Введение

Схема территориального планирования муниципального образования Усть-Лабинский район разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004г. №190-ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписанным Президентом РФ 29 декабря 2004г.

Территориальное планирование муниципального образования Усть-Лабинский район осуществляется посредством разработки и утверждения его схемы территориального планирования.

Схема территориального планирования подлежит согласованию и утверждению в порядке, установленном Статьей 20 Градостроительного кодекса.

Схема территориального планирования является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории проектирования:

- разработка и утверждение плана реализации схемы территориального планирования;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- разработка и утверждение генеральных планов поселений;

- подготовка проектов и принятие нормативно-правовых актов градостроительного зонирования - правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка и утверждение документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения и объектов капитального строительства на межселенных территориях, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

- подготовка проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения.

Согласно действующему законодательству схемы территориального планирования муниципальных образований устанавливают и утверждают:

- функциональное зонирование территории проектирования;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня;

    - границы зон с особыми условиями использования территорий местного значения;

  - содержат или могут содержать предложения по установлению на уровне субъекта РФ:

    - границ земель, относящихся к категории «земли сельскохозяйственного назначения»;

    - границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального уровня;

    - границ зон с особыми условиями использования территорий регионального значения;

  - содержат или могут содержать предложения по установлению на уровне РФ:

    - границ категорий земель, относящихся к компетенции федеральных органов;

    - границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального уровня;

    - границ зон с особыми условиями использования территорий федерального значения.

- Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ и детализированы заданием, утвержденным заказчиком проекта – Администрацией муниципального образования Усть-Лабинский район.

- В состав материалов проекта схемы территориального планирования входят положения о территориальном планировании и схемы территориального планирования.

Положения о территориальном планировании муниципального образования Усть-Лабинский район, включают разделы:

1) цели и задачи территориального планирования;

2) перечень мероприятий по территориальному планированию.

Схема территориального планирования муниципального образования Усть-Лабинский район выполнена в составе, установленном Градостроительным кодексом РФ и техническим заданием.

Проект Схемы территориального планирования учитывает ранее выполненные работы по территориальному и градостроительному планированию муниципального образования Усть-Лабинский район в административных границах.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации разработка проектов СТП должна осуществляться на основании утвержденных комплексных программ развития муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования. Перечисленными документами должны определяться:

- основные принципы развития территории региона (в данном случае муниципального образования Усть-Лабинский район) во взаимной увязке решений по территориальному планированию с соседними муниципальными образованиями;

- коридоры и территории размещения транспортных и инженерных коммуникаций краевого и муниципального значения;

- зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства краевого и муниципального значения;

- нормативы градостроительного проектирования, определяющие социально-экономическую основу разработки градостроительной документации.

К моменту начала работ по подготовке данной схемы территориального планирования из указанных выше документов была разработана схема территориального планирования субъекта Российской Федерации – Краснодарского края.

В связи с этим в проекте схемы территориального планирования особое внимание уделялось анализу факторов краевого и муниципального уровня, определяющих особенности развития территории, в том числе:

- анализу местоположения, сельскохозяйственной и производственной специфики муниципального образования Усть-Лабинский район в системе расселения Краснодарского края;

- проработке вариантных решений трассировки краевых и муниципальных транспортных магистралей и связей.

В связи с отсутствием региональных (местных) нормативов при разработке схемы использовались расчетные показатели, принимаемые на основе сопоставления нормативов СНиП 2.07.01-89*, удельных показателей обслуживания, используемых в градостроительной документации для аналогичных регионов, либо отдельных рамочных нормативов, установленных на уровне Российской Федерации.

- Цели и задачи территориального планирования

  - Цели территориального планирования

Цели и задачи территориального планирования строго ориентированы на максимально эффективное использование всех ресурсов, повышения качества жизни, уровня предоставляемых населению социальных благ и повышения рейтинга территории среди субъектов Российской Федерации.

Стратегия территориального развития, в том числе градостроительная, имеет целеполагающий характер, выражающийся в экономической, социальной, средовой и природопользовательной составляющей:

- Экономическая цель достигается решением следующих задач:

- усилением инновационной составляющей экономики;

- модернизацией производства;

- углублением специализации (профиля) экономики регионов и городов в общественно-территориальном и международном разделении труда; совершенствованием отраслевой структуры экономики;

- обеспечением комплексного развития производства и социальной сферы;

- улучшением использования трудовых, земельных, водных и других ресурсов.

- Стратегическая социальная цель заключается в развитии человеческого потенциала, обеспечении конституционных социальных прав и гарантий с использованием социальных стандартов и норм. Это является необходимым условием инновационного роста экономики, прекращения депопуляции населения и стимулирования его расширенного воспроизводства.

- Стратегическая цель формирования среды обитания связана с улучшением застройки и планировки населенных пунктов и поселений, рациональной прокладкой коммуникаций и инфраструктурным обустройством дорог, охраной и улучшением окружающей среды, в том числе градостроительными средствами (снижением загрязнения воздуха, воды и почвы, шумового, электромагнитного и радиационного «загрязнения») сохранением и регенерацией населенных пунктов, памятников архитектуры и ценных природных образований, улучшением архитектуры сооружений, созданием градостроительных ансамблей, повышением уровня благоустройства (озеленение, обводнение, вертикальная планировка, улучшение ландшафтной архитектуры и малых архитектурных форм), инженерной защитой поселений и коммуникаций от опасных природных и природно-техногенных процессов.

- Стратегическая цель природопользования достигается рационализацией и комплексным использованием земельных, водных, лесных и минерально - сырьевых ресурсов. Земельный и водный факторы, в условиях возрастающей их дефицитности, выдвинулись важнейшими естественными ограничениями социально-экономического развития; природное окружение населенных пунктов становится решающим для рекреации его населения; без этого уже нельзя обеспечить воспроизводство рабочей силы и здоровье жителей высоко урбанизированных районов.

Основными целями территориального планирования при разработке схемы территориального планирования муниципального образования Усть-Лабинский район являются:

  - обеспечение средствами территориального планирования целостности муниципального образования;

  - выработка рациональных решений по функциональному зонированию территории и создание условий для проведения градостроительного зонирования, содействующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала района с учетом опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

  - определение необходимых исходных условий развития хозяйственной  деятельности за счет совершенствования территориальной организации района, прежде всего за счет увеличения площади земель населенных пунктов в поселениях, занимаемых главными конкурентоспособными видами использования, способными привлечь инвестиции в свое развитие.

Муниципальное образование Усть-Лабинский район – один из сельскохозяйственных районов Кубани с преобладанием земледельческих отраслей.

Решения схемы территориального планирования основываются на следующих принципах:

  - наращивания ресурсного потенциала в сельском хозяйстве района, развития перерабатывающей промышленности;

  - обеспечения сохранности природного комплекса территории, ее природно-географических особенностей, а также памятников археологии и культуры;

  - устойчивого развития территории за счет рационального природопользования и охраны природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

  - соблюдения последовательности действий по территориальному планированию, организации рациональной планировочной структуры, функционального и последующего градостроительного зонирования с учетом опережающего развития систем коммунальной инфраструктуры для снижения уровня антропогенных нагрузок на природную среду.

  - рационального размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе:

  - объектов электро- и газоснабжения в границах муниципального района;

  - автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных и инженерных сооружений вне границ населенных пунктов;

  - иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального района.

  - Задачи территориального планирования

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач:

- Разработки оптимальной функционально-планировочной структуры муниципального образования Усть-Лабинский район, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территории района.

- Определения системы параметров развития территории района, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику  градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и лечебно-оздоровительных компонентов развития.

- Подготовки перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности муниципального образования Усть-Лабинский район при условии сохранения окружающей природной среды и создания соответствующей нормативно-правовой базы инвестиционно-строительной деятельности.

На схеме территориального планирования отображены существующие и планируемые границы муниципального образования Усть-Лабинский район, поселений и населённых пунктов, входящих в состав района; границы территорий объектов культурного наследия; границы зон с особыми условиями использования территорий; границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Выделены особо охраняемые природные территории, курортно-рекреационные зоны, водоохранные зоны, инвестиционные площадки, трассы транспортных и инженерных коммуникаций регионального и муниципального значения.

Схема территориального планирования содержит проектные предложения по общей планировочной организации территории муниципального района, совершенствованию планировочной основы поселений, а также включает в себя вопросы:

- функционального зонирования территории;

- совершенствования системы расселения;

- культурно-бытового обслуживания;

- размещения головных инженерных сооружений и магистральных коммуникаций;

- мероприятия по охране окружающей среды и охране памятников истории и культуры;

- мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Задачи пространственного развития:

- дальнейшее закрепление и развитие функциональных зон пространственного развития территории с обозначением границ использования земель различного назначения;

- закрепление и развитие планировочного каркаса района;

- развитие ст. Усть-Лабинской как центра муниципального образования и центра инновационной деятельности;

- создание правовой основы земельных отношений и застройки поселений, разработка и мониторинг градостроительной документации;

- создание системы особо охраняемых объектов как основы правового регулирования земельных отношений и экологического каркаса;

- развитие населенных пунктов района, структуры их обслуживания, повышение уровня жизни;

- развитие курортного и туристического комплекса, на основе освоения имеющихся природно-рекреационных ресурсов;

- развитие инженерного обеспечения территории;

- развитие транспортной инфраструктуры направлено на поддержание и развитие основных внутренних и внешних транспортных потоков;

- определение зон строительства объектов регионального и местного значения.

Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства:

- приоритетное развитие основных отраслей экономики района - сельскохозяйственного производства, строительства, переработки;

- осуществление комплекса мероприятий по повышению инвестиционного потенциала и уменьшению инвестиционного риска с целью повышения инвестиционной привлекательности района;

- на средне- и долгосрочную перспективы необходимо разработать и осуществить систему мероприятий по улучшению состояния инженерной и транспортной инфраструктур района, в частности, дорожно-транспортной и систем водоснабжения и канализации;

- модернизация и реконструкция существующих электрических станций и электросетей и строительство новых линий;

- развитие строительной индустрии на базе существующих источников сырья;

- создание «технопарков» на основе прогрессивных технологий;

В сельском хозяйстве, опираясь на природно-ресурсный и трудовой потенциал, а также уже созданную ранее инфраструктуру, необходимо осуществить целый ряд радикальных мероприятий, в том числе, которых выделяются следующие:

- увеличение посевной площади;

- разработка и реализация комплексной программы повышения плодородия почв, в том числе: увеличение внесения минеральных и органических удобрений, установление и увеличение площади орошаемых земель, гипсование и мелиорация обработка солонцовых почв, создание полезащитных полос и овражно-балочных насаждений, залужение эродированных земель;

- переход на адаптивный путь развития земледелия: минимальная обработка почвы, использование облегченной сельскохозяйственной техники, все большая замена химических средств биологическими, развитие мелиорации и др.;

- внедрение ресурсосберегающих экологически чистых технологий возделывания сельскохозяйственных культур.

Весьма актуальной является проблема реконструкции, технического и технологического обновления действующих предприятий, создания и оптимизации новых мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции и налаживание систем транспортировки и сбыта их продукции по каналам межрегиональных связей.

Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды:

- в течение проектного срока ликвидировать загрязнение водных объектов производственными стоками и неочищенными канализационными стоками, загрязненными ливневыми водами, сбросными водами сельскохозяйственных предприятий;

- загрязнение атмосферы привести в соответствии с нормами природопользования.

- упорядочить обращение с отходами на существующих полигонах ТБО, ликвидировать несанкционированное размещение ТОПП на землях, представляющих хозяйственную или рекреационную ценность;

- снизить деградацию уникальных ландшафтов под прессом техногенной нагрузки;

- предотвратить дальнейшую деградацию растительности и почвенного покрова степных ландшафтов, уничтожение плодородного слоя почвы (дегумификация, засоление, усиление воздушной и водной эрозии);

- восстановить функционирование системы мониторинга состояния окружающей природной среды.

Задачи по обеспечению сохранности объектов историко-культурного наследия:

- реставрация, ремонт, консервация памятников, благоустройство территории;

- учет специальных требований памятников и их охранных зон при проведении реконструктивных работ;

- разработка проектов зон охраны памятников и установление специальных режимов реконструкции в зонах, примыкающих к памятникам истории и культуры;

- создание на базе крупных комплексов памятников истории и культуры заказников, заповедников и других охраняемых территорий;

- развитие туризма с использованием памятников, как в качестве объектов показа, так и для размещения экспозиции, культурных, туристических и других объектов;

- дальнейшее изучение историко-архитектурного наследия района.

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию

муниципального образования Усть-Лабинский район

2.1.  Планировочная организация территории

Схема планировочной организации территории является исходной базой для разработки проектных предложений по территориальному планированию Усть-Лабинского района и позволяет

определить:

- принципиальные подходы к организации территории района и перспективы ее развития;

- выбор и расстановку приоритетов в опорном каркасе территории и обеспечении стабильности и устойчивости его развития;

выявить:

- выделение главных и второстепенных планировочных осей, планировочных зон и их центров;

- структурно-функциональную основу пространственно-планировочной организации территории;

- место природного каркаса и исторического фактора в формировании планировочной структуры;

- роль природно-экологического потенциала территории;

- взаимовлияние системы расселения и планировочной структуры;

вскрыть:

- потенциальные возможности территории, в том числе скрытые резервы.

Схема планировочной организации территории района дает возможность определить функциональную принадлежность территории по преимущественному принципу использования в перспективе.

Сложившаяся планировочная структура муниципального образования Усть-Лабинский район представляет собой ряд населенных пунктов, сосредоточенных преимущественно вдоль основных транспортных магистралей и водных объектов (реки: Кубань, Лаба, Кирпили (верховье), Малый и Средний Зеленчук).

Основная часть территории муниципального образования представляет собой сельскохозяйственные угодья, преимущественно пахотные земли.

Одна из основных задач Схемы - выработка такой планировочной модели, которая могла бы служить костяком усовершенствования хозяйственных связей достаточно развитых территорий района, подключения к ним малоосвоенных и периферийных территорий не только в ближайшие годы, но и на более длительный период.

Проектируемая планировочная структура муниципального образования представляет собой единый каркас (сеть автодорог), связывающий между собой территории населенных пунктов, производственные комплексы, рекреационные территории.

Основными направляющими осями, широтного направления, существующей и проектируемой территориально-планировочной структуры района являются:  электрифицированная железнодорожная магистраль Кавказская – Краснодар с узловыми станциями  ст. Ладожская – ст. пос. Двубратский – ст. Усть-Лабинская (г. Усть-Лабинск) – ст. Варилка (ст. Воронежская), автомобильная дорога I технической категории регионального значения: г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края.

В меридиональном направлении планировочными осями служат: автомобильная дорога федерального значения «Майкоп – Усть-Лабинск – Кореновск, I технической категории, по ней вместе с автомобильной дорогой «Майкоп – Туапсе» по кратчайшему направлению реализуются связи южных районов Ростовской области, западных районов Ставропольского и восточных районов Краснодарских краев с портом и курортом г. Туапсе, автомобильные дороги  регионального и межмуниципального значения (ст. Воронежская – с. Суворовское – ст. Пластуновская IV технической категории, ст. Ладожская – ст. Кирпильская IV технической категории, частично автомобильная дорога регионального значения - г. Усть-Лабинск – г. Лабинск – ст. Упорная II технической категории.

Кроме того, через муниципальное образование Усть-Лабинский район проходят магистральные трубопроводы:

- международный газопровод «Голубой поток» Россия-Турция;

- магистральные газопроводы:

-  Гиагинская – Динская Ø 720 мм.;

-  Некрасовская - Березанская Ø 529 мм.;

-  Юбилейная – Ладожская – Некрасовская Ø 325 мм.;

-  Гиагинская – Каневская  Ø 325 мм.;

- нефтепровод Тихорецкая – Туапсе.

Планируется строительство перемычки протяженностью около 60 км (из них 17 км пройдут по территории Усть-Лабинского района) от вводимой КС Кубанская МГ «Россия-Турция» (сухопутный участок) до км 600 трассы МГ «Южный поток».

Дальнейшее развитие Усть-Лабинского района должно происходить не только за счет повышения значимости уже сложившихся осей, присвоения ряду из них более высоких категорий и создания развязок в двух уровнях, но и за счет включения в ее структуру новых и дополнительных направлений и выделения узлов развития. Это, прежде всего развитие структуры придорожного сервиса вдоль федеральной автомагистрали и территориальных дорог, для обслуживания транзитного  транспортного потока южного направления.

Территориальное и функциональное развитие районного центра г.Усть-Лабинска и крупных центров муниципальных образований (сельских поселений) предусматривается в соответствии с ранее разработанными генеральными планами.

Развитие малых сельских населенные пункты на территории района настоящим проектом предусматривается локально, с учетом имеющихся территориальных резервов каждого населенного пункта.

2.2. Структурно-функциональное зонирование

Функциональное зонирование территории является одним из главных результатов разработки Схемы территориального планирования. Это – инструмент регулирования территориального развития района, где определяется состав функциональных зон, их границы и режимы использования территории.

Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Функциональное зонирование, устанавливаемое схемой территориального планирования, опирается на законодательные и нормативные правовые акты федерального уровня, обеспечивая правовые основания для осуществления градостроительного зонирования, застройки и развития территории муниципального образования Усть-Лабинский район.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования Усть-Лабинский район как одного из сельскохозяйственных районов Кубани с преобладанием земледельческих отраслей.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся урбанизированных территорий;

- развитие рекреационных территорий и формирование новых;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования, утверждаемого в схеме территориального планирования:

  - установление назначения и видов использования территорий за счет:

    - введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

    - приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

  - выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития муниципального образования Усть-Лабинский район, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

  - комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

  - экономические предпосылки развития территории;

  - проектная планировочная организация территории муниципального образования Усть-Лабинский район.

Функциональное зонирование муниципального образования Усть-Лабинский район:

  - предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зон, зон с особыми условиями использования территории;

  - поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

  - направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

  - содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории Усть-Лабинского района выделено три основных группы функциональных зон:

•	зоны интенсивного градостроительного освоения;

•	зоны сельскохозяйственного использования территории;

•	зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории г. Усть-Лабинска, ст. Ладожской, ст. Воронежской, определенных в планировочной структуре района, как точки роста, центры сельских поселений и основные планировочные оси федеральной автодороги, железной дороги и территориальных автомобильных дорог.

Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции:

- территории земельных угодий сельскохозяйственного назначения;

- производственные территории сельскохозяйственного назначения;

- территории садов;

- территории садоводческих объединений.

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенных пунктов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

•	Зоны рекреационного использования;

•	Зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

•	Леса;

•	Водные объекты с охранными зонами.

Проектом схемы территориального планирования предлагается закрепление существующих функциональных зон и развитие новых:

- зон развития населённых пунктов;

- зон сельскохозяйственного использования территории;

- зон развития объектов транспортной инфраструктуры;

- зон размещения объектов капитального строительства местного значения;

- рекреационные зоны;

- зон объектов историко-культурного наследия.

Для создаваемых функциональных зон определяются режимы использования.

Режимы использования территорий и приоритетные

направления развития.

Таблица 1

| Функциональные зоны | Приоритетные направления развития | Режимы использования территории |
| --- | --- | --- |
| Существующие | Предлагаемые |  |  |
| Зоны интенсивного градостроительного освоения |
| Сельских населённых пунктов |  |  |  |
|  | Зоны развития населённых пунктов | Обоснование направления развития населённых пунктов при подготовке генеральных планов. | Развитие населённых пунктов допускается только на основании подготовленной градостроительной документации – генерального плана поселения |
| Полезных ископаемых (горные отводы) |  | Организация добычи полезных ископаемых, размещение предприятий, разведка запасов и установление границ месторождений. | Размещение объектов с учётом ограничений, действующих в зонах распространения полезных ископаемых. |
| Зоны размещения объектов транспортной инфраструктуры |  | Размещение всех видов элементов транспортной инфраструктуры – автотранспортных коммуникаций, железнодорожных коммуникаций, авиатранспорта и трубопроводного транспорта. | Запрещение строительства любых объектов, не связанных с обслуживанием элементов транспортной инфраструктуры. |
|  | Зоны развития элементов транспортной инфраструктуры |  | Запрещение использования земельных участков, зарезервированных под размещение элементов транспортной инфраструктуры, под размещение объектов капитального строительства, не связанных с их обслуживанием. |
|  | Зоны размещения объектов капитального строительства местного значения | Размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе: объектов электроснабжения, объектов газоснабжения автомобильных дорог общего пользования между населёнными пунктами, мостов и иных инженерных сооружений вне границ населённых пунктов в границах муниципального района иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления. | Приоритет муниципальной и государственной собственности на земельные участки, резервирование; Решение о передаче земельных участков в частную собственность на уровне органов местного самоуправления при условии необходимости соблюдения интересов муниципального образования. |
| Зоны сельскохозяйственного использования территории |
| сельскохозяйственного назначения |  | Проведение научных исследований и мероприятий, направленных на повышение плодородия почв; Организация размещения сельскохозяйственных угодий на основании районирования, определяющего оптимальное сочетание выращиваемых культур; Внедрение инновационных технологий для повышения эффективности использования сельскохозяйственных земель. | Запрещение всех видов хозяйственной и градостроительной деятельности, не соответствующих целевому назначению зоны и способных ухудшить качественное состояние сельхозземель; Снижение интенсивности использования сельскохозяйственных земель в случае превышения допустимой нагрузки и истощения; Изъятие земель сельскохозяйственного назначения под иные нужды должно производиться в исключительных случаях при условии наличия обосновывающей документации. |
| Зоны ограниченного хозяйственного использования и охраняемых природных территорий |
| Леса |  | Охрана и восстановление лесов; Организация лесоустройства с определением функционального зонирования; Использование в рекреационных целях при условии соблюдения режима охраны. | В соответствие с Лесным Кодексом Российской Федерации |
| Водные объекты |  | Охрана водоёмов, подготовка проектов водоохранных зон прибрежных защитных полос; Использование в рекреационных целях при условии соблюдения режима охраны. | В соответствие с Водным Кодексом Российской Федерации |
|  | Зоны рекреационного использования | Размещение объектов, связанных с рекреационной деятельностью (туристической, санаторно-курортной, экскурсионной и т.д.) Создание условий для отдыха жителей населённых пунктов, которые обслуживают обозначенные рекреационные зоны. | Запрещение размещения промышленных, сельскохозяйственных объектов (кроме вспомогательных к основной функции), иных объектов, могущих спровоцировать ухудшение экологической обстановки на данных территориях; Запрещение размещения объектов, не имеющих обосновывающей документации |
|  | Зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, культуры) | Сохранение существующих объектов культурного наследия; Подготовка документации, определяющей правовой статус, режим функционирования и использования зон расположения объектов культурного наследия; Подготовка документации по установлению охранных зон объектов культурного наследия; Градостроительное освоение зон расположения объектов культурного наследия как одной из основ рекреационного комплекса района. | Ведение градостроительной и хозяйственной деятельности только при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия |

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

На Схеме территориального планирования муниципального образования Усть-Лабинский район вокруг памятников историко-культурного значения нанесены временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый режим содержания и использования земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

Водоохранные зоны – отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ). Границы прибрежных защитных полос не отображаются, т.к. отсутствует документация об их установлении.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения. В районе в основном установлены зоны первого пояса водоохраны.

Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории района. В пределах района находятся месторождения глин, песка и газоконденсатное месторождение. В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки».

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также текстовое описание территорий приводится в томе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны…» утверждаемой части проекта.

На территории Усть-Лабинского района необходимо выполнение следующих мероприятий в части установления зон с особыми условиями использования территорий:

- Содействие в подготовке проектов и обустройство санитарно-защитных зон промышленных, сельскохозяйственных и иных объектов в соответствии с требованиями санитарных норм;

- Подготовка проектов прибрежных защитных полос, приведение хозяйственного использования территорий водоохранных зон в соответствие с действующим законодательством;

- Подготовка проектов зон охраны источников питьевого водоснабжения 1-го, 2-го и 3-го поясов охраны, приведение оборудования ЗСО 1-го пояса к нормативному состоянию.

Эти зоны выделяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также региональными правоустанавливающими документами, документами местного уровня.

Границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на чертежах «Схема ограничений использования территорий, М 1:50 000» утверждаемой части проекта схемы, а также на чертеже «Схема комплексной оценки территории» М 1:50 000»  материалов по обоснованию.

Вся территория района является зоной интенсивной сельскохозяйственной деятельности, на которой преобладают земли преимущественного сельскохозяйственного назначения для размещения товарной сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по ее переработке. Здесь предполагается восстановление объектов АПК.

Основными землепользователями являются хозяйственные товарищества и общества агропромышленного комплекса и производственные кооперативы.

Увеличение территории населенных пунктов происходит в основном за счет сокращения земель сельскохозяйственного назначения. Несмотря на то, что территориальное развитие населенных пунктов и зоны инженерно-транспортной инфраструктуры возможно только за счет сельскохозяйственных земель, проектом предусмотрен комплекс мероприятий по минимизации воздействия на указанные отрасли.

Изменение целевого использования земель, включенных в границы населенных пунктов (сельхозугодья) будет производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В целом Усть-Лабинский район обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических особенностей.

Территории с сосредоточением памятников природы, истории, архитектуры, археологии включают в себя особо охраняемые территории - земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством. В схеме Усть-Лабинского района отражены  следующие виды особо охраняемых территорий: памятников природы, историко-культурного наследия с обозначением временных охранных зон, земельные участки лесного и водного фондов.

На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования в составе земель особо охраняемых природных территорий допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.

В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий.

Территориями лесного фонда являются лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

По данным Управления «Ронедвижимость» по Усть-Лабинскому району земли лесного фонда составляют 2875 га.

Территории водного фонда - это земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, пойменные земли, а также занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Земли водного фонда района составляют 5406 га.

На следующих стадиях проектирования в границах выделенных основных функциональных зон целесообразно осуществить более подробное функциональное зонирование территорий района, уточнить режим регулирования хозяйственной деятельности и наметить конкретные мероприятия по трансформации землепользования.

2.3. Расселение

Демографический прогноз – важнейшая составляющая градостроительного проектирования, на основе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, комплекса общественных услуг, жилищного строительства, регионального рынка труда.

Настоящим проектом при определении прогнозной численности населения муниципального образования Усть-Лабинский район учитываются положения Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года, где в качестве основных приоритетов региональной демографической политики выделены – повышение рождаемости и укрепление семьи, снижение смертности и рост продолжительности жизни, оптимизация миграционных процессов.

Прогноз численности населения муниципального образования Усть-Лабинский район разработан по следующим проектным этапам:

I очередь  -  2019 г.,

Расчетный срок - 2029 г.,

Долгосрочная перспектива (прогнозный срок) - 2044 г.

В качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2008 г.

Расчёт проектной численности населения муниципального образования Усть-Лабинский район учитывает особенности развития территории района, отражённые в генеральном плане Усть-Лабинского городского поселения, а именно:

- на территории города Усть-Лабинска проживает 40% населения района;

- город Усть-Лабинск по уровню социально-экономического развития и в плане инвестиционной привлекательности территории выигрывает по сравнению с другими населёнными пунктами района. Следовательно, рост численности населения в городе будет происходить интенсивнее, чем в других населённых пунктах за счет миграции при условии реализации новых инвестиционных проектов, в первую очередь  в сфере жилищного строительства.

Для расчета проектом использованы следующие материалы:

- данные по переписи населения на 17.10.2002 года (статистический сборник «Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года по Краснодарскому краю»);

- сведения о численности населения, естественном и механическом движении населения по Усть-Лабинскому району (статистические сборники «Районы и города Краснодарского края»);

- справки о естественном и механическом движении населения, половозрастном составе населения  Усть-Лабинского района за  1998-2008 г.г., (выданы  районным отделом государственной статистики);

- разработанные генеральные планы поселений, генеральные планы и проекты планировок населённых пунктов Усть-Лабинского района (см. разделы «Расчёт перспективной численности населения»).

Прогноз численности населения Усть-Лабинского района выполнен методом «передвижки возрастов». Суть метода состоит в переходе населения из одной возрастной группы в другую в течение рассматриваемых временных периодов  (из группы лиц младшего возраста в группу лиц трудоспособного возраста, а из неё – в группу лиц старших возрастов), с учётом мигрирующего населения;

Это комплексный вариант прогноза, учитывающий помимо половозрастной структуры населения, механическое движение населения, общий коэффициент смертности (ожидаемую продолжительность жизни), суммарный коэффициент рождаемости.

Прогноз, выполненный методом «передвижки возрастов», имеет определённые преимущества по сравнению с другими вариантами прогноза (в частности, выполненным по методу учёта естественного и механического прироста населения), так как позволяет одновременно определить общую численность населения и его половозрастной состав, что даёт возможность оценить трудовой потенциал территории в разрезе периодов освоения.

В прогнозе численности населения муниципального образования Усть-Лабинский район заложены следующие тенденции, обусловленные проведением эффективной демографической и миграционной политики:

-рост уровня рождаемости;

-снижение уровня смертности;

-рост показателя ожидаемой продолжительности жизни;

-рост миграционных потоков, активизация трудовой иммиграции (особенно в период после 2010 г.).

Далее приводятся параметры, принятые для расчёта перспективной численности населения (табл. 2).

Параметры, используемые при расчёте численности населения муниципального образования Усть-Лабинский район

по методу «передвижки возрастов»

Таблица 2

|  | Ед. изм. | 2009/2013 | 2014/2018 | 2019/2023 | 2024/2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент суммарной рождаемости, число рождений на 1 женщину репродуктивного возраста | ед |  |  |  |  |
| -городское население | ед | 1,513 | 1,539 | 1,691 | 1,942 |
| -сельское население | ед | 1,630 | 1,729 | 1,832 | 1,942 |
| Общий коэффициент смертности | промилле |  |  |  |  |
| -городское население | промилле | 16,31 | 14,89 | 13,48 | 12,06 |
| -сельское население | промилле | 13,8 | 13,5 | 13,1 | 12,9 |
| Миграционный среднегодовой прирост | чел. |  |  |  |  |
| -городское население | чел | 577 | 619 | 635 | 574 |
| -сельское население | чел. | 347 | 442 | 523 | 349 |

-данные являются средними за пятилетние периоды

Выбранная тенденция изменения данных параметров предполагает  постепенное увеличение показателей, положительно влияющих на движение населения при одновременном умеренном снижении факторов, препятствующих демографическому росту.

Увеличение суммарного коэффициента рождаемости, как и снижение общего коэффициента смертности связано с планируемым улучшением экономической ситуации на территории района, а также с ожидаемым эффектом от реализации ряда федеральных и краевых программ в социальной сфере.

Миграционный приток населения должен достичь уровня конца 90-х годов (9,0 промилле), при этом предполагается, что, достигнув вышеуказанного уровня, приток миграционных ресурсов будет ослабевать.

Прогноз предусматривает увеличение как абсолютной численности, так и удельного веса населения в возрасте младше трудоспособного, что позволяет говорить о благоприятном демографическом потенциале на более длительную перспективу.

Все заложенные в прогноз параметры имеют тенденцию, способствующую улучшению демографической ситуации на территории Усть-Лабинского района, что в конечном итоге определяет общий тренд изменения численности населения (таблицы 3,4).

Прогнозная оценка численности населения  Усть-Лабинского района

Таблица 3

| Поселения муниципального образования Лабинский район | Существующее население, чел. | Проектное население на 2019 г., чел. | Проектное население на 2029 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Усть-Лабинский муниципальный район | 107519 | 115200 | 124500 |
| 1.Усть- Лабинское городское поселение | 42479 | 47445 | 53460 |
| город Усть-Лабинск | 42047 | 47000 | 53000 |
| хутор Октябрьский | 432 | 445 | 460 |
| 2.Александровское сельское поселение | 3940 | 4002 | 4097 |
| хутор Александровский | 1672 | 1800 | 1830 |
| хутор Пятихатский | 106 | 106 | 106 |
| хутор Финогеновский | 146 | 146 | 146 |
| хутор Согласный | 458 | 469 | 494 |
| хутор Неелинский | 338 | 345 | 355 |
| хутор Красный | 654 | 670 | 700 |
| хутор Новониколаевка | 265 | 265 | 265 |
| хутор Семеновка | 301 | 301 | 301 |
| 3.Братское сельское поселение | 5371 | 5534 | 5749 |
| хутор Болгов | 1979 | 2050 | 2160 |
| хутор Семёнов | 206 | 206 | 206 |
| хутор Северский | 31 | 31 | 31 |
| хутор Новоекатериновка | 146 | 146 | 146 |
| хутор Новосёловка | 139 | 139 | 139 |
| хутор Братский | 1415 | 1480 | 1550 |
| хутор Херсонский | 87 | 87 | 87 |
| хутор Саратовский | 696 | 710 | 730 |
| хутор Калининский | 672 | 685 | 700 |
| 4.Вимовское сельское поселение | 2918 | 3025 | 3160 |
| поселок Вимовец | 1785 | 1850 | 1940 |
| поселок Южный | 1133 | 1175 | 1220 |
| 5.Воронежское сельское поселение | 8617 | 9200 | 9700 |
| станица Воронежская | 8617 | 9200 | 9700 |
| 6.Восточное сельское поселение | 2253 | 2370 | 2500 |
| станица Восточная | 2253 | 2370 | 2500 |
| 7.Двубратское сельское поселение | 2618 | 2800 | 2950 |
| посёлок Двубратский | 2618 | 2800 | 2950 |
| 8.Железное сельское поселение | 2162 | 2223 | 2343 |
| хутор Железный | 1819 | 1880 | 1950 |
| хутор Свободный | 333 | 333 | 383 |
| хутор Сокольский | 10 | 10 | 10 |
| 9.Кирпильское сельское поселение | 5514 | 5760 | 6000 |
| станица Кирпильская | 5514 | 5760 | 6000 |
| 10.Ладожское сельское поселение | 15147 | 15592 | 16512 |
| станица Ладожская | 15135 | 15580 | 16500 |
| хутор Потаенный | 12 | 12 | 12 |
| 11.Ленинское сельское поселение | 1412 | 1480 | 1550 |
| хутор Безлесный | 1412 | 1480 | 1550 |
| 12.Некрасовское сельское поселение | 6097 | 6209 | 6319 |
| станица Некрасовская | 4844 | 4950 | 5050 |
| хутор Кадухин | 380 | 380 | 380 |
| хутор Заречный | 684 | 690 | 700 |
| хутор Кубанский | 172 | 172 | 172 |
| хутор Огонёк | 17 | 17 | 17 |
| 13.Новолабинское сельское поселение | 3601 | 3640 | 3800 |
| станица Новолабинская | 3601 | 3640 | 3800 |
| 14.Суворовское сельское поселение | 2590 | 2800 | 3000 |
| село Суворовское | 2590 | 2800 | 3000 |
| 15.Тенгинское сельское поселение | 2800 | 3120 | 3360 |
| станица Тенгинская | 2800 | 3120 | 3360 |

Прогнозная оценка возрастной структуры населения

Усть-Лабинского района

Таблица 4

| Наименование территории | Возрастные категории населения | Базовый период (2009 год) | Первая очередь (2019 год) | Расчетный срок (2029 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Усть-Лабинский район, всего | Моложе трудоспособного (0 - 15 лет) | 17295 | 20656 | 23388 |
|  | Трудоспособное (16-54 жен; 16 - 59 муж.) | 65698 | 66579 | 70500 |
|  | Старше трудоспособного (жен. с 55 лет; муж. с 60 лет) | 24526 | 27965 | 30612 |
|  | Итого численность населения | 107519 | 115200 | 124500 |
| в том числе |  |
| г.Усть-Лабинск | Моложе трудоспособного (0 - 15 лет) | 6854 | 8489 | 9835 |
|  | Трудоспособное (16-54 жен; 16 - 59 муж.) | 24892 | 26870 | 29602 |
|  | Старше трудоспособного (жен. с 55 лет; муж. с 60 лет) | 10301 | 11641 | 13563 |
|  | Итого численность населения | 42047 | 47000 | 53000 |
| сельское население | Моложе трудоспособного (0 - 15 лет) | 10441 | 12167 | 13553 |
|  | Трудоспособное (16-54 жен; 16 - 59 муж.) | 40806 | 39709 | 40898 |
|  | Старше трудоспособного (жен. с 55 лет; муж. с 60 лет) | 14225 | 16324 | 17049 |
|  | Итого численность населения | 65472 | 68200 | 71500 |

Таким образом, принимаем на расчетный срок 2029 год проектную численность населения района 124,5 тыс. человек.

На долгосрочную перспективу (2044 год) численность населения Усть-Лабинского района может составить 135,5 тыс. человек, в том числе:

- 62500 чел. – на территории г. Усть-Лабинска;

- 73000 чел. – на территории сельских населённых пунктов.

Развитие системы расселения

В связи ожидаемым ростом численности населения на основе оптимистического прогноза демографической и миграционной ситуации в муниципальном образовании необходимо предусмотреть территории для жилой застройки в населенных пунктах по всему Усть-Лабинскому району – в основном в пределах установленных границ. На увеличение численности населения каждого населенного пункта большое влияние должно оказать развитие производственной базы и, как следствие, количества рабочих мест, в связи с реализацией экономической стратегии. Увеличение численности населения повлечет за собой развитие инфраструктуры. Исходя из вышеперечисленных факторов в таблице 5 представлен расчет  ориентировочной потребности в территории для расселения приростаемого населения и размещения в населенных пунктах района инфраструктуры обслуживания.

Таблица 5

| Наименование территории | Численность населения, чел. | Потребность в новой селитебной территории, га |
| --- | --- | --- |
|  | современное состояние | 1 очередь | расчётный срок | 1 очередь | расчётный срок |
| Усть-Лабинское городское поселение | 42479 | 47445 | 53460 | 153,7 | 356,7 |
| 1. г.Усть-Лабинск | 42047 | 47000 | 53000 | 152,7 | 354,6 |
| 2. х.Октябрьский | 432 | 445 | 460 | 1 | 2,1 |
| Александровское сельское поселение | 3940 | 4002 | 4097 | 4,6 | 12 |
| 1.х. Александровский | 1672 | 1700 | 1730 | 2,1 | 4,4 |
| 2.х.Пятихатский | 106 | 106 | 106 | 0 | 0 |
| 3.х.Финогеновский | 146 | 146 | 146 | 0 | 0 |
| 4.х.Согласный | 458 | 469 | 494 | 0,8 | 2,8 |
| 5.х.Неелинский | 338 | 345 | 355 | 0,5 | 1,3 |
| 6.х.Красный | 654 | 670 | 700 | 1,2 | 3,5 |
| 7.х.Новониколаевка | 265 | 265 | 265 | 0 | 0 |
| 8.х.Семеновка | 301 | 301 | 301 | 0 | 0 |
| Братское сельское поселение | 5371 | 5534 | 5749 | 12,5 | 29 |
| 1.х. Болгов | 1979 | 2050 | 2160 | 5,4 | 13,9 |
| 2.х. Семёнов | 206 | 206 | 206 | 0 | 0 |
| 3.х.Северский | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 |
| 4.х.Новоекатериновка | 146 | 146 | 146 | 0 | 0 |
| 5.х. Новосёловка | 139 | 139 | 139 | 0 | 0 |
| 6.х. Братский | 1415 | 1480 | 1550 | 5 | 10,4 |
| 7.х. Херсонский | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 |
| 8.х. Саратовский | 696 | 710 | 730 | 1,1 | 2,6 |
| 9.х. Калининский | 672 | 685 | 700 | 1 | 2,1 |
| Вимовское сельское поселение | 2918 | 3025 | 3160 | 8,2 | 18,6 |
| 1.п. Вимовец | 1785 | 1850 | 1940 | 5 | 11,9 |
| 2.п. Южный | 1133 | 1175 | 1220 | 3,2 | 6,7 |
| Воронежское сельское поселение | 8617 | 9200 | 9700 | 44,7 | 83 |
| 1.ст. Воронежская | 8617 | 9200 | 9700 | 44,7 | 83 |
| Восточное сельское поселение | 2253 | 2370 | 2500 | 9 | 18,9 |
| 1.ст.Восточная | 2253 | 2370 | 2500 | 9 | 18,9 |
| Двубратское сельское поселение | 2618 | 2800 | 2950 | 14 | 25,5 |
| 1.пос.Двубратский | 2618 | 2800 | 2950 | 14 | 25,5 |
| Железное сельское поселение | 2162 | 2223 | 2343 | 4,7 | 13,8 |
| 1.х.Железный | 1819 | 1880 | 1950 | 4,7 | 10 |
| 2.х.Свободный | 333 | 333 | 383 | 0 | 3,8 |
| 3.х.Сокольский | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Кирпильское сельское поселение | 5514 | 5760 | 6000 | 18,9 | 37,3 |
| 1.ст.Кирпильская | 5514 | 5760 | 6000 | 18,9 | 37,3 |
| Ладожское сельское поселение | 15147 | 15592 | 16512 | 29,7 | 91 |
| 1.ст.Ладожская | 15135 | 15580 | 16500 | 29,7 | 91 |
| 2.х.Потаенный | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Ленинское сельское поселение | 1412 | 1480 | 1550 | 5,2 | 10,6 |
| 1.х. Безлесный | 1412 | 1480 | 1550 | 5,2 | 10,6 |
| Некрасовское сельское поселение | 6097 | 6209 | 6319 | 8,6 | 17 |
| 1.ст Некрасовская | 4844 | 4950 | 5050 | 8,1 | 15,8 |
| 2.х. Кадухин | 380 | 380 | 380 | 0 | 0 |
| 3.х. Заречный | 684 | 690 | 700 | 0,5 | 1,2 |
| 4.х. Кубанский | 172 | 172 | 172 | 0 | 0 |
| 5.х. Огонёк | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| Новолабинское сельское поселение | 3601 | 3640 | 3800 | 3 | 15,3 |
| 1.ст Новолабинская | 3601 | 3640 | 3800 | 3 | 15,3 |
| Суворовское сельское поселение | 2590 | 2800 | 3000 | 16,1 | 31,4 |
| 1.с Суворовское | 2590 | 2800 | 3000 | 16,1 | 31,4 |
| Тенгинское сельское поселение | 2800 | 3120 | 3360 | 24,5 | 42,9 |
| 1.ст. Тенгинская | 2800 | 3120 | 3360 | 24,5 | 42,9 |
| Итого по Усть-Лабинскому району | 107519 | 115200 | 124500 | 357,4 | 803 |
| в том числе: |  |  |  | 0 | 0 |
| городское население | 42047 | 47000 | 53000 | 152,7 | 354,6 |
| сельское население | 65472 | 68200 | 71500 | 204,7 | 448,4 |

2.4. Мероприятия по экономическому развитию территории

В основу экономического и градостроительного развития территории муниципального образования Усть-Лабинский район положена идея формирования конкурентоспособной и инвестиционно-привлекательной территории района адекватно имеющемуся потенциалу.

В качестве приоритетов экономического развития территории муниципального образования Усть-Лабинский район на перспективу определены:

- усиление агропромышленной специализации за счет развития перерабатывающих производств и животноводства;

- развитие промышленности строительных материалов;

- создание мощного коммунально-складского сектора (логистических парков, терминалов и др.).

Все три направления стратегии развития равнозначны (равноприоритетны), и только в совокупности могут обеспечить достижение поставленных целей развития района.

На современном этапе ведущее место в формировании валового районного продукта принадлежит отраслям агропромышленного комплекса

В перспективном периоде агропромышленный комплекс не только сохраняет свою ведущую роль, но и еще больше усиливает свои позиции в организации территории района.

Формирование эффективного аграрного сектора в районе направлено на решение как общей проблемы – обеспечение продовольственной безопасности страны, насыщение рынка продовольствия отечественной продукцией, так и внутренних проблем:

- ликвидация дефицита сырья для развития пищевой промышленности;

- удовлетворение потребностей населения в продуктах питания;

- создание благоприятной сферы жизнедеятельности сельских жителей района и сохранение сельского уклада жизни и сельской системы расселения.

В растениеводстве района в перспективе сохраняется ведущая роль зернового хозяйства и, прежде всего, выращивание пшеницы. Увеличение производства зерна должно происходить за счет интенсификации отрасли и сохранения зернового клина в соответствии с требованиями рациональной системы земледелия.

Выращивание масличных культур является второй по важности задачей растениеводческого комплекса района после зернового хозяйства. К 2020 г. в районе планируется увеличение валовых сборов основных культур масличной группы на основе интенсификации и повышения урожайности: сои – в 2,2 раза, подсолнечника – в 1,3 раза.

Производство сахарной свеклы в районе должно быть направлено на удовлетворение потребности сахарного завода в собственном сырье посредством расширения посевных площадей под данной культурой, сохранения высокой урожайности и повышения сахаристости до 16-17%.

Овощеводство и плодоводство в районе в первую очередь должно обеспечивать местное  население свежей продукцией, а также стать отраслью, формирующей развитие консервной промышленности. Данная отрасль наиболее полно отвечает на интенсификацию производства в виде использования новых технологий полива и удобрения (капельное орошение и спринцевание).

Животноводство выступает своеобразным локомотивом развития АПК, потребляя значительные объемы растениеводческой продукции. Рынок мяса и мясопродуктов является чрезвычайно перспективным и социально значимым.

Проблема оптимизации животноводческой отрасли должна решаться за счет восстановления прежнего потенциала с упором на развитие мясомолочного скотоводства, а также  высокоинтенсивных отраслей животноводства: свиноводства и птицеводства. Значительный срок окупаемости объектов требует приоритетного развития отрасли именно в начальный срок реализации проекта.

Животноводство должно в ближайшие годы достигнуть показателей советского периода, а в дальнейшем превзойти их. Для повышения отдачи отрасли намечено в первые годы наращивать производство мяса свиней, а в дальнейшем сделать упор на выращивание мясного скота.

Развитию мясного животноводства будет способствовать наличие предприятий переработки, в том числе в продукты длительного хранения.

Ближайшей задачей молочного комплекса района является восстановление высокопродуктивного поголовья коров и доведение  средней продуктивности дойного стада до 6000 кг молока в год с 1 фуражной коровы.

С целью обеспечения поступательного развития животноводства предусматривается укрепление  и развитие кормовой базы за счет насыщения севооборота многолетними травами до научно обоснованных норм, использование продуктов переработки.

Основные показатели развития сельского хозяйства района на краткосрочную перспективу приведены в таблице 6.

Основные показатели развития сельскохозяйственного производства Усть-Лабинского района

Таблица 6

| Показатели*** | Ед.изм. | 2008 год | 2015 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство продуктов сельского хозяйства во всех категориях хозяйств |  |  |  |  |
| зерновые культуры | тыс. тонн | 389,7 | 298,6 | 300,6 |
| сахарная свекла | тыс. тонн | 382,3 | 321,4 | 368,7 |
| подсолнечник | тыс. тонн | 33,8 | 42,2 | 44,1 |
| соя | тыс. тонн | 21,2 | 44,2 | 45,6 |
| овощи | тыс. тонн | 16,9 | 22,4 | 26,0 |
| картофель | тыс. тонн | 17,4 | 24,8 | 25,0 |
| реализовано на убой скота и птицы в живом весе | тыс. тонн | 22,2 | 35,4 | 37,2 |
| молоко | тыс. тонн | 47,2 | 57,5 | 68,6 |
| яйца | млн.шт | 18,5 | 22,0 | 24,3 |
| Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий |  |  |  |  |
| крупный рогатый скот, | голов | 25084 | 27800 | 27950 |
| в том числе коровы | голов | 8569 | 9100 | 9200 |
| свиньи | голов | 57594 | 75000 | 93000 |
| овцы и козы | голов | 2563 | 2000 | 1900 |
| птица | тыс.голов | 359,7 | 950,0 | 950,0 |
| Наличие пастбищ, га |  | 110 | 450 | 528 |

*** в соответствии со «стратегией инвестиционного развития муниципального образования Усть-Лабинский район Краснодарского края до 2020 года»

Профилирующей отраслью промышленности, определяющей специализацию района, является пищевое производство.

Развитие пищевого сектора на перспективу планируется осуществлять как за счет сохранения традиционных промышленных производств путем расширения, реконструкции и технической модернизации, так и нового строительства промышленных объектов на новых площадках.

С позиции повышения хозяйственного освоения и развития территории  необходимо усиление роли строительной отрасли в развитии экономики района посредством создания крупных предприятий промышленности строительных материалов, базирующихся на местном сырье.

Промышленным центром района в перспективном периоде остаётся город Усть-Лабинск, на территории которого планируется развивать две специализированные зоны (пищевой и строительной промышленности) со строительством новых предприятий:

- заводов по переработке мяса, молока, сахара, сои;

- заводов по производству различных видов стройматериалов.

В стадии реализации находятся следующие инвестиционные проекты:

-завод по глубокой переработке сои. Срок реализации- 2012 год, количество новых рабочих мест-350.

-завод по производству газобетонных блоков. Срок реализации- 2010 год, количество новых рабочих мест-200.

Ожидаемый результат: создание крупной производственной базы по выпуску дефицитных эффективных конкурентоспособных газобетонных блоков и панелей мощностью 420 тыс. куб.м. в год, с целью успешной реализации проектов по строительству жилья, объектов здравоохранения, просвещения, зданий и сооружений агрокомплекса.

-завод по производству силикатных изделий. Срок реализации- 2011 год, количество новых рабочих мест-200.

Ожидаемый результат: создание крупной производственной базы по выпуску дефицитных эффективных конкурентоспособных силикатных изделий производительностью 71,5 млн. шт. усл. кирпичей в год.

Кроме того, разработаны инвестиционные проекты по строительству завода по убою и первичной обработке животных, предприятия по производству сухих кормов, завода по производству фиброплит, завода по выпуску железобетонных изделий, завода металлоконструкций.

Рассматривается еще одно перспективное направление развития экономики муниципального образования – на основе использования транзитного положения территории, при высоком уровне транспортной инфраструктуры - развитие логистики в целях транспортно-складского обслуживания ведения бизнеса.

Для обслуживания существующей промышленной зоны города и потенциальных промышленных и торгово-сервисных объектов целесообразно строительство логистического центра с возможностью  оказания услуг по хранению, перевалке грузов в т.ч. морских контейнеров для районов и городов Краснодарского края и Республики Адыгея.

С целью развития торгово-сервисной инфраструктуры района планируется создание в г.Усть-Лабинске комплекса по продажам и техническому обслуживанию коммерческой техники «Спецавтоград» и Выставочного Центра (ВЦ)..

Организация ВЦ будет способствовать решению задачи  улучшения бизнес-среды в городе и районе, создаст дополнительный стимул развития экономики. Предварительная специализация - строительные технологии, материалы, оборудование; агробизнес - сырье, технологии, продукция.

Переход на новую траекторию развития невозможен без соответствующего кадрового обеспечения.

Проект Skills City предполагает создание на территории города комплекса ССУЗов, включающего в себя строительство современной образовательной инфраструктуры, общежития для студентов, жилья для преподавателей, а также организацию учебного процесса соответствующего мировым стандартам качества.

Профильными направлениями Skills City будут являться агропромышленный комплекс и биотехнологии, строительство, туризм и сфера обслуживания, медицина.

Численность обучающихся первой очереди около 2 тыс. чел., впоследствии планируется расширение масштаба учебного заведения до 10 тыс. учащихся.

Еще одно перспективное направление экономики района связано с развитием рекреационной составляющей. Наличие в районе природно-рекреационных ресурсов (водные ресурсы, геотермальные источники, памятники архитектуры, истории и археологии, историко-культурное наследие) предопределяет формирование рекреационно-туристического комплекса.

С целью развития туристского потенциала территории планируется:

- реконструкция Александровской крепости, строительство этнодеревни;

- создание туристического музейного объекта «Древний курган» с инфраструктурой;

- разработка  маршрута «Золотые купола Усть-Лабинского района» с посещением храмов и церквей района;

- организация на территории х. Красный, х. Безлесный баз отдыха для охоты и рыбалки и др.

Для повышения привлекательности района в туристическом плане необходимо  проведение активного маркетинга территории, в т.ч. обеспечение попадания туристических продуктов в пакет туроператоров с развитой агентской сетью.

2.5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

Капитальное строительство – важнейшая отрасль народного хозяйства. С ним непосредственно связаны все экономические и социальные преобразования в любой стране: улучшение жилищных условий, совершенствование технологии и организации производства, обеспечение объектами культурного и коммунального назначения.

Капитальное строительство - в РФ - строительство объектов, для возведения которых требуется проведение земляных и строительно-монтажных работ:

- по устройству заглубленных фундаментов;

- по возведению несущих и ограждающих конструкций;

- по подводке инженерных коммуникаций.

Источниками финансирования объектов капитального строительства являются капитальные вложения (инвестиции).

Инвестиция - долгосрочное вложение капитала в предприятия разных отраслей, предпринимательские проекты, социально-экономические программы или инновационные проекты. Инвестиции приносят прибыль через значительный срок после вложения.

Под капитальными вложениями в строительство понимаются инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты в новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий.

Необходимость решения территориальных социальных проблем, связанных с обеспечением жизнедеятельности людей, и долговременный характер осуществления социальных процессов требуют прогнозной проработки вопросов социально-экономического развития регионов.

Овеществленную материальную основу обеспечения социальных потребностей создает, главным образом, капитальное строительство путем создания объектов жилья и социальной инфраструктуры. Поэтому программы капитального строительства составляют ядро территориальных инвестиционных программ.

Развитие и размещение объектов капитального строительства на проектируемой территории определено с учётом стратегии инвестиционного развития муниципального образования Усть-Лабинский район до 2022 года.

2.5.1 Развитие объектов социальной инфраструктуры

Цель данной части проекта - формирование социально-культурной системы обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, повысить уровень жизни населения, создать полноценные условия труда, быта и отдыха жителей района.

В проекте произведен подробный расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания постоянного населения Усть-Лабинского района. Расчет выполнен на основании действующих нормативов и представляет собой прогнозные показатели, минимально необходимые для устойчивого развития района. В результате инвестиционной деятельности возможно развитие дополнительных сфер представления рекреационных и иных услуг, способствующих повышению уровня привлекательности проектируемой территории.

При расчете потребности учреждений и предприятий обслуживания проектного населения Усть-Лабинского района использовались следующие нормативные документы:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации от    19 октября 1999 г. № 1683-р.

2.5.2. Развитие транспортной инфраструктуры

Развитие автомобильных дорог Усть-Лабинского района

Развитие автомобильных дорог МО г. Усть-Лабинский район рассматривается в системе региональных дорог Краснодарского края, интегрированных в транспортные маршруты Южного федерального округа, будет способствовать укреплению региональной системы расселения, и ее составляющих подсистем.

Сложившаяся конфигурация сети автомобильных дорог Усть-Лабинского муниципального образования может быть признана удовлетворительной, так как соответствует направлению подавляющих, большинство сложившихся транспортных связей. С учетом экономического роста и повышения уровня жизни населения, в условиях растущего спроса на пассажирские и грузовые перевозки, требуется обеспечить эффективное функционирование и развитие автомобильных дорог, создать условия для безопасного и комфортного движения с минимальными затратами времени и ресурсов, снизить негативное воздействие автотранспорта на состояние окружающей среды.

Для решения поставленной задачи, помимо реконструкции и модернизации существующих автомобильных дорог в Усть-Лабинском муниципальном образовании необходимо предусмотреть вывод транспортного движения из населенных пунктов по наиболее напряженным маршрутам.

Тяжелые условия движения сложились в г. Усть-Лабинске из-за прохождения транзитного автотранспорта через всю территорию города.

На основании «Программы совершенствования и развития основных территориальных автомобильных дорог общего пользования Краснодарского края до 2010 года с прогнозом до 2020 года» и раздела «Автомобильные дороги» к «Схеме территориального планирования Краснодарского края», разработанных Северо-Кавказским филиалом ОАО «ГИПРОДОРНИИ» г. Ростов-на-Дону, приведена перспективная  интенсивность на основных участках автомобильных дорог  Усть-Лабинского транспортного узла,  а также учтен прогноз его развития.

Таблица 8  - Интенсивность движения до 2020 года.

| Код дорог | Наименование дорог и перегонов | Вариант I (оптимальный) | Вариант II (оптимистический) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая интенсивность движения интенсивность движения приведенная к легковому автомобилю, авт./сутки | Категория дороги | Общая интенсивность движения интенсивность движения приведенная к легковому автомобилю, авт./сутки | Категория дороги |
| Федеральные дороги |
| 1Р-253 | «Майкоп – Усть-Лабинск – Кореновск» Участки: Гр. Республики Адыгея а.д. «Белореченск – Нижневеденеевский» | 17500 23800 | I | 19300 26300 | I |
|  | А.д. «Белореченск – Нижневеденеевский» гр. Республики Адыгея | 14700 22400 | I | 16300 24900 | I |
|  | Гр. Республики Адыгея – Усть-Лабинск | 9100 19400 | I | 14000 21400 | I |
| Региональные дороги |
|  | «Темрюк – Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края» Участки: Васюринская а.д. «Майкоп – Усть-Лабинск – Кореновск» | 17000 23300 | I | 18800 25700 | I |
|  | а.д. «Майкоп – Усть-Лабинск – Кореновск» - Ладожская | 14800 19500 | I | 16400 21700 | I |
|  | Ладожская – Тбилисская | 12600 17400 | I | 14000 19400 | I |
|  | Тбилисская – Кропоткин | 8200 11300 | II | 9000 12400 | II |
|  | «Усть-Лабинск – Лабинск - Упорная» Участки: Усть-Лабинск - Петропавловская | 4500 6400 | II | 5000 7200 | II |

Темпы развития сети автомобильных дорог края во многом определяется структурными изменениями экономики,  инвестиционными возможностями и будет соответствовать реализуемому варианту социально-экономического развития.

При реализации инновационного варианта развития экономики региона, рассчитанного на привлечение всех возможных инвестиций, в том числе и внешних, и ориентированного на прогрессивные структурные преобразования, постепенный отход от сырьевой ориентации и увеличение роли отраслей перерабатывающей промышленности,  предполагается соответствующее повышение темпов развития и совершенствования автомобильных дорог края.

Предложение по развитию автомобильных дорог с указанием вида работ приведены в таблице 9.

Таблица 9 – развитие автомобильных дорог.

| Наименование автомобильной дороги, участки | Протяженность, км | Категория, кол-во полос | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ | персп. |  |
| 1. Майкоп – Усть-Лабинск- Кореновск (в границах края) | 77 | II 2 | I 4 | Реконструкция |
| 2. г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин-гр. Ставропольского края | 176 | I-III 2-4 | I 4-6 | Реконструкция |
| 3. г. Усть-Лабинск – г. Лабинск | 29 | III 2 | II 2 | Реконструкция |
| 4. ст-ца Выселки – ст-ца Кирпильская | 9,45 | IV 2 | III 2 | Реконструкция |
| 5. ст-ца Ладожская – ст-ца Алексее-Тенгинская | 25,9 | IV 2 | III 2 | Реконструкция |
| 6. ст-ца Ладожская – ст-ца Кирпильская | 18,4 | IV 2 | III 2 | Реконструкция |
| 7.ст-ца Воронежская-с.Суворовское-ст-ца Пластуновская | 25,469 | IV 2 | III 2 | Реконструкция |

Недооценка роли дорог в экономике края и Усть-Лабинского МО в том числе может служить причиной экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Развитие автомобильных дорог МО и Усть-Лабинского транспортного узла проектом предлагается по следующим правилам:

- приведение технического уровня существующих региональных и федеральных дорог в соответствие с расширением автомобильного парка и ростом интенсивности движения;

- реконструкцию наиболее загруженных участков дорог, проходящих по территории Муниципального образования;

- сокращение числа железнодорожных переездов в одном уровне.

Проектом предлагается строительство (проектирование) северного обхода             г.Усть-Лабинска от ст.Воронежской до ст.Ладожской, так как региональная автомобильная дорога  «Темрюк – Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края» проходит по двум станицам и вплотную подходит к застройке г.Усть-Лабинска.

Юго-восточный обход г. Усть-Лабинска проектом предлагается у ст. Некрасовской от автодороги «Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная» с примыканием к северному обходу в районе поселка Двубратский, при переходе через р. Кубань - со строительством моста.

Северный обход г.Усть-Лабинска рассматривается как модель на долгосрочный период.

Исходя из стратегических планов развития г.Усть-Лабинска на период 10-20лет генпланом предусмотрено развитие производственной зоны в северном направлении, что определило  прохождение участков автомобильных дорог «Темрюк – Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края» и «Майкоп – Усть-Лабинск – Кореновск» в границах населенного пункта.

Согласно задания на внесение изменений в Генплан Усть-Лабинского городского населения и согласований с Управлением автомобильных дорог Краснодарского края и Управлением федеральных автомобильных дорог по Краснодарскому краю предусмотрены развязки на автомобильных дорогах «Темрюк – Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края» и  «Майкоп – Усть-Лабинск – Кореновск» в границах поселения в двух уровнях.

Существующее пересечение автомобильных дорог «Майкоп – Усть-Лабинск – Кореновск» и «Темрюк – Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края» на западной окраине города в одном уровне уже сейчас не обеспечивает беспрепятственный пропуск транзитного потока с присущими ему высокими скоростями.

С учетом сложившихся условий проектом предлагается устройство примыкания по типу «труба» с кольцевой развязкой для обратных поворотов с использованием путепровода через железнодорожные пути для совмещения железнодорожного и автомобильного движения городского направления.

Существующая кольцевая развязка, обеспечивающая центральный выход городского транспорта на направления г.Краснодар – г.Кропоткин -  г.Кореновск, уже сейчас является мощным транспортным узлом, обслуживающим движение по автомобильном дорогам «Майкоп – Усть-Лабинск – Кореновск» и «Темрюк – Краснодар – Кропоткин – граница Ставропольского края». Проектом предлагается к рассмотрению пересечения по типу  «Кольцо» с путепроводами или «Клеверный лист», с обязательным изменением оси существующей дороги из-за близко расположенного действующего объекта.

Транспортная развязка в восточном районе города,  обеспечивающая выход городских путей сообщения из образовательного центра «Skills City» проектом предложена в двух уровнях с использованием путепровода через железнодорожные пути.

Автомобильная дорога федерального значения «Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск» с учетом перспективного роста интенсивности движения уже сейчас на отдельных участках реконструируется по параметрам 1категории. На участке автомобильной дороги федерального значения, проходящей в южной части ст. Кирпильской, совмещен транзитный и местный поток автомобильного движения. Предлагается предусмотреть  Южный обход  ст.Кирпильской, который обеспечит безопасный и удобный ввод в населенный пункт транспортных потоков, непосредственно к нему тяготеющих, и изолирует транзит автомобильного движения от местного.

Автомобильная дорога регионального значения «ст-ца Воронежская-с.Суворовское-ст-ца Пластуновская» с учётом роста интенсивности движения на 20-летнюю перспективу потребует реконструкции по параметрам дороги  III категории. Существующее проложение автомобильной дороги через всю территорию поселения в широтном напралении в будущем не обеспечит безопасность и удобство организации движения.  Предусмотрено перенести прохождение транспортного потока в южную часть поселения, освободив центральную часть с.Суворовское от транзитного движения.

На основании Федеральной целевой программы «Развитие транспортной  системы России до 2015 года» по утвержденной проектной документации ведется строительство автомобильной дороги «Уляп-Тенгинская» в Республике Адыгея и Краснодарском крае. Проект строительства автомобильной дороги  «Уляп-Тенгинская» в РА и Краснодарском крае с мостовым переходом через р.Лаба разработан ООО «Юг-Проект» на основании задания, выданного ГУ Управлением автомобильных дорог Республики Адыгея «Адыгеяавтодор». Строительство автомобильной дороги и моста связано, прежде всего, с предполагаемой разработкой нового карьера, который находится на левом берегу р. Лаба в Шовгеновском районе РА. Строящаяся автомобильная дорога примыкает к автомобильной дороге «Красногвардейское- Уляп-Зарево» на территории Красногвардейского района РА и к автомобильной дороге «Усть-Лабинск-Лабинск-Упорная» на территории Усть-Лабинского МО у ст. Тенгинская.

Общая протяженность дорог местного и муниципального значения МО Усть-Лабинский район составляет 561,5 км, из них:

- с асфальтобетонным покрытием – 204,5 км;

- гравийное покрытие – 304,8 км;

- без покрытия (грунтовые) – 52,2 км.

К дальнейшему развитию транспортной системы следует отнести устройство дорожной одежды с усовершенствованным покрытием на существующих дорогах с гравийным (304,8 км)  покрытием и грунтовым (52,2 км) .Развитие региональных автомобильных дорог в Усть-Лабинском транспортном узле будет способствовать укреплению региональной системы расселения и ее составляющих подсистем.

В социальной сфере к наиболее значимым результатам осуществления строительства обхода г. Усть-Лабинска, ст. Воронежской, ст. Ладожской и строительства развязок в двух уровнях можно отнести:

- сокращение количества и уменьшение степени тяжести дорожно-транспортных происшествий;

- создание новых рабочих мест;

- улучшение условий труда, жилищных и культурно-бытовых условий населения;

- повышение надежности снабжения населения топливом, продовольствием и другими товарами;

- увеличение потока отдыхающих и туристов;

- сокращение шумового воздействия автотранспорта и эмиссии вредных веществ;

- развитие межрегиональных связей и торговли;

снижение отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций.

2.5.3 Инженерное оборудование территории

Электроснабжение

Раздел «Электроснабжение» для схемы территориального планирования муниципального образования Усть-Лабинский район Краснодарского края на расчетный срок (2029 г.) выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, предварительных технических условий № 201-53-10/5 от 27.07.2009г., № 201-53-10-2 от 12.05.09 и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входит:

а). Подсчёт электрических нагрузок.

б). Разработка схемы электроснабжения на напряжение 35 кВ и выше.

в). Определение основных показателей проекта.

#### Электрические нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов сведены в таблицы 10 и 11.

##### Расчёт электрических нагрузок

Таблица 10

| Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |
| --- | --- |
|  | На расчетный срок 2029г. | На I очередь строительства 2019г. |
| город Усть-Лабинск |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 35071 | 40932 |
| проектируемый | 9421 | 3930 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 8666 | 8666 |
| проектируемый | 10504 | 6346 |
| Наружное освещение | 530 | 470 |
| Итого: а) Существующие | 44267 | 50068 |
| б) Проектируемые | 19925 | 10276 |
| Итого: а) + б) | 64192 | 60344 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 70611 | 66378 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 49428 | 46465 |
| х.Октябрьский |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 380 | 400 |
| проектируемый | 82 | 46 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 45 | 45 |
| проектируемый | 37 | 34 |
| Наружное освещение | 4 | 3 |
| Итого: а) Существующие | 429 | 448 |
| б) Проектируемые | 119 | 80 |
| Итого: а) + б) | 548 | 528 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 602 | 581 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 422 | 407 |
| Усть-Лабинское городское поселение, всего: |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 35451 | 41332 |
| проектируемый | 9503 | 3976 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 8711 | 8711 |
| проектируемый | 10541 | 6380 |
| Наружное освещение | 534 | 473 |
| Итого: а) Существующие | 44696 | 50516 |
| б) Проектируемые | 20044 | 10356 |
| Итого: а) + б) | 64740 | 60872 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 71214 | 66960 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 49849 | 46872 |
| х. Александровский |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 872 | 974 |
| проектируемый | 302 | 133 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 236 | 236 |
| проектируемый | 221 | 195 |
| Наружное освещение | 17 | 17 |
| Итого: а) Существующие | 1125 | 1227 |
| б) Проектируемые | 523 | 328 |
| Итого: а) + б) | 1648 | 1555 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 1154 | 1088 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 808 | 762 |
| х. Пятихатский |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 61 | 61 |
| проектируемый | 0 | 0 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 15 | 15 |
| проектируемый | 14 | 12 |
| Наружное освещение | 1 | 1 |
| Итого: а) Существующие | 77 | 77 |
| б) Проектируемые | 14 | 12 |
| Итого: а) + б) | 91 | 89 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 63 | 62 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 44 | 44 |
| х. Финогеновский |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 84 | 84 |
| проектируемый |  | 0 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 21 | 21 |
| проектируемый | 19 | 17 |
| Наружное освещение | 1 | 1 |
| Итого: а) Существующие | 106 | 106 |
| б) Проектируемые | 19 | 17 |
| Итого: а) + б) | 125 | 122 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 87 | 86 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 61 | 60 |
| х. Согласный |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 249 | 269 |
| проектируемый | 86 | 37 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 65 | 65 |
| проектируемый | 63 | 54 |
| Наружное освещение | 5 | 5 |
| Итого: а) Существующие | 319 | 338 |
| б) Проектируемые | 149 | 91 |
| Итого: а) + б) | 468 | 428 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 328 | 300 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 229 | 210 |
| х. Неелинский |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 179 | 198 |
| проектируемый | 62 | 27 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 48 | 48 |
| проектируемый | 45 | 40 |
| Наружное освещение | 4 | 3 |
| Итого: а) Существующие | 230 | 249 |
| б) Проектируемые | 107 | 67 |
| Итого: а) + б) | 338 | 315 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 371 | 347 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 260 | 243 |
| х. Красный |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 353 | 384 |
| проектируемый | 122 | 52 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 92 | 92 |
| проектируемый | 90 | 77 |
| Наружное освещение | 7 | 7 |
| Итого: а) Существующие | 452 | 483 |
| б) Проектируемые | 212 | 129 |
| Итого: а) + б) | 664 | 612 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 730 | 673 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 511 | 471 |
| х. Новониколаевка |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 152 | 152 |
| проектируемый | 0 | 0 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 37 | 37 |
| проектируемый | 34 | 30 |
| Наружное освещение | 3 | 3 |
| Итого: а) Существующие | 192 | 192 |
| б) Проектируемые | 34 | 30 |
| Итого: а) + б) | 226 | 222 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 248 | 244 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 174 | 171 |
| х. Семеновка |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 172 | 172 |
| проектируемый | 0 | 0 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 42 | 42 |
| проектируемый | 39 | 35 |
| Наружное освещение | 3 | 3 |
| Итого: а) Существующие | 218 | 218 |
| б) Проектируемые | 39 | 35 |
| Итого: а) + б) | 256 | 252 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 282 | 278 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 197 | 194 |
| Александровское сельское поселение, всего: |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 2122 | 2293 |
| проектируемый | 572 | 249 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 556 | 556 |
| проектируемый | 524 | 459 |
| Наружное освещение | 41 | 40 |
| Итого: а) Существующие | 2719 | 2888 |
| б) Проектируемые | 1097 | 708 |
| Итого: а) + б) | 3815 | 3596 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 4197 | 3956 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 2938 | 2769 |
| х. Болгов |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 1089 | 1174 |
| проектируемый | 377 | 160 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 279 | 279 |
| проектируемый | 276 | 235 |
| Наружное освещение | 22 | 21 |
| Итого: а) Существующие | 1389 | 1474 |
| б) Проектируемые | 653 | 396 |
| Итого: а) + б) | 2043 | 1870 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 2247 | 2056 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1573 | 1440 |
| х. Семёнов |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 118 | 118 |
| проектируемый | 0 | 0 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 29 | 29 |
| проектируемый | 26 | 24 |
| Наружное освещение | 2 | 2 |
| Итого: а) Существующие | 149 | 149 |
| б) Проектируемые | 26 | 24 |
| Итого: а) + б) | 175 | 173 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 193 | 190 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 135 | 133 |
| х. Северский |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 18 | 18 |
| проектируемый | 0 | 0 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 0 | 0 |
| проектируемый | 0 | 0 |
| Наружное освещение | 0 | 0 |
| Итого: а) Существующие | 18 | 18 |
| б) Проектируемые | 0 | 0 |
| Итого: а) + б) | 18 | 18 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 20 | 20 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 14 | 14 |
| х. Новоекатериновка |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 84 | 84 |
| проектируемый | 0 | 0 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 21 | 21 |
| проектируемый | 19 | 17 |
| Наружное освещение | 1 | 1 |
| Итого: а) Существующие | 106 | 106 |
| б) Проектируемые | 19 | 17 |
| Итого: а) + б) | 124 | 122 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 137 | 135 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 96 | 94 |
| х. Новосёловка |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 80 | 80 |
| проектируемый | 0 | 0 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 20 | 20 |
| проектируемый | 18 | 16 |
| Наружное освещение | 1 | 1 |
| Итого: а) Существующие | 101 | 101 |
| б) Проектируемые | 18 | 16 |
| Итого: а) + б) | 118 | 117 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 130 | 128 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 91 | 90 |
| х. Братский |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 781 | 848 |
| проектируемый | 271 | 116 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 200 | 200 |
| проектируемый | 198 | 170 |
| Наружное освещение | 16 | 15 |
| Итого: а) Существующие | 996 | 1062 |
| б) Проектируемые | 469 | 286 |
| Итого: а) + б) | 1465 | 1348 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 1612 | 1483 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1128 | 1038 |
| х. Херсонский |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 50 | 50 |
| проектируемый | 0 | 0 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 0 | 0 |
| проектируемый | 0 | 0 |
| Наружное освещение | 1 | 1 |
| Итого: а) Существующие | 51 | 51 |
| б) Проектируемые | 0 | 0 |
| Итого: а) + б) | 51 | 51 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 56 | 56 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 39 | 39 |
| х. Саратовский |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 368 | 407 |
| проектируемый | 127 | 56 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 98 | 98 |
| проектируемый | 93 | 81 |
| Наружное освещение | 7 | 7 |
| Итого: а) Существующие | 473 | 512 |
| б) Проектируемые | 221 | 137 |
| Итого: а) + б) | 694 | 649 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 764 | 714 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 535 | 500 |
| х. Калининский |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 353 | 392 |
| проектируемый | 122 | 54 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 95 | 95 |
| проектируемый | 90 | 79 |
| Наружное освещение | 7 | 7 |
| Итого: а) Существующие | 455 | 494 |
| б) Проектируемые | 212 | 132 |
| Итого: а) + б) | 666 | 626 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 733 | 689 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 513 | 482 |
| Братское сельское поселение, всего: |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 2940 | 3170 |
| проектируемый | 897 | 385 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 741 | 741 |
| проектируемый | 721 | 622 |
| Наружное освещение | 57 | 55 |
| Итого: а) Существующие | 3738 | 3966 |
| б) Проектируемые | 1618 | 1007 |
| Итого: а) + б) | 5356 | 4973 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 5891 | 5470 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 4124 | 3829 |
| п. Вимовец |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 978 | 1060 |
| проектируемый | 339 | 145 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 252 | 252 |
| проектируемый | 248 | 212 |
| Наружное освещение | 19 | 19 |
| Итого: а) Существующие | 1249 | 1330 |
| б) Проектируемые | 587 | 357 |
| Итого: а) + б) | 1836 | 1687 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 1285 | 1181 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 900 | 827 |
| п. Южный |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 615 | 673 |
| проектируемый | 213 | 92 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 160 | 160 |
| проектируемый | 156 | 135 |
| Наружное освещение | 12 | 12 |
| Итого: а) Существующие | 787 | 845 |
| б) Проектируемые | 369 | 227 |
| Итого: а) + б) | 1156 | 1071 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 809 | 750 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 566 | 525 |
| Вимовское сельское поселение, всего: |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 1593 | 1733 |
| проектируемый | 552 | 237 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 411 | 411 |
| проектируемый | 404 | 347 |
| Наружное освещение | 32 | 30 |
| Итого: а) Существующие | 2036 | 2175 |
| б) Проектируемые | 956 | 584 |
| Итого: а) + б) | 2992 | 2758 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 3291 | 3034 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 2304 | 2124 |
| ст. Воронежская |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 8989 | 8569 |
| проектируемый | 417 | 699 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 1215 | 1215 |
| проектируемый | 1241 | 1056 |
| Наружное освещение | 97 | 92 |
| Итого: а) Существующие | 10301 | 9876 |
| б) Проектируемые | 1659 | 1755 |
| Итого: а) + б) | 11960 | 11630 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 13156 | 12793 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 9209 | 8955 |
| Воронежское сельское поселение, всего: |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 8989 | 8569 |
| проектируемый | 417 | 699 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 1215 | 1215 |
| проектируемый | 1241 | 1056 |
| Наружное освещение | 97 | 92 |
| Итого: а) Существующие | 10301 | 9876 |
| б) Проектируемые | 1659 | 1755 |
| Итого: а) + б) | 11960 | 11630 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 13156 | 12793 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 9209 | 8955 |
| ст. Восточная |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 1260 | 1358 |
| проектируемый | 436 | 185 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 318 | 318 |
| проектируемый | 320 | 272 |
| Наружное освещение | 25 | 24 |
| Итого: а) Существующие | 1603 | 1699 |
| б) Проектируемые | 756 | 457 |
| Итого: а) + б) | 2359 | 2156 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 2595 | 2372 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1817 | 1660 |
| Восточное сельское поселение, всего: |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 1260 | 1358 |
| проектируемый | 436 | 185 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 318 | 318 |
| проектируемый | 320 | 272 |
| Наружное освещение | 25 | 24 |
| Итого: а) Существующие | 1603 | 1699 |
| б) Проектируемые | 756 | 457 |
| Итого: а) + б) | 2359 | 2156 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 2595 | 2372 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1817 | 1660 |
| пос. Двубратский |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 1268 | 1604 |
| проектируемый | 714 | 157 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 318 | 318 |
| проектируемый | 429 | 286 |
| Наружное освещение | 30 | 28 |
| Итого: а) Существующие | 1616 | 1950 |
| б) Проектируемые | 1143 | 443 |
| Итого: а) + б) | 2759 | 2393 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 3034 | 2632 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 2124 | 1843 |
| Двубратское сельское поселение, всего: |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 1268 | 1604 |
| проектируемый | 714 | 157 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 318 | 318 |
| проектируемый | 429 | 286 |
| Наружное освещение | 30 | 28 |
| Итого: а) Существующие | 1616 | 1950 |
| б) Проектируемые | 1143 | 443 |
| Итого: а) + б) | 2759 | 2393 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 3034 | 2632 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 2124 | 1843 |
| х. Железный |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 1008 | 1088 |
| проектируемый | 349 | 149 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 256 | 256 |
| проектируемый | 256 | 218 |
| Наружное освещение | 20 | 19 |
| Итого: а) Существующие | 1285 | 1364 |
| б) Проектируемые | 605 | 367 |
| Итого: а) + б) | 1890 | 1731 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 2079 | 1904 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1455 | 1333 |
| х. Свободный |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 191 | 191 |
| проектируемый | 0 | 0 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 47 | 47 |
| проектируемый | 43 | 38 |
| Наружное освещение | 3 | 3 |
| Итого: а) Существующие | 241 | 241 |
| б) Проектируемые | 43 | 38 |
| Итого: а) + б) | 284 | 279 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 312 | 307 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 218 | 215 |
| х. Сокольский |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 6 | 6 |
| проектируемый | 0 | 0 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 0 | 0 |
| проектируемый | 0 | 0 |
| Наружное освещение | 0 | 0 |
| Итого: а) Существующие | 6 | 6 |
| б) Проектируемые | 0 | 0 |
| Итого: а) + б) | 6 | 6 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 6 | 6 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 4 | 4 |
| Железное сельское поселение, всего: |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 1205 | 1285 |
| проектируемый | 349 | 149 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 305 | 305 |
| проектируемый | 300 | 257 |
| Наружное освещение | 23 | 22 |
| Итого: а) Существующие | 1533 | 1612 |
| б) Проектируемые | 649 | 406 |
| Итого: а) + б) | 2182 | 2018 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 2400 | 2220 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1680 | 1554 |
| ст. Кирпильская |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 5560 | 5365 |
| проектируемый | 258 | 438 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 777 | 777 |
| проектируемый | 768 | 661 |
| Наружное освещение | 60 | 58 |
| Итого: а) Существующие | 6398 | 6200 |
| б) Проектируемые | 1026 | 1099 |
| Итого: а) + б) | 7424 | 7298 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 8166 | 8028 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 5716 | 5620 |
| Кирпильское сельское поселение, всего: |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 5560 | 5365 |
| проектируемый | 258 | 438 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 777 | 777 |
| проектируемый | 768 | 661 |
| Наружное освещение | 60 | 58 |
| Итого: а) Существующие | 6398 | 6200 |
| б) Проектируемые | 1026 | 1099 |
| Итого: а) + б) | 7424 | 7298 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 8166 | 8028 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 5716 | 5620 |
| ст. Ладожская |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 15173 | 14511 |
| проектируемый | 750 | 690 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 2109 | 2109 |
| проектируемый | 2063 | 1888 |
| Наружное освещение | 165 | 156 |
| Итого: а) Существующие | 17447 | 16776 |
| б) Проектируемые | 2813 | 2578 |
| Итого: а) + б) | 20260 | 19354 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 22286 | 21289 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 15600 | 14902 |
| х. Потаенный |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 7 | 7 |
| проектируемый | 0 | 0 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 0 | 0 |
| проектируемый | 0 | 0 |
| Наружное освещение | 0 | 0 |
| Итого: а) Существующие | 7 | 7 |
| б) Проектируемые | 0 | 0 |
| Итого: а) + б) | 7 | 7 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 8 | 8 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 5 | 5 |
| Ладожское сельское поселение, всего: |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 15180 | 14518 |
| проектируемый | 750 | 690 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 2109 | 2109 |
| проектируемый | 2063 | 1888 |
| Наружное освещение | 165 | 156 |
| Итого: а) Существующие | 17454 | 16783 |
| б) Проектируемые | 2813 | 2578 |
| Итого: а) + б) | 20267 | 19361 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 22294 | 21297 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 15606 | 14908 |
| х. Безлесный |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 781 | 848 |
| проектируемый | 271 | 116 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 199 | 199 |
| проектируемый | 198 | 170 |
| Наружное освещение | 16 | 15 |
| Итого: а) Существующие | 996 | 1062 |
| б) Проектируемые | 469 | 286 |
| Итого: а) + б) | 1465 | 1347 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 1611 | 1482 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1128 | 1037 |
| Ленинское сельское поселение, всего: |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 781 | 848 |
| проектируемый | 271 | 116 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 199 | 199 |
| проектируемый | 198 | 170 |
| Наружное освещение | 16 | 15 |
| Итого: а) Существующие | 996 | 1062 |
| б) Проектируемые | 469 | 286 |
| Итого: а) + б) | 1465 | 1347 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 1611 | 1482 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1128 | 1037 |
| ст. Некрасовская |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 4680 | 4610 |
| проектируемый | 217 | 376 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 683 | 683 |
| проектируемый | 646 | 568 |
| Наружное освещение | 51 | 50 |
| Итого: а) Существующие | 5414 | 5343 |
| б) Проектируемые | 863 | 944 |
| Итого: а) + б) | 6277 | 6287 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 6905 | 6916 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 4833 | 4841 |
| х. Кадухин |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 218 | 218 |
| проектируемый | 0 | 0 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 54 | 54 |
| проектируемый | 49 | 44 |
| Наружное освещение | 4 | 4 |
| Итого: а) Существующие | 275 | 275 |
| б) Проектируемые | 49 | 44 |
| Итого: а) + б) | 324 | 319 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 356 | 351 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 249 | 245 |
| х. Заречный |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 353 | 395 |
| проектируемый | 122 | 54 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 96 | 96 |
| проектируемый | 90 | 79 |
| Наружное освещение | 7 | 7 |
| Итого: а) Существующие | 456 | 499 |
| б) Проектируемые | 212 | 133 |
| Итого: а) + б) | 668 | 632 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 735 | 695 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 514 | 486 |
| х. Кубанский |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 99 | 99 |
| проектируемый | 0 | 0 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 24 | 24 |
| проектируемый | 22 | 20 |
| Наружное освещение | 2 | 2 |
| Итого: а) Существующие | 125 | 125 |
| б) Проектируемые | 22 | 20 |
| Итого: а) + б) | 147 | 144 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 161 | 159 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 113 | 111 |
| х. Огонёк |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 10 | 10 |
| проектируемый | 0 | 0 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 0 | 0 |
| проектируемый | 0 | 0 |
| Наружное освещение | 0 | 0 |
| Итого: а) Существующие | 10 | 10 |
| б) Проектируемые | 0 | 0 |
| Итого: а) + б) | 10 | 10 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 11 | 11 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 8 | 8 |
| Некрасовское сельское поселение, всего: |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 5359 | 5332 |
| проектируемый | 339 | 430 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 857 | 857 |
| проектируемый | 806 | 711 |
| Наружное освещение | 63 | 62 |
| Итого: а) Существующие | 6279 | 6251 |
| б) Проектируемые | 1146 | 1141 |
| Итого: а) + б) | 7425 | 7392 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 8168 | 8131 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 5717 | 5691 |
| ст. Новолабинская |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 3614 | 3483 |
| проектируемый | 168 | 284 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 508 | 508 |
| проектируемый | 499 | 429 |
| Наружное освещение | 39 | 37 |
| Итого: а) Существующие | 4161 | 4028 |
| б) Проектируемые | 667 | 713 |
| Итого: а) + б) | 4828 | 4742 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 5311 | 5216 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 3717 | 3651 |
| Новолабинское сельское поселение , всего: |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 3614 | 3483 |
| проектируемый | 168 | 284 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 508 | 508 |
| проектируемый | 499 | 429 |
| Наружное освещение | 39 | 37 |
| Итого: а) Существующие | 4161 | 4028 |
| б) Проектируемые | 667 | 713 |
| Итого: а) + б) | 4828 | 4742 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 5311 | 5216 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 3717 | 3651 |
| с. Суворовское |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 3841 | 3902 |
| проектируемый | 268 | 236 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 353 | 353 |
| проектируемый | 368 | 313 |
| Наружное освещение | 30 | 28 |
| Итого: а) Существующие | 4224 | 4283 |
| б) Проектируемые | 636 | 549 |
| Итого: а) + б) | 4860 | 4832 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 5346 | 5315 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 3742 | 3721 |
| Суворовское сельское поселение, всего: |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 3841 | 3902 |
| проектируемый | 268 | 236 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 353 | 353 |
| проектируемый | 368 | 313 |
| Наружное освещение | 30 | 28 |
| Итого: а) Существующие | 4224 | 4283 |
| б) Проектируемые | 636 | 549 |
| Итого: а) + б) | 4860 | 4832 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 5346 | 5315 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 3742 | 3721 |
| ст. Тенгинская |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 5148 | 4822 |
| проектируемый | 399 | 326 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 529 | 529 |
| проектируемый | 295 | 253 |
| Наружное освещение | 34 | 31 |
| Итого: а) Существующие | 5711 | 5382 |
| б) Проектируемые | 694 | 579 |
| Итого: а) + б) | 6405 | 5961 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 7045 | 6557 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 4932 | 4590 |
| Тенгинское сельское поселение, всего: |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 5148 | 4822 |
| проектируемый | 399 | 326 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 529 | 529 |
| проектируемый | 295 | 253 |
| Наружное освещение | 34 | 31 |
| Итого: а) Существующие | 5711 | 5382 |
| б) Проектируемые | 694 | 579 |
| Итого: а) + б) | 6405 | 5961 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 7045 | 6557 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 4932 | 4590 |
| Усть-Лабинский район, всего: |
| Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
| существующий (с учетом убыли) | 94312 | 99612 |
| проектируемый | 15894 | 8556 |
| Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
| существующий | 17906 | 17906 |
| проектируемый | 19478 | 14104 |
| Наружное освещение | 1245 | 1152 |
| Итого: а) Существующие | 113463 | 118671 |
| б) Проектируемые | 35372 | 22660 |
| Итого: а) + б) | 148835 | 141331 |
| Плюс 10% для промышленной зоны | 163719 | 155464 |
| Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 114603 | 108825 |

Источники питания и трансформаторные подстанции

Электроснабжение Усть-Лабинского района осуществляется от Усть-Лабинских электрических сетей, являющихся частью энергосистемы ОАО «Кубаньэнерго».

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития района.

1. Источниками электроснабжения Усть-Лабинского городского поселения принять ПС 35/10кВ «АГНКС», ПС 35/10 кВ «Откормбаза», ПС 35/10 кВ «Сельхозтехника», ПС 35/10 кВ «Усть-Лабинская-2». Запроектировать и построить ПС 110/10-10 кВ «Восточная», ПС 110/10-10 кВ «Северная».

1.1.	На ПС 35/10 кВ «АГНКС» предусмотреть следующие работы:

-	Замену силового трансформатора Т-1 мощностью 4,0 МВА на трансформатор мощностью 6,3 МВА с РПН.

-	Реконструкцию ВЧ-связи и телемеханики с выдачей информации на диспетчерский пульт Усть-Лабинских электрических сетей.

-	Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

1.2.	На ПС 35/10 кВ «Откормбаза» предусмотреть следующие работы:

-	Замену силового трансформатора Т-1 мощностью 2,5 МВА на трансформатор мощностью 6,3 МВА.

-	Установку силового трансформатора Т-2 мощностью 6,3 МВА со всем комплектующим оборудованием.

-	Реконструкцию ВЧ-связи и телемеханики с выдачей информации на диспетчерский пульт Усть-Лабинских электрических сетей.

-	Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

1.3.	Предусмотреть строительство ПС 110/10-10 кВ «Северная» в северной части г. Усть-Лабинска, на которой предусмотреть:

-	ОРУ-110 кВ по схеме 110-5 АН типового проекта 14198 ТМ.

-	Установку силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 2x25,0 МВА.

-	ВЧ-связь и телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пульт Усть-Лабинских электрических сетей.

1.4.	Предусмотреть строительство ПС 110/10-10 кВ «Восточная» в восточной части г. Усть-Лабинска, на которой предусмотреть:

-	ОРУ-110 кВ по схеме 110-5АН типового проекта 14198 ТМ.

-	Установку силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 2x25,0 МВА.

-	РЗА, объем работ согласовать с Усть-Лабинскими электрическими сетями и ОАО «Кубаньэнерго».

-	ВЧ-связь и телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пульт Усть-Лабинских электрических сетей.

1.5.	Запроектировать и построить ВЛ-110 кВ «Усть-Лабинская 220 - Северная - Восточная - Усть-Лабинская 220».

-	Реконструкцию ПС 220/110/35/10 кВ «Усть-Лабинская центральная» с расширением ОРУ-110 кВ, установкой по одной линейной ячейки 110 кВ на разных секциях шин 110 кВ и заменой АТ-1, АТ-2 мощностью 2x63,0 МВА на 2x125,0 МВА.

1.6.	Предусмотреть перевод части нагрузок с ПС 35/10 кВ «Усть-Лабинская-2» и ПС 35/10 кВ «Сельхозтехника» на ПС 110/10-10 кВ «Восточная».

2.	Источником электроснабжения Александровского сельского поселения принять ПС 35/10 кВ «Мичуринская», на которой предусмотреть:

-	Установку силового трансформатора Т-2 мощностью 2,5 МВА со всем комплектующим оборудованием.

-	Выполнить телемеханизацию устанавливаемого оборудования в объеме действующих норм с выдачей информации на диспетчерский пульт Усть-Лабинских электрических сетей.

-	Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

3.	Источником электроснабжения Братского сельского поселения принять ПС 35/10 кВ «Братская», на которой предусмотреть:

-	Замену силовых трансформаторов Т-1, Т-2 мощностью 2x2,5 МВА на трансформаторы мощностью 2x6,3 МВА, с РПН.

-	Выполнить телемеханизацию устанавливаемого оборудования в объеме действующих норм с выдачей информации на диспетчерский пульт Усть-Лабинских электрических сетей.

-	Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

4.	Источником электроснабжения Вимовского сельского поселения принять ПС 110/35/10 кВ «Ладожская», на которой предусмотреть:

-	Замену силовых трансформаторов Т-1, Т-2 мощностью 2x16,0 МВА на трансформаторы мощностью 2x25,0 МВА, с РПН.

-	Замену ОД и КЗ 110 кВ в цепях трансформаторов Т-1, Т-2 на элегазовые выключатели 110 кВ.

-	Замену масляного секционного выключателя 110 кВ на выключатель в элегазовом исполнении.

-	Установку элегазовых выключателей 110 кВ на отходящих ВЛ 110 кВ «Ладожская - Тбилисская», «Ладожская - Усть-Лабинская тяговая».

-	Установку линейной ячейки 110 кВ для подключения новой ВЛ 110 кВ «Ладожская - Геймановская».

-	Замену существующего физически изношенного оборудования 110, 35, 10 кВ на новое.

-	Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

-	Предусмотреть ВЧ-связь и телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пульт Усть-Лабинских электрических сетей.

4.1.	Запроектировать и построить ВЛ-110 кВ «Ладожская – Геймановская».

5.	Источником электроснабжения Воронежского сельского поселения принять ПС 35/10 кВ «Воронежская», предусмотрев на ней следующие работы:

-	Замену силового трансформатора Т-1 мощностью 4,0 МВА на трансформатор мощностью 6.3 МВА.

-	Установку силового трансформатора Т-2 мощностью 6,3 МВА со всем комплектующим оборудованием.

-	Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

-	Предусмотреть телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пульт Усть-Лабинских электрических сетей.

6.	Источником электроснабжения Восточного сельского поселения принять ПС 35/10 кВ «Восточная», на которой предусмотреть:

-	Установку силового трансформатора Т-2 мощностью 2,5 МВА со всем комплектующим оборудованием.

-	Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

-	Предусмотреть телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пункт Усть-Лабинских электрических сетей.

7.	Источником электроснабжения Двубратского сельского поселения принять ПС 35/10 кВ «Двубратская». Реконструкция  существующей ПС 35/10 кВ «Двубратская» не требуется.

8.	Источником электроснабжения Железного сельского поселения принять ПС 35/10 кВ «Железнянская», на которой предусмотреть:

-	Установку силового трансформатора Т-2 мощностью 2,5 МВА со всем комплектующим оборудованием.

-	Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

-	Предусмотреть телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пункт Усть-Лабинских электрических сетей.

9.	Источником электроснабжения Кирпильского сельского поселения принять ПС 35/10 кВ «Кирпильская», предусмотрев на ней следующие работы:

-	Замену силового трансформатора Т-1 мощностью 2,5 МВА на трансформатор мощностью 6,3 МВА.

-	Установку силового трансформатора Т-2 мощностью 6,3 МВА со всем комплектующим оборудованием.

-	Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

-	Предусмотреть телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пульт Усть-Лабинских электрических сетей.

10.	Источником электроснабжения Ладожского сельского поселения принять ПС 110/35/10кВ «Ладожская». Объем работ по ПС 110/35/10 кВ «Ладожская» согласно пунктов 4; 4.1.

11.	Источником электроснабжения Ленинского сельского поселения принять ПС 35/10 кВ «Беслесная». Реконструкция существующей ПС 35/10 кВ «Беслесная» не требуется.

12.	Источником  электроснабжения Некрасовского сельского поселения принять ПС 35/10 кВ «Некрасовская», на которой предусмотреть:

-	Установку силового трансформатора Т-2 мощностью 4,0 МВА со всем комплектующим оборудованием.

-	Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

-	Предусмотреть телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пункт Усть-Лабинских электрических сетей.

13.	Источником электроснабжения Ново-Лабинского сельского поселения принять проектируемую ПС 110/35/10 кВ «Ново-Лабинская» (на базе существующей ПС 35/10 кВ «Ново-Лабинская»), на которой предусмотреть:

-	Установку силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 2x10,0 МВА.

-	Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

-	ВЧ-связь и телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пульт Усть-Лабинских электрических сетей.

13.1.	Запроектировать и построить ВЛ 110 кВ «Ново-Лабинская - Геймановская» и ВЛ 110 кВ «Ново-Лабинская – Еленовская».

14.	Источником электроснабжения Суворовского сельского поселения принять ПС 35/10 кВ «Суворовская», на которой предусмотреть:

-	Установку силового трансформатора Т-2 мощностью 2,5 МВА со всем комплектующим оборудованием.

-	Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

-	Предусмотреть телемеханизацию устанавливаемого оборудования с выдачей информации на диспетчерский пункт Усть-Лабинских электрических сетей.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо разработать технические условия Усть-Лабинскими электрическими сетями (ОАО «Кубаньэнерго»).

Основными направлениями развития электроснабжения Усть-Лабинского района на перспективный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Линии 220 кВ, 110 кВ и 35 кВ

Схема электроснабжения Усть-Лабинского района связана с линиями электроснабжения Кореновского, Выселковского, Тбилисского, Курганинского, Шовгеновского, Краснодарского, Динского районов, а также республики Адыгея.

Трассы высоковольтных линий выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят проектируемые линии, относится к III району по гололёдным условиям и III району по ветровым нагрузкам на провода.

Протяжённость существующих ВЛ-220 кВ – 45,75 км.

Протяжённость существующих ВЛ-110 кВ – 68,74 км.

Протяжённость проектируемых ВЛ-110 кВ – 43,07 км.

Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 218,58 км.

Реконструкция указанных сетей и строительство новых будут рассмотрены при рабочем проектировании после выдачи технических условий ОАО «Кубаньэнерго» на присоединение дополнительных мощностей по отдельному проекту.

Размещение подстанций 220 кВ, 110 кВ и 35 кВ, а также коридоры электрических линий приведены на чертеже ЭС-1. Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей приведена на чертеже ЭС-2.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 11

| Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2009 год | Расчетный срок 2029 г. | В том числе на 1 оч. стр-ва 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| город Усть-Лабинск |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 438,2 | 562,3 | 528,6 |
| - на производственные нужды | -«- | 79,6 | 172,6 | 135,6 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 358,6 | 389,7 | 393,0 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 10289 | 10610 | 11247 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8419 | 7354 | 8362 |
| х. Октябрьский |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 3,9 | 4,8 | 4,6 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,4 | 0,7 | 0,7 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3,5 | 4,0 | 3,9 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 12269 | 13325 | 13418 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 10950 | 11242 | 11325 |
| Усть-Лабинское городское поселение, всего: |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 442,1 | 567,1 | 533,2 |
| - на производственные нужды | -«- | 80,1 | 173,3 | 136,3 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 362,1 | 393,8 | 396,9 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 10304 | 10628 | 11263 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8438 | 7380 | 8383 |
| х. Александровский |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 10,7 | 14,4 | 13,6 |
| - на производственные нужды | -«- | 2,2 | 4,2 | 3,9 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8,5 | 10,3 | 9,7 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6425 | 8347 | 8011 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5102 | 5945 | 5703 |
| х. Пятихатский |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6341 | 7485 | 7346 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5018 | 5041 | 5018 |
| х. Финогеновский |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,9 | 1,1 | 1,1 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,2 | 0,4 | 0,3 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6341 | 7484 | 7346 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5018 | 5040 | 5018 |
| х. Согласный |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 3,0 | 4,1 | 3,8 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,6 | 1,2 | 1,1 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2,4 | 2,9 | 2,7 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6461 | 8299 | 8003 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5139 | 5945 | 5703 |
| х. Неелинский |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 2,2 | 3,0 | 2,8 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,4 | 0,8 | 0,8 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,7 | 2,1 | 2,0 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6445 | 8329 | 8006 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5122 | 5945 | 5703 |
| х. Красный |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 4,2 | 5,8 | 5,4 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,9 | 1,7 | 1,5 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3,4 | 4,2 | 3,8 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6464 | 8307 | 8002 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5795 | 5945 | 5703 |
| х. Новониколаевка |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,7 | 2,0 | 1,9 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6341 | 7462 | 7346 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5018 | 5045 | 4992 |
| х. Семеновка |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,9 | 2,2 | 2,2 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,4 | 0,7 | 0,7 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6371 | 7462 | 7346 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5048 | 5048 | 5048 |
| Александровское сельское поселение, всего: |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 25,3 | 33,4 | 31,5 |
| - на производственные нужды | -«- | 5,2 | 9,8 | 9,2 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 20,1 | 23,6 | 22,3 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6420 | 8158 | 7872 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5097 | 5761 | 5563 |
| х. Болгов |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 12,9 | 17,9 | 16,4 |
| - на производственные нужды | -«- | 2,6 | 5,1 | 4,7 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 10,3 | 12,8 | 11,7 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6719 | 8285 | 7989 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5198 | 5945 | 5703 |
| х. Семёнов |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,3 | 1,5 | 1,5 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6341 | 7462 | 7346 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5224 | 5224 | 5224 |
| х. Северский |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5106 | 5106 | 5106 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5049 | 5049 | 5049 |
| х. Новоекатериновка |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,9 | 1,1 | 1,1 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,2 | 0,4 | 0,3 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6341 | 7462 | 7346 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5164 | 5164 | 5164 |
| х. Новосёловка |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6341 | 7601 | 7485 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5157 | 5157 | 5157 |
| х. Братский |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 9,3 | 12,8 | 11,8 |
| - на производственные нужды | -«- | 1,9 | 3,6 | 3,4 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 7,4 | 9,2 | 8,4 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6571 | 8281 | 7977 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5249 | 5945 | 5703 |
| х. Херсонский |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5106 | 5106 | 5106 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5018 | 5027 | 5010 |
| х. Саратовский |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 4,5 | 6,1 | 5,7 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,9 | 1,7 | 1,6 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3,6 | 4,3 | 4,0 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6442 | 8331 | 8007 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5119 | 5945 | 5703 |
| х. Калининский |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 4,3 | 5,8 | 5,5 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,9 | 1,7 | 1,6 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3,4 | 4,2 | 3,9 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6438 | 8339 | 8008 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5115 | 6015 | 5635 |
| Братское сельское поселение, всего: |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 34,7 | 46,9 | 43,6 |
| - на производственные нужды | -«- | 7,0 | 13,3 | 12,4 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 27,8 | 33,6 | 31,1 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6466 | 8161 | 7872 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5171 | 5847 | 5628 |
| п. Вимовец |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 11,6 | 16,1 | 14,8 |
| - на производственные нужды | -«- | 2,4 | 4,5 | 4,2 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 9,3 | 11,5 | 10,6 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6524 | 8290 | 7988 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5201 | 5945 | 5703 |
| п. Южный |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 7,4 | 10,1 | 9,4 |
| - на производственные нужды | -«- | 1,5 | 2,9 | 2,7 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5,9 | 7,3 | 6,7 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6527 | 8301 | 7987 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5350 | 6103 | 5855 |
| Вимовское сельское поселение, всего: |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 19,0 | 26,2 | 24,2 |
| - на производственные нужды | -«- | 3,9 | 7,4 | 6,9 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 15,2 | 18,8 | 17,3 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6525 | 8294 | 7988 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5633 | 6430 | 6163 |
| ст. Воронежская |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 86,5 | 104,8 | 101,9 |
| - на производственные нужды | -«- | 11,4 | 22,4 | 20,7 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 75,1 | 82,4 | 81,2 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 10034 | 10801 | 11074 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8711 | 8495 | 8824 |
| Воронежское сельское поселение, всего: |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 86,5 | 104,8 | 101,9 |
| - на производственные нужды | -«- | 11,4 | 22,4 | 20,7 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 75,1 | 82,4 | 81,2 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 10034 | 10801 | 11074 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8711 | 8592 | 8732 |
| ст.Восточная |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 14,9 | 20,7 | 18,9 |
| - на производственные нужды | -«- | 3,0 | 5,8 | 5,4 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 11,9 | 14,9 | 13,5 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6602 | 8267 | 7971 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5279 | 5945 | 5703 |
| Восточное сельское поселение, всего: |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 14,9 | 20,7 | 18,9 |
| - на производственные нужды | -«- | 3,0 | 5,8 | 5,4 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 11,9 | 14,9 | 13,5 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6602 | 8267 | 7971 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5279 | 5945 | 5703 |
| пос. Двубратский |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 17,1 | 24,2 | 21,0 |
| - на производственные нужды | -«- | 3,0 | 6,8 | 5,5 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 14,1 | 17,4 | 15,4 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6519 | 8191 | 7487 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5367 | 5886 | 5509 |
| Двубратское сельское поселение, всего: |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 17,1 | 24,2 | 21,0 |
| - на производственные нужды | -«- | 3,0 | 6,8 | 5,5 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 14,1 | 17,4 | 15,4 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6519 | 8191 | 7487 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5367 | 5886 | 5509 |
| х. Железный |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 11,9 | 16,6 | 15,2 |
| - на производственные нужды | -«- | 2,4 | 4,7 | 4,3 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 9,5 | 11,9 | 10,8 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6564 | 8277 | 7979 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5242 | 5945 | 5703 |
| х. Свободный |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 2,1 | 2,5 | 2,4 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,4 | 0,8 | 0,8 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6341 | 7462 | 7346 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5018 | 5018 | 5018 |
| х. Сокольский |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5106 | 5106 | 5106 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5028 | 5028 | 5028 |
| Железное сельское поселение, всего: |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 14,1 | 19,1 | 17,7 |
| - на производственные нужды | -«- | 2,9 | 5,5 | 5,1 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 11,3 | 13,6 | 12,6 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6529 | 8158 | 7882 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5206 | 5809 | 5599 |
| ст. Кирпильская |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 54,3 | 65,0 | 63,9 |
| - на производственные нужды | -«- | 7,3 | 14,1 | 13,1 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 47,0 | 51,0 | 50,8 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 9846 | 10839 | 11100 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8523 | 8495 | 8824 |
| Кирпильское сельское поселение, всего: |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 54,3 | 65,0 | 63,9 |
| - на производственные нужды | -«- | 7,3 | 14,1 | 13,1 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 47,0 | 51,0 | 50,8 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 9846 | 10839 | 11100 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8523 | 8495 | 8824 |
| ст. Ладожская |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 146,9 | 177,5 | 169,5 |
| - на производственные нужды | -«- | 19,8 | 38,0 | 36,4 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 127,1 | 139,5 | 133,2 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 9707 | 10756 | 10882 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8399 | 8454 | 8547 |
| х. Потаенный |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5106 | 5106 | 5106 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5018 | 5018 | 5018 |
| Ладожское сельское поселение, всего: |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 147,0 | 177,5 | 169,6 |
| - на производственные нужды | -«- | 19,8 | 38,0 | 36,4 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 127,2 | 139,5 | 133,2 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 9703 | 10752 | 10877 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8396 | 8451 | 8544 |
| х. Безлесный |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 9,3 | 12,8 | 11,8 |
| - на производственные нужды | -«- | 1,9 | 3,6 | 3,4 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 7,4 | 9,2 | 8,4 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6583 | 8279 | 7975 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5260 | 5945 | 5703 |
| Ленинское сельское поселение, всего: |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 9,3 | 12,8 | 11,8 |
| - на производственные нужды | -«- | 1,9 | 3,6 | 3,4 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 7,4 | 9,2 | 8,4 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6583 | 8279 | 7975 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5260 | 5945 | 5703 |
| ст. Некрасовская |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 46,8 | 55,0 | 55,1 |
| - на производственные нужды | -«- | 6,4 | 12,1 | 11,4 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 40,4 | 42,9 | 43,7 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 9660 | 10888 | 11126 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8337 | 8495 | 8824 |
| х. Кадухин |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 2,4 | 2,8 | 2,8 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,5 | 0,9 | 0,9 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6341 | 7462 | 7346 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5018 | 5018 | 5018 |
| х. Заречный |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 4,4 | 5,9 | 5,5 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,9 | 1,7 | 1,6 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3,5 | 4,2 | 3,9 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6385 | 8360 | 8021 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5062 | 5945 | 5703 |
| х. Кубанский |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,1 | 1,3 | 1,3 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6341 | 7462 | 7346 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5018 | 5018 | 5018 |
| х. Огонёк |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| - на производственные нужды | -«- | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 5106 | 5106 | 5106 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5018 | 5018 | 5018 |
| Некрасовское сельское поселение, всего: |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 54,7 | 65,0 | 64,7 |
| - на производственные нужды | -«- | 8,0 | 15,1 | 14,3 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 46,7 | 49,9 | 50,5 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 8979 | 10293 | 10428 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 7660 | 7899 | 8129 |
| ст. Новолабинская |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 35,3 | 42,3 | 41,5 |
| - на производственные нужды | -«- | 4,8 | 9,2 | 8,5 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 30,5 | 33,1 | 33,0 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 9797 | 10844 | 11106 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8474 | 8495 | 8824 |
| Новолабинское сельское поселение, всего: |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 35,3 | 42,3 | 41,5 |
| - на производственные нужды | -«- | 4,8 | 9,2 | 8,5 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 30,5 | 33,1 | 33,0 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 9797 | 10844 | 11106 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8474 | 8495 | 8824 |
| с. Суворовское |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 37,5 | 42,6 | 42,3 |
| - на производственные нужды | -«- | 3,3 | 6,6 | 6,1 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 34,2 | 36,0 | 36,2 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 14479 | 14191 | 15117 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 13197 | 11998 | 12946 |
| Суворовское сельское поселение, всего: |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 37,5 | 42,6 | 42,3 |
| - на производственные нужды | -«- | 3,3 | 6,6 | 6,1 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 34,2 | 36,0 | 36,2 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 14479 | 14191 | 15117 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 13197 | 11998 | 12946 |
| ст. Тенгинская |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 47,1 | 56,1 | 52,2 |
| - на производственные нужды | -«- | 4,9 | 7,5 | 7,1 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 42,2 | 48,6 | 45,1 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 16829 | 16698 | 16845 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 15086 | 14462 | 14547 |
| Тенгинское сельское поселение, всего: |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 47,1 | 56,1 | 52,2 |
| - на производственные нужды | -«- | 4,9 | 7,5 | 7,1 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 42,2 | 48,6 | 45,1 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 16829 | 16698 | 16845 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 15086 | 14462 | 14547 |
| Усть-Лабинский район, всего: |
| Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1038,9 | 1303,8 | 1238,1 |
| - на производственные нужды | -«- | 166,3 | 338,4 | 290,5 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 872,6 | 965,4 | 947,6 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 9624 | 10472 | 10747 |
| - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 8084 | 7754 | 8225 |

Газоснабжение

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию муниципального образования. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

В частности, предполагается выполнить проектирование и строительство подводящих газопроводов к населенным пунктам:

Таким образом все населенные пункты района, имеющие 40 и более дворов (20 населенных пунктов) будут газифицированы с учетом перспективы их развития и развития сельскохозяйственного производства на территориях соответствующих сельских поселений.

Для этого необходимо выполнить прокладку газопроводов высокого давления к ним протяженностью – 94,300 км.

Технико-экономические показатели АГРС ООО «Газпром Трансгаз Кубань» на 01.01.2008г.

Таблица 12

| Наименование АГРС | Проектная производительность АГРС м³/ч | Фактическая производительность АГРС м³/ч |
| --- | --- | --- |
| г.Усть- Лабинск | 40000 | 23000 |
| х.Александровка | 3000 | 300 |
| к-з «Восток» х.Болгов | 10000 | 900 |
| ст.Ладожская | 4000 | 6700 |
| ст.Воронежская | 3300 | 4000 |
| Тимирязева ОПХ х.Безлесный | 10000 | 700 |
| ст.Некрасовская | 1400 | 2500 |
| ст.Новолабинская | 1300 | 1000 |
| с.Суворовское | 3300 | 1400 |
| ст.Тенгинская | 3000 | 1100 |

Мощности существующих АГРС ООО «Газпром Трансгаз Кубань»: ст.Ладожская, ст.Некрасовская, ст.Воронежская и ст.Новолабинская не позволяют осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения и реконструкции АГРС.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение многоэтажной застройки – централизованное, от котельных.

Расчетные расходы газа

Согласно заданию на разработку проекта схемы территориального планирования муниципального образования Усть-Лабинский район был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок - 2029г. и на I очередь строительства - 2019г. Результаты расчетов представлены в таблицах 13÷15.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 13

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | Сущ. 2009г | На расчетный срок 2029г | В т.ч. на I очередь стр-ва 2019г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Усть-Лабинское городское поселение, всего | м³/ч | 46641 | 60142 | 58219 |
|  | г.Усть-Лабинск | -«- | 46210 | 59671 | 57763 |
|  | х.Октябрьский | -«- | 431 | 471 | 456 |
| 2 | Александровское сельское поселение | м³/ч | 5122 | 5327 | 5204 |
|  | х.Александровский | -«- | 2174 | 2249 | 2210 |
|  | хут. Пятихатский | -«- | 138 | 138 | 138 |
|  | х.Финогеновский | -«- | 190 | 190 | 190 |
|  | х.Согласный | -«- | 595 | 642 | 610 |
|  | х.Неелинский | -«- | 439 | 462 | 449 |
|  | х.Красный | -«- | 850 | 910 | 871 |
|  | х.Новониколаевка | -«- | 345 | 345 | 345 |
|  | х.Семеновка | -«- | 391 | 391 | 391 |
| 3 | Братское сельское поселение | м³/ч | 6983 | 7473 | 7193 |
|  | х.Болгов | -«- | 2573 | 2808 | 2665 |
|  | х.Семенов | -«- | 268 | 268 | 268 |
|  | х.Северский | -«- | 40 | 40 | 40 |
|  | х.Новоекатериновка | -«- | 190 | 190 | 190 |
|  | х.Новоселовка | -«- | 180 | 180 | 180 |
|  | х.Братский | -«- | 1840 | 2015 | 1924 |
|  | х.Херсонский | -«- | 113 | 113 | 113 |
|  | х.Саратовский | -«- | 905 | 949 | 923 |
|  | х.Калининский | -«- | 874 | 910 | 890 |
| 4. | Вимовское сельское поселение | м³/ч | 3793 | 4108 | 3932 |
|  | пос.Вимовец | -«- | 2320 | 2522 | 2405 |
|  | пос.Южный | -«- | 1473 | 1586 | 1527 |
| 5. | Воронежское сельское поселение | м³/ч | 11202 | 12610 | 11960 |
|  | ст.Воронежская | -«- | 11202 | 12610 | 11960 |
| 6. | Восточное сельское поселение | м³/ч | 2929 | 3250 | 3081 |
|  | ст.Восточная | -«- | 2929 | 3250 | 3081 |
| 7. | Двубратское сельское поселение | м³/ч | 2112 | 3395 | 2641 |
|  | пос.Двубратский | -«- | 2112 | 3395 | 2641 |
| 8. | Железное сельское поселение | м³/ч | 2813 | 3046 | 2916 |
|  | хут.Железный | -«- | 2365 | 2600 | 2470 |
|  | х.Свободный | -«- | 433 | 433 | 433 |
|  | х.Сокольский | -«- | 13 | 13 | 13 |
| 9. | Кирпильское сельское поселение | м³/ч | 7168 | 7800 | 7488 |
|  | ст.Кирпильская | -«- | 7168 | 7800 | 7488 |
| 10. | Ладожское сельское поселение | м³/ч | 19691 | 21466 | 20270 |
|  | ст.Ладожская | -«- | 19675 | 21450 | 20254 |
|  | х.Потаенный | -«- | 16 | 16 | 16 |
| 11. | Ленинское сельское поселение | м³/ч | 1835 | 2015 | 1924 |
|  | хут.Безлесный | -«- | 1835 | 2015 | 1924 |
| 12. | Некрасовское сельское поселение | м³/ч | 7926 | 8215 | 8072 |
|  | ст.Некрасовская | -«- | 6297 | 6565 | 6435 |
|  | х.Кадухин | -«- | 494 | 494 | 494 |
|  | х.Заречный | -«- | 889 | 910 | 897 |
|  | х.Кубанский | -«- | 224 | 224 | 224 |
|  | х.Огонек | -«- | 22 | 22 | 22 |
| 13 | Новолабинское сельское поселение | м³/ч | 4681 | 5070 | 4862 |
|  | ст.Новолабинская | -«- | 4681 | 5070 | 4862 |
| 14 | Суворовское сельское поселение | м³/ч | 2502 | 3335 | 3128 |
|  | с.Суворовское | -«- | 2502 | 3335 | 3128 |
| 15 | Тенгинское сельское поселение | м³/ч | 2996 | 3538 | 3318 |
|  | ст.Тенгинская | -«- | 2996 | 3538 | 3318 |
|  | Итого по Усть-Лабинскому району, в том числе: | м³/ч | 128394 | 150790 | 144208 |
|  | городское поселение | -«- | 46641 | 60142 | 58219 |
|  | сельское поселение | -«- | 81753 | 90648 | 85989 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 14

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | Сущ. 2009г | На расчетный срок 2029г | В т.ч. на I очередь стр-ва 2019г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Усть-Лабинское городское поселение, всего | м³/ч | 46641 | 60142 | 58219 |
|  | г.Усть-Лабинск | -«- | 46210 | 59671 | 57763 |
|  | х.Октябрьский | -«- | 431 | 471 | 456 |
| 2 | Александровское сельское поселение | м³/ч | 5122 | 5327 | 5204 |
|  | х.Александровский | -«- | 2174 | 2249 | 2210 |
|  | хут. Пятихатский | -«- | 138 | 138 | 138 |
|  | х.Финогеновский | -«- | 190 | 190 | 190 |
|  | х.Согласный | -«- | 595 | 642 | 610 |
|  | х.Неелинский | -«- | 439 | 462 | 449 |
|  | х.Красный | -«- | 850 | 910 | 871 |
|  | х.Новониколаевка | -«- | 345 | 345 | 345 |
|  | х.Семеновка | -«- | 391 | 391 | 391 |
| 3 | Братское сельское поселение | м³/ч | 6983 | 7473 | 7193 |
|  | х.Болгов | -«- | 2573 | 2808 | 2665 |
|  | х.Семенов | -«- | 268 | 268 | 268 |
|  | х.Северский | -«- | 40 | 40 | 40 |
|  | х.Новоекатериновка | -«- | 190 | 190 | 190 |
|  | х.Новоселовка | -«- | 180 | 180 | 180 |
|  | х.Братский | -«- | 1840 | 2015 | 1924 |
|  | х.Херсонский | -«- | 113 | 113 | 113 |
|  | х.Саратовский | -«- | 905 | 949 | 923 |
|  | х.Калининский | -«- | 874 | 910 | 890 |
| 4. | Вимовское сельское поселение | м³/ч | 3793 | 4108 | 3932 |
|  | пос.Вимовец | -«- | 2320 | 2522 | 2405 |
|  | пос.Южный | -«- | 1473 | 1586 | 1527 |
| 5. | Воронежское сельское поселение | м³/ч | 11202 | 12610 | 11960 |
|  | ст.Воронежская | -«- | 11202 | 12610 | 11960 |
| 6. | Восточное сельское поселение | м³/ч | 2929 | 3250 | 3081 |
|  | ст.Восточная | -«- | 2929 | 3250 | 3081 |
| 7. | Двубратское сельское поселение | м³/ч | 2112 | 3395 | 2641 |
|  | пос.Двубратский | -«- | 2112 | 3395 | 2641 |
| 8. | Железное сельское поселение | м³/ч | 2813 | 3046 | 2916 |
|  | хут.Железный | -«- | 2365 | 2600 | 2470 |
|  | х.Свободный | -«- | 433 | 433 | 433 |
|  | х.Сокольский | -«- | 13 | 13 | 13 |
| 9. | Кирпильское сельское поселение | м³/ч | 7168 | 7800 | 7488 |
|  | ст.Кирпильская | -«- | 7168 | 7800 | 7488 |
| 10. | Ладожское сельское поселение | м³/ч | 19691 | 21466 | 20270 |
|  | ст.Ладожская | -«- | 19675 | 21450 | 20254 |
|  | х.Потаенный | -«- | 16 | 16 | 16 |
| 11. | Ленинское сельское поселение | м³/ч | 1835 | 2015 | 1924 |
|  | хут.Безлесный | -«- | 1835 | 2015 | 1924 |
| 12. | Некрасовское сельское поселение | м³/ч | 7926 | 8215 | 8072 |
|  | ст.Некрасовская | -«- | 6297 | 6565 | 6435 |
|  | х.Кадухин | -«- | 494 | 494 | 494 |
|  | х.Заречный | -«- | 889 | 910 | 897 |
|  | х.Кубанский | -«- | 224 | 224 | 224 |
|  | х.Огонек | -«- | 22 | 22 | 22 |
| 13 | Новолабинское сельское поселение | м³/ч | 4681 | 5070 | 4862 |
|  | ст.Новолабинская | -«- | 4681 | 5070 | 4862 |
| 14 | Суворовское сельское поселение | м³/ч | 2502 | 3335 | 3128 |
|  | с.Суворовское | -«- | 2502 | 3335 | 3128 |
| 15 | Тенгинское сельское поселение | м³/ч | 2996 | 3538 | 3318 |
|  | ст.Тенгинская | -«- | 2996 | 3538 | 3318 |
|  | Итого по Усть-Лабинскому району, в том числе: | м³/ч | 128394 | 150790 | 144208 |
|  | городское поселение | -«- | 46641 | 60142 | 58219 |
|  | сельское поселение | -«- | 81753 | 90648 | 85989 |

# Основные технико-экономические показатели

# по разделу «Газоснабжение»

# Таблица 15

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2009г | Расчетный срок 2029г | В т.ч. на Iоч. стр. 2019г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 70 | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Потребление газа по району - всего, в том числе: | млн. м3/год | 232,471 | 272,085 | 261,054 |
|  | Усть-Лабинское городское поселение, всего | тыс. м³/год | 87,946 | 114,320 | 110,416 |
|  | г.Усть-Лабинск | -«- | 87,200 | 113,505 | 109,627 |
|  | х.Октябрьский | -«- | 0,746 | 0,815 | 0,789 |
|  | Александровское сельское поселение, всего | -«- | 8,905 | 9,258 | 9,045 |
|  | х.Александровский | -«- | 3,779 | 3,909 | 3,842 |
|  | хут. Пятихатский | -«- | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
|  | х.Финогеновский | -«- | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
|  | х.Согласный | -«- | 1,035 | 1,116 | 1,060 |
|  | х.Неелинский | -«- | 0,764 | 0,802 | 0,780 |
|  | х.Красный | -«- | 1,478 | 1,582 | 1,514 |
|  | х.Новониколаевка | -«- | 0,599 | 0,599 | 0,599 |
|  | х.Семеновка | -«- | 0,680 | 0,680 | 0,680 |
|  | Братское сельское поселение, всего | -«- | 12,120 | 12,973 | 12,508 |
|  | х.Болгов | -«- | 4,473 | 4,881 | 4,633 |
|  | х.Семенов | -«- | 0,446 | 0,446 | 0,466 |
|  | х.Северский | -«- | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
|  | х.Новоекатериновка | -«- | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
|  | х.Новоселовка | -«- | 0,314 | 0,314 | 0,314 |
|  | х.Братский | -«- | 3,198 | 3,503 | 3,345 |
|  | х.Херсонский | -«- | 0,197 | 0,197 | 0,197 |
|  | х.Саратовский | -«- | 1,573 | 1,650 | 1,605 |
|  | х.Калининский | -«- | 1,519 | 1,582 | 1,548 |
|  | Вимовское сельское поселение, всего | -«- | 6,595 | 7,141 | 6,836 |
|  | пос.Вимовец | -«- | 4,034 | 4,384 | 4,181 |
|  | пос.Южный | -«- | 2,561 | 2,757 | 2,655 |
|  | Воронежское сельское поселение, всего | -«- | 19,474 | 21,922 | 20,792 |
|  | ст.Воронежская | -«- | 19,474 | 21,922 | 20,792 |
|  | Восточное сельское поселение, всего | -«- | 5,092 | 5,650 | 5,356 |
|  | ст.Восточная | -«- | 5,092 | 5,650 | 5,356 |
|  | Двубратское сельское поселение, всего | -«- | 5,430 | 6,119 | 5,812 |
|  | пос.Двубратский | -«- | 5,430 | 6,119 | 5,812 |
|  | Железное сельское поселение, всего | -«- | 4,887 | 5,296 | 5,070 |
|  | хут.Железный | -«- | 4,111 | 4,520 | 4,294 |
|  | х.Свободный | -«- | 0,753 | 0,753 | 0,753 |
|  | х.Сокольский | -«- | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
|  | Кирпильское сельское поселение, всего | -«- | 12,462 | 13,560 | 13,018 |
|  | ст.Кирпильская | -«- | 12,462 | 13,560 | 13,018 |
|  | Ладожское сельское поселение, всего | -«- | 34,232 | 37,317 | 35,238 |
|  | ст.Ладожская | -«- | 34,205 | 37,290 | 35,211 |
|  | х.Потаенный | -«- | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
|  | Ленинское сельское поселение, всего | -«- | 3,191 | 3,503 | 3,344 |
|  | хут.Безлесный | -«- | 3,191 | 3,503 | 3,344 |
|  | Некрасовское сельское поселение, всего | -«- | 13,779 | 14,281 | 14,032 |
|  | ст.Некрасовская | -«- | 10,947 | 11,413 | 11,187 |
|  | х.Кадухин | -«- | 0,859 | 0,859 | 0,859 |
|  | х.Заречный | -«- | 1,546 | 1,582 | 1,559 |
|  | х.Кубанский | -«- | 0,389 | 0,389 | 0,389 |
|  | х.Огонек | -«- | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
|  | Новолабинское сельское поселение, всего | -«- | 8,138 | 8,814 | 8,452 |
|  | ст.Новолабинская | -«- | 8,138 | 8,814 | 8,452 |
|  | Суворовское сельское поселение, всего | -«- | 5,180 | 5,914 | 5,555 |
|  | с.Суворовское | -«- | 5,180 | 5,914 | 5,555 |
|  | Тенгинское сельское поселение всего | -«- | 5,040 | 6,017 | 5,580 |
|  | ст.Тенгинская | -«- | 5,040 | 6,017 | 5,580 |
|  | Итого по Усть-Лабинскому району, в том числе: | -«- | 232,471 | 272,085 | 261,054 |
|  | городское поселение | -«- | 87,946 | 114,320 | 110,416 |
|  | сельское поселение | -«- | 144,525 | 157,765 | 150,638 |
| 6.4.3 | Источники подачи газа |  | ГРС, ГРП, ШРП | ГРС, ГРП, ШРП | ГРС, ГРП, ШРП |
| 6.4.4 | Протяженность сетей высокого давления, всего | км | 176,28 | 94,300 | 94,300 |
|  | городское поселение | км | 69,82 | 19,090 | 19,090 |
|  | сельское поселение | км | 106,46 | 75,210 | 75,210 |

2.6. Санитарная очистка территории

Для решения проблем санитарной очистки населенных пунктов Краснодарского края в сфере обращения с отходами производства и потребления в настоящее время уточняются «Схема территориального планирования Краснодарского края» (2007г.), «Краевая целевая программа «Отходы». Разработан подраздел «Санитарная очистка» в составе раздела «Промышленность, стройиндустрия и инженерно – транспортная инфраструктура с отраслевыми схемами».

Комплексная система обращения с отходами, предложенная в составе «Схемы территориального планирования», подразумевает создание оптимальной сети мусороперерабатывающих комплексов, полигонов ТБО и инфраструктуры транспортировки отходов между отдельными узлами этой сети, а также создание сбалансированной системы управления отходами и их качественными характеристиками,  В своем составе отходы ТБОсодержат значительное количество компонентов, пригодных после соответствующей сортировки и переработки для повторного использования. Процентное соотношение вторичных материальных ресурсов важно для выбора метода обезвреживания и оценки ТБО в качестве вторичного сырья, а также для выбора оборудования, предназначенного для обезвреживания и переработки отходов.

Процентное соотношение компонентов вторичных материальных ресурсов в составе ТБО показано в таблице 18.

Таблица 18. Морфологический состав твердых бытовых отходов

| № п/п | Компонент | Вид отходов | Процентное содержание, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Величина разброса | Средняя расчетная |
| 1. | Бумага, картон | Оберточная, пакеты, обрывки газет, картонные упаковки. 90% ее массы сильно загрязнены пищевыми остатками и минеральными частицами, влажность до 35-50% | 18...25 | 20 |
| 2. | Пищевые отходы | Остатки фруктов, хлеба, отходы овощей, картофельные очистки, испорченные продукты растительного и животного происхождения | 25...35 | 30 |
| 3. | Дерево | Опилки, куски дерева, стружки | 0...6 | 3 |
| 4. | Черный металлом | Кусик металла, гвозди, куски труб | 2...3 | 2.5 |
| 5. | Цветной металлом | Консервные банки | 0...1 | 0.5 |
| 6. | Текстиль | Обрывки ткани, мешковины, старая одежда, постельные матрацы.Отходы сильно загрязнены, с влажность 20-40% | 3..5 | 4 |
| 7. | Пластмасса | Упаковка из полимерных материалов, изделия из пластмассы.До 90% ее массы сильно загрязнена пищевыми остатками и минеральными частицами | 3...18 | 10 |
| 8. | Стекло | Посуда, тара, бой стекла | 3...10 | 5 |
| 9. | Кости |  | 0.5...3 | 2 |
| 10. | Кожа | Кожа от изношенной обуви, обрезки кожи | 0..1.5 | 1 |
| 11. | Резина | Отбросы резиновых изделий | 0..2 | 1 |
| 12. | Камни, штукатурка | Кирпич, черепки фаянсовые, глиняные и фарфоровые, битум, булыжник | 0..2 | 1 |
| 13. | Отсев, прочее | Смет дворовы и комнатный | 5..15 | 10 |

При захоронении ТБО на полигонах ценные компоненты (бумага, картон, стекло, полимерные материалы, металлы) безвозвратно теряются. Кроме того, в настоящее время практически во всех населенных пунктах Российской Федерации, в том числе в Усть-Лабинском районе, остро возникает проблема удаления крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам принято относить отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры объемом 0,75 - 1.1 м3. В состав данных отходов, как правило, входят следующие бывшие употреблении вещи: мебель, доски, ящики, фанера, крупная упаковка, детские ванночки, ванны, тазы, линолеум, раковины, унитазы, листовое стекло, холодильники, газовые плиты, стиральные машины, велосипеды, баки, радиаторы отопления, детские коляски, чемоданы и пр.

Для сбора крупногабаритных отходов возможно использовать бункеры двух типов:

- бункеры для сбора КГМ КМ-71002, КМ-71002, К6, массой 548 -700 кг, вместимостью 5 - 8 куб. м;

- бункеры типа МСК объемом 6, 8, 12 куб. м.

Для вывоза бункеров в первом случае используются бункеровозы типа СА - 3 на шасси МАЗ - 5551 (ЗИЛ 433362).

Обзор состояния санитарной очистки населенных пунктов Усть-Лабинского района выявил следующие проблемы:

- В настоящее время на территории Усть-Лабинского района централизованная муниципальная система вывоза отходов находится в стадии разработки. Информация о фактических объемах образования отходов от всех категорий природопользователей не достоверна, что мешает управлению потоками отходов, а также исключению их несанкционированного размещения на территориях района. Планово-регулярной очисткой территории, выполняемой ООО «Армада», охвачены менее 50% населения (частично в ст. Ладожской, ст. Воронежской, п. Двубратском, ст. Восточной, п. Вимовец). В остальных населенных пунктах санитарная очистка и вывоз ТБО проводится населением и организациями самостоятельно на несанкционированные полигоны.

- Отсутствует детальная инвентаризация образующихся отходов и мест их размещения. Отсутствует муниципальный банк данных по отходам и вторичным материальным ресурсам.

- Отсутствуют современные экологически безопасные и эконмические выгодные способы обращения с отходами.

- Отсутствует организованная система сбора, сортировки и приема вторичного сырья, что также оказывает негативное воздействие на природую среду, приводит к потере ценных компонентов.

- Существующие места размещения ТБО не соответствуют санитарно - гигиеническим требованиям:

- отсутствие противофильтрационных экранов;

- отсутствие контроля поступления отходов;

- допуск любых лиц на территорию свалок;

- отсутствие нагорных и дренажных каналов.

3.Недоукомплектованность оборудованием и спецмашинами специализированного предприятия по сбору и вывозу отходов (ООО «Армада»-основное специализированное предприятие укомплектовано на 31%).

4. Отсутствие мест сбора крупногабаритных отходов.

7. Отсутствие должного учета образования ТБО на многих промышленных и с/х предприятиях.

Стратегической целью деятельности в области обращения с твердыми бытовыми отходами на территории района является создание эффективной системы управления отходами, сокращение количества твердых бытовых отходов в местах их размещения и вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, внедрение экономически и экологически приемлемых методов захоронения или уничтожения неутилизируемых твердых бытовых  и промышленных отходов,

Для решения задач санитарной очистки МО Усть-Лабинский район предлагается:

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки населенных мест;

- максимально возможная утилизация и вторичное использование отходов;

- экологически безопасное складирование неутилизируемой части отходов;

- развитие рынка вторичного сырья и ее продукции;

- совершенствование системы государственного учета и контроля сбора, транспортировки и обезвреживания ТБО (организация сборных приемных пунктов ТБО, первичная сортировка отходов);

- снижение стоимости услуг для населения и повышение эффективности системы управления ТБО;

- строительство мусороперерабатывающего комплекса

С этой целью, в настоящее время, на территории Усть-Лабинского района:

- утверждена «Программа по приведению объектов размещения отходов в соответствии с санитарными и экологическими требованиями на 2008 - -2009 годы»;

- утверждена «Программа обращения с отходами по МО Усть-Лабинский район на 2008 – 2009 годы»;

Данные о местоположении существующих свалок ТБО в Усть-Лабинском районе представлены в таблице 19.

Характеристика полигонов ТБО МО Усть-Лабинский район

Таблица 19.

| № п/п | Сельские поселения | Площадь полигона (Свалки), га | Год ввода в эксплуатацию | Мощность полигона, тыс.м3 | Объем накопленных отходов, тыс.м3 | Планируемый срок эксплуатации, лет | Весовой контроль ТБО, поступающеих на полигон | Дезинфекция мусоровоза на полигоне | Закрытые полигоны (год закрытия) | Наличие постановления главы муницип. Образования об отводе земельного участка под свалку ТБО | Регистрация договора аренды либо собственности земельного участка в учреждении юстиции | Закрепление свалки за предприятием ответственным за эксплуатацию | Наличие проекта нормативов образования отходов | Наличие лимитов на размещение отходов | Наличие проекта организации санитарно-защитной зоны | Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии свалки санитарным нормам | Наличие договора на проведение лабораторно-аналитического контроля | Наличие проекта инвентаризации источников выбросов вредных веществ в атмосферный воздух |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Усть-Лабинское с/п | 8,1 | 1986 | 45332,4 | 3666 | 22 | отсутствует | отсутствует | - | имеется | имеется | Имеется | проектное | имеется | имеется | имеется | В стадии заключения | отсутствует |
| 2 | Тенгинское с/п | 0,7 | 1998 | 15,0 | 10,4 | 10 | отсутствует | - | 2009 | имеется | имеется | - | - | - | - | - | - | отсутствует |
| 3 | Кирпильское с/п | 2,0 | 1986 | 20,0 | 13,8 | 25 | отсутствует | - | - | имеется | имеется | имеется | Проектное | имеется | имеется | имеется | В стадии заключения | отсутствует |
| 4 | Ленинское с/п | 0,6 | 1991 | 10,4 | 0,3 | 20 | отсутствует | отсутствует | 2009 | имеется | Земли с/п | Договор с ЧП | Проектное | имеется | имеется | имеется | В стадии заключения | отсутствует |
| 5 | Ладожское с/п | 2,0 | 1985 | 1700 | 1528 | 2010 | отсутствует | отсутствует | 2009 | имеется | Договоры аренды | Частный пред-прини-матель | Проектное | имеется | имеется | имеется | В стадии заключения | отсутствует |
| 6 | Восточное с/п | 0,6 | 1987 | 200 | 115,9 | 21 | отсутствует | отсутствует | 2009 | имеется | Проводится регистрация | Договор с ЧП | Проектное | имеется | имеется | имеется | В стадии заключения | отсутствует |
| 7 | Воронежское с/п | 0,7 | 1985 | 797,7 |  | 23 | отсутствует | отсутствует | 2010 | имеется | Земли с/п | Договор с ЧП | Расчетное | имеется | имеется | имеется | В стадии заключения | отсутствует |
| 8 | Вимовское с/п | 0,6 | 1995 | 15 | 12,48 | 2010 | отсутствует | отсутствует | - | имеется | имеется | Имеется | проектное | имеется | имеется | имеется | В стадии заключения | отсутствует |
| 9 | Братское с/п | 1,6 | 1986 | 506 | 28,2 | 22 | отсутствует | отсутствует | - | - | Зем. Участок КФК «Восток» | Договор с КФХ | проектное | имеется | имеется | имеется | В стадии заключения | отсутствует |
| 10 | Александровское с/п | 0,8 | 1996 | 320 |  | 22 | отсутствует | отсутствует | 2009 | - | Договор аренды (агрохолдинг Кубань) | Договор с КФХ | - | - | имеется | имеется |  | отсутствует |
| 11 | Железное с/п | 0,6 | 1989 | 166,1 | 166,1 | 19 | отсутствует | отсутствует | - | Земли ОАО «Агро холдинг Кубань» | Подготовка док. для регистрации участка | Договор с ЧП | проектное | имеется | имеется | имеется | В стадии заключения | отсутствует |
| 12 | Суворовское с/п | 0,7 | 1996 | 15,0 | 10,7 | 2009 | отсутствует | отсутствует | 2009 | имеется | - | Договор аренды | проектное | имеется | имеется | - | В стадии заключения | отсутствует |

В рамках реализации целевой программы «Отходы» на 2009-2013г.г. предусмотрена рекультивация несанкционированных салок. При этом:

- в местах ликвидированных свалок ТБО организовать установку бункеров объемом 8 м3 для сбора крупногабаритных отходов;

- МУП ЖКХ организовать планово - регулярную очистку от ТБО населенных пунктов Усть-Лабинского района с установкой контейнеров 0,75 м3 для сбора ТБО;

- В местах ликвидированных свалок ТБО установить бункеры 8,0 м3 для сбора КГО;

- в целях организации планово-регулярной очистки от ТБО МУП ЖКХ необходимы мусоровозы КО-413, то есть плановая замена мусоровозного транспорта.

В результате поэтапного осуществления мероприятий по совершенствованию системы обращения с твердыми бытовыми отходами на территории МО Усть-лабинский район ожидается:

- улучшение индустрии переработки отходов с максимальным использованием их полезных компонентов;

- уменьшение объема размещения отходов на полигонах;

- возврат в хозяйственный оборот ценных сельскохозяйственных и рекреационных земель;

- привлечение инвестиционных ресурсов в экономику района;

- улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муниципального образования за счет снижения уровня негативного воздействия отходов на природную среду и население;

- улучшение качества жизни населения, снижение заболеваемости от экологичсеких причин.

2.7. Охрана зон с особыми условиями использования территории

### Обеспечение режима водоохранных зон водных объектов

Особого внимания заслуживает состояние и соблюдение специального режима на территории водоохранных зон: р. Кубань, р. Малый Зеленчук, р. Зеленчук – 2-я, Кочеты-2, р. Кирпили, протекающих в пределах Усть-Лабинского района.

На всех животноводческих предприятиях района накопление, транспортировку, хранение и использование навоза необходимо осуществлять в строгом соответствии с технологическим регламентом. На территории животноводческих предприятий района, расположенных в водоохранной зоне рек, необходимо выполнить мероприятия, обеспечивающие охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод:

- для хранения подстилочного навоза на прифермерной территории использовать незаглубленные водонепроницаемые площадки;

- все сооружения накопления и хранения навоза выполнить с гидроизоляцией, исключающей фильтрацию жидкого навоза и стоков в водоносные горизонты и инфильтрацию грунтовых вод в технологическую линию;

- в подготовленном к использованию навозе должны отсутствовать возбудители инвазионных и инфекционных болезней.

- не допускать строительство новых, расширение существующих систем удаления и подготовки навоза к использованию на территории санитарно-защитных зон между предприятиями и открытыми водоисточниками;

- осуществлять контроль за очисткой сточных вод животноводческих ферм, чтобы исключить попадание с поверхностным стоком с территории животноводческих ферм в водотоки биогенов и органики;

- создать лесонасаждения по границам территорий ферм.

Для предотвращения загрязнения поверхностных вод необходимо четко соблюдать требования природоохранного законодательства. В соответствии с Водным кодексом в пределах водоохранных зон не допускается:

- использовать сточные воды для удобрения почв;

- размещать кладбища, скотомогильники, места захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществлять авиационные меры по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- осуществлять движение и стоянку транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Соблюдение специального режима на территории водоохранной зоны является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Обеспечение режима зон санитарной охраны

источников водоснабжения

Ни один из источников водоснабжения в районе не имеет проекта «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения», а у части объектов отсутствуют ограждения первого пояса, что указывает на то, что охрана источников водоснабжения не осуществляется в полной мере.

В соответствии с "Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" № 2640, СНиП 2.04.02-84* СанПиН 2.1.4.1110-02 зоны санитарной охраны организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

Зона санитарной охраны представляет собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включается:

а) определение границ зоны и составляющих ее поясов;

б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

## Охрана особоохраняемых природных территорий

По информации Управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю на территории Усть-Лабинского района расположено 13 памятников природы, утвержденных Решением Усть-Лабинского РИК от 27.04.82 г. №155 Краснодарского КИК № 488 от 14.09.1983 г.

Научно-исследовательский институт прикладной и экспериментальной экологии (НИИ ПиЭЭ) Кубанского госагроуниверситета по заказу департамента биологических ресурсов, экологии и рыбохозяйственной деятельности Краснодарского края выполнил комплекс работ по теме «Инвентаризация особо охраняемых природных территорий (ООПТ) краевого значения» (гос. контракт № 23 от 03.07.2008 г.).

В пределах Усть-Лабинского района по Краснодарскому краю расположены следующие особо охраняемые природные территории:

Таблица 20. Перечень памятников природы Усть-Лабинского района:

| Название ООПТ | Нормативный акт | Географическое расположение земельного участка | Профиль |
| --- | --- | --- | --- |
| Груша дикая «Кубаночка» 83-№ 13 | Решение Усть-Лабинского райисполкома от 11.12.79 г. № 462 и решением Краснодарского КИК № 488 от 14.09. 1983 г. | г. Усть-Лабинск, парк культуры и отдыха | ботанический |
| Дуб Старожил-II 83-№ 39 | Решение Усть-Лабинского РИК от 27.04.82 г. №155 и решение Краснодарского КИК № 488 от 14.09.1983 г. | ст. Ладожская | ботанический |
| Дуб Старожил 83-№ 25 | Решение Усть-Лабинского райисполкома от 27.04.82 г.№ 155 и решение Краснодарского КИК № 488 от 14.09. 1983 г. | ст. Ладожская | ботанический |
| Дуб Старожил (3 дерева) 83-№ 64 | Решение Усть-Лабинского райисполкома от 27.04.82 г. № 155 и решение Краснодарского КИК № 488 от 14.09. 1983 г. | ст. Ладожская | ботанический |
| Можжевеловая аллея (длина 300 м) 88-№ 58 | Решение Усть-Лабинского райисполкома от 04.03.80 г. № 5 и решение Краснодарского КИК № 326 от 14.07.1988 г. | Кореновский мехлесхоз, Усть-Лабинское лесничество кв.1, выд.8 | ботанический |
| Насаждения каштана посевного 88-№ 67 | Решение Усть-Лабинского райисполкома от 04.03.80 г. № 5 и решение Краснодарского КИК № 326 от 14.07.1988 г. | Усть-Лабинское лесничество Кореновского мехлесхоза кв. 1 выд.56 | ботанический |
| Орех грецкий «Бригадный» 83-№ 115 | Решение Усть-Лабинского райисполкома от 27.04.82 г. № 155 и решением Краснодарского КИК № 488 от 14.09.83 г. | к. «Кубань» | ботанический |
| Орех грецкий «Клубный» 83-№ 116 | Решение Усть-Лабинского райисполкома от 27.04.82 № 155 и решением Краснодарского КИК № 488 от 14.09. 1983 г. | к. «Кубань» | ботанический |
| Орех черный 83-№ 114 | Решение Усть-Лабинского райисполкома от 27.04.82 г. № 155 и решением Краснодарского КИК № 488 от 14.09. 1983 г. | противотуберкулёзный диспансер Усть-Лабинского района | ботанический |
| Платан Кудряш 83-№ 130 | решение Усть-Лабинского райисполкома от 11.12.79 г. № 462 и решением Краснодарского КИК № 488 от 14.09.1983 г. | железнодорожная станция г.Усть-Лабинска | ботанический |
| Родник Хрусталик 83-№ 28 | Решение Усть-Лабинского райисполкома от 27.04.82 г. № 155 и решением Краснодарского КИК № 488 от 14.09. 1983 г. | к. «Красный Октябрь» | водный |
| Родник Свежесть 83-№ 29 | Утвержден решением Усть-Лабинского РИК № 155 от 27.04.1982 г. и Краснодарского КИК № 488 от 14.09.1983 г. | к. «Красный Октябрь» | водный |
| Родник Холодок 83-№ 30 | Утвержден решением Усть-Лабинского РИК № 155 от 27.04.1982 г. и Краснодарского КИК № 488 от 14.09.1983 г. | к. «Красный Октябрь» | водный |

Из паспортов памятников природы и на основании проведенных исследований, установлено:

- Памятник природы - «Дерево дикая груша «Кубаночка».

Объявлен постановлением (решением) – Решением Усть-Лабинского райисполкома от 11.12.1979 г. № 462, Решением Краснодарского КИК № 488 от 14.09.1983 г.

Адрес (местонахождение) – г. Усть-Лабинск, площадь Революции, парк культуры и отдыха. Дерево расположено в 60 м севернее здания средней школы № 1, в 50 м западнее летнего кинотеатра, в 80 м восточнее от главной аллеи парка.

Сотояние памятника – удовлетворительное.

Охранное обязательство выдано Парку культуры и отдыха в лице директора парка Катфулина Я. М.

Мероприятия по улучшению состояния ООПТ – не допускать обрезки дерева, за исключением уходных работ. Установить вывеску, информирующую о статусе дерева, оформить охранные обязательства с землепользователем в установленном законом порядке.

- Памятник природы - «Дуб Старожил-II» .

Объявлен постановлением (решением) Краснодарского КИК № 488 от 14.09.1983 г. Расположен на землях ст. Ладожской. Состояние памятника удовлетворительное.

Юридические или физические лица, взявшие на себя обязательства по обеспечению охраны ООПТ (адрес, обязательства, сроки) – отсутствуют

Мероприятия по улучшению состояния ООПТ – регулярно проводить уходные работы; установить табличку, информирующую о статусе дерева. Оформить паспорт ООПТ и охранные обязательства в установленном законом порядке.

- Памятник природы - «Дуб Старожил (3 дерева)».

Объявлен постановлением (решением) – Решением Усть-Лабинского райисполкома от 27.04.1982 г. № 155, Решением Краснодарского КИК № 488 от 14.09.1983 г.

Адрес (местонахождение) – ст. Ладожская, ул. Красная, 181

Расположен на землях ст. Ладожской.

Состояние памятника удовлетворительное.

Мероприятия по улучшению состояния ООПТ – установить табличку, информирующую о статусе деревьев. Оформить паспорт ООПТ и охранные обязательства в установленном законом порядке.

- Памятник природы - «Дуб Старожил».

Объявлен постановлением (решением) – Решением Краснодарского КИК № 488 от 14.09.1983 г.

Расположен на землях ст. Ладожской. Землепользователь – Голубов Алексей Григорьевич (ЛПХ). Состояние памятника удовлетворительное.

Мероприятия по улучшению состояния ООПТ – провести уходные работы; установить табличку, информирующую о статусе дерева. Оформить паспорт ООПТ и охранные обязательства в установленном законом порядке.

- Памятник природы - «Насаждения каштана посевного (0,4 га)».

Объявлен постановлением (решением) – Решением Усть-Лабинского райисполкома от 04.03.1980 г. № 5, Решением Краснодарского КИК № 326 от 14.07.1988 г.

Адрес (местонахождение) – Усть-Лабинское лесничество, кв. 1., выд. 56. Юридические или физические лица, взявшие на себя обязательства по обеспечению охраны ООПТ (адрес, обязательства, сроки) – отсутствуют.

Состояние памятника удовлетворительное.

Мероприятия по улучшению состояния ООПТ:

- содержать квартальную сеть в состоянии, обеспечивающем свободный доступ к объекту пожарных, сотрудников лесничества;

- установить аншлаги с разъяснениями ценности лесного массива, а также имеющие противопожарное значение;

- - оформить паспорт ООПТ и охранные обязательства в установленном законом порядке.

- Памятника природы - «Орех грецкий «Клубный».

Объявлен постановлением (решением) Усть-Лабинского райисполкома от 27.04.1982 г. № 155, Решением Краснодарского КИК № 488 от 14.09.1983 г.

Адрес (местонахождение) – г. Усть-Лабинск, территория двора клуба бригады № 4 колхоза «Кубань».

Землепользователь – Гольштейн Петр Михайлович.

Юридические или физические лица, взявшие на себя обязательства по обеспечению охраны ООПТ (адрес, обязательства, сроки) – отсутствуют.

Состояние объекта – утрачен.

Факторы негативного воздействия – спилен в 2005 году.

- Памятник природы - «Дерево платан «Кудряш».

Объявлен постановлением (решением) – Решением Усть-Лабинского райисполкома от 11.12.1979 г. № 462, Решением Краснодарского КИК № 488 от 14.09.1983 г.

Адрес (местонахождение) – г. Усть-Лабинск, железнодорожная станция «Усть-Лабинская». Дерево расположено в 10 м западнее клуба, в 75 м южнее железнодорожного полотна, в 9 м восточнее склада медоборудования.

Охранное обязательство выдано железнодорожной станции «Усть-Лабинская» в лице начальника станции Халина М. И.

Состояние объекта  – неудовлетворительное.

Факторы негативного воздействия – природного характера. В 2005 году в дерево попала молния, что привело к его усыханию изнутри. В настоящее время дерево вегетирует, но требует проведения уходных работ. Кроме того, на дереве остались осколочные повреждения времен ВОВ.

Мероприятия по улучшению состояния ООПТ – специально уполномоченной организации срочно провести обрезку сухостоя дерева, угрожающего расположенным рядом зданиям и проживающему населению. Оформить охранные обязательства с землепользователем в установленном законом порядке.

- Памятник природы - «Можжевеловая аллея (длина 300 м)».

Объявлен постановлением (решением) – Решением Усть-Лабинского райисполкома от 04.03.1980 г. № 5, Решением Краснодарского КИК № 326 от 14.07.1988 г.

Адрес (местонахождение) – Усть-Лабинское лесничество, кв. 1., выд. 8.

Состояние объекта – неудовлетворительное. Аллею образуют 2 ряда можжевельников (диаметр в среднем 0,3 м), расстояние между которыми 6 м. Длинна аллеи 319 м. Нижние ветки всех деревьев сухие, неповрежденными остались только кроны. На территории памятника природы отмечено большое количество сухостоя, ветровальных деревьев. Локально отмечены замусоренные участки.

Факторы негативного воздействия:

- естественные – связаны с повреждением деревьев насекомыми;

- антропогенные – связаны с повреждением деревьев при расчистке канала с западной стороны, в результате чего, значительная часть можжевельников до половины засыпана землей; с отсутствием уходных работ за насаждениями; с несоблюдением режима особой охраны.

Мероприятия по улучшению состояния ООПТ:

- произвести расчистку насаждений от грунта;

- произвести расчистку территории ООПТ от сухостоя и ветровальных деревьев;

- произвести рубки санитарного ухода;

- содержать квартальную сеть в состоянии, обеспечивающем свободный доступ к объекту пожарных, сотрудников лесничества;

- очистить территорию от твердых бытовых отходов;

- проводить противопожарные мероприятия;

- установить аншлаги с разъяснениями ценности лесного массива, а также имеющие противопожарное значение;

- произвести межевание земель с последующим их внесением в земельный кадастр с присвоением номера ООПТ;

- оформить паспорт ООПТ и охранные обязательства в установленном законом порядке.

- Памятник природы - «Орех черный».

Объявлен постановлением (решением) Усть-Лабинского райисполкома от 27.04.1982 г. № 155, Решением Краснодарского КИК № 488 от 14.09.1983 г.

Адрес (местонахождение) – г. Усть-Лабинск, территория противотуберкулезного диспансера.

Охранное обязательство выдано Усть-Лабинскому противотуберкулезному диспансеру.

Объект утрачен,спилен в 1995 году.

- Памятник природы – «Орех грецкий «Клубный».

Объявлен постановлением (решением) Усть-Лабинского райисполкома от 27.04.1982 г. № 155, Решением Краснодарского КИК № 488 от 14.09.1983 г.

Адрес (местонахождение) – г. Усть-Лабинск, территория двора клуба бригады № 4 колхоза «Кубань».

Юридические или физические лица, взявшие на себя обязательства по обеспечению охраны ООПТ (адрес, обязательства, сроки) – отсутствуют.

Объект утрачен, спилен в 2005 году.

- Памятник природы - «Родник «Свежесть».

Объявлен постановлением (решением) Усть-Лабинского райисполкома от 27.04.1982 г. № 155, Решением Краснодарского КИК № 488 от 14.09.1983 г.

Адрес (местонахождение) – Усть-Лабинский район к. «Красный Октябрь», поле бригады № 2. Родник расположен в окрестностях водоема «У маленького моста», в 10 м от грунтовой дорогиР

Юридические или физические лица, взявшие на себя обязательства по обеспечению охраны ООПТ (адрес, обязательства, сроки) – отсутствуют. Состояние объекта – родник в настоящее время не бьет, что обусловлено, вероятно, его заилением.

Факторы негативного воздействия – отсутствие санитарного ухода.

Предлагаемые мероприятия – исключить из списка ООПТ регионального значения.

- Памятник природы – «Родник холодок».

Объявлен постановлением (решением) – Решением Усть-Лабинского райисполкома от 27.04.1982 г. № 155, Решением Краснодарского КИК № 488 от 14.09.1983 г.

1.3. Адрес (местонахождение) – Усть-Лабинский район к. «Красный Октябрь», поле бригады № 2.

Юридические или физические лица, взявшие на себя обязательства по обеспечению охраны ООПТ (адрес, обязательства, сроки) – отсутствуют.

Состояние объекта – удовлетворительное.

Факторы негативного воздействия – отсутствие санитарного ухода.

Мероприятия по улучшению состояния ООПТ – выполнить обкладку родника кирпичом для предотвращения осыпания грунта, обустроить спуск к роднику посредством организации ступенек. Прилегающую территорию очистить от бытового мусора. Установить вывеску, информирующую о статусе родника. Осуществлять постоянный санитарный уход в пределах родника и прилегающей к нему территории. Произвести межевание земель с последующим их внесением в земельный кадастр с присвоением номера ООПТ. Оформить паспорт ООПТ в установленном законом порядке.

- Памятник природы - «Родник «Хрусталик».

Объявлен постановлением (решением) – Решением Усть-Лабинского райисполкома от 27.04.1982 г. № 155, Решением Краснодарского КИК № 488 от 14.09.1983 г.

Адрес (местонахождение) – Усть-Лабинский район к. «Красный Октябрь», поле бригады № 4.

Землепользователь – ПП «Нива» ЗАО фирма «Агрокомплекс».

Состояние объекта – удовлетворительное, вода в роднике чистая, родник очищается ежегодно. Обустроен в 1981 году.

Факторы негативного воздействия – отсутствие санитарного ухода.

Мероприятия по улучшению состояния ООПТ – выполнить обкладку родника кирпичом для предотвращения осыпания грунта, обустроить спуск к роднику посредством организации ступенек. Прилегающую территорию в радиусе 2 м от родника расчистить от тростника обыкновенного. Установить вывеску, информирующую о статусе родника. Осуществлять постоянный санитарный уход в пределах родника и прилегающей к нему территории. Произвести межевание земель с последующим их внесением в земельный кадастр с присвоением номера ООПТ. Оформить паспорт ООПТ в установленном законом порядке.

Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения.

В соответствии со ст. 27 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы. Расходы собственников, владельцев и пользователей указанных земельных участков на обеспечение установленного режима особой охраны памятников природы возмещаются за счет средств бюджета субъектов Российской Федерации, а также средств внебюджетных фондов.

Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах особо охраняемых природных территорий, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.

2.8. Охрана памятников истории и культуры

В составе данного проекта выполнен раздел по охране объектов историко-культурного наследия, расположенного на территории Усть-Лабинского района. Раздел выполнен ОАО «Наследие Кубани».

Документация разработана в соответствии с Законом РФ № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Краснодарского края «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края» № 558-КЗ от 06.02.2003, Законом Краснодарского края  «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на  территории Краснодарского края, и зонах их охраны» № 487-КЗ от 06.06.2002,  на основании  «Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР», утвержденной приказом Министерства культуры СССР от 24.01.1986  № 33, согласованной  с Госстроем СССР письмом № ИП-6272 от 27.12.1985, и Постановления от 26 апреля 2008 года № 315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

На территории Усть-Лабинского района согласно исследованиям и заключению ОАО «Наследие Кубани» располагается 72 объектов культурного наследия (за исключением памятников археологии), которые включены в государственный список памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству. Большую часть в структуре культурного наследия после объектов археологии составляют памятники военной истории. Памятников археологии, представленных курганными могильниками в виде как отдельно стоящих курганов, так и курганных групп, в районе выявлено 471.

В результате натурного обследования ОАО «Наследие Кубани» также выявлено 5 объектов архитектуры, предлагаемых к постановке на государственную охрану как объекты, представляющие культурную ценность.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженной с ними территории устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №315 от 26.04.2008 об утверждении Положения о зонах охраны культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и Законом Краснодарского края № 487-КЗ от 06.06.2002 ст.25, п. 4,5 «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах их охраны» устанавливаются основные требования к отнесению земельных участков, занятых памятниками истории и культуры, к землям историко-культурного назначения, порядок их охраны и использования, а также порядок определения границ (в том числе временных), режима содержания и использования зон охраны памятников истории и культуры, исторических поселений и историко-культурных заповедников, расположенных на территории Краснодарского края.

На «Схеме территориального планирования муниципального образования Усть-Лабинский район»» вокруг памятников историко-культурного значения нанесены временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый режим содержания и использования земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

Для памятников археологии (первое тысячелетие до н.э. - IV век н.э.) в зависимости от типа памятника устанавливаются следующие временные границы зон охраны:

для поселений, городищ, грунтовых некрополей, селищ независимо от места их расположения - 500 метров от границ памятника по всему его периметру;

для святилищ, крепостей, стоянок, грунтовых могильников и укреплений - 200 метров от границ памятника по всему его периметру;

для курганов высотой:

до 1 метра - 50 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

до 2 метров - 75 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

до 3 метров - 125 метров от подошвы кургана по всему его периметру;

свыше 3 метров - 150 метров от подошвы кургана по всему его периметру.

Границы зон охраны памятников археологии определяются индивидуально краевым органом охраны памятников с указанием границы территории занятой данным памятником и его охранной зоной, по картографическим материалам, в случае их отсутствия – путем визуального обследования памятника археологии на местности специалистами- археологами, а при определении границ древних поселений, городищ и грунтовых могильников – путем визуального обследования территорий и (или ) закладки разведочных шурфов специалистами -археологами и оформляются в установленном порядке землеустроительной документацией.

Во временных границах зон охраны памятника устанавливается особый режим охраны, содержания и использования земель, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

запрещается:

•	любые виды земляных, строительных и хозяйственных работ;

•	раскопки, расчистки;

•	посадка деревьев;

•	рытье ям для хозяйственных и иных целей;

•	устройство дорог и коммуникаций;

•	использование территории памятников и их охранных зон под свалку мусора.

разрешается:

•	использовать территорию памятников и их охранных зон под сельхознужды со вспашкой на глубину не более 0,35м.

Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника.

Все виды земляных и строительных работ на территории временных охранных зон необходимо согласовывать с государственным органом охраны памятников на стадии отвода земельного участка.

С целью охраны и использования историко-культурного наследия предлагается:

- реставрация, ремонт, консервация памятников, благоустройство территории;

- учет специальных требований памятников и их охранных зон при проведении реконструктивных работ;

- разработка проектов зон охраны памятников и установление специальных режимов реконструкции в зонах, примыкающих к памятникам истории и культуры;

- проведение реконструкции, модернизации, инженерного оборудования районов исторической застройки с созданием современного уровня комфорта проживания и культурно-бытового обслуживания, благоустройства при сохранении облика исторических районов и градостроительных ансамблей с разработкой для исторических зон, индивидуальных проектов зданий;

- создание на базе крупных комплексов памятников истории и культуры заказников, заповедников и других охраняемых территорий;

- развитие туризма с использованием памятников, как в качестве объектов показа, так и для размещения экспозиции, культурных, туристических и других объектов;

- дальнейшее изучение историко-архитектурного наследия района.

Более подробно памятники историко-культурного наследия описаны в соответствующем разделе ОАО «Наследие Кубани» в составе настоящего проекта.

2.9. Мероприятия по охране окружающей среды

Целью разработки мероприятий по охране окружающей среды в схеме территориального планирования МО Усть-Лабинский район является обеспечение приоритетности вопросов охраны окружающей среды (в первую очередь в пределах зон с особыми условиями использования территории), рационального природопользования, защиты здоровья населения и формирования экологически безопасной среды жизнедеятельности.

Общие экологические требования, соблюдение которых обязательно при градостроительном проектировании, установлены законом РФ "Об охране окружающей среды", Водным кодексом РФ, законами РФ "О недрах", "Об особо охраняемых природных территориях", "Об экологической экспертизе" и другими нормативными актами Российской Федерации и Краснодарского края.

В соответствии со ст. 44 7-ФЗ "Об охране окружающей среды":

1. При размещении, проектировании, строительстве, реконструкции городских и сельских поселений должны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, обеспечивающие благоприятное состояние окружающей среды для жизнедеятельности человека, а также для обитания растений, животных и других организмов, устойчивого функционирования естественных экологических систем.

Здания, строения, сооружения и иные объекты должны размещаться с учетом требований в области охраны окружающей среды, санитарно-гигиенических норм и градостроительных требований.

2. При планировании и застройке городских и сельских поселений должны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, приниматься меры по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства и потребления, соблюдению нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а также по восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий и иные меры по обеспечению охраны окружающей среды и экологической безопасности в соответствии с законодательством.

3. В целях охраны окружающей среды городских и сельских поселений создаются защитные и охранные зоны, в том числе санитарно-защитные зоны, озелененные территории, зеленые зоны, включающие в себя лесопарковые зоны и иные изъятые из интенсивного хозяйственного использования, защитные и охранные зоны с ограниченным режимом природопользования.

С учетом требований закона "Об охране окружающей природной среды" экологические факторы при принятии решения о намечаемой деятельности являются определяющими. Эти факторы предусматривают жесткие экологические требования к разрабатываемой документации при принятии проектных решений, требуют оценки характера использования природных ресурсов, определения параметров воздействия объекта на компоненты окружающей среды, а также составления прогноза экологических и социальных последствий строительства и эксплуатации объектов.

Мероприятия по охране окружающей среды разработаны на основе природоохранного законодательства, требований нормативно-методических документов по охране окружающей природной среды, положений различных СНиП, инструкций, стандартов, ГОСТов, регламентирующих или отражающих требования по охране природы при строительстве и эксплуатации объектов различного назначения.

Охрана окружающей природной среды и рациональное использование природных ресурсов при разработке раздела рассматривается с учетом природных особенностей изучаемого района и существующей техногенной нагрузки. Планируемые мероприятия оцениваются по уровню их воздействия на различные компоненты окружающей среды и возможности предупреждения их негативного воздействия.

Охрана поверхностных вод

Водные объекты, являясь составной частью окружающей природной среды, взаимосвязаны с другими ее составляющими – землей, недрами, растительным и животным миром и образуют вместе с ним единую экологическую систему.

Водным законодательством РФ предусмотрены меры по сохранению водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения. Охрана водных объектов от загрязнения осуществляется путем регулирования деятельности «источников загрязнения»: промышленных предприятий, сбрасывающих производственные сточные воды, организаций коммунально – бытового хозяйства, отводящих канализационно – фекальные сточные воды, предприятий сельского хозяйства, применяющих ядохимикаты и другие химические вещества и сбрасывающих сточные воды с животноводческих комплексов и ферм. Поверхностные водные объекты района на сегодняшний день требуют пристального внимания. На всем протяжении реки перегорожены дамбами, которые делят их на пруды. Затопление поймы рек, с целью увеличения площади нерестилищ, способствует заболачиванию отдельных участков, обмелению рек и зарастания их водолюбами, увеличения наносов. Основная протяженность расчистки русел и берегоукрепления попадает на малые реки бассейна р. Кубань - 2-й Зеленчук, Малый Зеленчук (3750 т.м3)

Расположение индивидуальной застройки в береговой полосе при отсутствии бытовой канализации, деградация лесных посадок приводит к нарушению водного режима рек и ухудшению их санитарных качеств.

Износ сетей водоснабжения и канализации на 70 - 80% и отсутствие ливневой канализация способствует загрязнению грунтовых вод и, как следствие, водных объектов.

Для решения этих проблем разработаны следующие мероприятия:

- «Строительство Северного водозабора». Мощность объекта – 8000 м3/сут.

- «Строительство канализационного коллектора». В целях комплексного инфраструктурного обеспечения существующих и перспективных объектов г. Усть-Лабинск ФЭР Юга осуществил проектирование канализационного коллектора протяженностью более 14 км. Строительство трассы коллектора позволит обеспечить всю зону перспективного развития г.Усть-Лабинска, будет решен вопрос с обеспечением канализацией объектов промышленной зоны, Спецавтограда, Экспоцентра, гостиницы, нового рынка, автовокзала, Skills City, Суворовского училища.

- «Строительство городских очистных сооружений». В рамках выполнения комплексной работы по формированию современной инженерной инфраструктуры в г. Усть-Лабинск. ФЭР Юга принимает участие в работах по подготовке строительства очистных сооружений. ФЭР Юга обосновал целесообразность строительства новых очистных сооружений в удалении от берега реки Кубань в среднесрочной перспективе. В настоящий момент осуществляется выбор технологии очистки стоков, после чего будет осуществлено проектирование новых очистных сооружений.

За счет средств МБОФ "Вольное Дело" проведена реконструкция систем водоснабжения в хуторе Железном, хуторе Октябрьском, станице Новолабинской.

Для снижения негативного воздействия животноводческих предприятий, деятельность по обращению с отходами животноводства необходимо осуществлять в соответствии с «Технологическим регламентом подготовки и использования отходов животноводства», разработанного в строгом соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

Особого внимания заслуживает состояние и соблюдение специального режима на территории водоохранных зон рек р. Кубань (в районе г. Усть-Лабинска), р. Малый Зеленчук, р. Зеленчук – 2-я, р. Кирпили.

Поэтому, на территории отдельных животноводческих предприятий района (МТФ, СТФ, ПТФ), расположенных в водоохранной зоне рек необходимо выполнять мероприятия, обеспечивающие охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод:

- для хранения отходов животноводства на прифермской территории использовать незаглубленные водонепроницаемые площадки, окаймленные канавами или оборудованные хранилища глубиной до 2 м;

- все сооружения накопления и хранения навоза выполнить с гидроизоляцией, исключающей фильтрацию жидкого навоза и стоков в водоносные горизонты и инфильтрацию грунтовых вод в технологическую линию. Для предотвращения инфильтрации навозных стоков в грунтовые воды глубина их залегания должна составлять не менее 1 м от водонепроницаемого дна навозохранилища;

- навозохранилища выполнять из монолитного или сборного бетона или железобетона; пруды - накопители – из бетона, железобетона, пленочных материалов типа «бутилкор» или их комбинаций;

- в подготовленном к использованию на удобрение навозе должны отсутствовать возбудители инвазионных и инфекционных болезней;

- не допускать строительство новых, расширение существующих систем удаления и подготовки навоза к использованию на территории санитарно-защитных зон предприятий и водоохранных зон открытых водоисточников;

- осуществлять контроль за очисткой сточных вод животноводческих ферм, чтобы исключить попадание с поверхностным стоком в водотоки биогенов и органики;

- создать лесонасаждения по границам территорий ферм.

Кроме того, на территории сельскохозяйственных предприятий, расположенных в водоохранной зоне рек Кочеты-2, р. Кубань, р. Зеленчук–2-я (территории бригад и полевых станов, фермерских производственных баз), для охраны и рационального использования водных ресурсов необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- сбор и хранение твердых бытовых отходов осуществлять в контейнерах в специально отведенных местах;

- обеспечить водонепроницаемость емкостей для хранения ТБО и ЖБО;

- отстой техники осуществлять на специально оборудованных площадках;

- склады ГСМ размещать за пределами водоохранной зоны;

- заправку техники производить на специальных площадках с помощью шлангов, имеющих затворы у выпускного отверстия, с использованием металлического поддона, исключающего проливы дизтоплива на грунт;

- исключить мойку технических средств в пределах водоохранной зоны.

Для предотвращения загрязнения поверхностных вод необходимо четко соблюдать требования природоохранного законодательства. В соответствии с Водным кодексом в пределах водоохранных зон не допускается:

- использовать сточные воды для удобрения почв;

- размещать кладбища, скотомогильники, места захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществлять авиационные меры по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- осуществлять движение и стоянку транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Соблюдение специального режима на территории водоохранной зоны является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Для стабилизации экологической ситуации и ее улучшения в дальнейшем, в бассейнах всех рек района необходимо осуществлять следующие мероприятия:

- прекратить сброс в реки сточных бытовых вод населенных пунктов, а так же от предприятий без их очистки;

- развить систему локальных очистных сооружений и биологических методов очистки бытовых стоков;

- провести паспортизацию всех сельскохозяйственных предприятий, особенно животноводческих комплексов, расположенных в бассейнах рек;

- прекратить распашку сухих балок, включив их в систему обустройства береговых зон;

- разработать систему мероприятий по облесению берегов рек и их притоков, включая и сухие балки, что будет способствовать осушению заболоченных территорий и подъему грунтовых вод на плакорных площадях;

- повысить уровень организации сельскохозяйственных технологий на территории конкретных водозаборов, что снизит смыв в речные системы верхнего слоя почвы, азота и других химических веществ, способствующих эвтрофикации водоемов;

- провести мероприятия по расчистке русел рек, особенно в местах расположения плотин и дамб.

Необходимо отметить, что правый берег р. Кубани (с крутизной склона над поймой реки 30 – 400) поражен разновозрастными оползнями. Поверхность уступа имеет бугристо-западинный рельеф, изрезанный сетью оврагов и балок с глубинами врезов в приустьевой части до 45 - 60 м. В пределах склона правого берега р. Кубани, на южной окраине г. Усть-Лабинска выделяется более 10 видов склоновых процессов, основные из которых – эрозионно - аккумулятивные процессы постоянных водотоков, гравитационные (оплзни, крип, обвалы), которые активизируются во время ливневых дождей.

В целях уменьшения народнохозяйственных потерь от оползневых процессов, сокращения экологического и социального ущерба необходимо укрепление берегов в границах населенных пунктов – ст. Воронежской (правый берег Кубани в жилых кварталах от ул. Октябрьской до ул. Бальбуха, в месте нахождения напорного коллектора ОАО «Очистные системы канализации», вдоль гравийной и железной дорог, создающих переменные динамические нагрузки), ст. Ладожской, г. Усть-Лабинска. Также рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

После рекультивации (при застройке новых жилых кварталов), вывоз грунта рекомендуется направить на берега водоемов для устройства прогулочных, пляжных и спортивных зон, для улучшения санитарно - гигиенических условий для отдыхающих и повышения уровня благоустройства станицы в прибрежной части.

Охрана атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей природной среды, неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных.

В соответствии со ст. 9 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» юридические лица, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, разрабатывают и осуществляют согласованные с территориальными органами специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха, мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха не должны приводить к загрязнению других объектов окружающей природной среды.

В связи с изложенным, очевидно, что каждое из предприятий Усть-Лабинского района, имеющее источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, должно иметь реализуемую программу мероприятий по охране атмосферного воздуха. В случае ее отсутствия, такая программа должна быть разработана.

При разработке мероприятий по снижению загрязнения воздушной среды промышленными выбросами необходимо учитывать взаимодействие всех выбросов (технологических и вентиляционных, организованных и неорганизованных и др.), фон загрязнения, создаваемый соседними предприятиями, природно - климатические и атмосферные условия, рельеф местности и условия проветривания, связанные с застройкой площадки, а также перспективу развития предприятия или промышленного узла.

К мероприятиям, направленным на охрану атмосферного воздуха, которые могут служить рекомендациями для различных производств Усть-Лабинского района, можно отнести следующие:

1. Внедрение на предприятиях, перерабатывающих пылящие материалы, наилучших доступных технических методов (ВАТ-технологий), максимально снижающих образование и выброс веществ, вредных для окружающей среды (ОАО «Ладожский элеватор», ОАО «Усть-Лабинский комбинат хлебопродуктов»).

2. Обеспечение герметичности оборудования и аппаратуры (ООО «Черномортранснефть» РУМН, Ладожская НПС, оборотное локомотивное депо, ЗАО «Сахарный завод «Свобода», ОАО «Ладожский элеватор», ОАО «Эфиромаслоэкстракционный комбинат «Флорентина»).

3. Обеспечение планово-предупредительного ремонта оборудования (ООО «Черномортранснефть» РУМН, Ладожская НПС, оборотное локомотивное депо, ЗАО «Сахарный завод «Свобода», ОАО «Ладожский элеватор», ОАО «Эфиромаслоэкстракционный комбинат «Флорентина», ГП «Усть-Лабинскнефтепродукт» (нефтебаза)).

4. Доставку сырья любым видом транспорта осуществлять удобными для погрузки и разгрузки способами, исключающими загрязнение воздуха (ОАО «Ладожский элеватор», ОАО «Усть-Лабинский комбинат хлебопродуктов», ОАО «ДЭП «113»Усть-Лабинское ДРСУ, ООО «Черномортранснефть» РУМН).

5. Пылящие материалы хранить в закрытых, защищенных от ветра складских зданиях и специальных сооружениях (ООО «Васюринский МПК» (откормочный комплекс), ОАО «Ладожский элеватор», ПФ «Кубань» ЗАО фирма «Агрокомплекс»).

При размещении предприятий в производственной зоне должен учитываться класс опасности и специфика производства. Кроме того, в промзоне населенных пунктов должно быть сосредоточено максимально возможное количество промышленных объектов с обеспечением вокруг них необходимых санитарных разрывов. Развитие производственной застройки должно осуществляться за счет уплотнения существующей застройки в производственных зонах. Обязательным условием является обеспечение расчетных размеров санитарно - защитных зон вокруг промышленных территорий.

С целью снижения негативного влияния различных объектов района на условия жизни и здоровья населения необходимо обеспечить вынос из жилой зоны района предприятий, сооружений и иных объектов, санитарная классификация которых требует соблюдения определенных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеров санитарно - защитных зон (СЗЗ).

Автогаражи и ремонтные мастерские, предприятия металлообработки, строительные бригады (г. Усть-Лабинск и другие населенные пункты района) должны получить новое функциональное назначение (перепрофилирование) более соответствующее их расположению среди жилой застройки, с ограничением хозяйственной деятельности (исключение большого числа единиц техники на своих территориях). Пространственное размещение производственных предприятий должно быть предусмотрено таким образом, чтобы сбросы и выбросы загрязняющих веществ оказывали наименьшее воздействие на прилегающие жилые территории населенных пунктов. Для этого необходимо:

- Развитие производственной застройки, главным образом за счет уплотнения существующей застройки в производственных зонах - как на их резервных территориях, так и путем уплотнения застройки отдельных предприятий.

- Обеспечение расчетных размеров СЗЗ вокруг промышленных предприятий, за счет модернизации технологических процессов и специальных природоохранных мероприятий.

- Реконструкция исторически сложившихся промышленных предприятий или постепенный вывоз из этих зон существующей житлой застройки.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеры санитарно-защитной зоны могут быть уменьшены при:

- объективном доказательстве стабильного достижения уровня техногенного воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами в рамках и ниже нормативных требований по материалам систематических (не менее чем годовых) лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды (для вновь размещаемых предприятий возможен учет лабораторных данных объектов-аналогов);

- подтверждении замерами снижения уровней шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов;

- уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании предприятия и связанным с этим изменением класса опасности

Размеры санитарно - защитных зон могут быть изменены для предприятий I и II классов по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя, для предприятий III, IV классов - по решению Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя.

С целью снижения негативного влияния автотранспорта необходима реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходе к населенным пунктам и строительство обходов с целью выноса из населенных пунктов транзитных потоков.

Охрана и восстановление почв

В соответствии со ст. 12 Земельного кодекса РФ использование земель в районе должно осуществляться способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством производства, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности. Основными требованиями к землевладельцам являются:

- предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;

- обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности.

В целях охраны земель землевладельцы, землепользователи, арендаторы земельных участков в районе обязаны проводить мероприятия по:

- сохранению почв и их плодородия;

- защите земель от водной и ветровой эрозии, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения, в том числе биогенного и других негативных (вредных) воздействий, в результате которых происходит деградация земель;

- защите угодий и земель от заражения бактериально-паразитическими и карантинными вредителями и болезнями растений, зарастания сорными растениями, кустарниками и мелколесьем, иных видов ухудшения состояния земель;

- ликвидации последствий загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и захламления земель;

- рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, своевременному вовлечению земель в оборот;

- рекультивации земельных участков, на которых находятся свалки. В последующем эти территории предлагается переоборудовать в пункты первичной сортировки, переработки, а при необходимости и временного хранения ТБО с установкой бункеров;

- сохранению плодородия почв и их использованию при проведении работ, связанных с нарушением земель.

В целях снижения прессинга на почвенный покров, связанного с выращиванием сельскохозяйственной продукции, хозяйствам района, ориентированным на возделывание сельскохозяйственных культур, необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:

- полностью исключить сжигание пожнивных остатков;

- грамотно применять пестициды: правильный выбор дозы, сроков и способов внесения, использование новых, более безвредных и эффективных пестицидов;

- снизить количество вредных веществ, особенно токсичных пестицидов, попадающих в почву при их транспортировке, хранении, применении;

- осуществлять постоянный контроль уровня загрязнения почвы и возделываемых на ней культур;

- не допускать пролива нефтепродуктов от сельскохозяйственных машин и механизмов;

- осуществлять контроль качества вносимых органических удобрений: они не должны содержать токсичных элементов и опасных веществ (солей тяжелых металлов и мышьяка, стойких органических соединений, полициклических ароматических углеводородов и др.); навоз, используемый для удобрения почвы должен поступать с ферм и из хозяйств, благополучных по зооантропонозным заболеваниям, общим для животных и человека.

Организациям, осуществляющим добычу полезных ископаемых, необходимо соблюдать требования земельного законодательства. Согласно ГОСТу 17.5.3.04-83 «Общие требования к рекультивации земель», Приказу Минприроды РФ и Роскомзема «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» (от 22.12.1995 г. № 525/67) при разработке месторождений полезных ископаемых, нарушенные земли подлежат рекультивации.

В соответствии с требованиями "Земельного кодекса Российской Федерации" и ГОСТ 17.4.3.02-85 "Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ" предприятия и организации при проведении работ на территории земельного отвода обязаны:

- снять почвенный слой с территории, занимаемой карьерами, отвалами, транспортными коммуникациями и переместить его во временные отвалы (кавальеры) для хранения и последующего использования;

- использовать снятый почвенный слой для рекультивации нарушенных земель или землевания малопродуктивных сельскохозяйственных угодий.

Для снижения воздействия на почву и соблюдения природоохранного законодательства при осуществлении строительных работ и добыче полезных ископаемых в районе предусматриваются следующие мероприятия:

- Снятие потенциально - плодородного слоя почвы при производстве земляных работ отдельно от потенциально-плодородных пород.

- Плодородный слой почвы, не использованный сразу в ходе работ, складывается в бурты, соответствующие требованиям ГОСТ 17.5.3.04-83.

- Под бурты отводятся участки, на которых исключается подтопление, засоление и загрязнение промышленными отходами, твердыми предметами, камнем, щебнем, галькой, строительным мусором.

- Движение транспорта и спецтехники планируется только по дорогам, обеспечивающим безопасное движение, не вызывающее нарушения растительного и почвенного покрова.

- Кратковременный отстой техники предусмотреть на специально оборудованных временных вспомогательных площадках.

- На площадке отстоя техники устанавливать металлические емкости для аварийного слива отработанных масел.

Нормы снятия плодородного слоя почвы, потенциально плодородных слоев и пород устанавливаются при проектировании в зависимости от уровня плодородия нарушаемых почв на основе почвенных исследований.

Процесс рекультивации нарушенных земель предполагает два этапа:

1. Техническая рекультивация заключается в снятии плодородного слоя почвы до начала строительных работ, транспортировке его к месту временного хранения и нанесении его на восстанавливаемые земли по окончании строительных работ. Сроки проведения технического этапа рекультивации определяются органами, предоставившими землю и давшими разрешение на проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова, на основе соответствующих проектных материалов и календарных планов.

2. Биологическая рекультивация включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение свойств почвы.

Выбор направления рекультивации устанавливается в каждом конкретном случае отдельно и определяется особенностями проекта.

В пределах района располагаются земли различных категорий. Особо ценными из них являются земли сельскохозяйственного назначения, которые могут быть использованы исключительно в соответствии с целевым назначением для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных целей, связанных с производством сельскохозяйственной продукции. Территории зон сельскохозяйственного использования могут функционировать в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их деятельности и перевода в другие категории в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

Земельные участки в районе из состава особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий подлежат включению в перечень земель, использование которых для других целей не допускается.

Охрана недр

Согласно закону РФ «О недрах» (от 21 февраля 1992 года N 2395-1) недра предоставляются в пользование для разведки и добычи полезных ископаемых. Использование недр разрешается при наличии лицензии.

Согласно Постановлению об утверждении «Правил охраны недр» (от 6.06.2003 г. № 71) основными требованиями по рациональному использованию и охране недр являются:

- соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в пользование и недопущение самовольного использования недр;

- учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов;

- обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов;

- обеспечение полноты геологического изучения и рационального комплексного использования недр;

- охрана месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения, пожаров и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождений или осложняющих их разработку;

предупреждение вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами, на сохранность запасов полезных ископаемых, эксплуатируемых и находящихся на консервации горных выработок и буровых скважин, а также подземных сооружений;

- предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с пользованием недрами, особенно при подземном хранении нефти, газа или иных веществ и материалов, захоронении вредных веществ и отходов производства, сбросе сточных вод.

Добычу полезных ископаемых в районе необходимо осуществлять только при наличии лицензии и с соблюдением следующих природоохранных мероприятий:

- эффективное использование балансовых запасов основных и сопутствующих запасов полезных ископаемых, а также сохранение в недрах или складирование забалансовых запасов для последующего промышленного освоения (регулярные маркшейдерские замеры с целью правильного ведения учета движения запасов и упорядочения ведения горных работ);

- применение прогрессивных способов обогащения и переработки минерального сырья, комплексное извлечение из него полезных компонентов;

- исключение выборочной отработки наиболее богатых участков месторождения, а также подработку рудных тел и залежей, приводящую к снижению качества запасов полезных ископаемых (добычные работы производить в контуре земельного и горного отводов в соответствии с проектом разработки и рекультивации);

- складирование и хранение попутно добываемых и временно не используемых полезных ископаемых и отходов производства, содержащих полезные ископаемые и ценные компоненты;

- рациональное использование вскрышных и вмещающих пород и отходов производства;

- мероприятия, обеспечивающие охрану земель от воздействия горных работ и выбросов (сбросов) проектируемого объекта (планировка подъездной и внутрикарьерной автодорог, зачистка рабочих площадок для экскаваторов);

- увеличение полноты и качества выемки полезного ископаемого (сбор просыпей на карьерных дорогах, загрузка самосвалов без перегруза, повышение качества выемочно-погрузочных работ).

- рекультивация нарушенных горными работами земель и приведение их в состояние, пригодное для дальнейшего использования.

Довольно остро на сегодняшний день в районе стоит проблема с существующими источниками водоснабжения, в связи с тем, что они, в большинстве своем не соответствуют СанПиН 2.1.4.1110-02 – не имеют проекта зон санитарной охраны. Проект ЗСО должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним. Для действующих водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект ЗСО предполагается разработать специально.

Постоянство свойств и качества подземной воды на водозаборных скважинах района будет обеспечено при правильной хозяйственной деятельности на территориях поясов зоны санитарной охраны, которая не нарушит существующую в их пределах экологическую ситуацию, а также при хорошем санитарном содержании и нормальной эксплуатации скважины.

Соблюдение предписанных правил и режима хозяйственной деятельности в зоне санитарной охраны водозабора, а также состояние скважин предусматривается периодически контролировать. Подробный перечень мероприятий по содержанию зон санитарной охраны водозабора согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 представлен в таблице 21.

В течение всего периода эксплуатации водозаборных сооружений регулярно проводить режимные наблюдения за химическим составом подземных вод и температурой, для чего необходимо оборудование водозаборной скважины устройством для отбора проб воды. Производственный лабораторный контроль над качеством подземных вод необходимо осуществлять путем производства анализов питьевой воды согласно «Рабочей программы производственного контроля за качеством питьевой воды» на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизовананных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» в аккредитованной лаборатории.

В случае внезапного изменения качества и количества воды, немедленно поставить в известность контролирующие органы (ТУ Роспотребнадзор по Краснодарскому краю и Управление по недропользованию «Краснодарнедра»).

Новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова в пределах зоны санитарной охраны третьего пояса, предусматривается к производству при обязательном согласовании с Территориальным управлением Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

Таблица 21. Мероприятия по содержанию зон санитарной охраны водозабора согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02

| № п/п | № пункта по СанПиН | Мероприятия по содержанию ЗСО | ЗСО |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III |
| 1 | 3.2.1.1 | Территория планируется для отвода поверхностного стока за её пределы, озеленяется, ограждается и обеспечивается охраной. Дорожки к сооружениям оборудуются твёрдым покрытием. | + | - | - |
| 2 | 3.2.1.2 | Запрещается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. | + | - | - |
| 3 | 3.2.1.3 | Здания оборудуются канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений. расположенные за пределами ЗСО-I пояса с учётом санитарного режима на территории ЗСО-II пояса. | + | - | - |
| 4 | 3.2.1.4 | Водопроводные сооружения, расположенные в ЗСО-I пояса, оборудуются с учётом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. | + | - | - |
| 5 | 3.2.1.5 | Все водозаборы оборудуются аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. | + | - | - |
| 6 | 3.2.3.1 | Запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. | + | + | - |
| 7 | 3.2.3.2 | Выполняется комплекс мероприятий по санитарному благоустройству территории населённых пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). | + | + | - |
| 8 | 3.2.2.1 | Выявляются, тампонируются или восстанавливаются все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. | + | + | + |
| 9 | 3.2.2.2 | Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. | + | + | + |
| 10 | 3.2.2.3 | Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твёрдых отходов и разработка недр земли. | + | + | + |
| 11 | 3.2.2.4 | Запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. | + | + | + |
| 12 | 3.2.2.5 | Своевременно выполняются необходимые мероприятия по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. | + | + | + |

Воздействие разработки и изъятия полезных ископаемых на окружающую среду выражается:

- нарушением почвенного покрова;

- уменьшением природных ресурсов, в результате их изъятия;

- дополнительными пылевыми выбросами в атмосферный воздух.

Минерально - сырьевые ресурсы МО Усть-Лабинский район представлены глиной, песком (Отчет (отдельный том) «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ», приложение А, таблица 12 – Кадастр месторождений строительного сырья на территории Усть-лабинского района, 13- Реестр недропользователей Усть-лабинского района Краснодарского края). Кирпично - черепичное и керамзитовое сырье используется в качестве строительных материалов промышленности. Промышленность строительных материалов выпускает керамический кирпич, сборные железобетонные конструкции и изделия.

Поисково - разведочными работами на нефть и газ, выполненными ПО «Краснодарнефтегаз» в 1971 – 1987 г.г., в районе г. Усть-Лабинска в нижнемеловых отложениях на глубинах 3400 – 3500 м открыты и эксплуатируется несколько газоконденсатных месторождений.

Обнаружены значительные запасы геотермальных вод.

Необходимо отметить, что рекультивация земель на участках, нарушенных горными работами, зачастую, не осуществляется.

2.10. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории Усть-Лабинского района.

На территории Усть-Лабинского района количество существующих пожарных депо не соответствует действующим нормам. В схеме территориального планирования предлагается строительство восьми новых пожарных депо в административных центрах поселений: Усть-Лабинском, Вимовском, Воронежском, Восточном, Железном, Ладожском,  Суворовском, а также реконструкция существующих депо в Братском, Кирпильском, Некрасовском, Новолабинском, Тенгинском сельских поселениях (таблица 22).

При проектировании объектов пожарной охраны использовались действующие нормативные документы, утвержденные в установленном порядке.

В состав объектов пожарной охраны входят пожарные депо, производственные, складские, вспомогательные, общественные и другие здания и сооружения, перечень которых устанавливается заданием на проектирование, разрабатываемым заказчиком, с учетом положений существующих норм.

Пожарные депо следует размещать на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков школ, детских и лечебных учреждений - не менее 30 м.

Дислокация пожарных депо в муниципальном образовании

Усть-Лабинский район

Таблица 22

| № п/п | Место дислокации | Кол. пож. депо, шт. | Кол. постов, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние | Расчетный срок | Современное состояние | Расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Усть-Лабинское городское поселение |  |  |  |  |  |
|  | город Усть-Лабинск | 1 | 3 | 6 | 14 | 2 депо по 4 поста проектир. |
|  | хутор Октябрьский | - | - | - | - |  |
| 2 | Александровское сельское поселение | - | - | - | - |  |
|  | хутор Александровский |  |  |  |  |  |
|  | хутор Красный |  |  |  |  |  |
|  | хутор Неелинский |  |  |  |  |  |
|  | хутор Новониколаевка |  |  |  |  |  |
|  | хутор Пятихатский |  |  |  |  |  |
|  | хутор Семеновка |  |  |  |  |  |
|  | хутор Согласный |  |  |  |  |  |
|  | хутор Финогеновский |  |  |  |  |  |
| 3 | Братское сельское поселение | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  | хутор Братский | 1 | 1 | 1 | 2 | реконстр. |
|  | хутор Болгов |  |  |  |  |  |
|  | хутор Калининский |  |  |  |  |  |
|  | хутор Новоекатериновка |  |  |  |  |  |
|  | хутор Новоселовка |  |  |  |  |  |
|  | хутор Саратовский |  |  |  |  |  |
|  | хутор Северский |  |  |  |  |  |
|  | хутор Семенов |  |  |  |  |  |
|  | хутор Херсонский |  |  |  |  |  |
| 4 | Вимовское сельское поселение | - | 1 | - | 2 |  |
|  | поселок Вимовец | - | 1 | - | 2 | проектир. |
|  | поселок Южный |  |  |  |  |  |
| 5 | Воронежское сельское поселение | - | 1 | - | 2 |  |
|  | станица Воронежская | - | 1 | - | 2 | проектир. |
| 6 | Восточное сельское поселение | - | 1 | - | 2 |  |
|  | станица Восточная | - | 1 | - | 2 | проектир. |
| 7 | Двубратское сельское поселение | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | поселок Двубратский | 1 | 1 | 1 | 1 | сущ. |
| 8 | Железное сельское поселение | - | 1 | - | 2 |  |
|  | хутор Железный | - | 1 | - | 2 | проектир. |
|  | хутор Свободный |  |  |  |  |  |
| 9 | Кирпильское сельское поселение | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  | станица Кирпильская | 1 | 1 | 1 | 2 | реконстр. |
| 10 | Ладожское сельское поселение | - | 1 | - | 6 |  |
|  | станица Ладожская | - | 1 | - | 6 | проектир. |
|  | хутор Потаенный |  |  |  |  |  |
| 11 | Ленинское сельское поселение | - | - | - | - |  |
|  | хутор Безлесный |  |  |  |  |  |
| 12 | Некрасовское сельское поселение | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  | станица Некрасовская | 1 | 1 | 1 | 2 | реконстр. |
|  | поселок Заречный |  |  |  |  |  |
|  | хутор Кадухин |  |  |  |  |  |
|  | хутор Кубанский |  |  |  |  |  |
|  | хутор Огонек |  |  |  |  |  |
| 13 | Новолабинское сельское поселение | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  | станица Новолабинская | 1 | 1 | 1 | 2 | реконстр. |
| 14 | Суворовское сельское поселение | - | 1 | - | 2 |  |
|  | село Суворовское | - | 1 | - | 2 | проектир. |
| 15 | Тенгинское сельское поселение | 1 | 1 | 1 | 2 |  |
|  | станица Тенгинская | 1 | 1 | 1 | 2 | реконстр. |

2.11. Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению реализации схемы территориального планирования

Нормативно- правовые документы, это – законы, указы, постановления высших органов государственной власти, формирующие политику государства в области природопользования, земельных отношений, экономическую и социальную политику, в том числе жилищную политику, охраны окружающей природной среды, сохранения  и рационального использования исторического наследия. В области градостроительства главным директивным документом является Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Определяющее значение имеют законодательные акты по разграничению полномочий между федеральными, региональными и муниципальными органами власти и прежде всего «Закон об общих принципах организации местного самоуправления” (№131).

На ближайший период главным плановым документом социально-экономического развития муниципального образования Усть-Лабинский район является «Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Усть-Лабинский район до 2020 года».

Кроме того, разработаны и реализуются целевые отраслевые программы и программы социально-экономического развития муниципального образования.

В районе также имеется перечень инвестиционных проектов, реализация которых существенным образом может повлиять на совершенствование градостроительной ситуации.

Для реализации проектных предложений Схемы целесообразно разработать/внести изменения:

- Стратегию долгосрочного социально-экономического развития района;

- Инвестиционный паспорт района;

- Экологический паспорт района;

- ряд нормативных правовых актов органов местного самоуправления по градостроительной деятельности - правил землепользования и застройки поселений, проектов планировки;

- генеральные планы муниципальных образований района (сельских поселений);

- проекты:

- проекты планировки территории промзоны г. Усть-Лабинска;

- проекты планировок рекреационных зон и зон отдыха;

- проекты организации санитарно-защитных зон промышленных предприятий.

Кроме того, необходимо:

- учитывать проектные предложения «Схемы территориального планирования Усть-Лабинского района» при разработке территориальных аспектов стратегических, программных и других экономических документов;

- организация мониторинга:

- градостроительного;

- санитарно-экологического;

- состояния и использования объектов историко-культурного наследия;

- состояния и использования особо охраняемых природных территорий;

- обеспечить подготовку кадров.

3. Основные технико-экономические показатели

Таблица 23

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2009 г. | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  | предложение* |
|  | общая площадь земель муниципального района в установленных границах | тыс. га | 151,098 | 151,098 |
| 1.1 | земли населенных пунктов | тыс.га | 22,991 | 24,591 |
| 1.2 | земли сельскохозяйственного назначения | тыс. га | 118,093 | 116,421 |
| 1.3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | тыс. га | 1,249 | 1,321 |
| 1.4 | земли особо охраняемых территорий и объектов | тыс. га | - | - |
| 1.5 | земли лесного фонда | тыс. га | 2,875 | 2,875 |
| 1.6 | земли водного фонда | тыс. га | 5,406 | 5,406 |
| 1.7 | земли запаса | тыс. га | 0,484 | 0,484 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | всего | тыс. чел. | 107,5 | 124,5 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1.1. 2.1.2. | городское сельское | тыс. чел. | 42,0 | 53,0 |
|  |  | тыс. чел. | 65,5 | 71,5 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД* |  |  |  |
| 3.1 | всего | тыс. кв.м. общей площади | 2266,4 | 3486,0 |
| 3.2 | Обеспеченность населения общей площадью | кв.м./чел | 21,1 | 28,0 |
| 3.3 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 86,7 |  |
|  | канализацией | % | 86,7 |  |
|  | газопроводом | % | 83,0 | 100,0 |
|  | теплом | % | 78,1 |  |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |
| 4.1. | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 4.1.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 3558 | 6247 |
| 4.1.2. | Общеобразовательные учреждения | место | 13480 | 16273 |
| 4.1.3. | Межшкольный учебно-производственный комбинат | учащиеся | 480 | 1300 |
| 4.1.4. | Специализированные внешкольные учреждения | учащиеся | 640 | 1630 |
| 4.1.5. | Средние специальные учебные заведения | место | 2029 | 10000 |
| 4.1.6. | Высшие учебные заведения | место | 1307 | 1307 |
| 4.2. | Объекты здравоохранения: |  |  |  |
| 4.2.1. | Стационары всех типов | койка | 536 | 1450 |
| 4.2.2 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещен.в смену | 2345 | 2345 |
| 4.2.3. | Аптеки | учрежд. | 15 | 15 |
| 4.2.4. | Станции СМП | автомобиль | 6 | 15 |
| 4.3. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.3.1 | Учреждения клубного типа | зрительское место | 7660 | 8740 |
| 4.3.2 | Кинотеатры | место | 200 | 800 |
| 4.3.3. | Танцевальные залы | место | - | 750 |
| 4.3.4 | Библиотеки | учрежд. | 23 | 23 |
| 4.3.5 | Музеи | учрежд. | 1 | 2 |
| 4.5. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения |  |  |  |
| 4.5.1. | Спортивные залы | м2 зала | 10525 | 14435 |
| 4.5.2. | Плавательные бассейны крытые и открытые | м2 зеркала воды | - | 8210 |
| 4.5.3 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 130876 | 242700 |
| 4.5. | Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |
| 4.5.1. | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | тыс. м2 торговой площади | 18500 | 36300 |
| 4.5.2. | Рыночные комплексы | торговое место | 2015 | 4980 |
| 4.5.3. | Предприятия общественного питания | посадочное место | 2010 | 4980 |
| 4.6. | Предприятия коммунального и бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.6.1. | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 374 | 980 |
| 4.6.2. | Предприятия по стирке белья | кг белья в смену | 200 | 10650 |
| 4.6.3. | Предприятия по химчистке | кг вещей в смену | - | 642 |
| 4.6.4. | Банно-оздоровительные комплексы | место | 40 | 760 |
| 4.6.5. | Гостиницы | место | 110 | 750 |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Плотность автомобильной транспортной сети | км/кв.км | 0,200 | 0,208 |
| 5.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования всего | км | 594,5 | 618,499 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - федерального значения | км | 33,0 | 38,208 |
|  | - регионального значения | км | 265,033 | 283,824 |
|  | - местного и муниципального значения | км | 296,467 | 296,467 |
| 5.3 | Из общего количества автомобильных дорог с твердым покрытием | км | 509,3 | 618,499 |
|  |  | % | 85,67 | 100 |
| 5.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 260 | 350-400 |
| 5.5 | Общая протяженность железных дорог | км | 52,283 | 52,283 |
| 5.6 | Количество железнодорожных вокзалов (станций): | единиц | 4 | 4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - пассажирских | единиц | 2 | 2 |
|  | - грузовых | единиц | 2 | 2 |
| 5.7 | Магистральный трубопроводный транспорт |  |  |  |
|  | - протяженность газового трубопровода | км | 182,329 | 199,936 |
|  | - протяженность нефтяного трубопровода | км | 85,758 | 126,039 |
|  | - протяженность магистрального водопровода | км | - | - |
| VI | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.1 | Потребность в электроэнергии | млн. кВт/ч | 1038,9 | 1303,8 |
| 6.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 9624 | 10472 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | кВт/ч | 8084 | 7754 |
| 6.3 | Протяженность сетей всего | км | 333,07 | 376,14 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - линий электропередач среднего напряжения (35 кВ) | км | 218,58 | 218,58 |
|  | - линий электропередач высокого напряжения (110 кВ) | км | 68,74 | 111,81 |
|  | - линий электропередач высокого напряжения (220 кВ) | км | 45,75 | 45,75 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | 70 | 100 |
| 6.6 | Потребление газа всего | млн. м3/год | 232,471 | 272,085 |
| 6.7 | Количество источников подачи газа (АГРС) | штук | 10 | 10 |
| 6.8 | Протяженность головных сетей всего, в том числе: | км | 176,28 | 94,300 |
|  | - газопровод высокого давления | км | 176,28 | 94,300 |
| VII | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | га | 52 | 55 |
|  |  | единиц | 66,162 | 89,413 |
| 7.2 | Общее количество крематориев | единиц | - | - |

*	Примечание - проектное предложение на расчетный срок по изменению площади земель сельскохозяйственного назначения муниципального образования Усть-Лабинский район носит ориентировочный характер и будет уточняться в последующей градостроительной документации (генеральных планах поселений).

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ земли по категориям на стадии схемы территориального планирования района не рассматриваются. Предложения по изменению категорий земель в схеме носит условный характер. Изменение категорий земель осуществляется по утвержденным генеральным планам поселений, поставленным на кадастровый учет. Генеральные планы поселений с предложениями по изменению категорий земель будут рассматриваться соответствующими департаментами, при их согласовании.