Введение

«Генеральный план Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края» разработан на основании муниципального контракта от 03.07.2010 г. № 12 по заданию администрации муниципального образования Александровское сельское поселение и является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития на ближайшие 20 лет до 2030 года, долгосрочную перспективу до 2045 года и на I очередь строительства до 2020 года планировочной организации территории населенных пунктов поселения: х.Александровский, х.Красный, х.Неелинский, х.Новониколаевка, х.Пятихатский, х.Семеновка, х.Финогеновский, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий.

Территориальное планирование Александровского сельского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения его генерального плана.

При разработке проекта учитывались основные положения ранее разработанной градостроительной и другой документации:

- схемы территориального планирования муниципального образования Усть-Лабинский район разработанной ОАО «ИТРКК» в 2009 году;

- топографические материалы М 1:25000 и инженерно-геологическое районирования территории, выполненные в составе проекта «схема территориального планирования муниципального образования Усть-Лабинский район»;

- топографические материалы М 1:5000 выполненные ООО «Базис» в 2010году;

- заключение по исследованиям о наличии памятников историко-культурного наследия, выполненное в составе проекта «схема территориального планирования муниципального образования Усть-Лабинский район».

Настоящий проект генеральных планов  хуторов учитывает требования действующего законодательства, новых экономических условий и является документом, обеспечивающим устойчивое развитие территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

Необходимость разработки градостроительной документации Александровского сельского поселения обусловлена введением в действие с 29.12.2004г. нового Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющейся комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного регулирования, проектирования и собственно строительства.

Основанием для проектирования послужили следующие документы и материалы:

- протокол от 24 июня 2010 года №353 рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на подготовку генерального плана Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района с решением о размещении заказа в ООО «Проектный институт территориального планирования»;

- муниципальный контракт от 03.07. 2010 года №12 на разработку проекта «Подготовка генерального плана Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района»;

- задания на подготовку генерального плана, утвержденное главой муниципального образования Усть-Лабинский район и согласованное руководителем департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

- исходные данные, предоставленные администрациями муниципальных образований Усть-Лабинский район, Александровское сельское поселение и районными организациями (представлены в томе «Исходные данные и материалы согласований» настоящего проекта);

- технические условия соответствующих служб района и края.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Генеральный план в современных условиях является регулятивным документом территориального планирования муниципального уровня.

Основными задачами, нашедшими решение в данном проекте, являются:

- функциональное зонирование территории (планируемые границы функциональных зон);

- отображение зон, планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- планируемые границы населенных пунктов и поселения.

Основные положения территориального планирования решаются с учетом анализа существующего использования территории населенных пунктов, границ территорий объектов культурного наследия, границ с особыми условиями использования территории, границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения.

Для обоснования принятых решений в составе проекта выполнен анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования крупных производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилищного фонда, предприятий культурно-бытового обслуживания. Анализ показал наличие процесса реструктуризации в промышленности и обслуживании, развитии предпринимательства, малого бизнеса, особенно в строительстве и транспорте.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Градостроительного Кодекса Краснодарского края от 21.07.2008 г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений»;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

В разработке генплана принимали участие:

- комитет по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

- администрация муниципального образования Усть-Лабинский район;

- администрация Александровского сельского поселения;

- управление по архитектуре и градостроительству Усть-Лабинского района;

- комитет по земельным ресурсам и землеустройству Усть-Лабинского района.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

1.  Анализ современного состояния планируемой территории

1.1. Характеристика природных условий

## Климат

Согласно климатическому районированию по СниП 2, 01, 01-82, территория работ относится к подрайону III Б, для которого характерны следующие природно-климатические факторы: среднемесячная температура воздуха в январе от –5 до +2, в июле от +21 до +250С. Эти факторы определяют необходимую теплозащиту зданий и сооружений в холодный период и защиту от излишнего перегрева в тёплый период года.

Годовой ход температуры  воздуха характеризуется не очень значительной амплитудой средних месячных температур (25,10С), что говорит об умеренном климате.

В условиях климата территории резкой границы между отдельными сезонами нет. Условным показателем сезонов является переход средней суточной температуры через определённые установленные пределы. Средняя дата наступления отрицательных среднесуточных температур (зима) – 18 декабря, а окончания – 22 февраля.

Период со средней суточной температурой выше 150С (лето) начинается 5 мая и заканчивается 29 сентября.

Первые заморозки обычно наступают 20 сентября, после 10  апреля их, как правило, не бывает. Устойчивые морозы большой продолжительностью довольно редки. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 192 дня.

Расчётная температура воздуха самой холодной пятидневки равна – 190С, средняя наиболее холодных суток – 230С. Зимняя вентиляционная температура составляет – 50С.

Средняя глубина промерзания почвы равна 0,31 м, наибольшая – 0,7 м.

Среднегодовая сумма осадков составляет 702 м. Абсолютный максимум 1020 мм наблюдался в 1915г. Распределение осадков в течение года неравномерное. Амплитуда между самым засушливым месяцем (сентябрь) и самым дождливым (декабрь) составляет 37мм (табл.3.1.2).

Тип годового хода осадков внутриматериковый с чертами средиземноморского, который характеризуется наличием двух максимумов в июне и декабре, почти одинаковых по величине и одним максимумом в сентябре.

Наибольшее количество осадков (201мм) наблюдалось в ноябре 1909 года, сумма осадков более чем втрое превысила норму (61мм). Суточные максимумы 1, 2 и 5% обеспеченности составляют 90, 78 и 65мм.

Если в ряду годовых сумм осадков выделить осадки ниже 600мм и выше 700мм, то для первой градации период повторений в первые 10 лет составляет от 1 до 4 лет, в следующие годы он вырисовывается чётче и равен 5-7 годам. Для сумм осадков выше 700мм вообще не прослеживается никакой закономерности.

В период с положительной средней суточной температурой на Кубани, который составляет 10 месяцев, испарение преобладает над осадками, хотя в отдельные месяцы могут наблюдаться отклонения от установленных норм. Снежный покров неустойчив. В течение зимы он может неоднократно появляться и исчезать. Средняя дата его первого появления -  6 декабря, схода – 9 марта. Число дней в году со снежным покровом 42. Средняя высота снежного покрова за зиму колеблется в пределах от 4 до 8см, средняя из наибольших – 19см, максимальная – 54см. Средняя плотность снега при наибольшей декадной высоте – 0,18см3. Запас воды в снеге, средний из наибольших за зиму, - 62см.

По повторяемости высот снежного покрова по декадам и наибольшей декадной высоте из всех наблюдаемых самой суровой явилась зима 1985года.

Район работ характеризуется сравнительно небольшими скоростями ветра, почти одинаковыми во все сезоны года (табл.3.1.3).

В течение всего года господствуют ветры широтного и субширотного направлений (табл.3.1.4).

На долю восточных и западных ветров приходится 35%, северо-восточных и юго-западных – 37%. Повторяемость южных и северных ветров составляет в сумме всего 13%.

Относительная влажность воздуха имеет отчётливо выраженный годовой ход. Наибольшие значения отмечаются зимой, наименьшие летом. Минимальные значения относительной влажности приурочены к июлю-августу, максимальные – к январю (табл. 3.1.5).

Максимальная относительная влажность наблюдается в ночные и предутренние часы, как в теплый, так и в холодный период. Минимальная влажность воздуха наблюдается в 13 часов во все сезоны года. Величины, приведенные в табл. 3.1.6, являются средними климатическими за многолетний период, поэтому следует учесть, что в различной синоптической обстановке суточный ход относительной влажности может существенно меняться. Так во время обложных дождей, туманов влажность может достигать 95–98% и не меняться в течение нескольких суток.

В период засухи влажность может уменьшаться до 25–30%.

## Геоморфология

В соответствии с геоморфологическим районированием (И.И. Потапов, И.Н. Сафронов, Л.И. Чередниченко), выполненным для карты инженерно-геологического районирования территории Краснодарского края площадь изысканий входит в пределы равнины наклонной, аллювиально-пролювиальной, террасированной, аккумулятивной (Западно-Кубанская, часть Восточно-Кубанской равнины, левобережье реки Кубань).

В пределы Западно-Кубанской равнины входит южная часть территории, примыкающая к реке Кубани с юга.

Поверхность Закубанской равнины плоскоступенчатая слабовогнутая, пологонаклоненная к долине р. Кубань, сильно расчлененная левобережными, в основном меридиональными притоками Кубани, а также густой овражно-балочной сетью. Плоские поверхности междуречных террас к северу последовательно обрываются уступами, придавая равнине ступенчатый характер.

В Закубанскую равнину входит Восточно-Кубанская равнина наклонная, аллювиально-пролювиальная, аккумулятивная, террасированная, на территории которой непосредственно расположен район.

Описываемая равнина занимает восточную часть бассейна р. Кубани, от р. Белой на западе до меридионального отрезка р. Кубани на востоке. Наибольшую площадь эта равнина имеет на участке Кубано-Лабинского междуречья, где она далеко выдвинута к северу.

Абсолютные отметки поверхности равнины колеблются от 600-200 на юге до 20-60 на севере. Однообразный ландшафт террасированной равнины оживляется оврагами, балками и многочисленными долинными понижениями рек – левых притоков реки Кубани, берущих свое начало с предгорий и гор северного склона Кавказского хребта.

Реки, выходя из горных ущелий, прорезают наклонную равнину главным образом в меридиональном направлении. Долины горных рек несут на своих склонах морфологически хорошо выраженные эрозионно-аккумулятивные террасы, которые к северу расширяясь, сливаются с соответствующими по возрасту террасами долины р. Кубани.

Кроме внутридолинных террас, здесь на значительной площади междуречья прослеживаются террасовые поверхности.

Речные террасы распространены неравномерно. В южной части равнины представлена вся серия террас, на севере плиоценовых уровней уже нет – они расположены под отложениями плейстоценовых террас или размыты. Ширина речных долин в пределах предгорной части равнины очень велика и не соответствует размерам, текущим по ней рек.

Непосредственно территория Александровского сельского поселения включает следующие геоморфологические элементы:

-поймы рек горного типа (Кубань, Зеленчук);

- верхнеплейстоценовые надпойменные террасы;

-среднеплейстоценовые надпойменные террасы;

-нижнеплейстоценовые надпойменные террасы.

Поймы рек Кубани, Зеленчук 2-ой и их притоков, отнесены к рекам горного типа по комплексу отложений и гидрологическому режиму.

Разделение поверхности пойменной террасы на низкую и высокую в пределах выполненной работы не представляется возможным, поскольку в рельефе эта граница не читается.

Поверхности пойм бугристые, со старицами, старыми рукавами и протоками, изрыты маленькими карьерами, засыпаны дамбами, местами изменены мелиоративными системами. Пониженные участки пойм ежегодно затапливаются паводковыми водами. В целом, первоначальный рельеф изменен техногенной деятельностью.

Поймы притоков вышеописанных рек представляют собой густую эрозионную сеть, в основном, с глубоко врезанной и хорошо разработанной долиной.

Вторая среднеплейстоценовая надпойменная терраса прослеживается широкой полосой по левобережью в междуречье - Зеленчуки. Высоты уступов террас изменяются в широких пределах, увеличиваясь с севера на юг и с запада на восток.

Первоначальный рельеф изменен незначительно.

Третья нижнеплейстоценовая надпойменная терраса прослеживается на водораздельных пространствах левых притоков Кубани: реки Зеленчук 2-ой, занимая огромные пространства. В западном и северном направлении выраженность террас в рельефе ухудшается, выполаживаются и сглаживаются уступы, расчлененные балками. Поверхность террас наклонная, слабо всхолмленная и расчленена долинами многочисленных обводненных и необводненных балок.

На территории нижнеплейстоценовой террасы первоначальный рельеф практически не изменен.

Склоны межбалочных водоразделов на лессовой равнине занимают значительную территорию от всей ее площади и характеризуются небольшим уклоном, плавными очертаниями.

## Гидрография и техногенные условия

Главными водными  артериями района являются реки: Кубань и Зеленчук 2-ой, и в целом, влияние  рек на формирование природных условий района является доминирующим фактором.

Река Кубань является главной водной артерией Краснодарского края и всего Северного Кавказа. Истоки реки находятся на высоте 2970м, в ледниках горы Эльбрус (5642м). Слияние двух ручейков – Уллукама и Учкулана и является истоком реки Кубани. Длина р. Кубани 906км, из них на территорию края приходится 700км.

Кубань является типично горной рекой с отвесными склонами, порогами, водопадами, ущельями. Глубина реки в некоторых местах достигает 10м, но есть и много мелководных участков, которые затрудняют судоходство. Питание реки за счет атмосферных осадков, подземных вод и ледников. У Кубани более 14000 притоков, более 10000 из них протекают по территории края.

Площадь бассейна реки – 57,9тысяч кв.км.

Годовой сток Кубани в среднем составляет 12-13 км2, водный режим изменчив. Подъем уровня начинается в конце марта-начале апреля, в это время тают снега на равнинах и в предгорьях. До октября высокий уровень поддерживается за счет летнего таяния ледников в горах, а иногда вследствие увеличения количества атмосферных осадков наблюдаются паводки.

В нижнем течении, от Краснодара до устья, долина Кубани расширяется, становится плохо выраженной.

Кубань имеет обширную дельту, на месте которой десятки тысяч лет назад находился огромный залив Азовского моря. Оно достигало места, где теперь расположен Краснодар, и в ширину простиралось от Таманского полуострова до нынешнего Приморско-Ахтарска. Постепенно залив стал заноситься речными наносами, отделился от моря и превратился в современную дельту с многочисленными лиманами, протоками (ериками) и плавнями.

Дельта Кубани по площади равна Дунайской (4300км2). Устьем является Темрюкский залив Азовского моря.

Река Большой Зеленчук является левобережным притоком р. Лабы. Длина его 184км, площадь водосбора 2730м3, среднегодовые расходы воды 23.4м3.

## Почвы и растительность

Почвы Краснодарского края весьма разнообразны, что связано с неоднородностью  рельефа, климата и растительного покрова. Типы почв отражают совокупное воздействие природных процессов, а также влияние человека, и поэтому являются  показателем типа географических комплексов.

Придерживаясь географических принципов, почвы края разделены на 4 основные группы:

– почвы равнинной и предгорно-степной зоны края – это черноземы типичные, обыкновенные, карбонатные, выщелоченные, слитные, тучные, каштановые;

– почвы лесостепи, горных и субтропических лесов – серые горно-лесные, темно-серые лесные и горно-лесные, светло-серые горно-лесные, бурые горно-лесные, горные дерново-карбонатные, горно-луговые, желтоземы;

– почвы речных долин и дельты р. Кубани – луговые, лугово-черноземные, лугово-болотные, аллювиально-луговые, плавневые, торфяные;

– почвы плавневых районов Азовского побережья и Таманского полуострова – солончаки, солонцы, солоди.

На территории Усть-Лабинского района почвенный покров представлен: черноземами выщелоченными среднегумусными и малогумусными сверхмощными и мощными; черноземами выщелоченными слитыми малогумусными сверхмощными; луговато-черноземными и лугово-черноземными; темно-серыми и серыми лесостепными и лесными почвами.

В пойме рек распространены аллювиальные луговые почвы, которые занимают выровненные и повышенные участки.  Почвообразующей породой является слоистый аллювий. Дифференциация почвенного профиля на горизонты выражена слабо, механический состав слоев почвенного профиля неоднороден. Окраска гумусного слоя обычно серая, с оливковым оттенком, содержание гумуса не превышает 3-5%.

Черноземы выщелоченные среднегумусные и малогумусные сверхмощные и мощные расположены на водоразделах горных рек. Основным признаком, отличающим среднегумусные от малогумусных карбонатных черноземов, является более высокое содержание перегноя, что вызывает более темную окраску, лучше выраженную структуру, большую емкость поглощения.

Черноземы выщелоченные слитые малогумусные сверхмощные расположены в междуречье южнее среднегумусных черноземов. Характерной чертой этих почв является высокая плотность горизонта В, представляющего собой во влажном состоянии сплошную слитую массу. Механический состав глинистый, мощность гумусовых горизонтов достигает 180 см, содержание гумуса 5–7%.

Луговато-черноземные и лугово-черноземные почвы имеют довольно большую мощность (до 90 см), темно-серую окраску, хорошую структуру. Механический состав тяжелый, с глубиной становится легче. Содержание гумуса около 4%.

Серые лесостепные и лесные почвы распространены на южной границе района. Характерной особенностью серых лесостепных почв является наличие слитого, очень плотного, тёмноокрашенного горизонта В. Содержание гумуса до 3%. Серые лесные почвы формируются под широколиственными лесами Северо-Западного Кавказа. Механический состав чаще всего суглинистый, утяжеляющийся книзу. Почвы затронуты водной эрозией.

Растительность

До вмешательства человека на Закубанской равнине растительность была представлена широколиственными лесами из дуба, бука и различных кустарников. Сейчас эта территория представляет собой значительно обезлесенные пологие склоны, занятые сельскохозяйственными антропогенными ландшафтами. В целом, территория Закубанской равнины распахана меньше, чем Прикубанская равнина.

По долинам рек и их притоков растут ольха, верба, кизил, боярышник, калина, крушина, терн, бузина, шиповник, кое-где заросли облепихи.

## Животный мир

В настоящее время степная и лесостепная зоны в крае повсеместно распаханы, уменьшилось количество видов животных, снизилась численность оставшихся.

В первоначальном составе животный мир степей сохранился на небольших участках, не освоенных сельским хозяйством (участки пойм, пойменный лес). В степях много грызунов: обыкновенные полевки, землеройки, мыши, суслики. Встречаются зайцы – русаки, лисицы, ежи, хорьки.

Из птиц обитателями степей являются серые куропатки, хохлатки, удоды, перепела. В весенне-летний период многочисленные колонии грачей, много хищных птиц (степные орлы, коршуны,  канюки), питающиеся грызунами и насекомыми.

Из пресмыкающихся в степях водятся ящерицы, ужи, полозы, степные гадюки. Многочисленны насекомые: клопы-черепашки, медведки, оводы, слепни, клещи, кузнечики, сверчки,   богомолы, луговые мотыльки, божьи коровки.

В лесостепной зоне распространены животные, характерные для степной и горно-лесной зоны. Из млекопитающих здесь обитают степные хори, полевые мыши, кавказские кроты, лесные куницы, кабаны, косули. Разнообразен мир птиц – это синицы, славки, вьюрки, сойки, дрозды, вороны; из хищных птиц распространены лунь и пустельги.

# Геологическое строение

## 4.1. Стратиграфия, генезис отложений, стратиграфо-генетические комплексы

Для настоящей работы специальных исследований по стратиграфии не производилось, поэтому принятое здесь расчленение четвертичных отложений соответствует в основном карте инженерно-геологических условий Краснодарского края, масштаба 1:200 000.

Геологическое строение территории обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы, распространенные с поверхности:

- голоценовые аллювиальные отложения (aQIV);

- голоценовые пролювиально-делювиальные отложения (pdQIV);

- голоценовые аллювиально-делювиальные отложения (adQIV);

- верхнеплейстоценовые покровные эолово-делювиальные (vdQIII);

- верхнеплейстоценовые аллювиальные (aQIII);

- среднеплейстоценовые аллювиальные отложения (aQII);

- нижнеплейстоценовые аллювиальные отложения (aQI).

Аллювиальные  отложения (aQIV) распространены в поймах рек и представлены крупнообломочными грунтами: гравийными, галечными и песчаными с различными заполнителями на высоких пойменных террасах, а на севере  в степных реках глинами и суглинками с гнездами песка.

Аллювиально-делювиальные отложения (adQIV) распространены с поверхности на поймах рек в виде покровных отложений и представлены суглинками непросадочными и глинами с включениями гравия, гальки, песка.

Пролювиально-делювиальные отложения (pdQIV) распространены в балках и представлены крупнообломочными грунтами, хорошо и плохо окатанными, с песчаным и суглинистым заполнителями  на высоких пойменных террасах и суглинками в степной зоне территории.

Верхнеплейстоценовые эолово-делювиальные покровные отложения (vdQIII) распространены на надпойменных террасах. Они перекрывают верхнее-средне- и нижнеплейстоценовые аллювиальные отложения. Представлены они супесями, суглинками просадочными и непросадочными. Общая мощность плейстоценовых отложений колеблется от 2,0 до 10,0 м.

Верхнеплейстоценовые среднеплейстоценовые и нижнеплейстоценовые аллювиальные отложения (aQIII, aQII, aQI) залегают под покровными эолово-делювиальными отложениями на надпойменных террасах. Верхнеплейстоценовые отложения (aQIII) развиты на  первой надпойменной террасе. Они представлены аллювиальными галечниками с валунами и глинисто-песчаным заполнителем, и песками с включением гравия. Среднеплейстоценовые аллювиальные  отложения (aQII) распространены под покровными на второй надпойменной террасе. Литологически среднеплейстоценовый аллювий состоит из галечника с гравием и валунами, с песчано-глинистым заполнителем. Реже присутствуют пески, супеси и глины. Мощность среднеплейстоценовых отложений 5,0–25,0 м. Нижнеплейстоценовые аллювиальные  отложения (aQI) распространены под покровными на третьей надпойменной террасе, также представлены крупнообломочными грунтами.

Под четвертичными отложениями залегают породы неогеновой системы (апшеронские и куяльницкие слои), представленные глинами песками, галечниками.

## Тектоническое строение, неотектоника

В соответствии со схемой неотектонического районирования (Л.И. Турбин, Н.В. Александрова, 1979г.) район работ находится на стыке  двух тектонических структур: Западно-Кубанского и Восточно-Кубанского прогибов.

Западно-Кубанский краевой прогиб имеет пологий слабодислоцированный северный борт и крутой сложно построенный южный.

Наибольшее погружение (до 14 км) домезозойского фундамента в западной части, которая протягивается в сторону Азовского моря и переходит в  Индоло-Кубанский прогиб.

Формация мезозоя, палеоцена и эоцена имеют платформенный облик, а олигоцен-неогеновые-орогенно-молассовый.

Наиболее полно прогиб изучен по отложениям палеоген-неогена, с которым связаны месторождения нефти и газа.

Формация мезозоя, палеоцена и эоцена имеют платформенный облик, олигоцен-неогеновое – орогенно-молассовый.

Наиболее полно прогиб изучен по отложениям палеоген-неогена, с которым связаны  месторождения нефти и газа.

Западно-кубанский прогиб разделен тремя внутренними продольными антиклинальными поднятиями на четыре синклинальные впадины.

Восточно-Кубанский прогиб, являясь непосредственным продолжением Западно-Кубанского прогиба, прослеживается в субширотном направлении от Усть-Лабинского разлома на западе до Ставропольского свода на востоке на протяжении около 230 км.

В отличие от Западного Восточно-Кубанский прогиб отличается не только гораздо меньшей мощностью, но и меньшей выдержанностью состава заполняющих его моласс.

Заложен прогиб в майкопский век, как единая конседиментационная депрессия, которая позже разделилась на две синклинальные впадины – Курганинскую и Тбилисскую.

Территорию района пересекает Усть-Лабинский глубинный разлом в субмеридиональном направлении.

Усть-Лабинский крутопадающий разлом глубокого заложения. Он прослеживается от места пересечения Ахтырского с Краснодарским разрывом, вдоль крутой излучины р. Пшиш, через г. Усть-Лабинск. Протяженность его 180км, ограничивается на севере зоной Транскавказского разлома. Он разделяет структурно-фациальные зоны Западно и Восточно-Кубанских прогибов. Возраст разлома предположительно относится к мелу или к еще более раннему возрасту.

Активность разлома еще не затухла, что сказывается на ориентировке современных речных долин, а также на приуроченности его к зоне эпицентров землетрясений силой 7 баллов. Один из таких эпицентров зафиксирован в районе пересечения Усть-Лабинским разломом Темиргоевского поднятия.

Фоновая сейсмичность территории Усть-Лабинского  района  согласно карты

ОСР-97(А), СниП 11-07-87-2000* составит –7 баллов. На территории пойм рек и водораздельных пространствах, сложенных просадочными грунтами второго типа - категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме и таких водоразделах, составит 8 баллов, на остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 7 баллов.

# Гидрогеологические условия

На территории Краснодарского края исследователями выделяются гидрогеологические структуры первого порядка:

-Азово-Кубанский артезианский бассейн;

-Система малых артезианских бассейнов Таманского полуострова;

-Большекавказский бассейн подземных вод.

Азово-Кубанский бассейн занимает порядка 60% территории края. Внутри бассейна выделяются структуры:

-Западно-Кубанский краевой прогиб;

-Восточно-Кубанский прогиб;

-Платформенный склон Скифской плиты.

Территория Усть-Лабинского района находится на стыке двух структур: Западно-Кубанского и Восточно-Кубанского прогибов.

В соответствии с назначением данной работы ниже характеризуется водоносный комплекс четвертичных отложений, оказывающий непосредственное воздействие на инженерное состояние территории.

На изучаемой территории распространены безнапорные воды, которые являются составной частью единой гидравлической системы с общими факторами формирования, питания и разгрузки.

Глубина залегания подземных вод по площади и по времени непостоянна и зависит от геоморфологического положения, степени подтопленности его техногенными водами, от близости поверхностных водотоков и водоемов, от водности года по осадкам и т.д.

## Характеристика подземных вод пойм рек

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта в поймах приурочены к современным аллювиальным и аллювиально-делювиальным отложениям. Они представлены суглинками с включением песков.

Режим подземных вод – приречный и характеризуется непосредственной гидравлической связью с водами в реках.

Схематизируя условия формирования потока подземных вод на участках с приречным видом режима, можно отнести их к типу пласт-полоса в границах с постоянным напором со стороны террасы и склона и постоянным напором вод реки.

Сезонные колебания уровня воды в реке изменяют базис дренирования и определяют положение подземных вод изменением гидравлического уклона.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая.

Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 2.0 до 1.5 м.

В пределах ложбин стока уровень подземных вод изменяет свое положение от 0.0 до 2.0 м, от 2.0 до 5.0, от 5.0 до 10.0м и более.

Подземные воды обладающие агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям распространены локально.

## Характеристика подземных вод надпойменных террас

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на надпойменных террасах  приурочены к покровным лессовым суглинистым эолово-делювиальным и песчаным аллювиальным отложениям.

Режим подземных вод – террасовый.

В общей схеме такое залегание подземных вод представляет собой двухслойную систему, верхний слой которой приурочен к суглинисто-глинистым покровным отложениям, а нижний к аллювиальным супесчано-песчанистым.

В верхнем слое происходят, в основном, вертикальные перемещения поверхности подземных вод. Основные статьи баланса здесь: приходная часть – инфильтрация атмосферных осадков, вод из поверхностных водотоков и водоемов, вод поступающих за счет утечек и переливов из водонесущих коммуникаций и емкостей резервирования, а в расходной части – за счет испарения и траспирации растениями.

Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками.

Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания относительно плавный, чему в значительной степени способствуют довольно высокие коллекторные свойства аллювиальных песков и близость базиса дренирования грунтовых вод.

В целом, площадь питания подземных вод совпадает с площадью их распространения, однако на застроенной части  процессы инфильтрации в значительной степени осложняются асфальтированием улиц и отдельных площадок, посадкой зданий и сооружений различного назначения. Кроме того, процессы инфильтрации осложняются, барражирующим эффектом дорог, плотин, дамб, насыпей.

Разгрузка подземных вод происходит путем естественного оттока в русло реки, а также за счет перетекания в ниже залегающие горизонты.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к четырем разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность террасового режима характеризуется положением уровней на глубинах  от 2.0 до 5.0м.

Вторая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 5.0 до 10.0м.

Третья разновидность террасового режима характеризуется положением уровней на глубинах  более 10.0м.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда сезонного колебания уровня подземных вод определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года и принимается  на этой территории -1.0м.

В целом, подземные воды не обладают агрессивным воздействием на бетоны и железобетонные конструкции.

# Геологические и инженерно-геологические процессы

Наибольшее развитие в пределах территории районирования  имеют следующие физико-геологические процессы и явления:

затопление;

подтопление;

потенциальное подтопление;

заболачивание;

боковая эрозия;

оползни;

делювиальный снос;

просадка грунтов;

сейсмичность.

## Экзогенные процессы

На территории изысканий распространено флювиальное затопление, то есть затопление водами постоянных и временных водотоков.

Так как специальных гидрологических исследований не проводилось, то по аналогии с условиями горных рек, можно охарактеризовать паводковые условия на реках Усть-Лабинского района. Весеннее половодье обычно начинается в конце февраля - начале марта. Его продолжительность трудно предугадать, так как оно колеблется от двух-трех недель до двух месяцев. Высота подъема уровней достигает 0.5-1.3м, а иногда 2.5-3.0м.

В летний период, с конца мая - начала июня, по сентябрь – октябрь устанавливается, несмотря на выпадение дождей, низкая межень. Межень нарушается непродолжительными дождевыми паводками, которые наблюдаются чаще всего в июле-августе. Они достигают высоты 1-1.5м, а в отдельные годы у некоторых пунктов превышают подъемы уровней в период половодья. Многолетняя амплитуда колебания наивысших уровней по горным рекам составляет 1.15-4.46м.

К затопляемым территориям поверхностными водами, отнесены территории низких и высоких пойм и тальвеги оврагов. На схематической карте инженерно-геологического районирования для строительства участки затопления даны для максимально неблагоприятных, почти экстремальных  условий и окрашены красным цветом.

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первого от поверхности водоносного горизонта, представляющего основной интерес при инженерных изысканиях для строительства. Существующее положение уровня или напора подземных вод и возможность его изменения в период строительства и последующей эксплуатации возводимых зданий и сооружений влияют на выбор водозащитных мероприятий, типа фундамента и его размеров, а также на характер производства строительных работ.

Процесс подтопления в зависимости от его развития по территории может носить: объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной характеры.

В зависимости от источников питания выделяют три основных типа подтопления: градостроительный (городской), гидротехнический и ирригационный.

На основании имеющихся архивных материалов представлен анализ факторов и причин подтопления изученной территории.

Причинами подтопления являются несколько факторов:

Техногенные:

зарегулирование рек;

сооружение искусственных прудов;

утечки из водонесущих коммуникаций;

барражный эффект дорог, отсутствие водопропускных сооружений;

изменение влажностного режима в местах плотной застройки, т.е. уменьшение испарения влаги под зданиями и сооружениями;

Естественные:

близкое залегание водоупорных грунтов;

низкие фильтрационные свойства грунтов;

заиление русел и тальвегов ложбин стока;

реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре.

В  районе к таким площадям отнесены территории пойм рек, оврагов и балок, передовые части надпойменных террас.

На карте инженерно-геологического районирования выделена  территория потенциального подтопления, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2.0 до 5.0 м по среднемноголетним наблюдениям. На этой территории в обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности.

В прибрежной полосе рек и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, развивается заболачивание.

Поверхностные и подземные воды, в целом,  неагрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям.

Эрозионно-акккумулятивные процессы временных водотоков

Выделяется два типа временных водотоков.  Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие  атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории района имеют развитие оба этих типа водной эрозии.

Площадной смыв является начальной стадией развития водной эрозии, происходит на склонах крутизной от 2°-3° и характеризуется смыванием рыхлых пород без следов линейного размыва. Смыву подвергается в основном, гумусированный слой почвы и  почвенный горизонт А. Основными причинами развития этого вида эрозии являются талые воды и ливневые осадки, а также распашка склонов, причем техногенные факторы являются основными. В результате смыва в днищах балок и лощин образуются намывные делювиальные шлейфы.

Помимо площадного смыва, существует струйчатый смыв, происходящий по небольшим , непостоянным мигрирующим промоинам, с глубиной вреза 10-30 см. При струйчатом смыве размываются гумусированный слой и почвенные горизонты А и В. При ненарушенном растительном покрове площадной и струйчатый смыв практически не проявляется. Эти явления возникают на распаханных склонах, а также по проселочным дорогам, пересекающим эти склоны.

Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины, промоины, овраги и балки. Промоины и небольшие рытвины, образовавшиеся на склонах в результате струйчатого размыва, при благоприятных условиях могут дать начало образованию оврагов. Овраги развиваются на склонах, сложенных слабосвязанными рыхлыми отложениями: глинами, супесями, суглинками, особенно лессовидными.

В развитии оврагов выделяются 4 стадии. На первой стадии образуются промоины, рытвины, понижения, глубиной до 30-50 см, реже до 1м с крутыми или отвесными бортами. Такие формы микрорельефа могут возникнуть в течение одного дождя.

Во вторую стадию происходит врезание оврага в склон своей вершинной частью и его рост в длину и глубину. Глубина оврага достигает 10-25м, склоны по-прежнему крутые и активно разрушаются. На этой стадии овраги часто бывают висячими – врезанными в склоны основной долины.

В третьей стадии происходит выравнивание  продольного профиля оврага, то есть его устье достигает местного базиса эрозии, при этом происходит его дальнейшее углубление и расширение. Склоны оврага остаются крутыми и обрывистыми, но в подошве начинает образовываться овражный пролювий и делювий, который быстро покрывается растительностью.

В четвертую, заключительную стадию развития дальнейший рост и углубление оврагов прекращается, овраг начинает расширяться за счет разрушения и выполаживания склонов до угла естественного откоса данных пород. Продукты размыва накапливаются на дне оврага, выположенные склоны быстро зарастают и овраг превращается в балку.

Новое оживление процессов оврагообразования может произойти при нарушении естественного  равновесия, прежде всего, при понижении базиса эрозии или увеличении количества осадков. При этих условиях в дно балки часто врезаются донные овраги, а на склонах образуются береговые овраги. Таким образом, овражное расчленение может вторично накладываться на более древние эрозионные формы.

В целом, подверженность территории района эрозии временных водотоков можно расценивать как низкую.

Боковая эрозия. Береговые эрозионные процессы подразделяются на три степени активности - интенсивную, умеренную и слабую, взависимости от темпов отступания эрозионных берегов. При наличии количественных данных,  к интенсивной отнесена эрозия со скоростью более 1м/год, к умеренной – 0.1-1.0 м/год, к слабой менее 0.1м/год. Скорость размыва берегов определяется, в основном, скоростью течения и прочностью пород.

Боковая эрозия р. Кубани является значимым экзогенным процессом на территории работ. По интенсивности развита, в основном, средняя и слабая боковая эрозия. Наиболее интенсивно размываются голоценовые отложения, отличающиеся повышенной песчанистостью.

На карте инженерно-геологического районирования территории показаны участки берега, подверженные боковой эрозии.

Река Кубань  вплотную подходит к склону лессовой равнины и размывает его подошву. Здесь боковая эрозия выступает как фактор активизации эрозионных оползней развитых на склоне.

Оползни развиты на высоком правобережном склоне. Пораженность разновозрастными оползнями на некоторых участках склона достигает 20-30%. Развиты преимущественно блоковые и блоково - консистентные фронтальные или циркообразные оползни и оползни-оплывины. Наиболее крупные фронтальные блоковые оползни шириной более 200м, приурочены к склону.

Мелкие фронтальные оползни и оползни-оплывины  развиты преимущественно по бортам оврагов и в подошве склона. Образование их связано со стадиями активности оврагов и с боковой эрозией р. Кубани.

Оползневыми склонами или благоприятными к оползанию можно назвать эрозионные уступы древних террас, с углом наклона более 5 градусов. Смещению подвержен, в основном, почвенно-растительный слой и верхняя наиболее увлажненная часть делювиального покрова. Оплывины образуются как оползни второго порядка на более крупных блоково-консистентных смещениях.

Просадочные грунты широко распространены как покровные на надпойменных террасах и лессовой равнине. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III.

## Эндогенные процессы

Фоновая сейсмичность территории Усть-Лабинского района согласно карты ОСР-97(А), СниП 11-07-87-2000* составит –7 баллов. На территории пойм рек и водораздельных пространствах, сложенных просадочными грунтами второго типа - категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно итоговая сейсмичность на пойме и таких водоразделах составит – 8 баллов, на остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 7 баллов.

# Инженерно-геологическое районирование территории

В соответствии с картой инженерно-геологического районирования Краснодарского края масштаба 1:200 000 район работ входит в пределы:

инженерно-геологического региона:

- IV – Зоны предгорных впадин.

В пределы двух инженерно-геологических подобластей:

- IV–Б6 - Равнины наклонной, аллювиально-пролювиальной, террасированной, аккумулятивной (Восточно-Кубанская равнина);

- IV–А2 - Равнины возвышенной, покатой, аккумулятивно-денудационной, эрозионно-аккумулятивной, лессовой, пологоволнистой (юго-восточная часть Прикубанской равнины).

Исходя из классических принципов, предложенных И.В. Поповым, для масштаба 1:10 000, территория разделена на инженерно-геологические таксоны:

-районы;

-подрайоны;

-участки.

Инженерно-геологические районы выделены по геоморфологическим элементам:

IV - инженерно-геологический район- пойм рек горного типа;

V - инженерно-геологический район – первой надпойменной террасы;

VI - инженерно-геологический район – второй надпойменной террасы;

VII- инженерно-геологический район – третьей надпойменной террасы.

Инженерно-геологические подрайоны выделены по стратиграфо-генетическим комплексам, составу, состоянию и специфическим свойствам грунтов.

В четвертом инженерно-геологическом районе выделено три инженерно-геологический подрайона – IV-2, IV-3, IV-5:

IV-2 – инженерно-геологический подрайон распространения пролювиально-делювиальных непросадочных отложений, представленных глинами и суглинками непросадочными;

IV-3 – инженерно-геологический подрайон распространения пролювиально-делювиальных отложений, представленных суглинками просадочными первого типа грунтовых условий по просадочности;

IV-5 – инженерно-геологический подрайон распространения аллювиальных отложений, представленных  гравийно-галечными грунтами.

В пятом   инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический подрайон – V-3:

V-3 – инженерно-геологический подрайон распространения покровных эолово-делювиальных отложений, представленных  суглинками просадочными первого типа.

В шестом инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических подрайона – VI-3, VI-4:

VI-3 – инженерно-геологический подрайон распространения покровных делювиальных и эолово-делювиальных отложений, представленных суглинками просадочными первого типа;

VI-4 – инженерно-геологический подрайон распространения покровных делювиальных и эолово-делювиальных отложений, представленных суглинками просадочными второго типа.

В седьмом инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических подрайона – VII-3, VII-4:

VII-3 – инженерно-геологический подрайон распространения покровных делювиальных и эолово-делювиальных отложений, представленных суглинками просадочными первого типа;

VII-4 – инженерно-геологический подрайон распространения покровных делювиальных и эолово-делювиальных отложений, представленных суглинками просадочными второго типа.

Инженерно-геологические участки выделены по залеганию уровня подземных вод от поверхности земли:

а - подземные воды на глубине от 0 до 2.0м;

б - подземные воды на глубине от 2.0 до 5.0 м;

в - подземные воды на глубине от 5.0 до 10.0 м;

г – подземные воды на глубине более 10.0м.

В четвертом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический участок:

с уровнем залегания подземных вод от  0.0 м до 2.0м – (IV-5-а);

В пятом инженерно-геологическом районе выделено три инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод от  2.0 м до 5.0м – (V-3-б);

с уровнем залегания подземных вод от  5.0 м до 10.0м –  (V-3-в);

с уровнем залегания подземных вод более 10.0м – (V-3-г).

В шестом инженерно-геологическом районе выделено три инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод от  2.0 м до 5.0м – (VI-3-б);

с уровнем залегания подземных вод от  5.0 м до 10.0м – (VI-3-в);

с уровнем залегания подземных вод более 10.0м – (VI-3-г).

В седьмом инженерно-геологическом районе выделено три инженерно-геологических участка:

с уровнем залегания подземных вод от  2.0 м до 5.0м – (VII-3-б);

с уровнем залегания подземных вод от  5.0 м до 10.0м – (VII-3-в);

с уровнем залегания подземных вод более 10.0м - (VII-3-г, VII-4-г, VII-6-г).

Распространение инженерно-геологических районов, подрайонов и участков на территории района отражено на карте инженерно-геологического районирования  и легенде (Приложение 13.1, 13.2.).

Благодаря систематизации инженерно-геологических условий, территория разделена по совокупности геологических процессов, наличия специфических грунтов, глубины залегания уровня подземных вод на участки благоприятные, условно благоприятные и неблагоприятные для строительства в прямой зависимости от сложности инженерно-геологических условий.

В целом по такому набору информации, ее анализу и систематизации по инженерно-геологическим условиям дана оценка пригодности территории для строительства с позиций экономической целесообразности.

Под экономической целесообразностью надо понимать капиталовложения, необходимые для инженерной защиты территории от опасных геологических процессов, с учетом специфических свойств грунтов, сейсмичности, рельефа местности.

  - 1.2. Административное устройство муниципального образования

Александровское сельское поселение

Муниципальное образование Александровское сельское поселение входит в состав Усть-Лабинского района, расположено в его восточной части и граничит:

- на севере - с Ладожским сельским поселением;

- на юге и западе – с Братским сельским поселением;

- на востоке - с Курганинским районом.

Общая площадь земель Александровского сельского поселения составляет 11716,38га.

Граница Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района показана на графических материалах согласно Закону Краснодарского края от 22 июля 2004 г. №767-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Усть-Лабинский район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – городского и сельских поселений – и установлении их границ».

Экономическую основу поселения составляют сельскохозяйственные предприятия ООО «Агрообъединения «Кубань» ПУ-Юг отделение № 17 специализирующиеся на производстве зерновых культур и продукции животноводства и 20 - КФХ.

В состав Александровского сельского поселения входят 8 населенных  пунктов: х. Александровский, х. Пятихатский, х. Финогеновский, х. Согласный, х. Красный, х. Новониколаевка, х. Семеновский, х. Нееленский.

Хутор Александровский является административным центром Александровского сельского поселения, он расположен в 40 км к юго-востоку от административного центра муниципального образования Усть-Лабинский район – города Усть-Лабинска по берегам реки Зеленчук 2-ой.

Транспортные связи с населенными пунктами муниципального образования Усть-Лабинский район, районным центром городом Усть-Лабинском и краевым центром городом Краснодаром осуществляются по автодороге регионального значения ст-ца Ладожская – ст. Алексее-Тенгинская.

1.3. Экономическая база развития муниципального образования

Александровское сельское поселение

В своем хозяйственном освоении территория планирования выделяется аграрной направленностью; исторически традиционная специализация на сельскохозяйственном производстве и в настоящее время определяет уровень и направления развития ее производительных сил.

В сельскохозяйственном производстве задействованы одно крупное сельхозпредприятие ООО «Агрообъединение Кубань» ПУ-Юг отделение № 17,  крестьянско-фермерские хозяйства (20 единиц) и личные подсобные хозяйства населения. Основная доля сельскохозяйственного продукта поселения (61%) производится в рамках общественного сектора.

Фонд земель сельскохозяйственного назначения занимает более 75 % территории поселения (9 тыс. га). В большей степени его использование связано с полеводством зернового направления, сочетающегося с выращиванием сахарной свеклы и масличных культур. В хозяйствах населения выращивают картофель, овощи, в незначительной степени плоды, ягоды и виноград.

Другое направление специализации сельского хозяйства поселения – животноводство, которое обеспечивает 32 % общей стоимости создаваемого сельскохозяйственного продукта внутри поселения.

Поголовье сельскохозяйственных животных и птицы (по отчетным данным 2007 года) насчитывает 2,3 тыс. голов КРС (в том числе 0,8 тыс. голов – коровы), 0,5 тыс. голов свиней, 170 голов овец, 33 тыс. голов птицы.

На сегодняшний день животноводство значительно уступает растениеводству по объемам производства и рентабельности. В то же время отрасль обладает потенциалом роста, и в поселении имеются благоприятные условия для его реализации, к таковым, прежде всего, относятся развитое растениеводство и близость перерабатывающих предприятий.

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции

в Александровском сельском поселении

Таблица 1

| Наименование, единица измерения | 2007 год отчет | 2008 год оценка | 2008г./ 2007 г., % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Зерно (в весе после доработки), тыс.тонн | 19,7 | 20,2 | 102,5 |
| 2 Соя, тыс.тонн | 2,0 | 2,1 | 105 |
| 3 Сахарная свекла, тыс. тонн | 15,3 | 15,5 | 101,3 |
| 4 Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн | 2,0 | 2,3 | 115 |
| 4 Картофель - всего, тыс. тонн, | 2,5 | 2,5 | 100 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 2,5 | 2,5 | 100 |
| 5 Овощи - всего, тыс. тонн | 1,5 | 1,6 | 106,7 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 1,1 | 1,2 | 109,1 |
| 6 Плоды и ягоды, тыс. тонн | 0,3 | 0,3 | 100 |
| 7 Виноград, тыс. тонн | 0,006 | 0,006 | 100 |
| 8 Скот и птица (в живом весе)- всего, тыс. тонн | 0,7 | 0,9 | 128,6 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 0,2 | 0,2 | 100 |
| 9 Молоко- всего, тыс. тонн | 2,0 | 2,0 | 100 |
| в том числе в личных подсобных хозяйствах, тыс. тонн | 0,4 | 0,3 | 75 |
| 10 Яйца- всего, млн. штук | 1,2 | 1,2 | 100 |

В масштабах Усть-Лабинского района по видам сельскохозяйственной продукции (в натуральном выражении) поселение обеспечивает 6,5 % совокупного производства зерна, 6,5 % - подсолнечника, 7 % - сои, 6, 1 % - сахарной свеклы,  9,7 % - картофеля и овощей, 3,2 % - мяса скота и птицы, 4,4 % - молока, 6,7% - яиц.

В стоимостном выражении по оценке 2007 года продукция сельского хозяйства по полному кругу хозяйствующих субъектов в сельском поселении составила 361,1 млн. рублей (6,8 % стоимости сельскохозяйственного продукта в целом по району), при этом около 30 % ее стоимости обеспечено деятельностью личных подсобных хозяйств населения.

Территория поселения имеет низкий промышленный потенциал.

Промышленное производство развито на уровне подсобных хозяйств  ООО «Агрообъединение Кубань» ПУ-Юг. Сельхозпредприятием в незначительных количествах выпускаются мясо, стройматериалы (кирпич).

1.4. Существующая территориально-планировочная организация Александровского сельского поселения

Александровское сельское поселение, расположено на восточной окраине муниципального образования Усть-Лабинский район.

Рельеф территории равнинный, с элементами речных долин, террасированный с общим уклоном на север-северо-запад. Основными рельефообразующими элементами являются долина реки Кубани и долины левобережных притоков реки Кубани.

Существующая территориально-планировочная организация Александровского сельского поселения сформирована с учетом развития экономических, природных и географических факторов. Сложившаяся транспортная структура является своего рода «скелетом» территориально-планировочной организации поселения.

Исторически формирование жилых образований – населенных пунктов, складывалось вдоль основных транспортных магистралей и вдоль рек и балок.

Александровское сельское поселение включает в себя 8 хуторов - Красный, Неелинский, Новониколаевка, Пятихатский, Семеновка, Финогеновский, Согласный и Александровский, который является административным центром данного поселения.

Хутор Александровский расположен в центральной части поселения в долине реки Зеленчук – 2-ой вдоль двух региональных дорог IV технической категории в 40 км от районного центра – города Усть-Лабинска, и в 78 км от краевого центра – г. Краснодара. Ближайшая железнодорожная станция – «Ладожская» Северо-Кавказской железной дороги находится в пределах Ладожского сельского поселения.

Территорию Александровского сельского поселения пересекают автомобильные дороги регионального межмуниципального и местного значения. С юга на север вдоль западной границы поселения проходит автодорога ст-ца Ладожская – ст-ца Алексее-Тенгинская IV технической категории. Связь поселения с районным центром - городом Усть-Лабинском осуществляется по четырем автодорогам: х. Неелинский – с. Шереметьевское, х. Неелинский –       х. Семеновка, Подъезд к х. Александровский и Подъезд к х. Пятихатский. Все дороги IV технической категории. Так же по этим дорогам осуществляется связь населенных пунктов сельского поселения с административным центром Краснодарского края – городом Краснодаром и другими регионами Северного Кавказа и Юга России.

Водные объекты представлены рекой Зеленчук 2-ой, протекающей в центральной части поселения, по северной границе поселения - река Кубань.

По территории поселения вдоль автодорог: ст-ца Ладожская – ст-ца Алексее-Тенгинская и х. Неелинский – с. Шереметьевское проходят высоковольтные линии электропередач 35 кВ. На северо-западной окраине хутора Александровский расположена ПС 35/10 «Мичуринская» и западнее хутора Согласный  - ПС 35/10 «Братская». К югу от хутора Александровский расположена ГРС «Александровская», к которой с южной стороны подходит ветка газопровода-отвода.

Производственная зона поселения сосредоточена в основном вблизи хуторов поселения, а также на его селитебных территориях или прилегает к ней и представлена предприятиями преимущественно сельскохозяйственного профиля.

1.5. Существующая территориально-планировочная организация

населенных пунктов Александровского сельского поселения

хутор Александровский

Существующая территориально-планировочная организация хутора Александровский по функциональному использованию делится на зоны:

- Жилую, которая представлена зонами многоквартирной застройки с приквартирными участками и индивидуальной усадебной;

- Общественно-деловую зону, представленную общественными зданиями различного функционального назначения, расположенными преимущественно вдоль улицы Красной;

- Рекреационную зону, представленную футбольным полем и парком в общественном центре;

- Производственную зону, представленную предприятиями различной санитарной классификации, расположенными в основном в южной части  населенного пункта;

- Зону инженерной и транспортной инфраструктур, в состав которой входят улицы и проезды, пешеходные бульвары, автостоянки и автотранспортные сооружения, объекты инженерного обеспечения;

- Зону сельскохозяйственного использования, занимаемую сельскохозяйственными угодьями, фермами, пастбищами;

- Зону специального назначения, к которой относятся территории кладбищ и санитарно-защитных зон от них;

- Зону особо охраняемых территорий, которая  включает в себя земли, имеющие особое природоохранное, историко-культурное, эстетическое и иное ценное значение, а именно: территории охранных зон памятников истории, культуры и археологии.

Четкого функционального деления между зонами не наблюдается.

В ряде случаев отсутствует функциональное зонирование территории хутора, не организованы санитарно-защитные зоны, не выдержаны санитарные разрывы до жилой застройки. Это относится:

- к производственным объектам, прилегающим к жилой территории (ОАО «АгроХолдинг Кубань» ПУ-ЮГ МТФ №14 и два полевых стана);

- к действующему кладбищу, которое находится вблизи жилой застройки в центральной части Александровского.

Жилая зона хутора включает жилую застройку с учреждениями обслуживания, зелеными насаждениями, объектами и сооружениями коммунального назначения, транспорта и инфраструктуры. Преобладающей в жилой зоне является индивидуальная жилая застройка с приусадебными участками.

Общественный центр исторически сложился в северной части жилой зоны хутора на основной планировочной оси - улице Красной. В его состав входят учреждения поселкового и межселенного значения: административные здания, учреждение связи, филиал сбербанка, Культурно-досуговый центр, спортивный центр «Вега», детский сад, средняя общеобразовательная школа, магазины, кафе.

Из медицинских учреждений в хуторе Александровском расположена амбулатория с дневным стационаром на 20 коек, аптека.

Формирование планировочной структуры жилой зоны хутора обусловлено направлением русла реки Зеленчук 2-ой и сложившейся транспортной инфраструктурой (категорированных автомобильных дорог).

Сетка улиц образует кварталы преимущественно прямоугольной формы различной площади, застроенные по периметру жилыми домами. Сложившаяся структура жилой застройки характеризуется средней плотностью в центральной части хутора и низкой на окраинах.

Уровень благоустройства хутора средний, асфальтовое покрытие имеют категорированные автодороги и несколько улиц в центральной части.

Хутор недостаточно обеспечен объектами жилищно-коммунального, культурно-развлекательного и спортивного назначения, а также зелеными насаждениями общего пользования. Они представлены небольшим парком, озеленением главных и частично улиц в жилой застройке. В хуторе отсутствуют предприятия бытового обслуживания. Нет благоустроенной зоны отдыха для жителей хутора и пляжной зоны.

В целом территория хутора Александровский в установленных границах благоприятна для проживания населения. Исключение составляет 50 метровая зона от двух категорированных автомагистралей Подъезд к х. Александровский и Подъезд к х. Пятихатский. где она подвержена шумовому воздействию, загрязнению воздуха.

Производственная зона представлена предприятиями в основном сельскохозяйственного профиля различной санитарной классификации. Они расположены разрозненно отдельными площадками в центральной части и на южных окраинах хутора.

Территориально-планировочная организация хуторов Красный, Неелинский, Новониколаевка, Пятихатский, Семеновка, Финогеновский, Согласный исторически складывалась на основе развития удобных транспортных связей и с учетом природных факторов – притоков, балок и излучин реки Кубань и Зеленчук 2-ой.

В границах населенных пунктов поселения расположены те же виды функциональных зон:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона рекреационного назначения;

- зона особо охраняемых территорий;

Кроме центра поселения и хутора Красный, остальные населенные пункты относятся к малым как территориально, так и по численности проживающих – в них насчитывается от 244 до 429 человек.

Большую часть территории населенных пунктов составляет территория жилой застройки усадебного типа.

В основном каждый населенный пункт располагает своим кладбищем традиционных захоронений.

Планировочная структура населенных пунктов Александровского сельского поселения характеризуется следующими особенностями: как правило, регулярная структура улиц и проездов, образованная прямоугольной сеткой жилых кварталов, компактная организация. Уровень обеспеченности населения, объектами обслуживания, образования, инженерного оборудования застройки и благоустройства территории в административном центре и хуторе Красный средний и невысокий и очень низкий – в остальных хуторах. Улицы в населенных пунктах не имеют твердого покрытия, зеленые насаждения общего пользования зачастую отсутствуют.

Транспортная связь населенных пунктов с центром поселения, районным центром и другими населенными пунктами осуществляется по четырем категорированным автодорогам регионального значения и местного значения.

Хутора Пятихатский и Финогеновский расположены вдоль берегов реки Зеленчук 2-ой в непосредственной близости от хутора Александровский и представляют собой единый жилой массив. Территория хутора Пятихатский и Финогеновский представлена исключительно жилой застройкой усадебного типа с большемерными приусадебными участками. В населенных пунктах полностью отсутствуют объекты обслуживания кроме небольшого магазина расположенного при въезде в хутор Финогеновский.

Производственная зона хутора Финогеновский представлена полевым станом и зерноскладом, расположенным на западе населенного пункта.

Хутор Согласный находится на юго-западной окраине поселения на расстоянии 7 км от его центра.

Планировочная структура хутора подчинена извилистому руслу реки Зеленчук 2-ой.

Общественный центр сформировался в южной части населенного пункта по улице Советской он представлен клубом с ФАП, спортивной площадкой, магазином.

В северной части хутора расположена база КФХ.

Хутора Неелинский, Красный и Новоникалаевка, также представляют собой единый жилой массив, расположенный вдоль региональной автодороги    х. Неелинский – х. Семеновка на северной окраине поселения.

Северная граница населенных пунктов проходит по руслу реки Кубань.

Хутор Красный самый большой населенный пункт поселения после его центра. Он наиболее насыщен объектами обслуживания. Общественный центр находится в центральной части жилой зоны по улице Красной в его составе: средняя общеобразовательная школа, ФАП, расположенный в приспособленном здании, два магазина, столовая. На территории школы расположена спортивная площадка.

Часть территории жилой зоны попадает в санитарно-защитную зону от действующего кирпичного завода, расположенного к югу от населенного пункта.

Территория хутора Неелинский и Новоникалаевка представлена в основном жилой застройки усадебного типа с большемерными приусадебными участками, за исключением двух магазинов расположенных в каждом из населенных пунктов.

Сельскохозяйственные предприятия расположены соответственно к востоку и югу от хуторов.

хутор Семеновка – самый удаленный населенный пункт от центра поселения, с компактной планировочной структурой.

Объекты общественного назначения расположены разрозненно. В центральной части хутора расположено административное здание, в западной по улице Буденого - отделение связи, магазин, ФАП, все объекты находятся в одном здании.

Производственная зона хутора представлена двумя действующими предприятиями: на западе расположена конеферма, ипподром, на востоке при въезде в населенный пункт – территория гаража.

Часть территории жилой зоны находится в санитарно-защитной зоне от конефермы.

1.6. Численность и состав населения

На начало 2010 года в Александровском поселении проживало 3949 человек постоянного населения. Удельный вес поселения в общей численности населения Усть-Лабинского муниципального района составляет 3,5 %.

Исходя из общей динамики народонаселения, территория планирования является демографически растущей: современная численность постоянного населения больше аналогичного показателя 2002 года (итоги Всероссийской переписи населения) на 3,9 %.

Оценка численности постоянного населения

# (в разрезе населенных пунктов Александровского поселения)

# Таблица 2

| Наименование | Численность населения, чел. | Динамика численности населения (2010/2002 гг.) |
| --- | --- | --- |
|  | 2002 г. | 2010 г. | абсолютное изменение, чел | относительное изменение, % |
| 1. х. Александровский | 1622 | 1694 | 72 | 4,4 |
| 2. х. Пятихатский | 119 | 104 | -15 | -12,6 |
| 3. х. Согласный | 427 | 466 | 39 | 9,1 |
| 4. х. Неелинский | 323 | 338 | 15 | 4,6 |
| 5. х. Красный | 631 | 655 | 24 | 3,8 |
| 6. х. Финогеновский | 163 | 134 | -29 | -17,8 |
| 7. х. Семеновка | 277 | 297 | 20 | 7,2 |
| 8. х. Новониколаевка | 239 | 261 | 22 | 9,2 |
| Итого по поселению | 3801 | 3949 | 148 | 3,9 |

Демографическая обстановка последних лет характеризуется проявлением кризисных явлений в процессах естественного воспроизводства населения – число умерших из года в год превышает количество рождений. Отношение современных параметров смертности и рождаемости составляет 1,5, т. е. уровень рождаемости на 50 % ниже требуемого для замещения умирающего населения. Среднегодовые темпы естественной убыли населения находятся на уровне 3,6 промилле (15человек в год).

В условиях негативного развития процессов естественного воспроизводства стабилизирующим фактором численности населения планируемой территории выступает миграция.  Положительный миграционный  прирост характерен практически для всех населённых пунктов поселения, полностью компенсирует отрицательную разницу между числом рождений и смертей, обеспечивая рост численности населения на их территории.

Сложившееся соотношение уровней рождаемости и смертности приводит к постепенной трансформации возрастной структуры населения в пользу старших возрастов. В Александровском поселении доля населения моложе трудоспособного возраста составляет 24,5%, старше трудоспособного - около 16%. Такого вида соотношение возрастных групп в большей степени присуще регрессивным типам возрастных структур населения и характеризует средний уровень его демографической старости.

Половозрастной состав населения

Александровского сельского поселения

Таблица 3

| № п/п | Возрастная структура населения | 2009 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % |
| 1.1 | Население моложе трудоспособного возраста, от 0 до 15 лет | 967 | 24,5 |
| 1.2 | Население в трудоспособном возрасте | 2365 | 59,9 |
| 1.3 | Население старше трудоспособного возраста | 617 | 15,6 |
|  | Итого по поселению | 3949 | 100 |

1.7. Жилищный фонд

По данным администрации жилищный фонд Александровского сельского поселения по состоянию на 01.01.2010 г. составил 1454 жилых строения общей площадью 55,4 тысячи квадратных метров.

Показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя равен 14,0 м2.

Жилая застройка представлена домами с приусадебными участками индивидуальными и 2-4 квартирными. Форма собственности – частная.

Характеристика жилищного фонда поселения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 4.

Характеристика жилищного фонда Александровского

сельского поселения по основным показателям

Таблица 4

| Наименование территории | Количество жилых домов, единиц | Общая площадь жилищного фонда, тыс.кв.м. | Жилищная обеспеченность, кв.м/чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. х. Александровский | 612 | 29,4 | 17,4 |
| 2. х. Пятихатский | 48 | 1,3 | 12,5 |
| 3. х. Согласный | 185 | 5,5 | 11,8 |
| 4. х. Неелинский | 133 | 3,6 | 10,7 |
| 5. х. Красный | 225 | 6,7 | 10,2 |
| 6. х. Финогеновский | 73 | 2 | 14,9 |
| 7. х. Семеновка | 95 | 4,6 | 15,5 |
| 8. х. Новониколаевка | 83 | 2,3 | 8,8 |
| Итого по поселению | 1454 | 55,4 | 14,0 |

Весь жилищный фонд поселения имеет процент физической сохранности в пределах допустимых норм эксплуатации зданий. Эта категория жилья включается в объем потребного фонда на срок реализации генерального плана, за исключением жилых домов, расположенных в санитарно – защитных зонах производственных объектов. В перспективе данная категория жилья по мере физического износа подлежит сносу.

1.8. Структура обслуживания

Существующая сеть предприятий и учреждений обслуживания в сельском поселении относится к внутрипоселенческой социальной инфраструктуре, направленной на удовлетворение потребностей собственного населения. В поселении она сформирована объектами повседневного и периодического обслуживания.

Опорными центрами обслуживания поселения являются х.Александровский, х.Красный, на территории которых расположен ряд предприятий и учреждений обслуживания, рассчитанных на удовлетворение потребностей собственного населения, а также сопряженного населения соседних, расположенных в пределах «комфортной» транспортной доступности населённых пунктов.

Среди социально-значимых видов обслуживания наиболее широко представлена отрасль народного образования.

В сельском поселении имеются два детских сада, две общеобразовательных школы (х.Александровский, х.Красный). По нормам общее количество мест в учреждениях дошкольного образования составляет 125 детей, в школах – 713 учащихся. В настоящее время учреждения образования Александровского поселения востребованы не в полной мере: имеется резерв в 17 % (21 человек) до полной наполняемости детского сада, и всего на 44% укомплектованы учащимися общеобразовательные школы поселения.

Культурная сфера поселения включает культурно-досуговый центр со зрительным залом на 300 мест, библиотекой (х.Александровский), сельский клуб на 150 мест (х.Согласный).  :

Медицинскую помощь в поселении оказывают участковая амбулатория х.Александровского мощностью амбулаторно-поликлинической помощи 20 посещений в смену; три фельдшерско-акушерских пункта хуторов Согласный, Красный и Семеновка.

Фармацевтическое обслуживание населения осуществляет аптечный пункт, расположенный в х.Александровском.

Из объектов физкультуры и спорта в центре поселения расположен стадион.

В каждом из населенных пунктов поселения (за исключением х.Пятихатского) работают предприятия торговли, всего их насчитывается 14 объектов. Торговыми площадями жители поселения обеспечены в размере 99,3 м2 на 1000 человек (при норме 300 м2 на 1000 человек).

На территории муниципального образования находится 3 отделения почтовой связи, филиал отделения сбербанка.

Объекты общественного питания, бытового и коммунального обслуживания на территории сельского поселения не размещаются, что может рассматриваться существенным недостатком культурно-бытовой благоустроенности поселения в целом.

Потребности населения в недостающих объектах повседневного и периодического обслуживания и услугах более высокого ранга удовлетворяются преимущественно предприятиями и учреждениями обслуживания г. Усть-Лабинска.

1.9. Санитарное состояние

Анализ экологической ситуации, сложившейся за последние десятилетия в Александровском сельском поселении и в Усть Лабинском районе в целом, на основе оценки риска для здоровья населения и состояния экологических систем позволяет выделить следующие основные экологические проблемы:

1. Проблема загрязнения поверхностных водных объектов является одной из самых приоритетных экологических проблем:

- коммунально - бытовое хозяйство района (сброс коммунально - бытовых сточных вод, фильтрация через почву в грунтовые воды загрязненных вод с неканализованных территорий) влияет на физические, химические и биологические свойства водных объектов;

- сельское хозяйство (распашка, применение агрохимикатов, сельскохозяйственные сточные воды) приводит к изменению качества воды, увеличению наносов, растворенных веществ, биологическому загрязнению, что в целом ведет к деградации и эвтрофикации водоемов;

- транспорт (преобразование рельефа территории и русел рек, химического состава атмосферы и почвы вдоль автомагистралей);

- несоблюдение ограничений хозяйственной деятельности в водоохранных зонах водных объектов.

2. На сегодняшний день часть жилой застройки находится в санитарно-защитных зонах производственных предприятий, отсутствует санитарно-защитное озеленение предприятий.

3. Площадь зеленых насаждений общего пользования ниже нормативной.

4. Недостаточен уровень благоустройства улиц в жилой застройке, требуется реконструкция существующих твердых покрытий и дополнительное устройство новых.

1.10. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Возможные источники чрезвычайных ситуаций на территории Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края.

Опасные процессы и явления природного характера

По ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные геологические явления и процессы:

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в техническом отчете по инженерно-геологическим изысканиям ООО "ГеоАрхСтройПроект" в 2008 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- затопление;

- подтопление;

- потенциальное подтопление;

- заболачивание;

- боковая эрозия;

- наличие слабых грунтов в основании фундаментов;

- просадка грунтов;

- эоловые процессы, ветровая эрозия, аккумуляция;

- делювиальный снос;

- оползни, осовы, крип;

- сейсмичность.

Для района доминирующими опасными процессами, инженерные мероприятия по которым наиболее сложны и дорогостоящи, являются – подтопление, затопление, эрозионные и склоновые процессы и высокая сейсмичность.

Территория Александровского сельского поселения по комплексу природных условий (подтопление территорий, наличие просадочности грунтов I типа по просадочности) соответствует II категории инженерно-геологических условий (СП II-105-97, часть I, приложение Б).

Фоновая сейсмичность территории Усть-Лабинского  района  согласно карты ОСР-97(А), СниП 11-07-87-2000* составит –7 баллов. На территории пойм рек и водораздельных пространствах, сложенных просадочными грунтами второго типа - категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно итоговая сейсмичность на пойме и таких водоразделах составит – 8 баллов, на остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 7 баллов.

На территории Александровского сельского поселения и х.Александровский наблюдается повышенное стояние грунтовых вод, в основном в пониженных местах пойме рек, ложбинах стока. В период выпадения обильных осадков имеет место образование верховодки, которая способствует подтоплению территории и снижению ее инженерных и санитарных свойств.

Эрозионно-акккумулятивные процессы временных водотоков Выделяется два типа временных водотоков. Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие  атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории района имеют развитие оба этих типа водной эрозии.

Площадной смыв является начальной стадией развития водной эрозии, происходит на склонах крутизной от 2°–3° и характеризуется смыванием рыхлых пород без следов линейного размыва. Смыву подвергается в основном, гумусированный слой почвы и  почвенный горизонт А.

Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины, промоины, овраги и балки. Промоины и небольшие рытвины, образовавшиеся на склонах в результате струйчатого размыва, при благоприятных условиях могут дать начало образованию оврагов. Овраги развиваются на склонах, сложенных слабосвязанными рыхлыми отложениями: глинами, супесями, суглинками, особенно лессовидными.

В целом, подверженность территории района эрозии временных водотоков можно расценивать как низкую.

Помимо площадного смыва, существует струйчатый смыв, происходящий по небольшим , непостоянным мигрирующим промоинам, с глубиной вреза 10–30 см.

Боковая эрозия р. Кубани и р. Зеленчук является значимым экзогенным процессом на территории работ. По интенсивности развита, в основном, средняя и слабая боковая эрозия. Наиболее интенсивно размываются голоценовые отложения, отличающиеся повышенной песчанистостью.

Река Кубань  вплотную подходит к склону лессовой равнины и размывает его подошву. Здесь боковая эрозия выступает как фактор активизации эрозионных оползней развитых на склоне.

Подтопление и затопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом

Уровень грунтовых вод тесно связан с уровнем воды в реках. В период паводков уровень грунтовых вод поднимается до глубины 1,0-3,0 м, а на участках замкнутых понижений грунтовые воды выходят на поверхность.

В связи с низкой фильтрационной способностью грунтов, понижение уровня грунтовых вод происходит значительно медленнее, чем падение и подъем воды в реке. Поэтому, в период паводков на участках, прилегающих к реке, уровень грунтовых вод несколько выше, чем на остальной территории. В это время создается уклон зеркала грунтовых вод от реки. В меженный период происходит обратный процесс.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

Процесс подтопления в зависимости от его развития по территории может носить: объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной характеры.

На карте инженерно-геологического районирования выделена  территория потенциального подтопления, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2.0 до 5.0 м по среднемноголетним наблюдениям. На этой территории в обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности.

В прибрежной полосе рек и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, развивается заболачивание.

Затопление территории поверхностными водами распространено  вблизи русла рек, балок, ложбинах стока и замкнутых понижениях во время паводков.

Заболачивание наблюдается в пониженных местах рельефа, прибрежной части рек,  балок.

Причинами заболачивания являются недостаточные уклоны рельефа, слабые фильтрационные свойства глинистых грунтов.

На территории Александровского сельского поселения и х.Александровский подтопление и затопление отмечено в пойменной части рек и притоков,  устьях оврагов.

Река Кубань с притоком р. Зеленчук  вплотную подходит к склону лессовой равнины и размывает его подошву. Здесь боковая эрозия выступает как фактор активизации эрозионных оползней развитых на склоне.

Оползни развиты на высоком правобережном склоне. Пораженность разновозрастными оползнями на некоторых участках склона достигает 20-30%. Развиты преимущественно блоковые и блоково - консистентные фронтальные или циркообразные оползни и оползни-оплывины. Наиболее крупные фронтальные блоковые оползни шириной более 200м, приурочены к склону.

Мелкие фронтальные оползни и оползни-оплывины  развиты преимущественно по бортам оврагов и в подошве склона. Образование их связано со стадиями активности оврагов и с боковой эрозией р. Кубани.

Крип развит практически по поверхности всего склона, а также на бортах оврагов. Крип также является фактором образования оползней-оплывин.

Суффозия развита на поверхности склона в лессовидных суглинках. Суффозия способствует возникновению и росту оврагов.

Из специфических грунтов на территории изысканий распространены:

– просадочные грунты.

Эоловые процессы, дефляция на проектируемой территории наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и штормовые западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

Опасные метеорологические явления:

На территории Александровского сельского поселения основной опасностью метеорологического происхождения являются (по ГОСТ Р 22.0.06.95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий

- ураганные ветры;

- пылевые бури;

- ливневые дожди с грозами и градом;

- гололед и обледенение;

- налипание снега;

- затопление территории во время паводка;

- повышение температуры окружающего воздуха до 400С.

В результате ураганных ветров происходит падение деревьев, разрушение жилых и административных зданий, обрыв линий связи и ЛЭП, могут пострадать люди.

Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Среднегодовая сумма осадков составляет 702 м. Распределение осадков в течение года неравномерное. Амплитуда между самым засушливым месяцем (сентябрь) и самым дождливым (декабрь) составляет 37мм.

Сильный снегопад с ветром приводят к снежным заносам на автомобильных дорогах. Возможно нарушение жизнеобеспечения населения Киевского сельского поселения.

Опасности техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны:

Промышленные аварии и катастрофы:

Химически опасные объекты экономики

На территории Александровского СП химически опасные объекты отсутствуют.

Пожароопасные и взрывоопасные объекты экономики.

На территории поселения осуществляют производственную деятельность следующие объекты, осуществляющие хранение или транспортировку взрыво-, пожароопасных веществ – нефтепродуктов.

Перечень ПВОО Александровского сельского поселения

Таблица 5

| Наименование объекта | Место нахождения ПОО | Позиция по ГП |
| --- | --- | --- |
| АЗС ОАО «АгроХолдинг Кубань» (недейств.) | х. Александровский | 36 |
| АЗС (сущ.) | х. Александровский | 37 |

АЗС ОАО «АгроХолдинг Кубань» в настоящее время является недействующей, поэтому расчеты для данного объекта не проводились.

На АЗС ( позиция по ГП 37) максимальная емкость с ДТ объемом 80 м3.

Виды возможных чрезвычайных ситуаций: разлив нефтепродуктов, пожары, взрывы. Расчет зон  и риска при возможных авариях на АЗС проводился в соответствии с  ГОСТ Р 12.3.047-98. Результаты расчетов приведены в таблице 6.

Радиусы зон действия поражающих факторов при авариях на ПВОО, (для бензина – наиболее опасного топлива)

Таблица 6

| Наименование объекта | Пожар пролива (максимальная зона), м | Взрыв (максимальная зона), м |
| --- | --- | --- |
| АЗС ОАО «АгроХолдинг Кубань» (сущ.) | 36 | 407 |

Опасные происшествия на транспорте:

Автотранспорт.

Территорию Александровского сельского поселения пересекают автомобильные дороги регионального межмуниципального и местного значения. С юга на север вдоль западной границы поселения проходит автодорога ст-ца Ладожская – ст-ца Алексее-Тенгинская IV технической категории. Связь поселения с районным центром - городом Усть-Лабинском осуществляется по четырем автодорогам: х. Неелинский – с. Шереметьевское, х. Неелинский –       х. Семеновка, Подъезд к х. Александровский и Подъезд к х. Пятихатский. Все дороги IV технической категории. Так же по этим дорогам осуществляется связь населенных пунктов сельского поселения с административным центром Краснодарского края – городом Краснодаром и другими регионами Северного Кавказа и Юга России.

Высокая интенсивность движения, недостаточность автомобильных развязок, неудовлетворительное состояние отдельных участков дорог, отсутствие знаков дорожного движения на наиболее опасных участках, наличие нерегулируемых железнодорожных переездов могут привести к чрезвычайным ситуациям на автодорогах поселения. Виды возможных чрезвычайных ситуаций – разлив нефтепродуктов, пожары, взрывы.

Причиной возникновения ЧС на проектируемом объекте могут стать аварии на транспортных коммуникациях, по которым возможна транспортировка взрывопожароопасных веществ (СУГ (пропана) и бензина в автомобильных цистернах).

Наиболее опасной аварией на автотранспорте является разлив бензина при разгерметизации автоцистерны, наиболее вероятной – пролив бензина при повреждении бензобака емкостью 50 литров, сопровождающийся взрывом и пожаром.

Вероятность возникновения и развития рассматриваемых аварий, связанных с возгоранием и взрывами ВВ, в соответствии с расчетными формулами ГОСТ Р 12.3.047-98 может составить 3,4х10-6. Вероятность аварий увеличивается в период стихийных бедствий (гололед, снежные заносы, наводнения, ливневые дожди).

Расчет зон при возможных авариях на автотранспорте проводился в соответствии с  ГОСТ Р 12.3.047-98. Результаты расчета зон действия поражающих факторов при наиболее опасном и наиболее вероятном сценариях аварий на автомобильном транспорте приведены в таблице 7.

Результаты расчета зон действия поражающих факторов при наиболее опасном и наиболее вероятном сценариях аварий

на автомобильном транспорте

Таблица 7

| Наименование объекта | Пожар пролива (максимальная зона), м | Взрыв (максимальная зона), м |
| --- | --- | --- |
| Автоцистерна | 46,25 | 337 |
| Легковой автомобиль (50 л) | 9,75 | 98 |

Железнодорожный транспорт

Ближайшая железнодорожная станция – «Ладожская» Северо-Кавказской железной дороги находится в пределах Ладожского сельского поселения.

Трубопроводный транспорт

Размер зон действия поражающих факторов при авариях на линейной части трубопроводов будет обусловлен:

- скоростью выброса опасного вещества из отверстия (что в свою очередь зависит от размера отверстия и давления на месте разгерметизации в трубопроводе и возможными условиями вскипания жидкости в трубопроводе);

- размерами площади пролива (объемами выброса, рельефом местности);

- характером наведенного течения на месте выброса;

- условиями вскипания и испарения опасного вещества;

- возможностью воспламенения опасного вещества.

При этом основным поражающим фактором будет воздействие пламени и теплового излучения. Загрязнение почвы и водных систем, а также загрязнение атмосферы менее опасно по сравнению с воздействием пламени.

К югу от хутора Александровский расположена ГРС «Александровская», к которой с южной стороны подходит ветка газопровода-отвода диаметром 100 мм.

Таким образом, на газопроводе можно выделить следующие типовые сценарии развития аварийной ситуации:

- сценарий 1 – Нарушение целостности подземного участка газопровода ( истечение газа ( факельное горение ( тепловое излучение.

- сценарий 2 – Нарушение целостности подземного участка газопровода ( истечение газа ( рассеивание утечки.

В 20% случаев происходит выброс при разрушении на полное сечение (гильотинный разрыв) (для 15 мин истечения потока через отверстие, эквивалентное диаметру трубы, или для 1 часа, если отсутствует система перекрытия для аварийного участка). В 80% случаев – 1 час выброса через отверстие 1˝ (25,4 мм).

Поражающими (опасными) факторами аварийного разрушения газопровода являются тепловой поток и барическое воздействие.

Для газопровода диаметром 100 мм опасное расстояние равно 3 м при разрыве на полный диаметр.

На территории Александровского сельского поселения возможно осуществление террористических актов.

# 1.11. Баланс современного использования территории

# 1.11.1. Баланс современного использования территории

# Александровского сельского поселения

Таблица 8

| Категория земель | Площадь земель |
| --- | --- |
|  | Существующее положение, га | % |
| Общая площадь земель Александровского сельского поселения в установленных границах, в т.ч.: | 11716,38 | 100,0 |
| 1. Земли населенных пунктов всего, в т.ч.: | 2320,12 | 19,7 |
| - хутор Александровский; | 533,61 | 4,5 |
| - хутор Пятихатский; | 65,89 | 0,6 |
| - хутор Финогеновский, из них: | 206,32 | 1,8 |
| земли водного фонда | 33,60 | 0,3 |
| - хутор Согласный, из них: | 186,71 | 1,6 |
| земли водного фонда | 6,58 | 0,05 |
| - хутор Неелинский, из них: | 576,37 | 4,9 |
| земли водного фонда | 4,70 | 0,04 |
| - хутор Красный, из них: | 439,31 | 3,7 |
| земли водного фонда | 1,70 | 0,01 |
| - хутор Новониколаевка; | 250,57 | 2,1 |
| - хутор Семеновка; | 61,34 | 0,5 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения | 9034,91 | 77,3 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 36,40 | 0,3 |
| 4. Земли лесного фонда | 118,30 | 1,0 |
| 5. Земли водного фонда | 206,65 | 1,7 |

1.11.2. Баланс современного использования территории

населенных пунктов Александровского сельского поселения

хутор Александровский

Таблица 9

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 533,61 | 100,0 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 172,54 | 32,3 |
| 1.1 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками и многоквартирной малоэтажной с приквартирными земельными участками | 172,54 | 32,3 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 5,80 | 1,0 |
| 2.1 | Территория административных, кредитно-финансовых, культурно-бытовых, торговых, предприятий связи и общественного питания | 1,30 | 0,3 |
| 2.2 | Территория детских дошкольных и общеобразовательных учреждений | 3,70 | 0,6 |
| 2.3 | Территория учреждений здравоохранения | 0,80 | 0,1 |
| 3. | Производственная зона | 8,20 | 1,6 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 45,40 | 8,5 |
| 4.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | 45,00 | 8,4 |
| 4.2 | Сооружения инженерной инфраструктуры | 0,40 | 0,1 |
| 5. | Рекреационная зона | 3,30 | 0,6 |
| 5.1 | Зеленые насаждения общего пользования | 2,50 | 0,5 |
| 5.2 | Плоскостные спортивные сооружения | 0,80 | 0,1 |
| 6. | Зона специального назначения | 1,70 | 0,3 |
| 6.1 | Кладбище | 1,70 | 0,3 |
| 7. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | 296,67 | 55,7 |

хутор Красный

Таблица 10

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 439,31 | 100,0 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 101,70 | 23,0 |
| 1.1 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками и многоквартирной малоэтажной с приквартирными земельными участками | 101,70 | 23,0 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 2,90 | 0,6 |
| 2.1 | Территория административных, кредитно-финансовых, культурно-бытовых, торговых, предприятий связи и общественного питания | 0,30 | 0,1 |
| 2.2 | Территория детских дошкольных и общеобразовательных учреждений | 2,50 | 0,5 |
| 2.3 | Территория учреждений здравоохранения | 0,10 | - |
| 3. | Зона транспортной инфраструктуры | 13,60 | 3,0 |
| 4. | Земли водного фонда | 1,70 | 0,4 |
| 5. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | 319,41 | 73,0 |

хутор Неелинский

Таблица 11

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 576,37 | 100,0 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 59,77 | 10,4 |
| 1.1 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | 59,77 | 10,4 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,1 | - |
| 3. | Зона транспортной инфраструктуры | 12,90 | 2,2 |
| 4. | Земли водного фонда | 4,70 | 0,8 |
| 5. | Зона специального назначения | 0,60 | 0,1 |
| 5.1 | Кладбище | 0,60 | 0,1 |
| 6. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | 498,3 | 86,5 |

хутор Пятихатский

Таблица 12

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 65,89 | 100,0 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 27,33 | 41,5 |
| 1.1 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | 27,33 | 41,5 |
| 2. | Зона транспортной инфраструктуры | 5,30 | 8,0 |
| 3. | Зона специального назначения | 0,5 | 0,7 |
| 3.1 | Кладбище | 0,5 | 0,7 |
| 4. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | 32,76 | 49,8 |

хутор Семеновка

Таблица 13

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 61,34 | 100,0 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 25,60 | 41,7 |
| 1.1 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками и многоквартирной малоэтажной с приквартирными земельными участками | 25,60 | 41,7 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,20 | 0,3 |
| 3. | Производственная зона | 0,44 | 0,8 |
| 4. | Зона транспортной инфраструктуры | 6,60 | 10,7 |
| 5. | Рекреационная зона | 1,50 | 2,4 |
| 5.1 | Зеленые насаждения общего пользования | 1,50 | 2,4 |
| 6. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | 27,00 | 44,1 |

хутор Финогеновский

Таблица 14

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 206,32 | 100,0 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 50,30 | 24,4 |
| 1.1 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | 50,30 | 24,4 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,1 | - |
| 3. | Производственная зона | 2,88 | 1,4 |
| 4. | Зона транспортной инфраструктуры | 9,60 | 4,6 |
| 5. | Зона специального назначения | 0,30 | 0,1 |
| 5.1 | Кладбище | 0,30 | 0,1 |
| 6. | Земли водного фонда | 33,60 | 16,4 |
| 7. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | 109,54 | 53,1 |

хутор Новоникалаевка

Таблица 15

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 250,57 | 100,0 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 62,75 | 25,1 |
| 1.1 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | 62,75 | 25,1 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,1 | - |
| 3. | Зона транспортной инфраструктуры | 8,64 | 3,4 |
| 4. | Зона специального назначения | 0,56 | 0,3 |
| 4.1 | Кладбище | 0,56 | 0,3 |
| 5. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | 178,43 | 71,2 |

хутор Согласный

Таблица 16

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее состояние |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 186,71 | 100,0 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 83,58 | 44,7 |
| 1.1 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | 83,58 | 44,7 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,13 | 0,1 |
| 3. | Производственная зона | 9,39 | 5,0 |
| 4. | Зона транспортной инфраструктуры | 17,12 | 9,1 |
| 5. | Земли водного фонда | 6,58 | 3,5 |
| 6. | Зона специального назначения | 0,83 | 0,4 |
| 6.1 | Кладбище | 0,83 | 0,4 |
| 7. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | 69,08 | 37,2 |

2. Проблемы и направления комплексного развития

территории Александровского сельского поселения

Одной из главных задач проекта является определение оптимального перспективного направления развития населенных пунктов Александровского сельского поселения – хуторов Александровский, Пятихатский, Финогеновский, Согласный, Неелинский, Красный, Новоникалаевка, Семеновка на первую очередь до 2020 года, на расчетный срок до 2030 года и направления возможного перспективного развития за расчетный срок (до 2045 года).

Кроме того, целью данного проекта является необходимость создания с помощью градостроительных средств условий устойчивого комплексного развития населенных пунктов в сложившейся экономической, экологической историко-культурной ситуации.

Для выполнения этих задач проектом предлагается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создание условий устойчивого развития населенных пунктов на расчетный срок и долгосрочную перспективу:

- создание рациональной планировочной структуры;

- функциональное развитие территории, выполненное на основе анализа сложившейся структуры использования земельных ресурсов;

- определение новых проектных и резервных территорий для развития жилой и производственной зон;

- реконструкция сложившихся общественных центров, а также организация новых общественных центров обслуживания;

- реконструкция существующей сети улиц, дорог, создание новых магистралей и организация удобных связей между жилой зоной, общественными центрами и местами приложения труда;

- организация рекреационной зоны;

- обеспечение всей территории населенных пунктов инженерной инфраструктурой и, в итоге, создание наиболее благоприятных условий труда, быта и отдыха населения.

Основные принципы формирования территориальной структуры  Александровского сельского поселения следующие:

1. Генеральным планом предусматривается территориальное и функциональное развитие на расчетный срок и первую очередь центра муниципального образования – хутора Александровского и населенных пунктов поселения хуторов Красный и Согласный в проектных границах, откорректированных по кадастру, с учетом взятых за основу границ по фактическому использованию.

2. Сложившаяся демографическая ситуация в хуторах Пятихатский, Финогеновский, Неелинский, Новоникалаевка, Семеновка, не позволяет, даже при заложенных параметрах сделать положительный прирост численности населения, предполагается, что к расчетному сроку генерального плана в населенных пунктах численность населения, а соответственно и площадь селитебной территории останется на прежнем уровне. Генеральным планом предусмотрены резервные территории для развития селитебной и производственной зоны выше перечисленных населенных пунктов в откорректированных проектных границах.

3. Планируется развитие инфраструктуры обслуживания населенных пунктов поселения и обеспечения инженерным оборудованием селитебных территорий в соответствии с современными нормативными требованиями.

Земли, предусмотренные для развития населенных пунктов на далекую перспективу, в проектных границах, используются настоящими землепользователями по прямому назначению до момента их освоения под застройку с соблюдением условий и ограничений, определенных генеральным планом.

Резервирование территорий с четким функциональным назначением предотвратит размещение экологически вредных объектов, препятствующих дальнейшему территориальному развитию населенных пунктов поселения.

3. Обоснование предложений по территориальному планированию Александровского сельского поселения

3.1. Тенденции и приоритеты экономического развития

На перспективу территория планирования сохраняет свое положение сырьевой базы продукции сельского хозяйства – аграрный комплекс остается определяющим фактором хозяйственной организации территории в аспектах среднесрочного и долгосрочного развития.

Перспективное развитие во многом связано с реализацией аграрного потенциала в части интенсификация производства зерна, сахарной свеклы и масличных культур.

Важную роль в оптимизации хозяйственной структуры поселения и повышения ее эффективности будет иметь наращивание производственного потенциала в животноводстве. 	В отраслевом разрезе перспективы животноводческой отрасли в первую очередь связаны с развитием скотоводства и свиноводства, в особенности крупнотоварных форм их организации.

Равноприоритетное значение получает укрепление системы кормообеспечения (совершенствование полевого и лугопастбищного кормопроизводства), как необходимый фактор восстановления и ускоренного развития животноводства.

Дополнительным источником экономического роста будет развитие переработки получаемого сельскохозяйственного сырья.

В плане развития строительной отрасли возможно строительство цеха по выпуску черепицы на базе кирпичного завода.

3.2. Расчет перспективной численности населения

Проектом принимается модель демографического роста территории.

Прогноз численности населения разработан по следующим проектным этапам:

I очередь  -  2020 г.;

Расчетный срок - 2030 г.;

Долгосрочная перспектива - 2045 г.

В качестве базового года для прогнозных расчетов принят 2010 год.

Проектная численность постоянного населения  территории планирования определена по методу «передвижек возрастов». Это комплексный вариант прогноза, так как учитывает помимо половозрастной структуры населения, механическое движение населения, ожидаемую продолжительность жизни, суммарный коэффициент рождаемости.

Тенденции, закладываемые в демографический прогноз, предполагают:

- постепенное увеличение числа деторождений в среднем на 1 женщину с 1,1 до 1,5 ребенка;

- увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни населения до 73 лет;

- рост объема чистой миграции, особенно для центра сельского поселения. Здесь среднегодовое значения показателя миграционного прироста определено на уровне 10 промилле (около 20 человек в год).

Прогноз выполняется отдельно по каждому населенному пункту в составе поселения. Согласно разработанному прогнозу рост численности населения планируется на территориях  х.Александровский, х.Согласный, х.Красный. Для остальных населенных пунктов перспективная оценка принимается на уровне существующей численности населения (по данным статистического учета на 1 января 2010 года).

Прогнозная оценка численности населения  Александровского

сельского поселения в разрезе населенных пунктов

| Наименование населенного пункта | Базовый период (2010 год) | Первая очередь (2020 год) | Расчетный срок (2030 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 хутор Александровский | 1694 | 4144 | 4394 |
| 2 хутор. Пятихатский | 104 | 1830 | 1960 |
| 3 хутор Согласный | 466 | 104 | 104 |
| 4 хутор Неелинский | 338 | 500 | 560 |
| 5 хутор Красный | 655 | 338 | 338 |
| 6 хутор Финогеновский | 134 | 680 | 740 |
| 7 хутор Семеновка | 297 | 134 | 134 |
| 8 хутор Новониколаевка | 261 | 297 | 297 |
| Итого по поселению | 3949 | 4144 | 4394 |

Таблица 17

| Единица измерения | Возрастные группы населения |
| --- | --- |
|  | 2010 г | 2020 г | 2030 г |
|  | младше трудоспособного | трудоспособного | старше трудоспособного | младше трудоспособного | трудоспособного | старше трудоспособного | младше трудоспособного | трудоспособного | старше трудоспособного |
| тыс. человек | 967 | 2365 | 617 | 789 | 2437 | 918 | 729 | 2629 | 1036 |
| в % от общей численности | 24,5 | 59,9 | 15,6 | 19,0 | 58,8 | 22,2 | 16,6 | 59,8 | 23,6 |

# Прогноз демографической структуры населения

Таблица 18

Для целей долгосрочного прогнозирования (до 2045 года) демографическая оценка для всего поселения принимается на уровне 4729 человек, в том числе 2150 человек – население х.Александровского, 630 человек – население х.Согласного, 815 человек – население х.Красного.

Для остальных населенных пунктов (ввиду высокой неопределенности прогнозов долгосрочного развития для территорий малой градостроительной категории) перспективные оценки принимаются на уровне прогнозов к расчетному сроку настоящего проекта (2030 год).

3.3. Расчет проектной территории.

Площадь проектной территории, предусмотренной под развитие системы культурно-бытового обслуживания, строительство жилых зданий и иных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, определяется в соответствии с прогнозной численностью населения и Нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края  (Приложение к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П).

Перспективная численность населения территории планирования на период до 2030 года согласно проекту составит 4394 человека. Соответственно, в течение первой очереди и расчетного срока подлежит расселению 445 человек – 148 семей, при условно принимаемом коэффициенте семейности равном 3.

Дополнительно проектом резервируются территории под жилищное строительство для расселения жителей поселения, в настоящее время проживающих в санитарно-защитных зонах производственных объектов (26 домов).

Норма для предварительного определения потребной селитебной территории принимается с учетом типов применяемых жилых зданий. В зонах жилой застройки основным типом для нового строительства принимался дом усадебного типа со средним размером земельного участка при доме 0,25 га.

Потребность в новой селитебной территории (на основании приведенных расчетов по прогнозной численности населения) возникает в х.Александровском, х.Согласном, х.Красном.

Прогноз потребности в новой селитебной территории

для населенных пунктов Александровского сельского поселения

Таблица 19

| Наименование населённого пункта | 1 очередь строительства | Расчётный срок |
| --- | --- | --- |
|  | (2010-2020 г.г.) | (2010-2030 г.г.) |
|  | Расселяется на новой территории | Потребность в селитебной территории, га | Расселяется на новой территории | Потребность в селитебной территории, га |
|  | человек | семей |  | человек | семей |  |
| хутор Александровский | 136 | 46 | 13,8 | 304 | 102 | 30,6 |
| хутор. Пятихатский |  |  |  |  |  |  |
| хутор Согласный | 34 | 11 | 3,3 | 94 | 31 | 9,3 |
| хутор Неелинский |  |  |  |  |  |  |
| хутор Красный | 25 | 8 | 2,4 | 120 | 40 | 12 |
| хутор Финогеновский |  |  |  |  |  |  |
| хутор Семеновка |  |  |  |  |  |  |
| хутор Новониколаевка |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 195 | 65 | 19,5 | 518 | 173 | 51,9 |

Таким образом, предварительный размер потребной селитебной территории для Александровского поселения на расчетный период до 2030 года составил 51,9 га, в том числе 7,8 га – для расселения жителей х.Александровский, х.Красный общим количеством 73 человека, проживающих в радиусах санитарно-защитных зон производственных предприятий.

Потребный резерв селитебной территории за расчетным сроком генерального плана (2030-2045 гг.)  определен в количестве  140,0 га.

3.4. Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания

Необходимая потребность в составе и вместимости учреждений и предприятий обслуживания на расчетный срок определена в соответствии с проектной численностью населения на 2030 год и с учетом существующего положения в организации обслуживания населенных пунктов.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания производился в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края  (Приложение к постановлению Законодательного Собрания Краснодарского края от 24 июня 2009 г. N 1381-П).

В перспективе с ростом численности населения, планируется увеличение емкости во всех сферах обслуживания, развитие объектов отдыха, физкультуры и спорта.

4. Цели и задачи территориального планирования

4.1. Положение генерального плана в системе документов

территориального планирования

Генеральный план Александровского сельского поселения является документом территориального планирования муниципального образования, подлежащим разработке, согласованию и утверждению в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190 – ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписанными Президентом РФ 29 декабря 2004 г., с учетом дополнений, изложенных в ФЗ №232-ФЗ от 18.12.2006 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Статус и компетенция органов местного самоуправления в части решения вопросов территориального планирования административно-территориальных образований, а также вопросы определения назначения и видов использования земель, перевода земель из одной категории в другую, обеспечивающие условия для развития территорий, устанавливаются Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ), законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ), законом «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (№ 111-ФЗ), а также иными законодательными актами.

Действующее градостроительное законодательство предусматривает конкретный состав положений, которые могут быть установлены документами территориального планирования каждого из уровней – федерального, регионального и муниципального.

В составе градостроительной деятельности генеральный план сельского поселения является правовым актом территориального планирования муниципального уровня, на основании которого юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- разработка и утверждение плана реализации генерального плана;

- разработка и утверждение планов и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- подготовка и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка градостроительных планов земельных участков, которые являются обязательными при проведении инвестиционных торгов и подготовки проектной документации для строительства;

- подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения.

В составе генерального плана устанавливаются и утверждаются:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального значения;

- содержатся или могут содержаться предложения, адресуемые субъекту РФ, Российской Федерации по:

- изменению границ земель сельскохозяйственного назначения;

- установлению статуса особо охраняемых природных территорий;

- установлению, изменению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального и федерального значения, а также предложения к плану совместной реализации генерального плана сельского поселения.

Проект генерального плана подготовлен в соответствии с действующим законодательством. Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ, иных действующих законодательных актов и детализированы заданием на проектирование.

4.2. Особенности разработки генерального плана

Требования к составу материалов генерального плана, разработанного в соответствии с новым Градостроительным кодексом Российской Федерации № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, существенно отличаются от состава материалов генеральных планов, разработанных в соответствии с требованиями предшествующего Градостроительного кодекса РФ.

В настоящее время развитие территорий определяется не государственными народнохозяйственными планами и директивами, обеспеченными бюджетными и натуральными ресурсами, а в результате оценки и анализа, существенных для развития территории внешних и внутренних факторов, влияющих на социально-экономический и инвестиционный потенциал планируемой территории в условиях существующей экономики.

Документы территориального планирования как правовые акты, к которым относятся генеральные планы, оперируют важнейшими и весьма ценными в условиях рынка ресурсами – территорией, земельными участками, местоположением объектов недвижимости, градостроительными регламентами разрешенного использования и режимами ограничения использования земельных участков, и др.

Правовыми актами также утверждается функциональное зонирование территории, развитие, размещение и емкость транспортной и улично-дорожной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, территориальное распределение плотности застройки, то есть базовые характеристики развития поселений и населенных пунктов.

Проект генерального плана оценивает основные конкурентные преимущества и природно-хозяйственные возможности территории, которые обосновывают целевые направления развития планируемой территории. Поддержка таких преимуществ и возможностей средствами градостроительной деятельности и территориального планирования осуществляется в рамках ряда ограничений и соблюдения обязательных условий развития – социальных, природно-экологических, техногенных, инженерно-геологических и других. В силу этого содержание генерального плана стремится к оптимизируемому компромиссу между существующими потребностями развития территории и социально-политическими условиями, влияющими на характер решения актуальных и прогнозируемых в поселении проблем.

Финансирование градостроительного развития в новых условиях осуществляется из средств различных бюджетов, но в основной своей части – за счет внебюджетных инвестиций в развитие территории: строительство, реконструкцию и модернизацию объектов капитального строительства. Таким образом, при подготовке градостроительных решений наряду с общественными и государственными интересами важнейшими становятся направления и объекты градостроительного развития, которым отдают предпочтение платежеспособные инвесторы, что и определяет рыночный спрос на земельные участки с находящимися на них объектами недвижимости, либо предложения их строительства.

С целью сохранения баланса государственных, муниципальных и частных интересов, предложенные в составе генерального плана градостроительные решения подлежат до их принятия общественному обсуждению. Таким образом, генеральный план, определяющий стратегию и тактику развития территории, становится важным документом общественного согласия. При этом генеральный план не является документом прямого действия, обращенным непосредственно к потребителю, а служит основанием и руководством к действию при разработке документов о застройке территории и правил землепользования и застройки.

Разрабатываемые на основе генерального плана «Правила землепользования и застройки», являются документом прямого действия, обязательны к соблюдению, как застройщиком, так и органами публичной власти, и предназначены защищать права населения поселения и каждого его гражданина как от противоречащих его интересам градостроительных намерений коммерческих структур, так и от произвольных решений администрации.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта генерального плана поселения должна осуществляться на основании комплексных программ развития муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования муниципальных районов. Эти документы должны определять:

- основные принципы развития территории региона во взаимной увязке решений по градостроительному планированию с соседними территориями;

- коридоры транспортных и инженерных коммуникаций, объектов федерального и регионального значения;

- зоны местонахождения и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения. Кроме того, документы территориального планирования вышележащего уровня – Российской Федерации, Краснодарского края определяют согласованные решения некоторых общих для соседствующих муниципальных образований вопросов.

# 4.3. Цели и задачи территориального планирования

в генеральном плане Александровского сельского поселения

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Александровского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории поселения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территорий населенных пунктов поселения, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана (не разрабатываемых ранее): схема планировочной организации территории, схема генерального плана в границах муниципального образования;

- определение направления перспективного территориального развития;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Александровского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель различных категорий промышленности, энергетики, транспорта и связи.

Для решения этих задач проведен подробный анализ использования территории Александровского сельского поселения, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа использования территорий хуторов Александровский, Пятихатский, Финогеновский, Согласный, Неелинский, Красный, Новоникалаевка, Семеновка проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития населенных пунктов.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон сельского поселения с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

# 5. Перечень мероприятий по территориальному планированию

# 5.1. Планировочная организация территории

# Александровского сельского поселения

Сложившаяся территориально-планировочная структура Александровского сельского поселения в границах муниципального образования образована двумя жилыми образованиями, состоящими из четырех населенных пунктов каждый, расположенными соответственно вдоль реки  Зеленчук 2-ой и вдоль автодороги регионального значения х. Неелинский – х. Семеновка.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы транспорта.

Основная часть территории в границах муниципального образования представлена землями сельскохозяйственного назначения одного крупного землепользователя ООО «Агрообъединения «Кубань» ПУ-Юг и 20-тью крестьянско-фермерскими хозяйствами.

В границах поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположены производственные предприятия, сохраняемые проектом по прямому функциональному назначению.

Разработанная данным проектом планировочная структура основана на принципах развития Александровского сельского поселения:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет площади земель, занимаемых населенными пунктами;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий.

На землях населенных пунктов обозначены территории, предлагаемые настоящим проектом к освоению по мере необходимости под жилую, производственную застройку и рекреационную зону. В направлении перспективного территориального развития населенных пунктов и его функциональных зон выделены резервные зоны для развития жилой, производственной.

Основными планировочными осями существующей и проектируемой территориальной структуры Александровского поселения являются три автомобильные дороги регионального значения ст-ца Ладожская –                                  ст-ца Алексее-Тенгинская, х. Неелинский – с. Шереметьевское и х. Неелинский –х. Семеновка. Удаленность от основных планировочных осей, мест приложения труда определяет интенсивность развития территорий.

5.1. 1. Проектируемая территориально-планировочная организация населенных пунктов Александровского сельского поселения

хутор Александровский

Исторически сложившаяся планировочная структура хутора  Александровского в целом сохранена. На основе ее анализа выделены поселковые дороги, главные улицы и улицы в жилой застройке.

Проектируемые жилые микрорайоны на южных окраинах хутора являются естественным продолжением существующей территориальной композиции.

Общественный центр Александровского расположен в северной части жилой зоны вдоль основной планировочной оси – улице Красной.

Проектом предусматривается реконструкция общественного центра хутора  расширение сети предприятий бытового обслуживания, благоустройство и озеленение открытых пространств – площадей, бульваров, парков.

Все существующие объекты общественной застройки проектом сохраняются с учетом их реконструкции.

Для обеспечения нормативных радиусов обслуживания объектами социальной инфраструктуры генеральным планом предусмотрено размещение подцентра в проектируемом жилом районе на юго-западе населенного пункта. В его составе  – магазины продовольственных и промышленных товаров, приемный пункт КБО, детский сад, аптека. Зона объектов общественного центра расположена компактно, предусмотрена организация стоянок личного автотранспорта.

Генеральным планом предусмотрено строительство кафе и рынка рядом с существующим зданием отделения связи по улице Ленина.

На свободной от застройки территории в районе существующего общественного центра проектируется баня с прачечной и салон красоты.

При въезде в населенный пункт проектом определена территория для размещения автопавильона.

Проектируемая жилая застройка хутора Александровского представлена исключительно индивидуальным жилым фондом с приусадебными участками с предельными размерами, устанавливаемыми администрацией сельского поселения.

На землях хутора Александровский обозначены территории, предлагаемые настоящим проектом к освоению по мере необходимости под жилую застройку на первую очередь и расчетный срок. Резервирование территории для хутора  Александровского предусмотрено в восточной части населенного пункта.

В живописном месте вдоль берегов реки Зеленчук 2-ой предусмотрены территории для зоны отдыха, где предлагается размещение открытых специализированных площадок для отдыха, пляжной зоны и причала.

Развитие промзоны на расчетный срок запланировано на базе существующих предприятий расположенных по улице Советской здесь есть возможность размещения предприятий 5 класса.

В основу планировочного решения хуторов Пятихатский, Финогеновский, Согласный, Неелинский, Красный, Новониколаевка и Семеновка  положена идея создания современных благоустроенных населенных пунктов на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структур  хуторов, с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями.

Основными градостроительными мероприятиями при проектировании являются:

- совершенствование функционального зонирования;

- размещение объектов обслуживания на проектируемых территориях;

- проектирование системы зеленых насаждений;

- совершенствование транспортной инфраструктуры.

В каждом населенном пункте в центральной части предусмотрен общественный центр в составе: отделение связи, приемный пункт КБО, аптека, а так же запроектирован парк с аттракционами, специализированными площадками, организованы зоны отдыха с пляжем, причалом, предусмотрены территории для развития производственной зоны.

Проектируемая жилая застройка населенных пунктов представлена исключительно индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками.

В хуторе Финогеновский на берегу реки Зеленчук 2-ой предлагается строительство базы отдыха, рядом с ней предусмотрена территория для размещения детского сада с начальной школой и фельдшерско-акушерского пункта.

Хутора Финогеновский и Пятихатский расположены в непосредственной близости друг от друга и разделены между собой только рекой Зеленчук 2-ой. В настоящее время транспортное сообщение между ними осуществляется через хутор Александровский по автодороге х. Неелинский – с. Шереметьевское. Проектом предлагается соединить населенные пункты отрезком проектируемой дороги от улицы Комсомольской до ул. Карла Маркса, проходящей к югу от населенных пунктов, это обеспечит удобное транспортное не только с прилегающим хутором, но и центром поселения.

В хуторе Согласный в центральной части жилой зоны предусмотрено строительство детского сада с начальной школой, стадиона, фельдшерско-акушерского пункта.

На территории хутора Красный рядом с существующей школой предусмотрено строительство культурно-развлекательного комплекса и организация парковой зоны. В проектируемой жилой зоне в северной части хутора в составе общественного центра проектируется детский сад, спортивный корпус, баня и фельдшерско-акушерский пункт.

Для организации нормативной санитарно-защитной зоны, часть территории полевого стана и кирпичного завода прилегающей к жилой застройке предлагается реконструировать под коммунально-складскую зону перечисленных предприятий.

В самом удаленном от центра поселения хуторе Семеновка предусмотрено строительство детского сада с начальной школой, часовни, культурно-досугового центра, кафе, фельдшерско-акушерского пункта и организация спортивной зоны со строительством стадиона. Все проектируемые объекты расположены в центральной части населенного пункта.

На севере хутора в зоне отдыха намечено строительство бани.

Для улучшения экологического климата в хуторе предусмотрено создание нормативной санитарно-защитной зоны между конефермой и жилой территорией.

Для развития экономики поселения генеральным планом предусмотрено размещение рекреационной зоны в Александровском сельском поселении.

Речь идет о двух территориях расположенных в живописных местах вдоль берегов рек Зеленчук 2-ой и Кубани. Первая территория расположена в границах х. Финогеновский, вторая между хуторами Семеновка и Красный. Здесь предлагается строительство баз отдыха, устройство туристических кемпингов, баз отдыха для рыболовов, охотников и т.п., проектируемая зона может стать излюбленным местом не только жителей поселения, района, но и население края.

Важно отметить, что генеральный план является регулятивным документом, который призван в первую очередь, определить функциональное назначение территорий, но при этом предоставляет определенную свободу местным органам власти в выборе объектов для строительства и ее очередности.

К жилой застройке, попадающей в зоны различных планировочных ограничений, предъявляются особые требования по ее использованию: речь идет о водоохраной зоне, охранной зоне источников водоснабжения, зоне временной охраны памятников историко-культурного наследия, санитарно-защитной зоне от предприятий и шумовой зоне от категорированных дорог.

На приусадебных участках, расположенных в пределах водоохраной зоны должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

Жилая застройка, остающиеся в пределах границ нормативных санитарно-защитных зон от действующих предприятий, генеральным планом рассматриваются как территории ненормативного градостроительного использования, предусматривается постепенный вынос жилых домов.

Для обеспечения снижения уровня шума и запыленности до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам необходима организация санитарно-защитных барьеров между территорией источника воздействия и застройкой жилой зоны. Речь идет о жилой застройке, находящейся в шумовой зоне от автодороги регионального значения х. Неелинский – х. Семеновка, а так же от двух категорированных автодорог Подъезд к х. Александровский и подъезд к х. Пятихатский. Это следующие мероприятия: озеленение по периметру и строительство специальных экранов, обеспечивающих ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей и защиту от шумового, пылевого и электромагнитного воздействия; применение новых технологических достижений при ремонте и реконструкции жилых и общественных зданий – установка звуко- и пыленепроницаемых оконных и дверных блоков и другие мероприятия. Все вышеперечисленные мероприятия необходимо провести на территории жилой застройки, находящейся в зоне дорог, проходящих по населенным пунктам х. Александровский, х. Неелинский, х. Красный,                 х. Новоникалаевка.

5.2. Функциональное зонирование территории

Александровского сельского поселения.

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана муниципального образования Александровское сельское поселение - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования Александровское сельское поселение как одного из сельскохозяйственных регионов Кубани с преобладанием сельскохозяйственных отраслей.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования - установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявления территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно - строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования Александровское сельское поселение:

- предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зон и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

  - зоны интенсивного градостроительного освоения;

  - зоны сельскохозяйственного использования территории;

  - зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населенных пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

    - территория населённых пунктов и их развития;

    - территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения – это территория населенных пунктов поселения и основные планировочные оси территориальных автомобильных дорог.

Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции:

- территории земельных угодий сельскохозяйственного назначения;

- производственные территории сельскохозяйственного назначения;

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского хозяйства и расположены за границей населенных пунктов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту. К третьей группе зон относятся различные зоны планировочных ограничений, на территории которых определены особые режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми документами.

5.2.1. Зоны с особыми условиями использования территории

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На момент проектирования установленных (окончательных) зон с особыми условиями использования на территории муниципального образования не зарегистрировано, поэтому все зоны являются ориентировочными.

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населенного пункта. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

Одной из разновидностей зоны с особыми условия использования территорий являются особо охраняемые территории. Это - земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством и для которых установлен особый правовой режим.

Земли историко-культурного назначения используются строго в соответствии с их целевым назначением. В целях сохранения исторической, ландшафтной и градостроительной среды в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия. В пределах земель историко-культурного назначения за пределами земель населенных пунктов вводится особый правовой режим использования земель, запрещающий деятельность, несовместимую с основным назначением этих земель. Использование земельных участков, не отнесенных к землям историко-культурного назначения и расположенных в указанных зонах охраны, определяется правилами землепользования и застройки в соответствии с требованиями охраны памятников истории и культуры.

На территории Александровского сельского поселения согласно исследованиям и заключению ОАО «Наследие Кубани», выполненным в составе проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Уть-Лабинский район», располагаются следующие объекты культурного наследия, которые включены в государственный список памятников истории и культуры и стоят на государственной охране согласно действующему законодательству:

Таблица 21

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по гос. списку | Реш. о пост. на гос. охрану | Катег. ист.-культ. знач. | Вид пам. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХУТОР АЛЕКСАНДРОВСКИЙ |
| 1. | Братская могила воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн, 1918-1920 гг., 1942-1943 гг. | х. Александровский, кладбище | 4096 | 63 | Р | И | 2 могилы |
| 2. | Памятник В.И. Ленину, 1946 г. | х. Александровский, ул. Красная, у здания Дома культуры | 4138 | 63 | Р | МИ |  |
| ХУТОР ПЯТИХАТСКИЙ |
| 3. | Братская могила 29 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг. | х. Пятихатский, кладбище | 4122 | 63 | Р | И |  |

В сельском поселении выявлено значительное количество памятников археологии, представленных городищами, курганными могильниками в виде как отдельно стоящих курганов, так и курганных групп – их перечень приведен в таблице 22

Таблица 22

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Номер по государ- ствен ному списку | № кур-гана в группе | Вы-сота кур-гана м | Ди-аметр кур-гана м | Ох-ранная зона кургана м | Решение о пос-тановке на гос. охрану | Земле- пользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Курганная группа (3 насыпи) | х. Александровский, 2,5 км к ЮЮЗ от ЮЗ окраины хутора | 5044 | 1 | 0,5 | 25 | 50 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | 5,3 | 70 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,7 | 28 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа «Александровский 12» (8 насыпей) | х. Александровский, южная окраина хутора, кладбище | 5045 | 1 | 3 | 40 | 150 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | 1,6 | 25 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,9 | 21 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 1 | 23 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 2 | 37 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,4 | 19 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0.3 | 17 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 0,2 | 14 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа «Александровский 9», (3 насыпи) | х. Александровский, 0,75 км к ВСВ от хутора | 5046 | 1 | 0,4 | 16 | 50 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | 3 | 60 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,5 | 19 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа «Александровский 8» (7 насыпей) | х. Александровский, 0,25 км к ВСВ отВ окраины хутора | 5047 | 1 | 1,6 | 33 | 75 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | 0,3 | 18 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,2 | 16 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,6 | 15 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,2 | 15 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,7 | 14 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,6 | 15 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа «Александровский 1» (10 насыпей) | х. Александровский, 0,75 км к северо-востоку от В окраины хутора | 5048 | 1 | 1 | 28 | 50 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | 0,2 | 15 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 | 27 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,1 | 12 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,2 | 15 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,2 | 14 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,1 | 12 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 0,1 | 11 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 1 | 23 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 1 | 25 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа «Александровский 4» (5 насыпей) | х. Александровский, 1,37 км к ЮВ от ЮВ окраины хутора | 5049 | 1 | 0,1 | 13 | 50 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 23 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,7 | 17 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,4 | 16 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,1 | 12 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа «Александровский 6» (4 насыпи) | х. Александровский, 0,425 км к югу от хутора | 5050 | 1 | 1 | 18 | 50 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | 0,1 | 12 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1,9 | 35 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,1 | 10 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа «Александровский 5» (8 насыпей-6 насыпей не прослеживается) | х. Александровский, 0,5 км к ЮЮЗ от ЮЗ окраины от хутора | 5051 | 1 | - | - | - | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 | 23 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 5 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 6 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 7 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 2 | 34 | 125 |  |  |
|  | Курганная группа «Александровский 1» (15 насыпей) | х. Александровский, 1 км к Ю от ЮВ окраины хутора | 5052 | 1 | 2 | 43 | 125 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 23 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,9 | 21 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,7 | 18 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 3 | 58 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,9 | 22 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 1 | 25 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 3 | 61 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 1,6 | 30 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 1,8 | 29 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 1,7 | 31 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 1 | 26 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 13 | 1,5 | 29 | 75 |  |  |
|  |  |  |  | 14 | 0,4 | 15 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 0,2 | 11 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа «Александровский 7» (4 насыпи) | х. Александровский, 1,25 км к Ю от ЮЗ окраины хутора | 5053 | 1 | 0,1 | 17 | 50 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | 4 | 68 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,1 | 18 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 3 | 65 | 150 |  |  |
|  | Курганная группа «Праздничный» (2 насыпи) | х. Александровский, 2 км к Ю от ЮВ окраины хутора | 5054 | 1 | 0,2 | 15 | 50 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | 0,4 | 15 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа «Буровой» (4 насыпи) | х. Александровский, 2,5 км к Ю от ЮЗ окраины хутора | 5055 | 1 | 0,1 | 14 | 50 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | 0,7 | 15 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,5 | 10 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,5 | 10 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа «Александровский 2» (5 насыпей-2 насыпи не прослеживаются ) | х. Александровский, 0,5 км к ЮВ от ЮВ окраины хутора | 5056 | 1 | 1 | 21 | 50 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | 0,9 | 22 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,6 | 17 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 5 | - | - | - |  |  |
|  | Курган «Арбузный») | х. Александровский, 2,37 км к ЮВ от ЮВ окраины хутора | 5057 |  | 0,2 | 18 | 50 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  | Курган «Октябрьский») | х. Александровский, 2,27 км к ЮВ от ЮВ окраины хутора | 5058 |  | 3 | 48 | 150 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  | Курган | на территории Александровского сельского округа (х. Воровский), х.Согласный к северу от хутора, на правом берегу р. Второй Зеленчук | 5078 |  | 0,2 | 14 | 50 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  | Курганная группа «Долинов 1» (4 насыпи-не прослеживаются) | на территории Александровского сельского округа (х. Долинов), 0,25 км к ЮЮВ от хутора | 5108 |  |  |  |  | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  | Курган «Долинов 2» | на территории Александровского сельского округа (х. Долинов), 1 км к Ю от хутора Долинов | 5109 |  | 2,5 | 46 | 125 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  | Курганная группа «Долинов 3» (7 насыпей) | на территории Александровского сельского округа (х. Долинов), 1,5 км к Ю от х. Долинов | 5110 | 1 | 0,1 | 14 | 50 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | 0,1 | 13 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 2 | 34 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,2 | 12 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,1 | 15 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,1 | 14 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,1 | 12 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа «Долинов 4» (5 насыпей- 2 насыпи не прослеживаются | На территории Александровского сельского округа (х. Долинов), 2,5 км к югу от хутора 1,5 км к ВЮВ от В окраины х. Александровский | 5111 | 1 | - | - | - | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,2 | 19 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,5 | 23 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 2 | 39 | 125 |  |  |
|  | Курганная группа (4 насыпи) «Долинов 5») | х. Александровский 1,37 км к ВЮВ отВ окраины хутора | 5112 | 1 | 1 | 21 | 50 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | 8 | 65 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 5 | 61 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,7 | 18 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа (2 насыпи) «Долинов 6» | х. Александровский 2,5 км к ЮЮВ от В окраины хутора | 5113 | 1 | 0,5 | 18 | 50 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | 0,1 | 12 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | х. Александровский 3,5 км к ЮВ от ЮВ окраины хутора | 5114 | 1 | 0,1 | 14 | 50 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | 0,2 | 14 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа «Долинов 9» (2 насыпи) | х. Александровский 1 км к В от В окраины хутора | 5115 | 1 | 0,1 | 12 | 50 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | 0,1 | 13 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа «Долинов 8» (4 насыпи) | х. Александровский 1 км к ЮЮВ от В окраины хутора | 5116 | 1 | 0,8 | 19 | 50 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | 2 | 37 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,1 | 12 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 3 | 46 | 150 |  |  |
|  | Курганная группа «Калининский 2» (13 насыпей) | х. Калининский, 4,35 км к ЮЮВ от ЮВ окраины х. Александровский, 0,25 км от правого берега р. Средний Зеленчук | 5150 | 1 | 2 | 45 | 125 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 21 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 | 22 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 2 | 48 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 19 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 2 | 45 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,5 | 17 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 0,5 | 16 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 2 | 42 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 0,9 | 19 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 0,2 | 14 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 0,5 | 15 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 13 | 0,1 | 14 | 50 |  |  |
|  | Курган ( насыпь не просле-живается) | х. Калининский, 1,25 км к северо-востоку от хутора, 3,85 км к ЮЮВ от ЮВ окраины х. Александровский | 5151 |  |  |  |  | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  | Курган «Калининский 1» | х. Калининский, 2 км к северо-востоку от В окраины хутора, 4,57 км к ЮЮВ от ЮВ окраины х. Александровский | 5153 |  | 1,5 | 30 | 75 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  | Курганная группа «Красный» (6 насыпей) | х. Новониколаевка, Восточная окраина х. Красный, к югу от дороги Красный-Новониколаевка | 5158 | 1 | 0,5 | 16 | 50 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | 0,2 | 14 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 2 | 43 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 3 | 56 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 2 | 44 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 1 | 23 | 50 |  |  |
|  | Курган «Аэродромный» | х. Красный, 2,25 км к ЮЮЗ от В окраины х. Красный, 0,42 км к С от полевого стана | 5159 |  | 3 | 57 | 150 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  | Курганная группа «Неелинский 1» (5 насыпей) | х. Неелинский, 0,37 км к Ю от Ю окраины хутора | 5193 | 1 | 0,3 | 17 | 50 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | 0,2 | 15 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,3 | 15 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 5 | 60 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,8 | 24 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа «Аэродромный 2» (3 насыпи) | х. Неелинский, 1,075 км к юго-востоку от хутора | 5194 | 1 | 0,2 | 21 | 50 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | 0,3 | 22 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,2 | 20 | 50 |  |  |
|  | Курган «Новониколаев-ский 1») | х. Новониколаевка, восточная окраина | 5221 |  | 4 | 50 | 150 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  | Курганная группа «Дикий» (2 насыпи) | х. Новониколаевка, 1,5 км к ЮЮВ от кладбища хутора | 5222 | 1 | 0,3 | 17 | 50 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | 0,3 | 18 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа «Новониколаев-ский 2» (2 насыпи) | х. Новониколаевка, 1 км к В от В окраины хутора | 5223 | 1 | 0,4 | 16 | 50 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | 0,3 | 17 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа «Новониколаев-ский 3» (2 насыпи) | х. Новониколаевка, 2,5 км к Ю от кладбища хутора, 1,37 км к ССЗ от С окраины х. Александровский | 5224 | 1 | 2 | 44 | 125 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | 0,5 | 22 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа «Пятихатский 2» (5 насыпей) | х. Пролетарский, 2 км к ССВ от С окраины х. Финогеновский | 5229 | 1 | 2 | 43 | 125 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | 0,9 | 21 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 3 | 59 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 4 | 68 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 2 | 45 | 125 |  |  |
|  | Курганная группа «Пролетарский 1» (2 насыпи) | х. Пролетарский, 1,6 км к ССВ от С окраины х. Финогеновский, 0,25 км к С от дороги Александровский-Неелинский | 5230 | 1 | 0,3 | 17 | 50 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | 0,2 | 15 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа «Пятихатский 1» (16 насыпей) | х. Пятихатский, 0,25 км к С от хутора | 5231 | 1 | 1 | 21 | 50 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | 6 | 63 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 | 22 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 1 | 23 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 2 | 36 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 4 | 62 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 1 | 24 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 0,1 | 16 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 0,1 | 18 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 4 | 58 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 2 | 42 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 3 | 53 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 13 | 1 | 27 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 14 | 0,2 | 13 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 0,2 | 14 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 16 | 0,1 | 12 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа «Свободный 5» (4 насыпи-2 насыпи не прослеживаются) | х. Свободный, 0,5 км к Ю от кладбища х. Александровский (Свободный) | 5232 | 1 | 2 | 40 | 125 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 19 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 4 | - | - | - |  |  |
|  | Курганная группа «Свободный 2» (4 насыпи-не прослеживаются) | х. Свободный (Александровский), 1,8 км к югу от хутора | 5233 |  |  |  |  | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  | Курганная группа «Скандальный» (14 насыпей) | х. Свободный, 2 км к югу от хутора, 2,75 км к Ю от кладбища х. Пятихатский | 5234 | 1 | 1 | 19 | 50 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 23 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 | 21 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 2 | 36 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 5 | 59 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,5 | 17 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 2,8 | 42 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 0,5 | 17 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 2,9 | 47 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 0,2 | 12 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 0,2 | 14 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 0,1 | 10 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 13 | 0,5 | 18 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 14 | 0,5 | 19 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа «Свободный 4») (11 насыпей-3 насыпи не прослеживаются) | х. Свободный (Александровский), к югу от кладбища хутора, восточная окраина СТФ | 5235 | 1 | 2 | 49 |  | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 29 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 2 | 47 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 5 | 65 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 1 | 26 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 2 | 39 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 2 | 37 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 9 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 10 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 1 | 23 |  |  |  |
|  | Курганная группа «Свободный 3» (8 насыпей) | х. Свободный (Александровский), 0,87 км к ЮЗ от кладбища хутора, 0,5 км к ЮЮЗ от СТФ | 5236 | 1 | 1 | 23 | 50 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | 0,3 | 16 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,3 | 14 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,4 | 15 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 2 | 39 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 2 | 43 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 1 | 25 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 1 | 28 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа «Свободный 1» (2 насыпи) | х. Свободный (Александровский), 1,37 км к ЮЮЗ от кладбища хутора | 5237 | 1 | 0,1 | 14 | 50 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | 0,1 | 12 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа (8 насыпей) «Согласный 2») | х. Согласный, 0,62 км к С от МТФ, правый берег р. 2-й Зеленчук | 5245 | 1 | 1 | 29 | 50 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | 3 | 65 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 | 28 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 5 | 72 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,1 | 16 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,1 | 18 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 3 | 56 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 1 | 27 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа «Финогеновский» (5 насыпей) | х. Финогеновский, правый берег р. Второй Зеленчук | 5263 | 1 | 1 | 29 | 50 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | 5 | 49 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 3 | 43 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,7 | 25 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,8 | 23 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа «Финогеновский 7» (9 насыпей) | х. Финогеновский, 0,5 км к ЮВ от кладбища хутора | 5264 | 1 | 0,1 | 16 | 50 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | 0,1 | 17 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,3 | 19 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,1 | 18 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,5 | 19 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,4 | 19 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,4 | 19 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 0,5 | 21 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 0,3 | 18 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа «Финогеновский 2») (3 насыпи) | х. Финогеновский, 0,5 км к западу от северной окраины хутора | 5265 | 1 | 1,7 | 34 | 75 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | 0,8 | 23 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,9 | 25 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа «Финогеновский 4» (2 насыпи) | х. Финогеновский, 1,75 км к СЗ от С окраины хутора, 0,25 км к Ю от дороги | 5266 | 1 | 0,1 | 20 | 50 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | 0,2 | 20 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа «Финогеновский 10» (2 насыпи) | х. Финогеновский, 2 км к ЮЮВ от кладбища хутора | 5267 | 1 | 0,5 | 19 | 50 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | 0,7 | 20 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа «Финогеновский 6» (3 насыпи) | х. Финогеновский, 1,68 км к ЮЮЗ от кладбища хутора | 5268 | 1 | 1 | 25 | 50 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | 3 | 69 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 2 | 48 | 125 |  |  |
|  | Курганная группа (12 насыпей) | Коллективно-долевое хозяйство им. Мичурина (х. Чернов), 0,5 км к ЮВ от Ю окраины х. Согласный (Чернов) | 5271 | 1 | 0,5 | 18 | 50 | 615 | Колхоз «Восток» ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 25 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 2 | 45 | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 6 | 69 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 4 | 65 | 150 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,5 | 16 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 0,4 | 16 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 0,4 | 18 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 9 | 0,4 | 17 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 10 | 0,5 | 19 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 0,3 | 14 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 12 | 2 | 43 | 125 |  |  |
|  | Курганная группа «Чернов 1» (2 насыпи) | Коллективно-долевое хозяйство им. Мичурина (х. Чернов), 0,85 км к востоку от хутора х. Согласный (Чернов) | 5272 | 1 | 0,1 | 15 | 50 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | 0,1 | 14 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа «Чернов 2» (6 насыпей) | Коллективно-долевое хозяйство им. Мичурина (х. Чернов), на южной окраине хутора Согласный (Чернов) | 5273 | 1 | 0,2 | 18 | 50 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | 0,1 | 16 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,2 | 15 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,1 | 16 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 0,1 | 14 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 0,1 | 13 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа «Ленинский 5» (2 насыпи) | х. Александровский (Свободный) 0,95 км к С от С окраины хутора, справа от полевой дороги в х. Новониколаевка | 5188 | 1 | 1 | 23 | 50 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 24 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа «Ленинский 2» (3 насыпи) | х. Александровский (Свободный) 2 км к СВ от С окраины хутора | 5189 | 1 | 0,1 | 11 | 50 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | 0,2 | 12 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 1 | 19 | 50 |  |  |
|  | Курган «Ленинский 3») | х. Александровский (Свободный) 1 км к СВ от С окраины хутора | 5190 |  | 0,9 | 23 | 50 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  | Курганная группа «Ленинский 1» (2 насыпи) | х. Александровский (Свободный) 1,6 км к СВ от С окраины хутора | 5192 | 1 | 0,2 | 16 | 50 | 615 | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | 0,9 | 19 | 50 |  |  |
|  | Курган | х. Александровский, 0,5 км к северо-северо-западу от кладбища | В |  | 0,1 | 20 | 50 | 627-п | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  | Курганная группа (9 насыпей) (не прослеживаются) | х. Александровский, 0,37 км к западу от восточной окраины хутора, на левом берегу р. Зеленчук 2-й | В |  |  |  |  | 627-п | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  | Курган | х. Согласный, кладбище | В |  | 1,5 | 37 | 75 | 627-п | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | х. Александровский, 1,5 км к востоку от восточной окраины хутора | В | 1 | 0,1 | 17 | 50 | 627-п | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | 0,1 | 18 | 50 |  |  |
|  | Курганная группа (2 насыпи) | х. Александровский, 4,0 км к югу от юго-восточной окраины хутора, 0,5 км к северу от правого берега р. Средний Зеленчук | В | 1 | 0,2 | 24 | 50 | 627-п | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | 0,2 | 25 | 50 |  |  |
|  | Городище «Калининское 1» | х. Александровский, 4,5 км к юго-юго-востоку от юго-восточной окраины хутора, правый берег р. Средний Зеленчук | В |  |  |  | 500 | 627-п | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  | Курганная группа (1 насыпь) | х. Александровский, 4,5 км к юго-юго-востоку от южной окраины хутора, правый берег р. Средний Зеленчук | В |  | 0,2 | 17 | 50 | 627-п | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  | Курган (не прослеживается) | х. Красный, северо-западная окраина хутора | В |  |  |  |  | 627-п | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  | Курганная группа «Ленинский 4» (4 насыпи) | х. Александровский (Свободный), 0,55 км к северу от евер-ной окраины хутора, слева от дороги Александровский (свободный) - Зубов | В | 1 | 5 | 70 | 150 | 627-п | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | 0,8 | 35 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 0,7 | 32 | 50 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 0,3 | 28 | 50 |  |  |
|  | Курган «Ленинский 6» | х. Александровский (Свободный), 0,45 км к северо-западу от северной окраины хутора, 0,75 км к западу от переправы через р. Зеленчук 2-й | В |  | 0,8 | 29 | 50 | 627-п | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  | Городище «Неелинское 2» | х. Неелинский, 0,75 км к западу от северной окраины хутора, слева от дороги Неелинский - Ладожская | В |  |  |  | 500 | 627-п | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  | Курган | х. Новониколаевка, 1,4 км к востоку от восточной окраины хутора | В |  | 0,9 | 21 | 50 | 627-п | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  | Городище «Новониколаевское 1» | х. Новониколаевка, 1,6 км к востоку-северо-востоку от восточной окраины хутора | В |  |  |  | 500 | 627-п | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  | Курган | х. Финогеновский, 0,62 км к северо-востоку от северной окраины хутора, кладбище | В | 1 | 3 | 60 | 150 | 627-п | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  |  |  |  | 2 | 1 | 29 | 50 |  |  |
|  | Городище | х. Новониколаевка западная окраина хутора (N 45º17.7738' E 40º00.9251') | В |  |  |  | 500 |  | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  | Городище | х. Новониколаевка южная окраина хутора, район кладбища (N 45º17.6648' E 40º01.8202') | В |  |  |  | 500 |  | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  | Городище | х. Новониколаевка восточная окраина хутора (N 45º17.9677' E 40º02.5605') | В |  |  |  | 500 |  | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  | Курган | х. Финогеновский 0,75 км к северу от северной окраины хутора, от моста через р. 2-й Зеленчук (N 45º15.4137' E 40º00.2377') | В |  | 1,9 | 45 | 75 |  | ТОО КДХ им. Мичурина |
|  | Курган | х. Согласный 2,8 км к В от Ю окраины хутора, от моста через 2-й Зеленчук (N 45º13.8344' E 40º01.0286') | В |  | 1 | 26 | 50 |  | ТОО КДХ им. Мичурина |

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории в соответствии с законом Краснодарского края о землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах и их охраны» № 487 – КЗ от 06.06.2002 г., вокруг памятников историко-культурного назначения определены зоны охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с Законом Краснодарского края № 487-КЗ от 06.06.2002г. ст.25, п. 4,5 «О землях недвижимых объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края и зонах их охраны» устанавливаются основные требования к отнесению земельных участков, занятых памятниками истории и культуры, к землям историко-культурного назначения, порядок их охраны и использования, а также порядок определения границ (в том числе временных), режима содержания и использования зон охраны памятников истории и культуры, исторических поселений и историко-культурных заповедников, расположенных на территории Краснодарского края. Режим временной охранной зоны действует до разработки в установленном порядке проекта зон охраны данного памятника. При рассмотрении вопросов нового строительства в границах временной охранной зоны необходимо проведение тщательного исторического и градостроительного анализа, на основе которого определяется система ограничений (регламентов) которые фиксируются проектом зон охраны.

На данной стадии выполнения работ определены временные границы зон охраны, которые показаны на графических материалах генерального плана.

Водоохранные зоны – отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ) и Постановления Законодательного собрания Краснодарского края от 15.07.2009 г. № 1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края». В соответствии с этим же Постановлением ширина прибрежных защитных полос установлена 50 метров.

На территории поселения расположены следующие водные объекты с установленной законом шириной водоохраной зоны:

- река Зеленчук 2-ой – 200м.;

- река Кубань – 200м.;

- река Средний Зеленчук – 50м.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения - согласно требованиям Водного кодекса Российской Федерации от № 74- ФЗ (статья 43), в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (статья 18 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») и порядком, установленным субъектом Российской Федерации для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственного водоснабжения, должны быть установлены зоны санитарной охраны.

Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых.

В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки».

Согласно реестру недропользователей Усть-Лабинского района  по состоянию на 01.10.08г. в границах поселения находятся следующие месторождения:

Таблица 23

| Состояние лицензии | Дата регистрации лицензии | Срок окончания лицензии | Серия | Номер | Вид | Предприятие (полностью) | Целевое назначение и вид работ | Местоположение участка недр населенный пункт | Вид полезного ископаемого | Месторождение | Тип добываемого сырья | Статус месторождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| действующая | 15.01.97 | 31.12.16 | КРД | 962 | ВЭ | Государственная заводская конюшня "Кубанская" | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Усть-Лабинский р-он, х. Семенов, скважина № 17/1 | подземная пресная вода | н/с | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |
| действующая | 04.10.00 | 01.10.20 | КРД | 1741 | ВЭ | Коллективно-долевое хозяйство им. Мичурина, тел. раб. 7-51-44 | Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения | Усть-Лабинский р-он, х. Александровский, х. Свободный, х. Финогеновский, х. Чернов скважины №№ 1868, 3191, 5034, 5032, 6543, 2315), х. Красный, х. Новониколаевский скважины №№ 7266, 3196) | подземная пресная вода | н/с | хозяйственно-питьевое, производственное водоснабжение | краевой |
| действующая | 28.11.00 | 31.12.15 | КРД | 1766 | НЭ | Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньгазпром", тел. раб. 24-48-00 | Разработка Ладожского газоконденсатного месторождения, добыча подземных пресных вод на технические нужды | Усть-Лабинский р-он, в 24 км к востоку от Усть-Лабинска | газ | Ладожское | газ | федеральный |
| действующая | 28.11.00 | 31.12.06 | КРД | 1767 | НЭ | Общество с ограниченной ответственностью "Кубаньгазпром", тел. раб. 24-48-00 | Добыча газа и конденсата Юбилейного газоконденсатного месторождения | Усть-Лабинский р-он, в 30 км к востоку от Усть-Лабинска | газ | Юбилейное | газ | федеральный |
| действующая | 29.08.06 | 29.08.28 | КРД | 3155 | ТР | Индивидуальный предприниматель Аннов Владимир Александрович | Разведка и добыча глин Александровского месторождения | Усть-Лабинский р-он, в 0,3 км от ЮВ окраины х. Красный | глина | Александровское | глина | краевой |

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также текстовое описание территорий приводится в томе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на основном чертеже – генеральном плане поселения - и схеме функционального зонирования с ограничениями использования территории поселения утверждаемой части проекта, существующие -  на схеме комплексной оценки территории материалов по обоснованию.

Вся территория поселения является зоной интенсивной сельскохозяйственной деятельности, на которой преобладают земли преимущественного сельскохозяйственного назначения для размещения товарной сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по ее переработке.

5.3. Функциональное зонирование территории населенных пунктов

В свою очередь зона интенсивного градостроительного освоения в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, также отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона сельскохозяйственного использования;

- рекреационная зона;

- зона особо охраняемых территорий;

- зона специального назначения.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов населенных пунктов в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

5.3.1.Жилая зона

Жилая зона занимает основную часть территории населенных пунктов и представлена в основном территориями существующей 1–2-х этажной индивидуальной застройкой, а также территориями малоэтажной многоквартирной с приквартирными участками. Жилая зона предназначена также для размещения проектируемой индивидуальной застройки с приусадебными земельными участками.

В жилой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Для жилой застройки, расположенной в пределах ориентировочных санитарно-защитных зон объектов производственного и коммунального назначения, выделенных на основе СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03, водоохранных зон, определенных постановлением Законодательного собрания Краснодарского края от 15 июля 2009 года №1492-П установлены зоны планировочных ограничений, определяющие режимы осуществления градостроительной хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми документами.

5.3.1.1. Жилая застройка. Жилищный фонд

В качестве перспективного жилища в Александровском поселении принят индивидуальный жилой дом усадебного типа.

Расчетная жилищная обеспеченность для нового строительства принимается в размере 33 м2/человека. Это может рассматриваться как стандарт комфортного жилья, относящегося к группе доступного.

Прогнозная оценка жилищной потребности населения Александровского поселения и объемов нового жилищного строительства производится по двум проектным этапам:

- 2010 – 2020 гг. (первая очередь строительства);

- 2020 - 2030 гг. (до расчетного срока).

По причине ликвидации жилья из санитарно-защитных зон намечается выбытие жилищного фонда в объеме 1,1 тыс.м2, который подлежит замене новым фондом.

Общая потребность для обеспечения жилым фондом нового населения и полной замены выбывающего жилья с учетом принятого уровня жилищной обеспеченности составит:

- на период 2010 - 2020 гг. – 6,4 тыс. м2 общей жилой площади;

- на период 2020 – 2030 гг. – 10,7 тыс. м2 общей жилой площади, в том числе 2,4 тыс. м2 ориентировочно требуется для расселения из санитарно-защитных зон.

Итого по 2 этапам строительства: 17,1 тыс. м2.

В сельском поселении очень низкий современный уровень жилищной обеспеченности, поэтому генеральным планом допускается возможность увеличения емкости жилищного фонда посредством  устройства пристроек, мансард, строительства дополнительных жилых построек  в границах имеющихся усадебных участков. Ориентировочные объемы дополнительно вводимого жилья определены в размере:

- на период 2010 - 2020 гг. – 6,1 тыс. м2 общей жилой площади;

- на период 2020 – 2030 гг. – 9,7 тыс. м2 общей жилой площади.

Итого по 2 этапам строительства: 15,8 тыс. м2.

Проектный жилой фонд составит:

- 67,9 тыс. м2 общей жилой площади – на первую очередь строительства (2020 год); показатель средней жилой обеспеченности достигнет уровня 16,4  м2/чел.;

- 87,2 тыс. м2 общей жилой площади – на расчетный срок генерального плана (2030 год); показатель средней жилой обеспеченности может достигнуть 19,8 м2/чел.

За весь прогнозный период (2010 – 2030 гг.) емкость жилищного фонда в Александровском поселении может увеличиться на 57 % (31,8 тыс. м2), рост показателя средней жилищной обеспеченности ориентировочно составит 41 %.

Прогноз потребности в жилищном фонде и расчётные объёмы жилищного строительства

Таблица 24

| Территория | Жилищный фонд на начало периода, | Убыль жилищного фонда, тыс.кв.м | Новое жилищное строительство тыс.кв.м | Жилищный фонд на конец периода, | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов, кв.м/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.кв.м |  |  | тыс.кв.м |  |
| 1 очередь строительства (2010-2020 г.г.) |
| Александровское сельское поселение, всего | 55,4 | 0 | 12,5 | 67,9 | 16,4 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| хутор Александровский | 29,4 |  | 4,9 | 34,3 | 18,7 |
| хутор. Пятихатский | 1,3 |  | 0,2 | 1,5 | 14,4 |
| хутор Согласный | 5,5 |  | 2,2 | 7,7 | 15,4 |
| хутор Неелинский | 3,6 |  | 1 | 4,6 | 13,6 |
| хутор Красный | 6,7 |  | 2,7 | 9,4 | 13,8 |
| хутор Финогеновский | 2 |  | 0,2 | 2,2 | 16,4 |
| хутор Семеновка | 4,6 |  | 0,3 | 4,9 | 16,5 |
| хутор Новониколаевка | 2,3 |  | 1 | 3,3 | 12,6 |
| расчётный срок (2020-2030 г.г.) |
| Александровское сельское поселение, всего | 67,9 | 1,1 | 20,4 | 87,2 | 19,8 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| хутор Александровский | 34,3 | 0,7 | 6,2 | 39,8 | 20,3 |
| хутор. Пятихатский | 1,5 |  | 0,4 | 1,9 | 18,3 |
| хутор Согласный | 7,7 |  | 3,8 | 11,5 | 20,5 |
| хутор Неелинский | 4,6 |  | 1,5 | 6,1 | 18 |
| хутор Красный | 9,4 | 0,4 | 6,2 | 15,2 | 20,5 |
| хутор Финогеновский | 2,2 |  | 0,3 | 2,5 | 18,7 |
| хутор Семеновка | 4,9 |  | 0,5 | 5,4 | 18,2 |
| хутор Новониколаевка | 3,3 |  | 1,5 | 4,8 | 18,4 |

5.3.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона представлена существующими общественными центрами хутора  Александровского и отдельно стоящими общественными зданиями, а так же, проектируемыми центрами обслуживания  хуторов, расположенными в существующих и проектируемых жилых кварталах.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, здравоохранения, предпринимательской деятельности, объекты среднего профессионального и  высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

5.3.3. Производственная зона

Основу планировочной организации сельского населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания, и сооружения которой представляют для большой части трудоспособного населения сферу приложения труда и обуславливают направления трудовых связей.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунально-складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе воздушного, и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Все существующие производственные предприятия, расположенные на территории поселения сохраняются. На первый план выдвигается необходимость их реконструкции: модернизация оборудования и внедрение прогрессивных технологий, организация санитарно-защитных зон по периметру участков, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их территорий, что позволит сократить негативные воздействия данных предприятий на окружающую среду. А так же для организации нормативной санитарно- защитной зоны предусматривается сокращение части территории, прилегающей к жилой зоне. Объекты предприятий, расположенные в этой зоне реконструировать под коммунально-складские (кирпичный завод в х. Красный, МТФ и полевой стан  ОАО «АгроХолдингКубань» ПУ-ЮГ в х. Александровский).

Сокращение размеров СЗЗ осуществляется с учетом результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы материалов, характеризующих применяемый технологический процесс, расчетов рассеивания.

Территория для развития производственной зоны на расчетный срок и перспективу (резервные территории) предусмотрена в южной части хуторов  Александровский и Красный, на юго-востоке хутора Финогеновский, на севере хутора Согласный, на востоке хутора Неелинский и на западе хутора Новоникалаевка с учетом санитарных норм и правил.

5.3.4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур представлена объектами и сооружениями автомобильного транспорта (дороги, улицы, площади, искусственные сооружения, автостоянки, гаражи, санитарно-защитные зоны от них) и инженерной инфраструктуры.

К зоне транспортной инфраструктуры относятся пять автомобильных дорог регионального значения: Ладожская – ст-ца Алексее-Тенгинская,               х. Неелинский – с. Шереметьевское, х. Неелинский – х. Семеновка, Подъезд к        х. Александровский и Подъезд к х. Пятихатский. Все дороги IV технической категории.

Разрешенные виды использования: мотели для легкового и грузового автотранспорта; сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств; предприятия по обслуживанию транспортных средств; предприятия общественного питания; магазины.

Неосновные и сопутствующие виды использования: сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования) – разрешенные виды использования, нарушающие требования к застройке земельных участков, предоставляемых предприятиям, учреждениям и организациям автомобильного транспорта, а также земельных участков для размещения различных защитных инженерных сооружений и зеленые полосы.

Зона инженерной инфраструктуры представлена инженерными коммуникациями и сооружениями водоснабжения (водозаборные сооружения, сети), канализации (очистные сооружения, КНС, сети), газоснабжения (линии газопровода, ГРП, ШРП), электроснабжения (коридоры линий электроснабжения, ПС, РП, ТП), теплоснабжения (котельные, ЦТП) и охранных зон.

Более подробно вопросы инженерной инфраструктуры представлены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

5.3.5. Рекреационная зона

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств сельского поселения.

Разрешенные виды использования: пляжи, спортивные и игровые площадки, аттракционы, летние кинотеатры, концертные площадки.

Неосновные и сопутствующие виды использования: мемориалы, автостоянки, вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.

Рекреационная зона населенных пунктов поселения представлена существующими и проектируемыми парками, скверами территориями проектируемых спортивных и развлекательных сооружений, базами отдыха и зонами отдыха на берегу рек.

5.3.6. Зоны специального назначения

Разрешенные виды использования: захоронения, кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.

Неосновные и сопутствующие виды использования зоны: культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства, административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые насаждения, инженерные коммуникации. Условно разрешенные виды использования (требующие специального разрешения): мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения не утилизируемых производственных отходов и другие объекты.

К зоне специального назначения на территории Александровского сельского поселения относятся территории десяти существующих кладбищ и одного проектируемого.

Проектом предусматривается увеличение территории существующего кладбища расположенного в административном центре поселения в западном направлении с учетом санитарных норм и правил.

В соответствии со схемой территориального планирования муниципального образования Усть-Лабинский район, для решения задач санитарной очистки МО Усть-Лабинский район предлагается:

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки населенных мест;

- максимально возможная утилизация и вторичное использование отходов;

- экологически безопасное складирование неутилизируемой части отходов;

- развитие рынка вторичного сырья и ее продукции;

- совершенствование системы государственного учета и контроля сбора, транспортировки и обезвреживания ТБО (организация сборных приемных пунктов ТБО, первичная сортировка отходов);

- снижение стоимости услуг для населения и повышение эффективности системы управления ТБО;

- строительство мусороперерабатывающего комплекса

С этой целью, в настоящее время, на территории Усть-Лабинского района:

- утверждена «Программа по приведению объектов размещения отходов в соответствии с санитарными и экологическими требованиями на 2008 - -2009 годы»;

- утверждена «Программа обращения с отходами по МО Усть-Лабинский район на 2008 – 2009 годы»;

Характеристика полигонов ТБО МО Александровское

сельское поселение

Таблица 25

| Сельские поселения | Площадь полигона (Свалки), га | Год ввода в эксплуатацию | Мощность полигона, тыс.м3 | Объем накопленных отходов, тыс.м3 | Планируемый срок эксплуатации, лет | Весовой контроль ТБО, поступающеих на полигон | Дезинфекция мусоровоза на полигоне | Закрытые полигоны (год закрытия) | Наличие постановления главы муницип. Образования об отводе земельного участка под свалку ТБО | Регистрация договора аренды либо собственности земельного участка в учреждении юстиции | Закрепление свалки за предприятием ответственным за эксплуатацию | Наличие проекта нормативов образования отходов | Наличие лимитов на размещение отходов | Наличие проекта организации санитарно-защитной зоны | Наличие санитарно-эпидемиоло- гического заключения о соответствии свалки санитарным нормам | Наличие договора на проведение лабораторно-аналитического контроля | Наличие проекта инвентаризации источников выбросов вредных веществ в атмосферный воздух |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Александровское с/п | 0,8 | 1996 | 320 |  | 22 | отсутствует | отсутствует | 2009 | - | Договор аренды (агрохолдинг Кубань) | Договор с КФХ | - | - | имеется | имеется |  | отсутствует |

В рамках реализации целевой программы «Отходы» на 2009-2013г.г. предусмотрена рекультивация несанкционированных салок. При этом:

- в местах ликвидированных свалок ТБО организовать установку бункеров объемом 8 м3 для сбора крупногабаритных отходов;

- МУП ЖКХ организовать планово - регулярную очистку от ТБО населенных пунктов Усть-Лабинского района с установкой контейнеров 0,75 м3 для сбора ТБО;

- В местах ликвидированных свалок ТБО установить бункеры 8,0 м3 для сбора КГО;

- в целях организации планово-регулярной очистки от ТБО МУП ЖКХ необходимы мусоровозы КО-413, то есть плановая замена мусоровозного транспорта.

Подробно вопросы организации санитарной очистки территории отражены в разделе «Охрана окружающей среды» настоящего проекта.

5.3.7. Зоны особо охраняемых территорий

В состав зоны особо охраняемых территорий входят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.

В целях защиты земель особо охраняемых территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках проектом предусматривается создание охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.

В границах населенных пунктов отражены те же типы зон ограничения использования, что и на межселенных территориях, о зонировании которых было сказано выше.

5.3.8. Зона сельскохозяйственного использования

В пределах границ населенных пунктов поселения располагаются сельскохозяйственные угодья, занятые выпасами и пахотными полями.

Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения,, болота, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства, в том числе сельскохозяйственные предприятия, опытно-производственные, учебные, учебно-опытные учебно-производственные хозяйства, научно-исследовательские учреждения, образовательные учреждения высшего профессионального, среднего профессионального и начального профессионального образования сельскохозяйственного профиля и общеобразовательные учреждения для сельскохозяйственного производства, научно-исследовательских и других целей.

Неосновные и сопутствующие виды использования:  инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): карьеры перерабатывающие предприятия, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефонные станции, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.

Территории зоны сельскохозяйственного использования, расположенные в пределах границ населенных пунктов, могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения их целевого использования в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

5.4. Первая очередь строительства

Генеральным планом определено поэтапное освоение населенных пунктов поселения. Приоритетными к первоочередной реализации являются вопросы инженерного оборудования территорий, инженерной подготовки и отвода поверхностных вод, устройства твердых покрытий дорог, обустройство мостов и дамб, благоустройство.

На графических материалах проекта выделены территории, предназначенные к освоению на расчетный срок, в том числе для первоочередного строительства, и на перспективу.

Первоочередные объекты капитального строительства намечены в культурно-бытовой, жилищной сфере, объектов коммунального назначения.

В культурно-бытовой сфере обслуживания намечено:

х. Александровский

- реконструкция административного здания Александровского сельского поселения, Культурно-досугового центра и МУ «СЦ Вега»;

- строительство спортивных площадок рядом с существующим стадионом и в зонах отдыха, пляжа;

х. Красный

-реконструкция детского сада;

- строительство культурно-развлекательного комплекса.

Также необходимо на первую очередь выполнить благоустройство и озеленение:

- существующего общественного центра хутора Александровского и парковой зоны;

- проектируемых скверов в населенных пунктах поселения;

- зон отдыха вдоль рек, устройство пляжей, причалов;

- улиц и дорог на существующей территории  хуторов.

Согласно приведенным выше расчетам проектная численность населения Александровского сельского поселения на первую очередь строительства равна 4144 человек. Перспективный прирост населения к 2020 году составит 195 человек.

Согласно расчетным данным, приведенным в разделе 3.3 настоящей пояснительной записки, потребность в территории для расселения населения на первую очередь строительства по Александровскому сельскому поселению составит 19,5 га.

Исходя из расчетов раздела 5.3.1.1. «Жилая застройка. Жилой фонд», общая потребность для обеспечения жилым фондом нового населения и полной замены выбывающего жилья с учетом принятого уровня жилищной обеспеченности составит 6,4 тыс. м2 общей площади, суммарное количество жилищного фонда к 2020 году составит 67,9 тыс. м2.

Расчет нормативной потребности населения в учреждениях обслуживания на первую очередь строительства в населенных пунктах Александровского сельского поселения представлен в таблице 26.

5.5. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории Александровского сельского поселения и х.Александровский Усть-Лабинского района на стадии разработки генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий, направленных на обеспечение пригодности территории для различных видов строительства, а также комплекс инженерных сооружений, инженерно-технических, организационно-хозяйственных и социально правовых мероприятий, обеспечивающих защиту территории от затопления, подтопления и эрозионных процессов.

Данный раздел выполнен в соответствии с заданием на проектирование, и архитектурно-планировочными решениями генерального плана.

Александровское сельское поселение расположено в восточной части Усть-Лабинского района. В его состав входит 8 населенных пунктов: х.Александровский, х.Пятихатский, х.Финогеновский, х.Согласный, х.Красный, х.Новониколаевка, х.Семеновка, х.Неелинский.

На исследуемой территории развиты геологические и инженерно-геологические процессы, активации которых способствуют как природные факторы, так и хозяйственная деятельность человека.

Комплекс мероприятий по инженерной подготовке установлен с учетом функционального зонирования и планировочной организации территории сельского поселения. Сложные инженерно-геологические условия определили архитектурно-планировочную структуру и комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории.

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся:

- организация поверхностного стока;

- защита территорий от затопления, подтопления;

- понижение уровня грунтовых вод;

- борьба с оврагообразованием, эоловыми и оползневыми  процессами, селями; искусственное орошение и т.д.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в техническом отчете по инженерно-геологическим изысканиям ООО "ГеоАрхСтройПроект" в 2008 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- затопление;

- подтопление;

- потенциальное подтопление;

- заболачивание;

- боковая эрозия;

- наличие слабых грунтов в основании фундаментов;

- просадка грунтов;

- эоловые процессы, ветровая эрозия, аккумуляция;

- делювиальный снос;

- оползни, осовы, крип;

- сейсмичность.

Для района доминирующими опасными процессами, инженерные мероприятия по которым наиболее сложны и дорогостоящи, являются – подтопление, затопление, эрозионные и склоновые процессы и высокая сейсмичность.

Инженерно-геологические условия, согласно СП-II-105-97, соответствуют второй и третьей категории сложности.

Фоновая сейсмичность территории Усть-Лабинского  района  согласно карты  ОСР-97(А), СниП 11-07-87-2000* составит –7 баллов. На территории пойм рек и водораздельных пространствах, сложенных просадочными грунтами второго типа - категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно итоговая сейсмичность на пойме и таких водоразделах составит – 8 баллов, на остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 7 баллов.

При разработке генерального плана Александровского сельского поселения и х.Александровский учитывались рекомендации СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах", СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления" , СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов", а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочные решения.

На основании этих материалов предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышение благоустройства и санитарного состояния территории:

- Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории, в т.ч.:

- организация водостоков.

- Защита от опасных физико-геологических процессов:

- понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

- защита от подтопления и затопления;

- противоэрозионные мероприятия;

- защита от ветровой дефляции;

- берегозащита.

- Благоустройство водоемов.

- Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

Особые условия строительства: высокий уровень грунтовых вод,   подтопление пониженных участков.

На территориях общественного пользования предлагается выполнить планировку участков с подсыпкой понижений почвенно-растительным грунтом для озеленения и благоустройства за счет рекультивации на объектах строительства.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

Состав защитных сооружений на территориях следует назначать в зависимости от характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины им приносимого ущерба.

Защитные сооружения должны быть направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и запроектированы дополнительно на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории» для Александровского сельского поселения в М 1:25000 и х.Александровский в М 1:5000.

Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

Организация поверхностного стока

и улучшение санитарного состояния территории

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока и устройство сети водостоков.

Организация водостоков

Схемой инженерной подготовки территории намечено организовать поверхностный водосток по всей территории.

Организация полного и быстрого отвода поверхностного стока с застроенных и перспективных территорий является одним из важнейших элементов системы мероприятий по охране окружающей среды, благоустройству и инженерной подготовки местности.

Для отвода дождевых и талых вод с территории Александровского сельского поселения и х.Александровский настоящим проектом предусматривается следующее:

- строительство сетей ливневой канализации с учетом современного состояния населенных пунктов, входящих в границы проектируемого сельского поселения, и перспектив их развития;

- восстановление основных водоотводящих трактов;

- ремонт существующих водоотводящих каналов;

-строительство водопропускных сооружений на всех перекрестках с расходом, исключающим подтопление прилегающих площадей;

- планировка территории с подсыпкой в нужном объеме.

Рельеф проектируемой территории характеризуется сочетанием невысоких водораздельных плато с широкими, но неглубокими долинами степных рек и балок.

В пределах равнины выделяется аккумулятивный рельеф рек и их притоков и денудационно-аккумулятивный рельеф водораздельных пространств.

Согласно решениям разработанного генерального плана Александровского сельского поселения и х.Александровский на проектируемой территории предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием открытой сети водостоков на участках с уклонами, удовлетворяющими нормативным и устройством закрытой системы водоотвода на участках с уклонами меньше нормативных, в центральной части населенных пунктов, на территории промзон.

Водосборную и транспортирующую сеть рекомендуется выполнять в лотках или в земляном русле. Размеры сечения кюветов и лотков назначаются в соответствии с расчетным расходом дождевых вод, определяемых по СНиП 2.04.03-85.

Основными элементами водоотводящей сети приняты кюветы, расположенные с двух сторон уличных дорог. В зависимости от расхода они устраиваются в ж/б лотках соответствующего сечения или земляных. В местах пересечения открытой сети с дорогами устраиваются переезды.

При пересечении лотковой сети с существующими и проектируемыми коммуникациями, а также на углах поворота, при впадении лотка в лоток, резких изменениях уклонов поверхности земли устраиваются сооружения различного типа.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м.

Более точно глубину заложения, длину и местоположение водоотводных лотков необходимо определить отдельным рабочим проектом.

Согласно требованиям СНиП 2.06.15-86 в районах 1-2 этажной застройки внутриквартальные кюветы рекомендуется строить открытыми.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенного пункта рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники.

Проектом предусматривается отведение на очистные сооружения наиболее загрязненной части дождевых и талых вод с периодом повторяемости 0,05 года. При этом подвергается очистке наиболее концентрированная, по содержанию примесей большая часть стоков, формирующаяся при часто выпадающих мало интенсивных дождях, а также часть стока интенсивных ливней. Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям "Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами".

При открытой системе водоотвода поверхностных вод их очистку рекомендуется осуществлять в прудах отстойниках, размеры которых рассчитываются по СН 496-77 или применять локальные очистные сооружения полной заводской готовности "Свирь" производительностью до 500 л/с – для населенных пунктов с населением до 15-20 тыс. чел.

При большой площади водосборных бассейнов типы и мощности очистных сооружений и схемы систем водоотведения определяются расчетом, произведенным специализированной проектной организацией на стадии рабочего проекта.

Для уменьшения загрязненности поверхностного стока необходимо водосборную площадь содержать в надлежащем состоянии. Для этого необходимо:

– регулярно выполнять уборку территории;

– своевременно проводить ремонт дорожных покрытий;

– ограждать зоны озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия;

– исключение сброса в дождевую канализацию отходов производства.

Расчет общего стока дождевых вод с территории произведен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* по методу предельных интенсивностей и справочнику Карагодина, Молокова ″Отвод поверхностных вод с городской территории″, Москва. Стройиздат.

Расчетный расход дождевых вод в проектируемых границах Александровского сельского поселения составляет 12418 л/сек га, в том числе:

х.Александровский 3657  л/сек га:

- водосборный бассейн №1 - 26,0 га - 168,5 л/сек га;

- водосборный бассейн №2 - 32,8 га - 212,5 л/сек га;

- водосборный бассейн №3 - 24,0 га - 155,5  л/сек га;

- водосборный бассейн №4 - 23,0 га - 149  л/сек га;

- водосборный бассейн №5 - 49,0 га - 317,5  л/сек га;

- водосборный бассейн №6 - 32,0 га - 207,4  л/сек га;

- водосборный бассейн №7 - 43,3 га - 280,6  л/сек га;

- водосборный бассейн №8 - 39,6 га - 256,6  л/сек га;

- водосборный бассейн №9 - 52,4 га - 339,6  л/сек га;

- водосборный бассейн №10- 69,0 га - 447,1  л/сек га;

- водосборный бассейн №11- 78,3 га - 507,4  л/сек га;

- водосборный бассейн №12- 82,6 га - 532,2  л/сек га;

- водосборный бассейн №13- 12,8 га - 83 л/сек га.

х. Пятихатский         - 377 л/сек га;

х. Финогеновский    - 1132 л/сек га;

х. Согласный            - 1102 л/сек га;

х. Красный                - 2000 л/сек га;

х. Новониколаевка   - 1536 л/сек га;

х. Семеновский       - 392 л/сек га;

х. Неелинский         - 2222 л/сек га.

Расчет выполнен на 20 минут 2% обеспеченности.

На схеме инженерной подготовки, территория х.Александровский             (М 1:5000) в проектируемых границах разбита на 13 водосборных бассейнов, на схеме инженерной подготовки  Александровского сельского поселения М 1:25000 населенные пункты объеденены в один водосборный бассейн.

В каждом из них проектируются очистные сооружения дождевой канализации.

Очистные сооружения предназначены для очистки поверхностных стоков с доведением степени очистки до уровней ПДС, допускающих сброс стоков в водоприемники.

Основным водоприемником  водостоков являются  река Кубань с притоками Средний Зеленчук, Зеленчук-2-й,  балки и ложбины стока.

После очистки и отстоя, водостоки отводятся по рельефу в сторону рек.

На стадии разработки генплана поселения в соответствии со СНиП II-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов, площадок очистных сооружений и сооружений инженерной защиты от неблагоприятных природных факторов. Места их расположения и мощности уточняются на стадии рабочих проектов.

Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации. Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть.

В х.Александровский водосточную сеть закрытого типа рекомендуется предусмотреть в центральной части.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Для разгрузки ливневой канализации и уменьшения подачи воды на очистные сооружения при больших расходах дождевого стока перед очистными сооружениями устраиваются разделительные камеры. Они делят поток на 2 части:

- наиболее чистая направляется в водоем без очистки;

- загрязненная подается на очистные сооружения.

С целью уменьшения и выравнивания расходов, поступающих на очистные сооружения, при необходимости устанавливаются регулирующие емкости.

В качестве регулирующих емкостей можно использовать существующие пруды, не являющиеся источником питьевого водоснабжения и не используемые для купания и спорта.

Согласно "Техническим указаниям по проектированию и строительству дождевой канализации", с небольших селитебных территорий, допускается сбрасывать  поверхностный сток без очистки.

Загрязненная часть воды, пройдя стадию очистки на очистных сооружениях, отводится в водоприемник.

Размеры очистных сооружений принимаются расчетом, согласно СНиП 2.04.03-85.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям ″Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами″. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод является настоятельной необходимостью.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

К таким мероприятиям можно отнести укрепление берегов рек,  расчистку дна рек и каналов, террасирование береговых бортов и прибрежных склонов, устройство дамб обвалования, строительство ливневой канализации, агролесомелиорацию.

Повышение гребня дамб обвалования над расчетным уровнем воды водных объектов необходимо определять в зависимости от класса защитных сооружений и с учетом требований СНиП 2.06.05-84.

Защита от опасных физико-геологических процессов

Неблагоприятными факторами, приводящими к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков, а также к загрязнению поверхностных вод являются: интенсивная застройка окраин, прокладка трубопроводов (газовых, канализационных и др.), прокладка автомобильных и железных дорог, сбросы недостаточно очищенных вод.

Влияние на природную геологическую среду оказывает техногенное воздействие – трассы коммуникаций, линии электропередач, водопроводы.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозионные свойства.

Территория Александровского сельского поселения по комплексу природных условий (подтопление территорий, наличие просадочности грунтов I типа по просадочности) соответствует II категории инженерно-геологических условий (СП II-105-97, часть I, приложение Б).

Основными факторами, осложняющими строительство, являются: наличие просадочности грунтов, подтопление пониженных участков поверхности, затопление, заболачивание, экзогенные геологические (склоновые) процессы, повышенная сейсмичность.

По данным технического отчета населенные пункты Александровского сельского поселения расположены в инженерно-геологических таксонах IV-5-а, IV-2-б, VI-3-б,  VI-3-в.

Территория пойм рек горного типа и оврагов

(инженерно-геологический таксон - IV-5-а) – характеризуется сложными инженерно-геологическими условиями, требующими инженерной защиты  до массового строительства со значительными капиталовложениями (окрашено в красный цвет). На этой территории негативными процессами являются: подтопление, затопление в паводки в прирусловой части, застой поверхностных вод, заболачивание, боковая эрозия, сейсмичность, агрессивность подземных вод и грунтов. Необходимы следующие мероприятия: дренаж, берегозащита, гидроизоляция и гидрофобизация фундаментов, антисейсмические мероприятия, возведение искусственных оснований, и др. На данной территории расположены х.Пятихатский (частично), х.Финогеновский, х.Согласный, х.Красный, х.Новониколаевка, х.Семеновка, х.Неелинский.

(инженерно-геологический таксон - IV-2-б, IV-3-в, IV-3-г) – характеризуется сложными инженерно-геологическими условиями, требующими инженерной защиты  до массового строительства со значительными капиталовложениями (окрашено в красный цвет), так как это территория оврагов и балок, где вмешательство при строительстве может активизировать эрозионные процессы. Кроме того необходимо учитывать просадку грунтов в отвершках оврагов, соорудить дренаж, расчищать русла, произвести гидроизоляцию фундаментов, антисейсмические мероприятия и т.д. На данной территории расположены х.Александровский (частично), х.Пятихатский (частично).

Территория вторых  надпойменных террас

- (инженерно-геологические таксоны - VI-3-б) - территория условно благоприятна для строительства (окрашено в желтый цвет), так как подземные воды расположены на глубине от 2.0 до 5.0м, т.е. это территория потенциального подтопления.  Это территории с одинаковыми грунтовыми условиями, т.е. с распространением просадочных грунтов. Рекомендуется гидроизоляция и гидрофобизация фундаментов, учет просадки и антисейсмические мероприятия.

- (инженерно-геологические таксоны -  VI-3-в) - территория  благоприятна для строительства (окрашено в зеленый цвет), так как подземные воды расположены на глубине более 5.0м, т.е. это территория не подтопляемая, но распространены просадочные грунты первого типа.  Рекомендуется учет  просадки и антисейсмические мероприятия.

На данных территориях расположен х.Александровский.

К наиболее существенным неблагоприятным процессам на исследуемой территории следует отнести просадку эолово-делювиальных отложений на глубину до 12.0 м. (I тип просадочности).

Определенное негативное влияние оказывают: подтопление и затопление территории, процессы линейной эрозии склонов и инфильтрационно-гравитационные на уступе первой надпойменной террасы, приводящие к развитию оврагов и оползней.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты территории населенных пунктов Александровского сельского поселения и х.Александровский от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет наличия оползневых территорий и оврагов с их подробной характеристикой и наличием уже осуществленных противооползневых мероприятий и выделением наиболее опасных в оползневом отношении территорий; на предмет заиливания дна водоприемника, подтопления территорий и наличием уже осуществленных мероприятий и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

Согласно п. 4.1.4 СНиП 11.02.96 при изысканиях на оползне- и обвало-опасных склонах необходимо устанавливать типы и подтипы склоновых процессов по механизму смещения пород, условия их возникновения и характер проявления.

Основные типы склоновых процессов: эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков; гравитационные (оползни, крип, обвалы).

2. Разработка проектов регулирования русел рек, с защитой от подтопления пойменных территорий Александровского сельского поселения и х.Александровский с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности), в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита от затопления и подтопления″.

3. Учет повышенной сейсмичности, определенной во ″Временной схеме сейсмического районирования Северного Кавказа″, 1994 г. при строительстве новых зданий и сооружений и усилении конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

4. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений и усилении конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана Александровского сельского поселения и х.Александровский в данном проекте предусматриваются следующие мероприятия:

- дренирование территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод;

- противоэрозионные мероприятия;

- защита от подтопления и  затопления пойменных территорий;

- противооползневые мероприятия;

- устранение просадочных свойств грунтов;

- защита от ветровой дефляции;

- мероприятия по берегоукреплению;

- благоустройство водоемов;

- агролесомелиорация.

Дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод

На территории Александровского сельского поселения и х.Александровский наблюдается повышенное стояние грунтовых вод, в основном в пониженных местах пойме рек, ложбинах стока. В период выпадения обильных осадков имеет место образование верховодки, которая способствует подтоплению территории и снижению ее инженерных и санитарных свойств.

Проектом предложена расчистка рек, каналов, балок, агролесомелиорация, обвалование прибрежной территории.

Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. Выпуск дренажных вод можно предусмотреть в ливневые коллекторы.

Необходимо перечисленные работы выполнить на стадии рабочих проектов.

Противоэрозионные мероприятия

Эрозионно-акккумулятивные процессы временных водотоков

Выделяется два типа временных водотоков.  Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие  атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории района имеют развитие оба этих типа водной эрозии.

Площадной смыв является начальной стадией развития водной эрозии, происходит на склонах крутизной от 2°-3° и характеризуется смыванием рыхлых пород без следов линейного размыва. Смыву подвергается в основном, гумусированный слой почвы и  почвенный горизонт А.

Основными причинами развития этого вида эрозии являются талые воды и ливневые осадки, а также распашка склонов, причем техногенные факторы являются основными. В результате смыва в днищах балок и лощин образуются намывные делювиальные шлейфы.

Ливневой характер дождей и неорганизованный поверхностный сток на территории способствуют интенсивному развитию эрозии. Она проявляется как в руслах постоянных водотоков, так и в сухих руслах временных. Очень быстро на территории вырабатываются каналы стока различной глубины.

Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины, промоины, овраги и балки. Промоины и небольшие рытвины, образовавшиеся на склонах в результате струйчатого размыва, при благоприятных условиях могут дать начало образованию оврагов. Овраги развиваются на склонах, сложенных слабосвязанными рыхлыми отложениями: глинами, супесями, суглинками, особенно лессовидными.

В развитии оврагов выделяются 4 стадии. На первой стадии образуются промоины, рытвины, понижения, глубиной до 30-50 см, реже до 1м с крутыми или отвесными бортами. Такие формы микрорельефа могут возникнуть в течение одного дождя.

Во вторую стадию происходит врезание оврага в склон своей вершинной частью и его рост в длину и глубину. Глубина оврага достигает 10-25м, склоны по-прежнему крутые и активно разрушаются. На этой стадии овраги часто бывают висячими – врезанными в склоны основной долины.

В третьей стадии происходит выравнивание  продольного профиля оврага, то есть его устье достигает местного базиса эрозии, при этом происходит его дальнейшее углубление и расширение. Склоны оврага остаются крутыми и обрывистыми, но в подошве начинает образовываться овражный пролювий и делювий, который быстро покрывается растительностью.

В четвертую, заключительную стадию развития дальнейший рост и углубление оврагов прекращается, овраг начинает расширяться за счет разрушения и выполаживания склонов до угла естественного откоса данных пород. Продукты размыва накапливаются на дне оврага, выположенные склоны быстро зарастают и овраг превращается в балку.

Новое оживление процессов оврагообразования может произойти при нарушении естественного  равновесия, прежде всего, при понижении базиса эрозии или увеличении количества осадков. При этих условиях в дно балки часто врезаются донные овраги, а на склонах образуются береговые овраги. Таким образом, овражное расчленение может вторично накладываться на более древние эрозионные формы.

В целом, подверженность территории района эрозии временных водотоков можно расценивать как низкую.

Помимо площадного смыва, существует струйчатый смыв, происходящий по небольшим , непостоянным мигрирующим промоинам, с глубиной вреза 10-30 см. При струйчатом смыве размываются гумусированный слой и почвенные горизонты А и В. При ненарушенном растительном покрове площадной и струйчатый смыв практически не проявляется. Эти явления возникают на распаханных склонах, а также по проселочным дорогам, пересекающим эти склоны.

Основная часть территории относится к потенциально подтопляемой. Поэтому рекомендуется учесть опыт строительства и эксплуатации зданий, возведенных на лессовидных суглинках в аналогичных гидрогеологических условиях при разработке проекта противодеформационных мероприятий, предотвращающих подтопление, возникающее чаще всего по техногенным причинам (утечка из коммуникаций, перепланировка территории и др.).

Боковая эрозия. Береговые эрозионные процессы подразделяются на три степени активности - интенсивную, умеренную и слабую, взависимости от темпов отступания эрозионных берегов. При наличии количественных данных,  к интенсивной отнесена эрозия со скоростью более 1м/год, к умеренной – 0.1-1.0 м/год, к слабой менее 0.1м/год. Скорость размыва берегов определяется, в основном, скоростью течения и прочностью пород.

Боковая эрозия р. Кубани и р. Зеленчук является значимым экзогенным процессом на территории работ. По интенсивности развита, в основном, средняя и слабая боковая эрозия. Наиболее интенсивно размываются голоценовые отложения, отличающиеся повышенной песчанистостью.

На карте инженерно-геологического районирования территории показаны участки берега, подверженные боковой эрозии.

Река Кубань  вплотную подходит к склону лессовой равнины и размывает его подошву. Здесь боковая эрозия выступает как фактор активизации эрозионных оползней развитых на склоне.

В связи с этим проектом предусмотрено выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русла балок, профилирование и укрепление подрезанных склонов, регулирование стока поверхностных и дождевых вод.

Для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища балок необходимо выполнить берегоукрепительные работы, а именно:

- профилирование откосов с их укреплением;

- профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод;

- укрепление берегов левобережья реки Кубань и берегов реки Зеленчук, каналов, балок одерновкой или сеткой Макмат с посевом многолетних трав;

- укрепление берегов правобережья реки Кубань габионными матрацами;

- укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Защита от подтопления и затопления

Подтопление и затопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом.

Основной источник питания подземных вод – атмосферные осадки. Лишь на сравнительно ограниченных участках существенную роль в питании подземных вод приобретает подток из нижележащих водоносных горизонтов и из поверхностных водотоков (в период паводков), а также из поверхностных водоемов.

Уровень грунтовых вод тесно связан с уровнем воды в реках. В период паводков уровень грунтовых вод поднимается до глубины 1,0-3,0 м, а на участках замкнутых понижений грунтовые воды выходят на поверхность.

В связи с низкой фильтрационной способностью грунтов, понижение уровня грунтовых вод происходит значительно медленнее, чем падение и подъем воды в реке. Поэтому, в период паводков на участках, прилегающих к реке, уровень грунтовых вод несколько выше, чем на остальной территории. В это время создается уклон зеркала грунтовых вод от реки. В меженный период происходит обратный процесс.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

Процесс подтопления в зависимости от его развития по территории может носить: объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной характеры.

В зависимости от источников питания выделяют три основных типа подтопления: градостроительный (городской), гидротехнический и ирригационный.

На основании имеющихся архивных материалов представлен анализ факторов и причин подтопления изученной территории.

Причинами подтопления являются несколько факторов:

Техногенные:

зарегулирование рек;

сооружение искусственных прудов;

утечки из водонесущих коммуникаций;

барражный эффект дорог, отсутствие водопропускных сооружений;

изменение влажностного режима в местах плотной застройки, т.е. уменьшение испарения влаги под зданиями и сооружениями;

Естественные:

близкое залегание водоупорных грунтов;

низкие фильтрационные свойства грунтов;

заиление русел и тальвегов ложбин стока;

реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре.

В  районе к таким площадям отнесены территории пойм рек, оврагов и балок, передовые части надпойменных террас.

На карте инженерно-геологического районирования выделена  территория потенциального подтопления, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2.0 до 5.0 м по среднемноголетним наблюдениям. На этой территории в обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности.

В прибрежной полосе рек и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, развивается заболачивание.

Затопление территории поверхностными водами распространено  вблизи русла рек, балок, ложбинах стока и замкнутых понижениях во время паводков.

Заболачивание наблюдается в пониженных местах рельефа, прибрежной части рек,  балок.

Причинами заболачивания являются недостаточные уклоны рельефа, слабые фильтрационные свойства глинистых грунтов.

На территории Александровского сельского поселения и х.Александровский подтопление и затопление отмечено в пойменной части рек и притоков,  устьях оврагов.

Защита от подтопления должна включать:

-локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

-водоотведение;

-утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

-систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты должна быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений.

Она включает дренажи (кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий), противофильтрационные завесы и экраны.

Инженерная защита от затопления включает:

- расчистку заиленного русла рек и устьев балок;

-ремонт водопропускных сооружений;

-регулирование стока поверхностных вод.

Для ликвидации подтопления и затопления жилой зоны населенных пунктов Александровского сельского поселения проектом рекомендуются следующие мероприятия:

- восстановление естественных водотоков внутри застроенной и застраиваемой территориях, очистка от камыша, сорной растительности и завалов;

- строительство сети ливневой канализации с необходимыми очистными сооружениями;

- планировка территории с подсыпкой в нужном объеме;

- строительство водопропускных сооружений на всех искусственных и естественных переездах с расходом, исключающим подтопление прилегающих площадей;

- увязка сети водоотведения данного участка с общей схемой защиты от подтопления в регионе.

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка.

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

Основания сооружений, возводимых на площадках сейсмичностью 7,8  баллов, должны проектироваться с учетом требований СНиП II-7-81* и СНКК  22-301-2000* (Строительство в сейсмических районах Краснодарского края).

В целях защиты от подтопления и затопления пойменных территорий проектом кроме вышеперечисленных предусматриваются мероприятия по расчистке и регулированию русла  балок и реки, создание уклона русла, расчистка существующих водопропускных труб или замена их в случае необходимости.

На заболоченных участках необходимо выполнить дренаж и после осушения посадить влаголюбивую растительность (биодренаж).

Противооползневые мероприятия

Река Кубань с притоком р. Зеленчук  вплотную подходит к склону лессовой равнины и размывает его подошву. Здесь боковая эрозия выступает как фактор активизации эрозионных оползней развитых на склоне.

Оползни развиты на высоком правобережном склоне. Пораженность разновозрастными оползнями на некоторых участках склона достигает 20-30%. Развиты преимущественно блоковые и блоково - консистентные фронтальные или циркообразные оползни и оползни-оплывины. Наиболее крупные фронтальные блоковые оползни шириной более 200м, приурочены к склону.

Мелкие фронтальные оползни и оползни-оплывины  развиты преимущественно по бортам оврагов и в подошве склона. Образование их связано со стадиями активности оврагов и с боковой эрозией р. Кубани.

Крип развит практически по поверхности всего склона, а также на бортах оврагов. Крип также является фактором образования оползней-оплывин.

Суффозия развита на поверхности склона в лессовидных суглинках. Суффозия способствует возникновению и росту оврагов.

Оползневыми склонами или благоприятными к оползанию можно назвать эрозионные уступы древних террас, с углом наклона более 5 градусов. Смещению подвержен, в основном, почвенно-растительный слой и верхняя наиболее увлажненная часть делювиального покрова. Оплывины образуются как оползни второго порядка на более крупных блоково-консистентных смещениях.

Оползневые территории застроены, на них проведены те или иные противооползневые мероприятия, которые не всегда оказались эффективными.

На освоенных оползневых территориях, на которых по каким-то причинам защита не выполнена или выполнена недостаточно, предусмотреть осуществление полного комплекса противооползневых мероприятий в составе:

- отвода напорных вод путем строительства дренажей (дренажных штолен, прорезей, арочных контрфорсных и пр. разгрузочных скважин в основании склонов);

- отвода поверхностных вод;

- агролесомелиорации.

Строительство удерживающих сооружений может быть выполнено в зависимости от категории оползней.

Освоение территорий необходимо производить после детального изучения оползней с точным определением их строения и динамики каждого блока и каждого яруса.

Оползни IV категории самые простые, обычно не вызывают сложностей при освоении.

Достаточно выполнить поверхностный водоотвод, террасирование. Иногда построить невысокие подпорные стены – бутовые или железобетонные, выполнить агролесомелиорацию.

На данной стадии подсчитать объемы оползневых территорий, занятых под вновь проектируемые жилые и прочие массивы, не представляется возможным и будет произведено на последующих стадиях проектирования.

В данном проекте защитными мероприятиями являются:

- правильная организация стока дождевых и талых вод, не допускающая поступление их на оползневые склоны;

- правильная организация сети фекальной канализации, водопровода и других сооружений, связанных с хранением запасов воды, обеспечивающая невозможность утечки воды и обводнение склонов;

- организация постоянно действующих противооползневых станций для наблюдения за состоянием поверхности оползневых склонов и процессов, происходящих в их глубине;

- максимально использовать территории оползневых склонов для посадки деревьев и кустарников и приспосабливать для прогулок и отдыха населения; при озеленении склонов не следует делать загущенную посадку деревьев и кустарников для нормального проветривания склонов и предотвращения их переувлажнения;

- фундаменты при строительстве объектов выполнять свайными, способом забуривания (во избежание динамических нагрузок и сотрясений запрещается применение копра для забивки свай);

- здания и сооружения вписывать в рельеф, без срезки пластов земли на склонах. Укрепление склонов с посевом трав предохранит горные породы от выветривания.

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом  водопользования.

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

Укрепление склонов  посевом трав предохранит от выветривания.

Устранение просадочных свойств грунтов

Из специфических грунтов на территории изысканий распространены

просадочные грунты.

Просадочные грунты обособлены при проектировании потому, что основания, сложенные просадочными грунтами, должны проектироваться с учетом их особенности, заключающейся в том, что при повышении влажности выше определенного уровня они дают дополнительные деформации просадки от внешней нагрузки или от собственного веса.

Грунтовые условия площадок, сложенных просадочными грунтами, в зависимости от возможности проявления просадки грунтов от собственного веса подразделяются на два типа:

I – тип – грунтовые условия, в которых возможна в основном просадка от внешней нагрузки, а просадка от собственного веса отсутствует или не превышает 5см;

II – тип грунтовые условия, в которых, помимо просадки грунтов от внешней нагрузки, возможна их просадка от собственного веса и размер ее

превышает 5см.

На площади работ выделены грунты первого и второго типа грунтовых условий по просадочности.

ИГЭ- 5 – суглинки легкие, пылеватые, твердые, просадочные. Распространены локально  до глубины 2.0 м. Первый тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 90 кПа.

ИГЭ - 9 – супеси твердые, просадочные. Второй тип грунтовых условий по просадочности. Залегают до глубины – 6.0-8.0м. Фациально замещаются  суглинками просадочными. Просадка от собственного веса составляет – 13.7см (по архивным материалам ЗАО «СевКавТИСИз»).

ИГЭ-10 – суглинки легкие, твердые, пылеватые, просадочные. Распространены до глубины 8.0-15.0 м. В этих интервалах залегают погребенные почвы, мощностью до 2.0м. II тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 55 кПа. Просадка от собственного веса составляет 17.1 см

ИГЭ-11 – суглинки тяжелые, твердые, пылеватые, просадочные. Распространены до глубины 8.0-12.0 м. I тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 100 кПа. Просадка от собственного веса и под нагрузками не превышает 5см.

Кроме того, просадочными свойствами обладают почвы, залегающие выше описанных грунтов.

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III.

Защита от ветровой дефляции

Эоловые процессы, дефляция на проектируемой территории наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и штормовые западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Мероприятия по берегоукреплению

Берегоукрепительные работы рек, балок, прудов необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища. Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

Реки в своем течении имеет незначительный продольный уклон русла. Необходимо выполнить расчистку дна от ила, наносов, создать уклон.

После рекультивации (при застройке новых жилых массивов), вывоз грунта рекомендуется направить на берега рек, для благоустройства набережных, устройство прогулочных, пляжных и спортивных зон, для улучшения санитарно-гигиенических условий для отдыхающих и повышения уровня благоустройства в прибрежной части.

Берегоукрепительные работы необходимо предусмотреть  откосными плитами с подпорными стенками в прогулочных зонах и одерновкой и посевом трав по берегам рек, балок, озер, а так же посадкой по берегам рек, балок, озер деревьев, кустарников. Борта реки Зеленчук и левый берег реки Кубань укрепить одерновкой или сеткой Макмат, правый берег реки Кубань закрепить габионными матрацами.

Крепление берега габионными матрацами (тип1)

Конструкция берегоукрепления выполняется из габионных матрацев толщиной 300 мм ОСТ 10323-2003. Габионные матрацы укладываются на спланированное основание, покрытое синтетическим полотном геотекстиль или аналогичным ему, для предотвращения суффозии грунта подстилающего слоя. Под геотекстилем предусмотрена гравийно-песчаная подготовка толщиной 20 см.

Заполнитель: камень (окатанный или рваный), щебень или галька должны быть из изверженных или осадочных пород объемным весом 1,8-2,1 т/м, морозостойкостью не менее F 200, коэффициентом размягченности  0,90, удельным водопоглощением 5-7% по весу. Максимальный диаметр фракций должен быть не более 2/3 высоты матраца.

Размер фракции заполнителя (камня, щебня, гальки) укладываемого в верхний слой габионного матраца должен быть не менее 1,2 размера ячеек сетки. Верхний слой заполнителя должен выступать из ячеек сетки, что защитит проволоку сетки от истирания.

Ниже НПУ предусмотрено устройство каменного крепления с толщиной камня 70 см. Под каменным креплением предусмотрена отсыпка гравия толщиной 50 см.

По верху крепления устраивается дорога с гравийным покрытием, предназначенная для обслуживания и ремонта в период эксплуатации.

Крепление берега каменной наброской и  габионными

ящиками системы Террамеш (Тип 2)

Тип берегоукрепления  определялся с учетом глубины русла р. Кубани, очертания берега, использования защищаемой территории, особенностей развития руслового процесса.

Крепление откоса, подверженного воздействию воды предусмотрено каменной наброской (d=0,2-0,7 м) толщиной 1,0 м.

Для уменьшения площади, занимаемой берегоукреплением, в верхней части берегового откоса предусмотрено ступенчатое берегоукрепление из габионных ящиков системы Террамеш. Это сетчатый контейнер из металлической сетки двойного кручения в форме параллелепипеда с армирующей нижней панелью, заполняемый каменными материалами. Зерновой состав каменного материала должен быть более 1,3 номинального размера ячейки сетки.

По верху крепления устраивается дорога с гравийным покрытием, предназначенная для обслуживания  и ремонта в период эксплуатации.

Благоустройство водоемов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное.

Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью, незарегулированный сток атмосферных вод с прилегающей территории, затопление пониженных участков - все эти причины требуют мероприятий по благоустройству.

Прибрежные территории рекомендуется спланировать с одновременной подсыпкой грунтом пониженных участков и устройством общественных мест отдыха. Предусматривается благоустройство прогулочных связей, озеленение. На данных участках при строительстве необходимо выполнить дополнительные меры по инженерной защите зданий и сооружений по отдельному проекту.

Инженерная подготовка планируемой территории предусматривает целый ряд мероприятий по благоустройству водоемов. К ним относятся:

- регулирование русла;

- расчистка, углубление дна, профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- вертикальная планировка территории и организация поверхностного стока;

- дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, устройство удобных подъездов и подходов к воде;

- подсыпка дамб, замена труб большего диаметра (при необходимости), прочистка существующих труб.

В случае засыпки временных водотоков необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов поселения, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха.

В зоне реконструкции при устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т. д. максимально сохранять зеленые насаждения.

Проектируемая система зеленых насаждений определяется в соответствии с архитектурно-планировочным решением, а также существующими зелеными насаждениями.

Проектируемая система зеленых насаждений будет играть огромную роль в обеспечении наиболее оптимальных условий жизни и отдыха.

Зеленые насаждения общего пользования выполняют основные функции: санитарно-гигиеническую, рекреационную, а также являются местом развлечений. Кроме того, зеленые насаждения используются в качестве метода борьбы с оползневыми и эрозионными явлениями.

Система зеленых насаждений будет состоять из:

- зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

- лесопарков;

- зеленых насаждений специального насаждения;

- зеленых насаждений ограниченного пользования.

Насаждения общего пользования являются основным ядром проектируемой системы. Проектируемая система четко увязана с общей структурой застройки.

Все существующие насаждения общего пользования сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации должны быть включены: посев многолетних трав, посадка деревьев, кустарников и специальных пород деревьев, выполняющих функции защиты природных ландшафтов.

В комплексе мероприятий по охране и рациональному использованию водоемов одним из главных является регулирование их стока.

Среди многих факторов, влияющих на сток, особое значение имеет водоохранная растительность. Она обеспечивает интенсивное поглощение почвой талых и дождевых вод, перевод их из поверхностного стока в грунтовой, что способствует удлинению стока за счет периода его поступления в водоемы, устраняет бурные наводнения весной, создает полноводность водоемов в межень и предохраняет их от обмеления и заиления. Лесные и парковые насаждения по берегам водоемов благодаря своей кальматирующей способности наиболее полно проявляют почвозащитное, берегоукрепительное и водоохранное влияние.

На пойменных участках с высоким стоянием грунтовых вод и даже покрытых тонким слоем воды необходимо производить посадку влаголюбивых растений (биодренаж) – ольхи, особых сортов ивы, камыша, тростника и др.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* ″Планировка и застройка городских и сельских поселений″.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями, и СНиП III-10-75 ″Благоустройство″.

Особые условия строительства

Во время землетрясения, особенно сильной мощности, значительно ухудшается устойчивость зданий и сооружений и возникает возможность разрушений, представляющих опасность для жизни человека.

Построенные в прежние годы здания и сооружения рассчитаны на сейсмичность 6 баллов. Это обстоятельство создает опасность возникновения аварийной ситуации и требует проведения дополнительных мероприятий не только по усилению конструкций зданий и сооружений, но и более усиленной защите от процессов плоскостной эрозии.

При проектировании объектов в Александровском сельском поселении и х.Александровский следует руководствоваться СНиП 22-01-95 и СНиП 11-7-81.

Строительство новых зданий и сооружений в районах с повышенной сейсмичностью должно осуществляться с учетом требований СНиП.

При освоении территории для целей строительства на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

При производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций (грунтовые воды средне- и сильноагрессивны к бетонам на портландцементе и неагрессивны к сульфатостойким цементам).

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

- высокий уровень стояния грунтовых вод;

- подтопление и затопление пониженных участков рельефа;

- просадка грунтов;

В связи с чем, на территории Александровского сельского поселения и х.Александровский необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Балл сейсмичности на территориях, расположенных в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен.

Заключение и рекомендации по строительству

На основании технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям установлено, что основная часть территории перспективного развития Александровского сельского поселения пригодна под застройку.

Ведение строительства на отдельных площадях возможно при условии выполнения мероприятий, снижающих неблагоприятные физико-геологические процессы.

При строительстве на территории Александровского сельского поселения и х.Александровский необходимо соблюдать следующие рекомендации:

- минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы, но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8м;

- в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

- почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

- все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов″;

- инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

- здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* ″Строительство в сейсмических районах″ и ТСН 22-302-2000 ″Строительство в сейсмических районах Краснодарского края″;

- при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей - по отдельному рабочему проекту;

- в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

- все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением ″Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов″;

- во всех случаях учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

- закрепление грунтов по методу «Геокомпозит» позволяет повысить прочностные и деформационные свойства, а коэффициент фильтрации уменьшить в десятки-сотни и даже тысячу раз, тем самым решая актуальные проблемы современных городов и поселков.

- метод армирования грунтового массива основан на управляемом инъектировании расчетных объемов твердеющих растворов по специально рассчитанной объемно-планировочной схеме. Инъектирование спецрастворов производится при давлениях значительно превышающих прочность грунтов. Вследствие этого при таком инъектировании происходит гидроразрыв грунтов в массиве. При этом трещины его заполняются раствором, формируя при затвердевании прочный, хаотичный внутримассивный каркас. Не извлекаемые инъектора, выполняют роль свай, создавая тем самым единое монолитное основание на заданной глубине. В состав инъекционного раствора могут входить в различных пропорциях такие материалы как цемент, песок, глина, жидкое стекло и т.д., в целом называемые после схватывания «цементным камнем»;

- при проектировании оснований, сложенных набухающими грунтами, следует учитывать возможность: набухания этих грунтов за счет подъема уровня подземных вод или инфильтрации, увлажнения грунтов производственными или поверхностными водами; набухания за счет накопления влаги под сооружениями в ограниченной по глубине зоне вследствие нарушения природных условий испарения при застройке и асфальтировании территорий (экранирование поверхности); набухания и усадки грунта в верхней части зоны аэрации за счет изменения водно-теплового режима (сезонных климатических факторов); усадки за счет высыхания от воздействия тепловых источников.

- для устранения свойств набухания  должны предусматриваться следующие мероприятия:

- водозащитные мероприятия;

- предварительное замачивание основания в пределах всей или части толщи набухающих грунтов;

- применение компенсирующих песчаных подушек;

- полная или частичная замена слоя набухающего грунта ненабухающим;

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

5.6. Инженерное оборудование территории

5.6.1. Водоснабжение и канализация

Настоящей частью проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации населенных пунктов Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края на стадии генерального плана.

В состав муниципального образования Александровское сельское поселение входят: х.Александровский, х.Пятихатский, х.Согласный, х.Неелинский, х.Красный, х.Финогеновский, х.Семеновка, х.Новониколаевка.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты на основании задания на проектирование, справок и схем существующего водоснабжения, выданных заказчиком, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке проекта, и в соответствии со следующими действующими нормативными документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием (к СНиП 2.04.03-85) «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- ГН «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования» (ГН 2.1.5.689-89);

- МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

Инженерно-геологические условия

Геологическое строение территории обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы, распространенные с поверхности:

- голоценовые аллювиальные отложения (aQIV);

- голоценовые пролювиально-делювиальные отложения (pdQIV);

- голоценовые аллювиально-делювиальные отложения (adQIV);

- голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные (dQIII-IV);

- верхнеплейстоценовые покровные эолово-делювиальные (vdQIII);

- верхнеплейстоценовые аллювиальные (aQIII);

- среднеплейстоценовые аллювиальные отложения (aQII);

- нижнеплейстоценовые аллювиальные отложения (aQI).

Аллювиальные  отложения (aQIV) распространены в поймах рек и представлены крупнообломочными грунтами: гравийными, галечными и песчаными с различными заполнителями на высоких пойменных террасах, а на севере  в степных реках глинами и суглинками с гнездами песка.

Аллювиально-делювиальные отложения (adQIV) распространены с поверхности на поймах рек в виде покровных отложений и представлены суглинками непросадочными и глинами с включениями гравия, гальки, песка.

Пролювиально-делювиальные отложения (pdQIV) распространены в балках и представлены крупнообломочными грунтами, хорошо и плохо окатанными, с песчаным и суглинистым заполнителями  на высоких пойменных террасах и суглинками в степной зоне территории.

Голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные отложения (dQIII-IV) являются покровными для склонов балок и эрозионных уступов, представлены глинами и суглинками

Верхнеплейстоценовые эолово-делювиальные покровные отложения (vdQIII) распространены на надпойменных террасах. Они перекрывают верхнее-средне- и нижнеплейстоценовые аллювиальные отложения. Представлены они супесями, суглинками просадочными и непросадочными. Общая мощность плейстоценовых отложений колеблется от 2,0 до 10,0 м.

Верхнеплейстоценовые среднеплейстоценовые и нижнеплейстоценовые аллювиальные отложения (aQIII, aQII, aQI) залегают под покровными эолово-делювиальными отложениями на надпойменных террасах. Верхнеплейстоценовые отложения (aQIII) развиты на  первой надпойменной террасе. Они представлены аллювиальными галечниками с валунами и глинисто-песчаным заполнителем, и песками с включением гравия. Среднеплейстоценовые аллювиальные  отложения (aQII) распространены под покровными на второй надпойменной террасе. Литологически среднеплейстоценовый аллювий состоит из галечника с гравием и валунами, с песчано-глинистым заполнителем. Реже присутствуют пески, супеси и глины. Мощность среднеплейстоценовых отложений 5,0–25,0 м. Нижнеплейстоценовые аллювиальные  отложения (aQI) распространены под покровными на третьей надпойменной террасе, также представлены крупнообломочными грунтами.

Под четвертичными отложениями залегают породы неогеновой системы (апшеронские и куяльницкие слои), представленные глинами песками, галечниками.

Фоновая сейсмичность территории Усть-Лабинского района согласно карты ОСР-97(А), СниП 11-07-87-2000* составит – 7 баллов. На территории пойм рек и водораздельных пространствах, сложенных просадочными грунтами второго типа - категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно итоговая сейсмичность на пойме и таких водоразделах составит – 8 баллов, на остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 7 баллов.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 2,0 до 1,5 м. Подземные воды, обладающие агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям, распространены локально.

Водоснабжение

В настоящее время существующее население х.Александровский Усть -Лабинского района снабжается водой от 2-х артезианских скважин №2315, №5032.

Население х.Красный снабжается водой от 2-х артезианских скважин №3196, №7266.

Население х.Согласный снабжается водой от артезианской скважины №1868.

Население х.Финогеновский снабжается водой от артезианской скважины №3191.

Население х.Пятихатский снабжается водой от артезианской скважины №5034.

По остальным населенным пунктам справок по источникам водоснабжения не предоставлено.

Источником питания являются подземные воды.

Существующие водопроводные сети тупиковые, выполнены из разных материалов: сталь, чугун, асбестоцемент и полиэтилен, Ø50-100 мм.

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Существующее положение

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Проектируемое водоснабжение

Расчетное водопотребление принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний СНиП 2.04.02-84* с учетом существующей застройки.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения населенного пункта с учетом пожаротушения.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблице 27 – 34. Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

х.Александровский

Q = 620,43 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 720,56 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 771,75 м3/ сут – на расчетный срок.

х.Пятихатский

Q = 38,09 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 40,95 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 40,95 м3/ сут – на расчетный срок.

х.Согласный

Q = 170,67 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 196,88 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 220,50 м3/ сут – на расчетный срок.

х.Неелинский

Q = 123,79 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 133,09 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 133,09 м3/ сут – на расчетный срок.

х.Красный

Q = 239,89 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 267,75 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 291,38 м3/ сут – на расчетный срок.

х.Финогеновский

Q = 49,08 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 52,76 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 52,76 м3/ сут – на расчетный срок.

х.Семеновка

Q = 108,78 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 116,94м3/ сут – на первую очередь.

Q = 116,94 м3/ сут – на расчетный срок.

х.Новониколаевка

Q = 95,59 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 102,77 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 102,77 м3/ сут – на расчетный срок.

Для обеспечения водой населения на расчетный срок предусматривается строительство узла водозаборных сооружений для жилой зоны :

для х.Александровский производительностью 800 м3/сут в составе:

- резервуаров для хранения хозпитьевого- противопожарного запаса воды -2шт;

- фильтров-поглотителей -2шт;

- насосной станции II подъема с установкой водоподготовки;

- существующих реконструируимых артскважин -2шт

- проектируемой  артскважины;

- трансфоматорной;

- проходной с АБК.

для х.Пятихатский производительностью 50 м3/сут в составе:

- существующей  артскважины;

- проектируемой  артскважины;

- водонапорной башни Рожновского;

для х.Согласный производительностью 250 м3/сут в составе:

- резервуаров для хранения хозпитьевого противопожарного запаса воды -2шт;

- фильтров-поглотителей -2шт;

- насосной станции II подъема с установкой водоподготовки;

- существующей артскважины;

- проектируемой  артскважины;

- трансфоматорной;

- проходной с АБК.

для х.Неелинский и х.Красный производительностью 450 м3/сут в составе:

- фильтров-поглотителей -2шт;

- существующей артскважины;

- насосной станции II подъема с установкой водоподготовки;

- проектируемой  артскважины – 2шт;

- трансфоматорной;

- проходной с АБК.

для х.Финогеновский производительностью 60 м3/сут в составе:

- существующей  артскважины;

- проектируемой  артскважины;

- водонапорной башни Рожновского

для х.Семеновка производительностью 120 м3/сут в составе:

- резервуаров для хранения хозпитьевого противопожарного запаса воды -2шт;

- фильтров-поглотителей -2шт;

- насосной станции II подъема с установкой водоподготовки;

- существующей артскважины;

- проектируемой  артскважины;

- трансфоматорной;

- проходной с АБК.

для х.Новониколаевка производительностью 110 м3/сут в составе:

- резервуаров для хранения хозпитьевого противопожарного запаса воды -2шт;

- фильтров-поглотителей -2шт;

- насосной станции II подъема с установкой водоподготовки;

- проектируемой  артскважины – 2шт;

- трансфоматорной;

- проходной с АБК.

Из артскважин вода глубоководными насосами подается в резервуары, расположенные на территории площадки водопроводных сооружений, а затем из резервуаров вода с помощью насосов, установленных в насосной станции II подъема, по водоводам подается в кольцевую разводящую сеть. Для очистки воздуха поступающего в резервуары предусматриваются фильтры-поглотители.

Для обеззараживания воды в насосной станции предусматривается  установка водоподготовки. Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами. Установка разработана фирмами «Чистый сток» г.Краснодар, «Мирана» г.Краснодар и поставляются комплектно.

Реконструкцией существующих водозаборных сооружений предусматривается демонтаж водонапорных башен.

Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые противопожарные нужды.

После строительства новых узлов водозаборных сооружений необходимо все сети усадебной застройки и частного сектора переключить на новый узел водопроводных сооружений, а скважины, срок службы которых истек, законсервировать и затампонировать.

Место размещения проектируемого узла водопроводных сооружений соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения» и СНиП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

Площадка водозаборных сооружений должна быть огорожена и иметь санитарно-защитную зону.

Полив выполняется в часы минимального водопотребления – 4 часа утром, 4 часа вечером.

Противопожарное водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принято по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет 10 л/с для х.Александровский, 5 л/с для х.Пятихатский, х.Согласный, х.Неелинский, х.Красный, х.Финогеновский, х.Семеновка, х.Новониколаевка . Количество одновременных пожаров – один. Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 1 струя 2,5 л/с. Общий расход составляет 12,5 л/с для х.Александровский, 7,5 л/с для х.Пятихатский, х.Согласный, х.Неелинский, х.Красный, х.Финогеновский, х.Семеновка, х.Новониколаевка .

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Объем работ по водопроводу

Таблица 35

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| х.Александровский |
| 1 | Водопроводная сеть | 110 | полиэтилен | 640,50 |
| 2 | Водопроводная сеть | 160 | полиэтилен | 9840,30 |
| 3 | Артскважины | реконструкция |  | 2шт |
| 4 | Артскважины | строительство |  | 1шт |
| 5 | Насосная 2-го подъема с установкой водоподготовки |  |  | 1шт |
| 6 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 7 | Фильтры-поглотители |  | ж/б | 2шт |
| х.Пятихатский |
| 1 | Водопроводная сеть | 75 | полиэтилен | 3400,00 |
| 2 | Артскважины | строительство |  | 1шт |
| 3 | Водонапорная башня |  |  | 1шт |
| х.Согласный |
| 1 | Водопроводная сеть | 110 | полиэтилен | 8000,00 |
| 2 | Артскважины | строительство |  | 3шт |
| 3 | Насосная 2-го подъема с установкой водоподготовки |  |  | 1шт |
| 4 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 5 | Фильтры-поглотители |  | ж/б | 2шт |
| х.Неелинский |
| 1 | Водопроводная сеть | 110 | полиэтилен | 5000,00 |
| 4 | Артскважины | строительство |  | 2шт |
| 5 | Насосная 2-го подъема с установкой водоподготовки |  |  | 1шт |
| 6 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 7 | Фильтры-поглотители |  | ж/б | 2шт |
| х.Красный |
| 1 | Водопроводная сеть | 125 | полиэтилен | 5500,00 |
| х.Финогеновский |
| 1 | Водопроводная сеть | 110 | полиэтилен | 6600,00 |
| 2 | Артскважины | строительство |  | 1шт |
| 3 | Водонапорная башня |  |  | 1шт |
| х.Семеновка |
| 1 | Водопроводная сеть | 110 | полиэтилен | 3000,00 |
| 2 | Артскважины | строительство |  | 1шт |
| 3 | Насосная 2-го подъема с установкой водоподготовки |  |  | 1шт |
| 4 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 5 | Фильтры-поглотители |  | ж/б | 2шт |
| х.Новониколаевка |
| 1 | Водопроводная сеть | 110 | полиэтилен | 3800,00 |
| 2 | Артскважины | строительство |  | 2шт |
| 3 | Насосная 2-го подъема с установкой водоподготовки |  |  | 1шт |
| 4 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 5 | Фильтры-поглотители |  | ж/б | 2шт |

Канализация

Схема хозяйственно-бытовой канализации разработана в соответствии с заданием на проектирование, решениями генерального плана и учетом степени благоустройства планируемой застройки.

Существующая канализация

В Александровском сельском поселении централизованная канализация отсутствует.

Проектируемая канализация

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* и с учетом существующей застройки и рельефа местности. Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблице 32 - 39.

Расход стоков составляет:

х.Александровский

Q = 535,73 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 629,06 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 673,75 м3/ сут – на расчетный срок.

х.Пятихатский

Q = 32,89 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 35,75 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 35,75 м3/ сут – на расчетный срок.

х.Согласный

Q = 147,37 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 171,88 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 192,50 м3/ сут – на расчетный срок.

х.Неелинский

Q = 106,89 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 116,19 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 116,19 м3/ сут – на расчетный срок.

х.Красный

Q = 207,15 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 233,75 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 254,38 м3/ сут – на расчетный срок.

х.Финогеновский

Q = 42,38 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 46,06 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 46,06 м3/ сут – на расчетный срок.

х.Семеновка

Q = 93,93 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 102,10м3/ сут – на первую очередь.

Q = 102,10 м3/ сут – на расчетный срок.

х.Новониколаевка

Q = 82,54 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 89,72 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 89,72 м3/ сут – на расчетный срок.

Хозяйственно-бытовые стоки отводятся самотечной сетью канализации в приемные резервуары канализационных насосных станций перекачки и по напорному коллектору в две нитки перекачиваются через камеру гашения на очистные сооружения.

Для очистки хозяйственно-бытовых стоков запроектированы очистные  сооружения расчетной производительности:

-700 м3/сут для х.Александровский;

-50 м3/сут для х.Пятихатский;

-200 м3/сут для х.Согласный;

-550 м3/сут для х.Неелинский , х.Красный и х.Новониколаевка;

-50 м3/сут для х.Финогеновский;

-110 м3/сут для х.Семеновка;

Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в реку Кубань и в реку Зеленчук 2-й.

Для очистки коммунальных и близких по составу сточных вод рекомендуются станции полной заводской готовности в контейнерно-блочном исполнении. Рекомендуемые очистные сооружения разработанные фирмами ООО «Комплект экология» г.Курск, «Чистый сток» г.Краснодар, «Экотор» » г.Краснодар, «Лига Б» г.Москва.

Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны. Это позволяет достичь следующих показателей на стадии полной очистки (до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.).

ВВ        < 3 мг/л;

БПКпол     < 3 мг/л;

NH4 → N < 0, 4 мг/л;

NО3 → N < 9, 1 мг/л.

В конструкции станции заложена многоступенчатая модель биологического реактора, объединяющая достоинства моделей идеального смешения и вытеснения, разработана новая погружная загрузка, являющаяся высокоэффективным носителем прикрепленных микроорганизмов, что существенно увеличивает интенсивность биологической деструкции загрязняющих веществ и позволяет сократить размеры очистных сооружений.

Высокая степень очистки, а также полная биологическая дезинфекция стоков позволяет использовать очищенную воду на технические нужды или полив. Все оборудование работает в заданном автоматическом режиме.

Комплектующие и материалы долговечны, не требуют замены и ремонта. Контейнерно-блочное решение позволяет применять установки в условиях сейсмически нестабильных зон.

Схема канализации состоит из следующих основных элементов:

- подача сточных вод;

- полная биологическая очистка стоков;

- сброс очищенных сточных вод в водоем или балку.

Сети самотечной хозбытовой канализации приняты из полимерных труб Ø160 - 200 мм. Напорные коллекторы предусматриваются в две нитки Ø 63 - Ø 80  мм.

Объем работ по канализации

Таблица 44

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок кол-во, м, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| х.Александровский |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 6509,50 |
| 2 | Трубы канализацион. самотечные | 200 | полиэтил. | 5734,15 |
| 3 | Трубы канализацион. напорные | 63 | полиэтил. | 2850,50 |
| 4 | Трубы канализацион. напорные | 80 | полиэтил. | 4228,30 |
| 5 | Очистные сооружения 700м3/сут |  | ж/б | 1 |
| 6 | Насосные станции |  | стеклопластик | 4 |
| х.Пятихатский |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 2000,00 |
| 2 | Очистные сооружения 50м3/сут |  | ж/б | 1 |
| х.Согласный |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 6000,00 |
| 2 | Трубы канализацион. напорные | 63 | полиэтил. | 300,00 |
| 3 | Очистные сооружения 200м3/сут |  | ж/б | 1 |
| 4 | Насосные станции |  | стеклопластик | 2 |
| х.Неелинский |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 4000,00 |
| 2 | Трубы канализацион. напорные | 63 | полиэтил. | 300,00 |
| 3 | Очистные сооружения 550м3/сут для х.Неелинский , х.Красный и х.Новониколаевка |  | ж/б | 1 |
| 4 | Насосные станции |  | стеклопластик | 2 |
| х.Красный |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 3000,00 |
| 2 | Трубы канализацион. напорные | 63 | полиэтил. | 2850,50 |
| 3 | Насосные станции |  | стеклопластик | 1 |
| х.Финогеновский |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 3500,00 |
| 2 | Трубы канализацион. напорные | 63 | полиэтил. | 500,00 |
| 2 | Очистные сооружения 50м3/сут |  | ж/б | 1 |
| 7 | Насосные станции |  | стеклопластик | 1 |
| х.Семеновка |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 3800,00 |
| 2 | Трубы канализацион. напорные | 63 | полиэтил. | 450,00 |
| 3 | Очистные сооружения 110м3/сут |  | ж/б | 1 |
| 4 | Насосные станции |  | стеклопластик | 1 |
| х.Новониколаевка |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 3500,00 |
| 2 | Трубы канализацион. напорные | 63 | полиэтил. | 2500,00 |
| 3 | Очистные сооружения 110м3/сут |  | ж/б | 1 |
| 4 | Насосные станции |  | стеклопластик | 1 |

Санитарно-защитные зоны водопроводных сооружений

На территории поселения 1 недропользователь имеет на балансе 6 артезианских скважины по добыче подземных пресных вод, используемых на хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение.

Согласно требованиям Водного кодекса Российской Федерации № 74-ФЗ (статья 43), в соотвествии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (статья 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») и порядком, установленным субъектом Российской Федерации для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственного водоснабжения, должны быть установлены зоны санитарной охраны

В данном проекте отображены все источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, которым необходимо установить зоны санитарной охраны в соответствии с установленным порядком.

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01 принимаются для насосных станций от 15 м до 30 м в зависимости от производительности. Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки с термической обработкой осадка принимаются 100 -150 м.

Мероприятия по охране окружающей среды

Канализование населенных пунктов уже предусматривает охрану окружающей среды.

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются в водоем.

Насосные станции приняты заводского изготовления комплектные из стеклопластика, что исключает попадание стоков в грунт.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Водоснабжение и канализация»

Таблица 45

| №№ п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок | 1 очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х.Александровский |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 620,43 | 771,75 | 720,56 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 620,43 | 771,75 | 720,56 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 10480,80 | 7300,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 535,73 | 673,75 | 629,06 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 535,73 | 673,75 | 629,06 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 12243,65 | 8500,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 7078,80 | 5000,00 |
| х.Пятихатский |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 38,09 | 40,95 | 40,95 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 38,09 | 40,95 | 40,95 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 3400,00 | 2300,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 32,89 | 35,75 | 35,75 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 32,89 | 35,75 | 35,75 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 2000,00 | 1400,00 |
| х.Согласный |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 170,67 | 220,50 | 196,88 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 170,67 | 220,50 | 196,88 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 8000,00 | 5600,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 147,37 | 192,50 | 171,88 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 147,37 | 192,50 | 171,88 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 6000,00 | 4200,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 300,00 | 300,00 |
| х.Неелинский |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 123,79 | 133,09 | 133,09 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 123,79 | 133,09 | 133,09 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 5000,00 | 3500,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 106,89 | 116,19 | 116,19 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 106,89 | 116,19 | 116,19 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 4000,00 | 2800,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 300,00 | 300,00 |
| х.Красный |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 239,89 | 291,38 | 267,75 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 239,89 | 291,38 | 267,75 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 5500,00 | 3800,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 207,15 | 254,38 | 233,75 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 207,15 | 254,38 | 233,75 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 3000,00 | 2100,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 2850,50 | 2850,50 |
| х.Финогеновский |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 49,08 | 52,76 | 52,76 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 49,08 | 52,76 | 52,76 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 6600,00 | 4600,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 42,38 | 46,06 | 46,06 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 42,38 | 46,06 | 46,06 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 3500,00 | 2500,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 300,00 | 300,00 |
| х.Семеновка |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 108,78 | 116,94 | 116,94 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 108,78 | 116,94 | 116,94 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 3000,00 | 2100,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 93,93 | 102,10 | 102,10 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 93,93 | 102,10 | 102,10 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 3800,00 | 2600,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 450,00 | 450,00 |
| х.Новониколаевка |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 95,59 | 102,77 | 102,77 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 95,59 | 102,77 | 102,77 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 3800,00 | 2600,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 82,54 | 89,72 | 89,72 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 82,54 | 89,72 | 89,72 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 3500,00 | 2400,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 2500,00 | 1700,00 |
| Всего по Александровскому СП: |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 1446,32 | 1730,14 | 1631,70 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 1446,32 | 1730,14 | 1631,70 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 45780,80 | 31800,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 1248,95 | 1510,45 | 1424,51 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 1248,95 | 1510,45 | 1424,51 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 38043,65 | 26500,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 13778,80 | 10900,00 |

5.6.2. Электроснабжение

Общая часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края на расчетный срок (2030 г.) выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, предварительных технических условий № 201-53-10/5 от 27.07.2009г. и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входят:

а) подсчёт электрических нагрузок;

б) разработка схем электроснабжения на напряжение 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ;

в) определение основных показателей проекта.

Краткая характеристика объекта

В состав Александровского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: х. Александровский, х. Пятихатский, х. Согласный, х. Неелинский, х. Красный, х. Финогеновский, х. Семеновка, х. Новониколаевка.

Перспективная численность населения

Таблица 46

| № п/п | Наименование | Численность населения, человек |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2030 год | 2020 год |
| I | Александровское сельское поселение, всего | 3949 | 4394 | 4144 |
| 1 | хутор Александровский | 1694 | 1960 | 1830 |
| 2 | хутор Пятихатский | 104 | 104 | 104 |
| 3 | хутор Согласный | 466 | 560 | 500 |
| 4 | хутор Неелинский | 338 | 338 | 338 |
| 5 | хутор Красный | 655 | 740 | 680 |
| 6 | хутор Финогеновский | 134 | 134 | 134 |
| 7 | хутор Семеновка | 297 | 297 | 297 |
| 8 | хутор Новониколаевка | 261 | 261 | 261 |

В составе генерального плана развития Александровского сельского поселения  решены вопросы электроснабжения объектов в границах генерального плана сельского поселения, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ на расчётный срок - 2030 год.

Электрические нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта представлены в таблицах 43 и 44.

Расчет электрических нагрузок

Таблица 47

| №№ п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | На расчетный срок 2030г. | На I очередь строительства 2020г. |
| х. Александровский |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 1193 | 1207 |
|  | проектируемый | 237 | 113 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 229 | 229 |
|  | проектируемый | 187 | 157 |
| 3 | Наружное освещение | 20 | 18 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 1441 | 1454 |
|  | б) Проектируемые | 424 | 270 |
|  | Итого: а) + б) | 1865 | 1724 |
| 5 | Всего, с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1306 | 1207 |
| х. Пятихатский |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 64 | 64 |
|  | проектируемый | 0 | 0 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 14 | 14 |
|  | проектируемый | 10 | 9 |
| 3 | Наружное освещение | 1 | 1 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 79 | 79 |
|  | б) Проектируемые | 10 | 9 |
|  | Итого: а) + б) | 89 | 88 |
| 5 | Всего, с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 62 | 61 |
| х. Согласный |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 316 | 307 |
|  | проектируемый | 104 | 41 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 63 | 63 |
|  | проектируемый | 53 | 43 |
| 3 | Наружное освещение | 6 | 5 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 385 | 375 |
|  | б) Проектируемые | 157 | 84 |
|  | Итого: а) + б) | 542 | 459 |
| 5 | Всего, с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 380 | 321 |
| х. Неелинский |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 207 | 207 |
|  | проектируемый | 0 | 0 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 46 | 46 |
|  | проектируемый | 32 | 29 |
| 3 | Наружное освещение | 3 | 3 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 256 | 256 |
|  | б) Проектируемые | 32 | 29 |
|  | Итого: а) + б) | 289 | 285 |
| 5 | Всего, с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 202 | 200 |
| х. Красный |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 418 | 417 |
|  | проектируемый | 137 | 56 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 88 | 88 |
|  | проектируемый | 71 | 58 |
| 3 | Наружное освещение | 7 | 7 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 514 | 512 |
|  | б) Проектируемые | 208 | 114 |
|  | Итого: а) + б) | 722 | 627 |
| 5 | Всего, с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 505 | 439 |
| х. Финогеновский |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 82 | 82 |
|  | проектируемый | 0 | 0 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 18 | 18 |
|  | проектируемый | 13 | 12 |
| 3 | Наружное освещение | 1 | 1 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 102 | 102 |
|  | б) Проектируемые | 13 | 12 |
|  | Итого: а) + б) | 114 | 113 |
| 5 | Всего, с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 80 | 79 |
| х. Семеновка |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 182 | 182 |
|  | проектируемый | 0 | 0 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 40 | 40 |
|  | проектируемый | 28 | 25 |
| 3 | Наружное освещение | 3 | 3 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 225 | 225 |
|  | б) Проектируемые | 28 | 25 |
|  | Итого: а) + б) | 254 | 251 |
| 5 | Всего, с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 178 | 176 |
| х. Новониколаевка |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 160 | 160 |
|  | проектируемый | 0 | 0 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 35 | 35 |
|  | проектируемый | 25 | 22 |
| 3 | Наружное освещение | 3 | 3 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 198 | 198 |
|  | б) Проектируемые | 25 | 22 |
|  | Итого: а) + б) | 223 | 220 |
| 5 | Всего, с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 156 | 154 |
| Александровское сельское поселение, всего: |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | существующий (с учетом убыли) | 2623 | 2627 |
|  | проектируемый | 478 | 210 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | существующий | 533 | 533 |
|  | проектируемый | 419 | 356 |
| 3 | Наружное освещение | 44 | 41 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 3200 | 3201 |
|  | б) Проектируемые | 897 | 566 |
|  | Итого: а) + б) | 4097 | 3767 |
| 5 | Всего, с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 2868 | 2637 |

Источники питания и трансформаторные подстанции

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки АС-50 и АС-70 от следующих подстанций:

- ПС-35/10 кВ "Мичуринская" мощностью 2,5 МВА.

- ПС-35/10 кВ "Братская" мощностью 2х2,5 МВА.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения. Планируется осуществить следующие работы:

На ПС-35/10 кВ "Мичуринская":

-	Установку силового трансформатора Т-2 мощностью 2,5 МВА со всем комплектующим оборудованием.

-	ОРУ 35 кВ по схеме 35-5 АН типового проекта 14198 ТМ с элегазовыми выключателями 35 кВ.

-	Строительство II секции шин 10 кВ с установкой 7-ми линейных ячеек с вакуумными выключателями и секционного вакуумного выключателя.

-	Выполнить телемеханизацию устанавливаемого оборудования в объеме действующих норм с выдачей информации на диспетчерский пульт Усть-Лабинских электрических сетей.

-	Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

На ПС-35/10 кВ "Братская":

-	Замену силовых трансформаторов Т-1, Т-2 мощностью 2x2,5 МВА на трансформаторы мощностью 2x6,3 МВА, с РПН.

-	Замену ОД и КЗ 35 кВ в цепи трансформаторов Т-1, Т-2 на элегазовые выключатели 35 кВ.

-	Замену масляного секционного выключателя 35 кВ на выключатель в элегазовом исполнении.

-	Выполнить телемеханизацию устанавливаемого оборудования в объеме действующих норм с выдачей информации на диспетчерский пульт Усть-Лабинских электрических сетей.

-	Выбрать принципы и уставки устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Проектируемые устройства РЗА согласовать с действующими, предусмотрев при необходимости их замену и реконструкцию.

Запроектировать и построить ВЛ-110 кВ «Ладожская – Геймановская».

Запроектировать и построить ВЛ-110 кВ «Ново-Лабинская - Геймановская».

Разработанная схема электроснабжения также предусматривает:

- реконструкцию к 2020 году одной трансформаторной подстанции с увеличением ее мощности со 160 кВт до 250 кВт;

- строительство к 2020 году одной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 250 кВт;

- строительство к 2020 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,25 км;

- реконструкцию к 2030 году одной трансформаторной подстанции с увеличением ее мощности с 30 кВт до 100 кВт.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо получить технические условия в Усть-Лабинских электрических сетях и в ОАО «Кубаньэнерго».

Основными направлениями развития электроснабжения Александровского сельского поселения на перспективный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Альтернативные и энергосберегающие технологии

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии. Это позволит оптимизировать региональные системы электроснабжения при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей. Предполагается, что к расчетному сроку их стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать для частичного или полного электроснабжения дома, квартиры, офиса или предприятия.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

- режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

- на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от СОЦ 408 до СОЦ 092-095;

- для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих от подстанции линий с подвеской изолированного провода SAX 70-120;

- для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

Линии 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ

Трассы ВЛ-35 кВ и ВЛ-10 кВ выбраны с учётом перспективного развития населенных пунктов.

Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, относится к IV району по гололёдным условиям и IV району по ветровым нагрузкам.

Протяжённость проектируемых ВЛ-110 кВ – 11,71 км (для поселения).

Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 14,08 км (для поселения).

Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ – 12,69 км (для х. Александровский).

Протяжённость проектируемых ВЛ-10 кВ – 0,25 км (для х. Александровский).

Воздушные линии 10 кВ запроектированы изолированными проводами типа SAX сечением 95 кв. мм. на магистральных линиях и 70 кв. мм. на отпайках.

Схема электроснабжения сельского поселения показана на чертеже ЭС-1. Размещение ТП-10/0,4 кВ и коридоры электрических линий приведены на чертеже ЭС-2. Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей приведена на чертеже ЭС-3.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 48

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2010 год | Расчетный срок 2030 г. | В том числе на I оч. стр-ва 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Александровский |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 12,7 | 16,3 | 15,1 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 2,2 | 3,8 | 3,5 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 10,6 | 12,5 | 11,6 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7511 | 8336 | 8253 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 6242 | 6391 | 6319 |
| х. Пятихатский |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6644 | 7479 | 7396 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5364 | 5364 | 5364 |
| х. Согласный |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 3,3 | 4,7 | 4,0 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,6 | 1,1 | 1,0 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2,7 | 3,7 | 3,0 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7036 | 8481 | 8038 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5766 | 6574 | 6096 |
| х. Неелинский |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 2,2 | 2,5 | 2,5 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,4 | 0,7 | 0,7 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6644 | 7479 | 7396 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5340 | 5340 | 5340 |
| х. Красный |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 4,5 | 6,3 | 5,5 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,8 | 1,5 | 1,3 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 3,7 | 4,9 | 4,1 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6849 | 8543 | 8075 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5579 | 6574 | 6096 |
| х. Финогеновский |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6644 | 7479 | 7396 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5361 | 5361 | 5361 |
| х. Семеновка |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 2,0 | 2,2 | 2,2 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6644 | 7479 | 7396 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5345 | 5345 | 5345 |
| х. Новониколаевка |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 1,7 | 2,0 | 1,9 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6644 | 7479 | 7396 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5348 | 5348 | 5348 |
| Александровское сельское поселение, всего: |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 28,0 | 35,9 | 33,0 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 5,0 | 8,7 | 8,1 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 23,0 | 27,2 | 24,9 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 7096 | 8168 | 7963 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5827 | 6183 | 5997 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 7,5 | 17,6 | 17,6 |
| 4 | Протяжённость сетей - всего, | км | 24,42 | 38,73 | 38,73 |
|  | в том числе: - сети 110 кВ | км | - | 11,71 | 11,71 |
|  | - сети 35 кВ | км | 14,08 | 14,08 | 14,08 |
|  | - сети 10 кВ | км | 12,69 | 12,94 | 12,94 |

5.6.3. Теплоснабжение

Общая часть

Раздел «Теплоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края» выполнен на основании задания на проектирование и справки о теплоснабжении населенных пунктов Александровского сельского поселения.

Для оценки потребности в тепле и разработки проектных предложений была использована следующая нормативная документация: СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с учетом СНиП 2.04.07-86*), СНиП II-35-76 «Котельные установки» СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНКК 23-302-2000 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Существующее положение

В состав Александровского сельского поселения входят                               х. Александровский, х.Пятихатский, х.Согласный, х.Неелинский, х.Красный, х.Финогеновский, х.Семеновка и х.Новониколаевка.

Теплоснабжение х. Александровский в настоящее время осуществляется от одной котельной, которая отапливает школу. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Теплоснабжение х. Красный осуществляется от одной котельной, которая отапливает школу и детский сад. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Котельные и тепловые сети в х.Пятихатский, х.Согласный, х.Неелинский, х.Финогеновский, х.Семеновка и х.Новониколаевка в настоящее время отсутствуют.

Характеристики существующих котельных

Таблица 49

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| х.Александровский |  |  |  |
| Котельная № 1 | 0,43 | 0,43 | Газ |
| х.Красный |  |  |  |
| Котельная № 37 | 0,21 | 0,21 | Жидкое топливо |
| Итого | 0,64 | 0,64 |  |

Проектное решение

Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие Александровского сельского поселения в связи с увеличением численности населения и строительство объектов инфраструктуры.

Теплоснабжение объектов строительства в границах проектируемого генерального плана х.Александровский предусматривается от одной существующей котельной и шести новых районных котельных, которые отапливают  торговый центр, детский сад, кафе, магазин и баню, а также от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Теплоснабжение объектов х.Красный предусматривается от одной существующей котельной и трех новых котельных, которые отапливают  клуб,  ФАП и магазин. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Теплоснабжение объектов х.Семеновка предусматривается от четырех новых котельных, которые отапливают  детский сад, клуб, ФАП и магазин. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Теплоснабжение объектов х.Согласный предусматривается от трех новых котельных, которые отапливают  детский сад, ФАП и магазин. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Теплоснабжение объектов х.Новониколаевка предусматривается от одной новой котельной, которая отапливает  магазин. Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).

Теплоснабжение объектов в х.Неелинский, х.Пятихатский и х.Финогеновский предусматривается от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70(С, для горячего водоснабжения - вода с параметрами 65(С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 20(С.

2. Средняя температура отопительного периода – 1,2(С.

3. Продолжительность отопительного периода – 155 дней.

Расчет тепловых нагрузок

на расчетный срок строительства

Таблица 50

| Наименование | Расчетный срок | Всего с учетом потерь в т/сети | Тип котельной |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |  |
| х. Александровский |
| Котельная №1 (существующая) | 0,40 | - | - | 0,40 | 0,42 | Отдельно стоящая |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,07 | - | 0,02 | 0,09 | 0,10 | Отдельно стоящая |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,22 | 0,22 | Встроенная |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,03 | - | 0,02 | 0,05 | 0,05 | Встроенная |
| Котельная №5 (проектируемая) | 0,07 | 0,12 | 0,05 | 0,24 | 0,24 | Встроенная |
| Котельная №6 (проектируемая) | 0,03 | - | 0,03 | 0,06 | 0,06 | Встроенная |
| Котельная №7 (проектируемая) | 0,04 | 0,03 | 0,08 | 0,15 | 0,15 | Встроенная |
| Итого |  |  |  |  | 1,24 |  |
| х. Семеновка |
| Котельная №8 (проектируемая) | 0,01 | - | 0,01 | 0,02 | 0,02 | Встроенная |
| Котельная №9 (проектируемая) | 0,02 | - | 0,02 | 0,04 | 0,05 | Отдельно стоящая |
| Котельная №10 (проектируемая) | 0,01 | - | 0,01 | 0,02 | 0,02 | Встроенная |
| Котельная №11 (проектируемая) | 0,02 | - | 0,01 | 0,03 | 0,03 | Встроенная |
| Итого |  |  |  |  | 0,12 |  |
| х. Новониколаевка |
| Котельная №12 (проектируемая) | 0,02 | - | 0,01 | 0,03 | 0,03 | Встроенная |
| Итого |  |  |  |  | 0,03 |  |
| х. Красный |
| Котельная №37 (существующая) Котельная №2 (существующая) (существующая) | 0,20 | - | - | 0,20 | 0,21 | Отдельно стоящая |
| Котельная №13 (проектируемая) | 0,02 | - | 0,01 | 0,03 | 0,03 | Встроенная |
| Котельная №14 (проектируемая) | 0,10 | - | 0,02 | 0,03 | 0,03 | Встроенная |
| Котельная №15 (проектируемая) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | 0,06 | Встроенная |
| Итого |  |  |  |  | 0,33 |  |
| х. Согласный |
| Котельная №16 (проектируемая) | 0,03 | - | 0,02 | 0,05 | 0,06 | Отдельно стоящая |
| Котельная №17 (проектируемая) | 0,10 | - | 0,02 | 0,03 | 0,03 | Встроенная |
| Котельная №18 (проектируемая) | 0,02 | - | 0,01 | 0,03 | 0,03 | Встроенная |
| Итого |  |  |  |  | 0,12 |  |
| Всего по Александровскому сельскому поселению | 1,84 |

Для установки рекомендуется принимать сертифицированные  блочные котельные заводской готовности, в проектируемых котельных - оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

Принятые расчетные данные и проектные решения являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов объектов.

Отопление и вентиляция

В соответствии с действующими нормативными документами расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами. Все расчетные данные являются предварительными и подлежат уточнению при разработке рабочих проектов.

Отопление одно- и двухэтажных индивидуальных жилых домов, а также секционных жилых домов принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей. Источником тепла являются новые проектируемые котельные.

Горячее водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных.

Тепловые сети

Прокладка тепловых сетей принята подземная в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

для отопления – стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*;

для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу «Теплоснабжение»

Таблица 51

| № № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок до 2030 г. | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |
| х.Александровский |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,000707 | 0,002954 | 0,002954 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,000707 | 0,002954 | 0,002954 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,42 | 1,24 | 1,24 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,42 | 1,24 | 1,24 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 0,10 | 0,20 | 0,20 |
| х.Семеновка |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,000364 | 0,000364 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000364 | 0,000364 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,12 | 0,12 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,12 | 0,12 |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 0,10 | 0,10 |
| х.Новониколаевка |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,000139 | 0,000139 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000139 | 0,000139 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,03 | 0,03 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,03 | 0,03 |
| х.Красный |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,000353 | 0,000794 | 0,000794 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,000353 | 0,000794 | 0,000794 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,21 | 0,33 | 0,33 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,21 | 0,33 | 0,33 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| х.Согласный |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | - | 0,000488 | 0,000488 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | - | 0,000488 | 0,000488 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | - | 0,12 | 0,12 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | - | 0,12 | 0,12 |
| 3 | Протяженность сетей | км | - | 0,10 | 0,10 |
| Александровское сельское поселение |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,001060 | 0,004878 | 0,004878 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,001060 | 0,004878 | 0,004878 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 0,64 | 1,84 | 1,84 |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 0,64 | 1,84 | 1,84 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 0,25 | 0,55 | 0,55 |

5.6.4. Газоснабжение

Общая часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, технических соображений о газоснабжении, выданных ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ» за №05/0240/14/2445 от 16.12.08г., справок ОАО «Усть-Лабинскрайгаз» и картой существующих сетей газопроводов высокого давления, выданных заказчиком.

Источником газоснабжения населенных пунктов Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района является существующие ГРС Александровская и ГРС с-за Восход.

Давление газа на выходе:

- из ГРС с-за Восход – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²);

- из ГРС Александровская – 0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям населенных пунктов Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района осуществляется по существующим газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии с существующими схемами газоснабжения населенных пунктов.

Состояние газоснабжения

Магистральный транспорт природного газа в Краснодарском крае обеспечивают ООО «Кубаньгазпром».

Из 8 населенных пунктов Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района газифицированы природным газом два населенных пункта. Процент газификации составляет менее 60%.

Головные сооружения - газораспределительные станции (ГРС):

- ГРС с-за Восход;

- ГРС Александровская.

Подача природного газа потребителям производится по сетям газопровода высокого давления. На территории х.Александровского – 1 ГРП и 2 ШРП, х.Согласный-2 ШРП.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Усть-Лабинскаярайгаз».

Проектное развитие системы газоснабжения

Зона газоснабжения охватывает всю территорию сельского поселения. Основные направления развития системы газоснабжения предусматривают повышение безопасности и надежности системы газоснабжения путем реконструкции некоторых головных сооружений газоснабжения, строительства новых веток газопроводов, что даст возможность стабилизировать работу существующих сетей газопровода и подключить новые объекты газоснабжения.

Направления использования газа:

- технологические нужды промышленности;

- хозяйственно-бытовые нужды населения;

- энергоноситель для теплоисточников.

На расчетный срок все населенные пункты сельского поселения будут газифицированы с учетом перспективы их развития и развития производства.

Мощность существующей ГРС  позволяет осуществить намеченные инвестиционные проекты без увеличения мощности и реконструкции.

Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки, а также небольших производственных и общественных зданий, предусматривается от местных отопительных установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий – централизованное, от котельных.

Расчетные расходы газа

Численность населения с проектируемым приростом населения на расчетный срок.

Таблица 52

| Поселения муниципального образования Усть-Лабинский район в разрезе населённых пунктов | Численность населения на 01.01.2009 года, чел. | Численность населения на I очередь строительства (2020 г.), чел. | Численность населения на расчетный срок (2030 г.), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Александровское сельское поселение | 3 949 | 4 144 | 4 394 |
| хутор Александровский | 1 694 | 1 830 | 1 960 |
| хутор Пятихатский | 104 | 104 | 104 |
| хутор Согласный | 466 | 500 | 560 |
| хутор Неелинский | 338 | 338 | 338 |
| хутор Красный | 655 | 680 | 740 |
| хутор Финогеновский | 134 | 134 | 134 |
| хутор Семеновка | 297 | 297 | 297 |
| хутор Новониколаевка | 261 | 261 | 261 |

Согласно заданию на разработку проекта генерального плана Братского сельского поселения Усть-Лабинского района был произведен расчет максимальных часовых расходов газа и максимальных годовых расходов газа для всех потребителей на расчетный срок - 2030г. и на I очередь строительства - 2020г. Результаты расчетов представлены в таблицах 1 - 3.

Максимальные часовые расходы газа

Таблица 53

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | В т.ч. на I очередь стр-ва 2020г | На расчетный срок 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Александровское сельское поселение | м³/ч | 4236 | 4492 |
|  | хутор Александровский | -«- | 1871 | 2004 |
|  | хутор Пятихатский | -«- | 106 | 106 |
|  | хутор Согласный | -«- | 511 | 572 |
|  | хутор Неелинский | -«- | 346 | 346 |
|  | хутор Красный | -«- | 695 | 756 |
|  | хутор Финогеновский | -«- | 137 | 137 |
|  | хутор Семеновка | -«- | 304 | 304 |
|  | хутор Новониколаевка | -«- | 267 | 267 |

Максимальные годовые расходы газа

Таблица 54

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Ед-ца измерения | В т.ч. на I очередь стр-ва 2020г | На расчетный срок 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Александровское сельское поселение | тыс.м³/ч | 7625 | 8085 |
|  | хутор Александровский | -«- | 3367 | 3606 |
|  | хутор Пятихатский | -«- | 191 | 191 |
|  | хутор Согласный | -«- | 920 | 1030 |
|  | хутор Неелинский | -«- | 622 | 622 |
|  | хутор Красный | -«- | 1251 | 1362 |
|  | хутор Финогеновский | -«- | 247 | 247 |
|  | хутор Семеновка | -«- | 546 | 546 |
|  | хутор Новониколаевка | -«- | 480 | 480 |

# Основные технико-экономические показатели по разделу «Газоснабжение»

# Таблица 55

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2009г | В т.ч. на I очередь стр-ва 2020г | На расчетный срок 2030г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 80 | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Потребление газа по Александровскому с/п - всего, в том числе: | тыс. м3/год | - | 7625 | 8085 |
|  | хутор Александровский | -«- | - | 3367 | 3606 |
|  | хутор Пятихатский | -«- | - | 191 | 191 |
|  | хутор Согласный | -«- | - | 920 | 1030 |
|  | хутор Неелинский | -«- | - | 622 | 622 |
|  | хутор Красный | -«- | - | 1251 | 1362 |
|  | хутор Финогеновский | -«- | - | 247 | 247 |
|  | хутор Семеновка | -«- | - | 546 | 546 |
|  | хутор Новониколаевка | -«- | - | 480 | 480 |
| 6.4.3 | Источники подачи газа |  | ГРС,ГРП, ШРП | ГРС,ГРП, ШРП | ГРС,ГРП, ШРП |
| 6.4.4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 5,8 | 21,95 | 26,75 |

5.6.5. Проводные средства связи

Общая часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Александровского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края на расчетный срок (2030г.) является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих, расчет их номерной емкости.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и справки о телефонизации и радиофикации Александровского  сельского поселения, выданной Усть-Лабинским ЛТУ по состоянию на 10.08.10г.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии со следующими документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана Александровского сельского поселения на расчетный срок (2030г.).

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Федеральный закон о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года.

На территории Александровского сельского поселения услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Усть-Лабинский линейно-технический участок (ЛТУ) Северного узла электросвязи (УЭС) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь (в том числе с использованием таксофонов), документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет. Кроме того Усть-Лабинский ЛТУ предлагает такие услуги связи, как мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети).

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Усть-Лабинское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Краткая характеристика объекта

В состав Александровского сельского поселения в настоящее время входят следующие населенные пункты с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой: х. Александровский, х. Пятихатский, х. Согласный, х. Неелинский, х. Красный, х. Финогеновский, х. Семеновка, х. Новониколаевка.

Перспективная численность населения

Таблица 56

| № п/п | Наименование | Численность населения, человек |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2030 год | 2020 год |
| I | Александровское сельское поселение, всего | 3949 | 4394 | 4144 |
| 1 | хутор Александровский | 1694 | 1960 | 1830 |
| 2 | хутор Пятихатский | 104 | 104 | 104 |
| 3 | хутор Согласный | 466 | 560 | 500 |
| 4 | хутор Неелинский | 338 | 338 | 338 |
| 5 | хутор Красный | 655 | 740 | 680 |
| 6 | хутор Финогеновский | 134 | 134 | 134 |
| 7 | хутор Семеновка | 297 | 297 | 297 |
| 8 | хутор Новониколаевка | 261 | 261 | 261 |

Телефонизация

Телефонизация сельского поселения в настоящее время осуществляется от следующих АТС:

-	АЛС-4096С, расположенной в х. Александровский. Монтированная емкость АТС - 288 номеров, все номера задействованы.

-	АЛС-4096С, расположенной в х. Красный. Монтированная емкость АТС - 160 номеров, все номера задействованы. К АТС подключены абоненты х. Новониколаевка и х. Неелинский.

-	АЛС-4096С, расположенной в х. Семеновка. Монтированная емкость АТС - 32 номера, все номера задействованы.

Абоненты х. Согласный и х. Финогеновский подключены к АТС х. Братский Братского сельского поселения.

Из х. Александровский в направлении ст. Ладожская имеется одна соединительная линия.

Из х. Красный в направлении ст. Ладожская имеется одна соединительная линия.

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации Александровского сельского поселения в 2030г., основываются на следующих положениях:

- Каждой семье обеспечить установку телефона.

- Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство 	210 тлф.

- торговля, соцкультбыт					270 тлф.

- наука и просвещение					710 тлф.

- здравоохранение 						580 тлф.

- управление							1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, строительство	76%;

- торговля, соцкультбыт					12%;

- наука и просвещение					6%;

- здравоохранение						4%;

- управление							2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

210(0.76+270(0.12+710(0.06+580(0.04+1000(0.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

279(0.3=84 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения).

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете на 1000 человек населения составит:

-	для сектора хозяйственной деятельности 	84 тлф.;

-	для жилого сектора в 2020 году			373 тлф.;

-	для жилого сектора в 2030 году			371 тлф.

Таким образом, для полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения жилого сектора в телефонной связи к 2020 году (на I очередь строительства) понадобится 457 телефонов на 1000 человек населения. Общее количество телефонов в Александровском сельском поселении при численности населения 4144 человека должно составить:

41440,457=1895 номеров, в том числе:

- х. Александровский			812 номеров;

- х. Пятихатский				48 номеров;

- х. Согласный				238 номеров;

- х. Неелинский				161 номер;

- х. Красный					290 номеров;

- х. Финогеновский			84 номера;

- х. Семеновка				148 номеров;

- х. Новониколаевка			105 номеров,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 1930 номеров.

На расчетный срок общее количество телефонов для полного удовлетворения потребностей в телефонной связи при численности населения Александровского сельского поселения 4391 человек должно составить:

4391(0,455=1998 номеров, в том числе:

- х. Александровский			865 номеров;

- х. Пятихатский				48 номеров;

- х. Согласный				263 номера;

- х. Неелинский				161 номер;

- х. Красный					315 номеров;

- х. Финогеновский			84 номера;

- х. Семеновка				148 номеров;

- х. Новониколаевка			105 номеров,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 2020 номеров.

Из произведенных расчетов и анализа схемы генерального плана Александровского сельского поселения видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития населенных пунктов на 2030 год, находятся вне зоны распределительных и магистральных сетей уже действующих АТС, поэтому проектом генерального плана предполагается строительство новой АТС.

Для развития средств связи на I очередь строительства предусматривается:

-	демонтаж существующей АТС АЛС-4096С в х. Александровский и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 870 номеров;

-	демонтаж существующей АТС АЛС-4096С в х. Красный и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 570 номеров;

-	демонтаж существующей АТС АЛС-4096С в х. Семеновка и на освобождающихся площадях монтаж оборудования цифровой ОПС типа SI-2000 емкостью 150 номеров;

-	строительство в х. Согласный АТС типа SI-2000 емкостью 340 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	переключение существующих и подключение новых абонентов на реконструируемые и новую АТС (абонентов х. Финогеновский подключить к АТС, установленной в х. Согласный, абонентов х. Пятихатский подключить к АТС, установленной в х. Александровский).

Для развития средств связи на расчетный срок предусматривается:

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 в х. Александровский до 920 номеров;

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 в х. Красный до 590 номеров;

-	расширение номерной емкости АТС SI-2000 в х. Согласный до 360 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	подключение новых абонентов к АТС.

Кроме того, на основании Федерального закона о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года в каждом поселении должно быть установлено не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам. В поселениях с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к сети "Интернет".

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве распределительных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов сельского поселения.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон» предусматривающей добровольное участие населения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Проектом генерального плана предусматривается также увеличение сферы услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

Радиофикация

В настоящее время в Александровском сельском поселении проводное радиовещание отсутствует. Используется эфирное радиовещание.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующих телевизионных узлов и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым, каналам информации. В качестве рекомендации, предлагается на коммерческой основе, используя технологии NGN, создавать системы кабельного телевидения.

Почтовая связь

В Александровском сельском поселении в настоящее время имеется 3 отделения почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России», которые обеспечивают для населения почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи.

Кроме того к расчетному сроку планируется строительство еще 6 отделений связи.

В отделениях связи предполагается организация коллективного доступа к ресурсам Интернет.

Сотовая связь

Сотовая связь на территории Александровского  сельского поселения предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- ОАО «Теле 2»;

- ЗАО «Мобиком Кавказ» (торговая марка Мегафон);

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн).

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Проводные средства связи»

Таблица 57

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2010г. | На расчётный срок 2030г. | 1 очередь строительства 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Александровский |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 46 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 773 | 865 | 812 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 631 | 700 | 658 |
| х. Пятихатский |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 10 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 48 | 48 | 48 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 48 | 48 | 48 |
| х. Согласный |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 26 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 224 | 263 | 238 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 185 | 216 | 196 |
| х. Неелинский |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 31 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 161 | 161 | 161 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 133 | 133 | 133 |
| х. Красный |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 43 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 284 | 315 | 290 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 229 | 253 | 233 |
| х. Финогеновский |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 3 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 84 | 84 | 84 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 73 | 73 | 73 |
| х. Семеновка |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 26 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 148 | 148 | 148 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 123 | 123 | 123 |
| х. Новониколаевка |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 22 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 105 | 105 | 105 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 83 | 83 | 83 |
| Александровское сельское поселение, всего: |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 35 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1837 | 1998 | 1895 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 1505 | 1629 | 1547 |

5.7. Развитие транспортной инфраструктуры

Внешний автомобильный транспорт

Автотранспортная система Александровского сельского поселения и Усть-Лабинского района связана в единое целое сетью территориальных автомобильных дорог.

По территории поселения проходят пять автомобильных дорог регионального значения IV технической категории: ст Ладожская – ст. Алексеее-Тенгинская, х. Неелинский – с. Шереметьевское, х. Неелинский – х. Семеновка, Подъезд к х. Александровский и Подъезд к х. Пятихатский.

Все дороги территориального значения имеют твердое покрытие, что обеспечивает круглогодичный проезд всех видов автомобильного транспорта.

Развитие автомобильных дорог Александровского транспортного узла намечается по следующим направлениям:

1. Приведение технического уровня существующих территориальных дорог в соответствие с расширением автомобильного парка и ростом интенсивности движения и реконструкции покрытий;

2. Необходимость устройства трех транспортных развязок в одном уровне в месте пересечения автодороги ст. Ладожская – ст. Алексеее-Тенгинская с автодорогами х. Неелинский – с. Шереметьевское и х. Неелинский – х. Семеновка, а так же в месте пересечения автодороги х. Неелинский – с. Шереметьевское с дорогой Подъезд к х. Александровский.

Предлагаемые схемы транспортных развязок могут служить резервированием площади для разработки проектов пересечений, и примыканий автомобильных дорог Александровского транспортного узла.

Схема предлагаемых проектом решений по модернизации сети внешних автомобильных дорог приведена на чертеже ГП-8, ГП-12.

На чертеже показаны также основные элементы существующей и проектируемой дорожной сети поселения, обозначены дороги, характеризующиеся наиболее интенсивной загрузкой. Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения труда – производственные зоны, общественные центры обслуживания, выходы на транзитные автодороги регионального уровня.

Проектируемая транспортная схема поселения является органичным развитием сложившейся транспортной структуры и разработана с учетом увеличения ее пропускной способности, организации дублирующих направлений, создании новых автодорог, обеспечивающих удобные, быстрые и безопасные связи с населенными пунктами и функциональными зонами, отдельно стоящими объектами на межселенных территориях и автомобильными дорогами общей сети.

При въезде в центр поселения предусмотрен автопавильон с кассами и стоянкой пассажирского автотранспорта местного сообщения.

Сеть улиц и дорог в населенных пунктах

В общем комплексе градостроительных работ большое значение имеют вопросы организации транспортного движения на территории населенных пунктов. Вопросы реконструкции транспортно-дорожной сети неотделимы от общей концепции перспективного развития Александровского сельского поселения. Существующая транспортная схема хутора Александровский представлена регулярной сеткой улиц и дорог.

Проектом предлагается развитие уличной сети населенного пункта, основанное на сохранении существующей сети улиц и дорог. Улично-дорожная сеть в хуторе сложилась в виде непрерывной системы, но зачастую без  дифференциации улиц  по их значению, без учета интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации территории и характера застройки.

В составе улично-дорожной сети хутора выделены улицы и дороги следующих категорий:

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественным центром: ул. Советская, ул. Красная;

- улицы в жилой застройке:

- основные, осуществляющие транспортную (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходную связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением;

- второстепенные, обеспечивающие связь между основными жилыми улицами;

- транспортно пешеходные улицы, необходимые для связи с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе, в пределах общественных центров;

На чертеже ГП 9 показаны основные элементы существующей и проектируемой дорожной сети населенных пунктов, обозначены дороги, характеризующиеся наиболее интенсивной загрузкой.

Дороги и улицы в новых проектируемых районах (жилом и производственном) обозначены условно, без названий.

Рекомендуемая ширина существующих дорог и улиц продиктована в основном сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 5,0 - 60,0 м, ширину проезжей части 3,5-7,0 м.

Рекомендуемая ширина проектируемых дорог и улиц в красных линиях составляет 16,0 - 60,0 м, ширина проезжей части  7,0 - 8м.

Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения труда – производственные зоны, а также общественные центры.

При реконструкции улично-дорожной сети необходимо выполнить благоустройство улиц и дорог устройство усовершенствованного покрытия, «карманов» для остановки общественного транспорта, парковок и стоянок автотранспорта в местах скопления людей в зоне общественных центров, в зонах массового отдыха, промышленных зонах и т.д., а также уширение проезжих частей улиц и дорог перед перекрестками. На стоянках выделяется не менее 2-х процентов мест для автомобилей инвалидов.

5.8. Озеленение

Территория Александровского сельского поселения представляет собой благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений и относится к зоне умеренного увлажнения.

Сумма осадков за год составляет 600-700 мм. Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла. Почвенно-климатические условия населенных пунктов благоприятны для произрастания широкого ассортимента лиственных и хвойных древесно-кустарниковых пород. В настоящее время зеленый фонд населенных пунктов состоит в основном из плодово-ягодных садов на приусадебных участках индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности.

Берега и русла реки и балок заросли камышом и болотной растительностью.

Зеленые насаждения общего пользования представлены:

- парком в общественном центре хутора Александровский;

- озеленением территорий общественных зданий в хуторах.

Проектное решение

Одним из важнейших мероприятий генерального плана является создание на территории населенных пунктов многофункциональной системы зеленых насаждений. Это обеспечит улучшение состояния окружающей среды и создаст здоровые и благоприятные условия жизни.

Нормативный показатель зеленых насаждений общего пользования в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*, табл. 3, – 12 м2  на 1человека.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение  солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Кроме того, единая система зеленых насаждений задержит до 80 % пыли, соответственно, уменьшит запыленность воздуха под кронами до 40 %, уменьшит силу ветра, защитит воздух от загрязнения вредными газами и выполнит шумозащитную роль.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется на следующие виды:

  - общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов);

  - ограниченного пользования (участки культурно-бытовых и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных учреждений, озеленение производственных территорий, приусадебных участков);

  - специального назначения – эпизодического пользования (санитарно-защитные, ветрозащитные и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное и т. д.).

Озеленение каждой функциональной зоны проектируется с учетом особенности каждой из них в отдельности и с учетом их композиционного единства.

В состав зеленых насаждений общего пользования, в соответствии с генеральным планом поселения, наряду с существующими парками, входят проектируемые парки и скверы в жилых районах, зеленые зоны отдыха, лесопарки по берегам рек Кубань и Зеленчук 2-ой и озеленение бульваров и аллей, объединяющие все элементы озеленения в единую систему.

Каждый объект зеленого строительства имеет свои функциональные особенности и художественное оформление, поэтому породный состав насаждений носит индивидуальный характер.

Проектируемые парки и скверы в населенных пунктах поселения, а также реконструируемые существующие парки в хуторах Александровский и Семеновка озеленяются богатым составом древесных и кустарниковых пород со значительным процентом хвойных пород деревьев. Старые деревья в парковой зоне подлежат замене.

Скверы рекомендуется устраивать как открытого партерного типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа.

Для оформления скверов и площадей используются сезонные композиции цветущих в одном ритме многолетних цветочных растений и кустарников. В качестве компонентов используются элементы малых архитектурных форм, которые подчеркивают своеобразный характер каждого проектируемого сквера.

Применяются декоративные цветочные группы, многолетние травы. Посадочный материал, используемый в оформлении участков общественных зеленых насаждений, должен быть крупномерным, незамедлительно создающим эффект.

Существующее озеленение общественных и административных зданий дополняется посадками роз, акцентами из вечнозеленых растений у входа в здания, группами рябин и одиночными посадками черемухи обыкновенной, багряника, форзиции, калины Бульдонеж и спиреи Вангутта.

В озеленении детских учреждений  используются растения не вредные для детского организма. На территориях школ и детских садов по всему периметру должна быть создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистый, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др. Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, бирючина и др.) рекомендуются для разграничения  различных площадок и сооружений.

Большую роль в озеленении играют рядовые посадки вдоль улиц.

Для озеленения жилых кварталов  хуторов используются спокойные тона и композиции насаждений, создающие комфортные условия для отдыха населения.

Насаждения специального назначения в населенных пунктах Александровского поселения размещаются в зависимости от их целевого назначения. К ним относятся санитарно-защитные зоны между производственными территориями и жилыми массивами, от категорированных автодорог и автодорог общего пользования, от производственных дорог и прибрежные защитные полосы вдоль рек.

Зеленые насаждения на территории производственной зоны по их функциональному назначению можно разделить на внешние (защитные) и внутренние (разделительные, защитно-теневые и декоративные). Функции первых заключаются в защите производственных зданий и территорий от ветров, шума транспортных магистралей. Значение вторых – изоляция отдельных частей производственной зоны и создание комфортных условий для пребывания людей и животных.

Зеленые насаждения специального назначения в проекте представлены санитарно-защитным озеленением производственных объектов, категорированных автодорог и ветрозащитными  полосами  по периметру населенных пунктов.

Санитарно-защитное озеленение создается согласно санитарным нормам со специальным подбором пород, снижающих вредную микрофлору воздуха, загрязнение его выхлопными газами транспорта, шумовые нагрузки.

Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почве, обладать крупной листвой, быстрым ростом, непросматриваемостью.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на придорожной полосе. Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозионного ветрозащитного и снегозадерживающего средства. Композиционные формы и виды придорожной растительности определяются с учетом удовлетворения объемно-пространственной, инженерно-технической, эстетической, психологической и биологической функций ландшафтного оформления дорог. На Кубани для ветрозащитных полос широко применяют дубы, клены широколистные.

Для создания полноценной водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы рек и балок проектом предусматривается посадка влаголюбивых пород деревьев и кустарников, создание лесопарков, озелененных зон отдыха.

Соблюдение всех предлагаемых проектом мероприятий сохранит экосистему прибрежных территории и улучшит её состояние.

В таблице 58 представлен баланс территорий зеленых насаждений.

Предложения по созданию зеленой зоны и рекреационной зоны в проекте генерального плана предусматриваются в качестве прогноза. Регламенты их использования и детальное функциональное зонирование необходимо разработать на следующих стадиях проектирования.

Баланс территории зеленых насаждений хутора Александровский

Таблица 58

| № п/п | Вид зеленых насаждений | % Озеленения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь территор. всего, га | Площадь территор. озеленен., га | Площадь территор. всего, га | Площадь территор. озеленен. га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Насаждения общего пользования (парки, лесопарки, скверы, бульвары, насаждения зоны отдыха) | 70 % | 2,50 | 1,7 | 12,50 | 8,7 |
| 2 | Насаждения ограниченного пользования (детский сад, школа, медицинские учреждения) | 50% | 5,80 | 2,9 | 7,44 | 3,7 |
| 3 | Насаждения специального назначения (санитарно-защитные зоны) | 40 % | 1,70 | 0,7 | 16,1 | 6,4 |
| 4 | Водоохранное озеленение | 70% | - | - | 37,42 | 26,2 |
| 5 | Улицы | 20 % | 45,00 | 9,0 | 52,00 | 10,4 |
| 6 | Насаждения промышленно-производственных предприятий и объектов коммунально-складского назначения (в границах станицы) | 20 % | 8,20 | 1,6 | 16,70 | 3,3 |
| Итого: | 63,20 | 15,9 | 142,16 | 58,7 |

5.9. Обеспечение пожарной безопасности

Целью разработки мероприятий по пожарной безопасности в генеральном плане Александровского сельского поселения является обеспечение защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определена, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Существующее пожарное депо на 2 автомашины расположено в Братском сельском поселении в хуторе Братский, это удовлетворяет требованиям приложения 7 НПБ 101-95.

Пожарное депо - объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения пожарной техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложенных на пожарную охрану.

В соответствии с Федеральным Законом 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:

- Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности - пожаровзрывоопасные объекты, должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

- К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

- Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

- На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

- На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

5.10. Санитарная очистка территории

Санитарная очистка населенных мест – это часть мероприятий по охране окружающей среды. В современных условиях она представляет собой сложную в организационном и техническом отношении отрасль коммунального хозяйства, призванную обеспечить нормативный уровень санитарно – гигиенического состояния населенного пункта, снижение неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления на здоровье населения и среду обитания человека.

Мероприятия по организации санитарной очистки территории  хуторов в целом должны быть разработаны отдельным проектом.

Генеральным планом предлагается создание планово-регулярной системы сбора и удаления бытовых отходов с последующим вывозом на проектируемый мусороперерабатывающий комплекс на территории Усть-Лабинского района.

В зонах жилой застройки, а также возле зданий и сооружений общественного назначения планируется разместить специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки. Они должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение и отделяться живой изгородью зеленых насаждений.

Для сбора крупногабаритных отходов необходимо предусмотреть установку бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз должен производиться по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю, а так же на территории ликвидированной свалки ТБО установить бункера 8,0м2 для сбора КГО.

Количество всех бытовых отходов, определение необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора ТБО и КГО и периодичность вывоза для населенных пунктов поселения, расчет потребности в спецмашинах для уборки улиц и дорог с усовершенствованным покрытием и другие вопросы охраны окружающей среды отражены в разделе «Охрана окружающей среды» в составе настоящего проекта.

5.11. Проектное предложение по изменению категории земель

Александровского сельского поселения

Комплексный анализ территории планировочных ограничений, демографических и экономических показателей и прогнозируемые показатели Александровского поселения определил параметры территориального развития различных функциональных зон.

Изменение целевого использования земель должно производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В целом Александровское сельское поселение Усть-Лабинского района обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических особенностей.

Территориальное и функциональное развитие центра сельского поселения хутора Александровский и хуторов поселения предусматривается в проектных границах, откорректированных по кадастру, с учетом взятых за основу границ по фактическому использованию.

Изменение категории земель Александровского сельского поселения

настоящим проектом не предусматривается.

Таблица 59

| Категория земель | Площадь земель |
| --- | --- |
|  | Существующее положение, га | Проектное положение, га |
| Общая площадь земель Александровского сельского поселения в установленных границах, в т.ч.: | 11716,38 | 11716,38 |
| 1. Земли населенных пунктов всего, в т.ч.: | 2320,12 | 1884,42 |
| - хутор Александровский; | 533,61 | 532,40 |
| - хутор Пятихатский; | 65,89 | 58,16 |
| - хутор Финогеновский, из них: | 206,32 | 174,70 |
| земли водного фонда | 33,60 | 5,60 |
| - хутор Согласный; | 186,71 | 169,95 |
| - хутор Неелинский | 576,37 | 342,90 |
| - хутор Красный, из них: | 439,31 | 308,73 |
| земли водного фонда | 12,98 | 1,60 |
| - хутор Новониколаевка; | 250,57 | 237,08 |
| - хутор Семеновка; | 61,34 | 60,50 |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения | 9034,91 | 9431,23 |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 36,40 | 36,40 |
| 4. Земли лесного фонда | 118,30 | 118,30 |
| 5. Земли водного фонда | 206,65 | 246,03 |

5.11.1. Проектный баланс территории населенных пунктов

хутор Александровский

Таблица 60

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 532,40 | 100,0 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 220,50 | 41,4 |
| 1.1 | Территория существующей индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками и многоквартирной малоэтажной с приквартирными земельными участками | 173,50 | 32,5 |
| 1.2 | Территория проектируемой на расчетный срок, индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, из нее: | 26,00 | 4,9 |
|  | - 1-я очередь | 12,36 | 2,3 |
| 1.3 | Резерв жилой застройки | 21,00 | 4,0 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 7,44 | 1,4 |
| 2.1 | Территория административных, кредитно-финансовых, культурно-бытовых, торговых, предприятий связи и общественного питания | 2,47 | 0,4 |
| 2.2 | Территория детских дошкольных и общеобразовательных учреждений | 4,17 | 0,8 |
| 2.3 | Территория учреждений здравоохранения | 0,80 | 0,2 |
| 3. | Производственная зона | 29,70 | 5,6 |
| 3.1 | Существующая производственная территория | 8,20 | 1,5 |
| 3.2 | Проектируемая производственная территория | 8,50 | 1,6 |
| 3.3 | Зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | 13,00 | 2,5 |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 52,40 | 9,8 |
| 4.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | 52,00 | 9,7 |
| 4.2 | Сооружения инженерной инфраструктуры | 0,40 | 0,1 |
| 5. | Рекреационная зона | 50,34 | 9,4 |
| 5.1 | Зеленые насаждения общего пользования | 12,50 | 2,3 |
| 5.2 | Озеленение водоохраной зоны | 37,42 | 7,0 |
| 5.3 | Плоскостные спортивные сооружения | 0,42 | 0,1 |
| 6. | Зона специального назначения | 3,10 | 0,6 |
| 6.1 | Кладбище | 3,10 | 0,6 |
| 7. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | 168,92 | 31,8 |

хутор Красный

Таблица 61

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 308,73 | 100,0 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 160,07 | 51,8 |
| 1.1 | Территория существующей индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками и многоквартирной малоэтажной с приквартирными земельными участками | 101,70 | 32,9 |
| 1.2 | Территория проектируемой на расчетный срок индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, из нее: | 11,10 | 3,6 |
|  | - 1-я очередь | 2,70 | 0,9 |
| 1.3 | Резерв жилой застройки | 47,27 | 15,3 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 4,30 | 1,3 |
| 2.1 | Территория административных, кредитно-финансовых, культурно-бытовых, торговых, предприятий связи и общественного питания | 1,60 | 0,5 |
| 2.2 | Территория детских дошкольных и общеобразовательных учреждений | 2,60 | 0,8 |
| 2.3 | Территория учреждений здравоохранения | 0,10 | - |
| 3. | Зона транспортной инфраструктуры | 21,26 | 7,0 |
| 3.1 | Улицы, дороги, проезды, площади | 21,26 | 7,0 |
| 4. | Рекреационная зона | 19,74 | 6,4 |
| 4.1 | Зеленые насаждения общего пользования | 18,54 | 6,0 |
| 4.2 | Пляж | 1,20 | 0,4 |
| 5. | Земли водного фонда | 1,60 | 0,5 |
| 6. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | 101,76 | 33,0 |

хутор Неелинский

Таблица 62

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 342,90 | 100,0 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 123,37 | 36,0 |
| 1.1 | Территория индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | 59,77 | 17,4 |
| 1.2 | Резерв жилой застройки | 63,60 | 18,6 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,80 | 0,2 |
| 3. | Производственная зона | 17,25 | 5,0 |
| 4. | Зона транспортной инфраструктуры | 18,00 | 5,2 |
| 5. | Рекреационная зона | 4,20 | 1,2 |
| 5.1 | Зеленые насаждения общего пользования | 0,50 | 0,1 |
| 5.2 | Озеленение водоохраной зоны | 3,70 | 1,1 |
| 6. | Зона специального назначения | 0,60 | 0,2 |
| 6.1 | Кладбище | 0,60 | 0,2 |
| 7. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | 178,68 | 52,2 |

хутор Пятихатский

Таблица 63

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 58,16 | 100,0 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 40,03 | 68,8 |
| 1.1 | Территория существующей индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | 27,33 | 47,0 |
| 1.2 | Резерв жилой застройки | 12,70 | 21,8 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 0,70 | 1,2 |
| 3. | Производственная зона | 2,70 | 4,6 |
| 3.1 | Зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | 2,70 | 4,6 |
| 4. | Зона транспортной инфраструктуры | 6,43 | 11,0 |
| 5. | Рекреационная зона | 5,80 | 10,0 |
| 5.1 | Зеленые насаждения общего пользования | 0,80 | 1,4 |
| 5.2 | Озеленение водоохраной зоны | 5,00 | 8,6 |
| 6. | Зона специального назначения | 0,50 | 0,8 |
| 6.1 | Кладбище | 0,50 | 0,8 |
| 7. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | 2,00 | 3,6 |

хутор Семеновка

Таблица 64

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 60,50 | 100,0 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 37,40 | 61,8 |
| 1.1 | Территория существующей индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками и многоквартирной малоэтажной с приквартирными земельными участками | 25,60 | 42,3 |
| 1.2 | Резерв жилой застройки | 11,80 | 19,5 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 1,78 | 2,9 |
| 2.1 | Территория административных, кредитно-финансовых, культурно-бытовых, торговых, предприятий связи и общественного питания | 1,00 | 1,6 |
| 2.2 | Территория детских дошкольных и общеобразовательных учреждений | 0,78 | 1,3 |
| 3. | Производственная зона | 3,30 | 5,4 |
| 3.1 | Существующая производственная территория | 0,44 | 0,7 |
| 3.2 | Проектируемая производственная территория | 0,36 | 0,6 |
| 3.3 | Зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | 2,50 | 4,1 |
| 4. | Зона транспортной инфраструктуры | 9,40 | 15,5 |
| 5. | Рекреационная зона | 4,10 | 6,8 |
| 5.1 | Зеленые насаждения общего пользования | 3,40 | 5,6 |
| 5.2 | Плоскостные спортивные сооружения | 0,40 | 0,6 |
| 5.3 | Пляж | 0,30 | 0,6 |
| 6. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | 4,52 | 7,6 |

хутор Финогеновский

Таблица 65

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 174,70 | 100,0 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 73,30 | 42,0 |
| 1.1 | Территория существующей индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | 50,30 | 28,8 |
| 1.2 | Резерв жилой застройки | 23,00 | 13,2 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 1,67 | 1,0 |
| 2.1 | Территория культурно-бытовых, торговых, предприятий связи и общественного питания | 0,50 | 0,3 |
| 2.2 | Территория детских дошкольных и общеобразовательных учреждений | 0,72 | 0,4 |
| 2.3 | Территория учреждений здравоохранения | 0,45 | 0,3 |
| 3. | Производственная зона | 12,18 | 7,0 |
| 3.1 | Существующая производственная территория | 2,88 | 1,7 |
| 3.2 | Проектируемая производственная территория | 4,30 | 2,4 |
| 3.3 | Зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | 5,00 | 2,9 |
| 4. | Зона транспортной инфраструктуры | 14,00 | 8,0 |
| 5. | Зона специального назначения | 0,30 | 0,2 |
| 5.1 | Кладбище | 0,30 | 0,2 |
| 6. | Рекреационная зона | 35,25 | 20,0 |
| 6.1 | База отдыха | 8,10 | 4,6 |
| 6.2 | Зеленые насаждения общего пользования | 0,77 | 0,4 |
| 6.3 | Озеленение водоохраной зоны | 26,00 | 14,8 |
| 6.4 | Пляж | 0,38 | 0,2 |
| 7. | Земли водного фонда | 5,60 | 3,3 |
| 8. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | 32,40 | 18,5 |

хутор Новоникалаевка

Таблица 66

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 237,08 | 100,0 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 81,95 | 34,5 |
| 1.1 | Территория существующей индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | 62,75 | 26,5 |
| 1.2 | Резерв жилой застройки | 19,20 | 8,0 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 1,50 | 0,6 |
| 3. | Производственная зона | 6,80 | 2,8 |
| 3.1 | Проектируемая производственная территория | 6,80 | 2,8 |
| 4. | Зона транспортной инфраструктуры | 15,00 | 6,3 |
| 5. | Рекреационная зона | 6,10 | 2,6 |
| 5.1 | Зеленые насаждения общего пользования | 5,50 | 2,3 |
| 5.2 | Плоскостные спортивные сооружения | 0,60 | 0,3 |
| 6. | Зона специального назначения | 0,56 | 0,2 |
| 6.1 | Кладбище | 0,56 | 0,2 |
| 7. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | 125,17 | 53,0 |

хутор Согласный

Таблица 67

| № п/п | Вид территории | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок |
|  |  | Кол-во, га | % к итогу |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | 169,95 | 100,0 |
| 1. | Жилая зона, в том числе: | 99,16 | 58,3 |
| 1.1 | Территория существующей индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками | 83,58 | 49,2 |
| 1.2 | Территория проектируемой на расчетный срок индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, из нее: | 10,0 | 5,9 |
|  | - 1-я очередь | 3,67 | 2,1 |
| 1.3 | Резерв жилой застройки | 5,58 | 3,2 |
| 2. | Общественно-деловая зона | 2,60 | 1,5 |
| 2.1 | Территория культурно-бытовых, торговых, предприятий связи и общественного питания | 2,10 | 1,2 |
| 2.2 | Территория детских дошкольных и общеобразовательных учреждений | 0,50 | 0,3 |
| 3. | Производственная зона | 29,11 | 17,0 |
| 3.1 | Существующая производственная территория | 9,39 | 5,5 |
| 3.2 | Проектируемая производственная территория | 4,72 | 2,7 |
| 3.3 | Зеленые насаждения санитарно-защитного назначения | 15,00 | 8,8 |
| 4. | Зона транспортной инфраструктуры | 17,00 | 10,0 |
| 5. | Рекреационная зона | 6,40 | 3,7 |
| 5.1 | Зеленые насаждения общего пользования | 5,90 | 3,5 |
| 5.2 | Плоскостные спортивные сооружения | 0,50 | 0,2 |
| 6 | Зона специального назначения | 1,50 | 0,8 |
| 6.1 | Кладбище | 1,50 | 0,8 |
| 7. | Зона земель населенного пункта, в том числе сельскохозяйственного использования | 14,18 | 8,7 |