1. Введение.

Генеральный план Восточного сельского поселения, является градостроительным документом, определяющим основные идеи развития на на ближайшие 20 лет с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Целью разработки раздела "Охрана окружающей среды" в проекте является обеспечение приоритетности вопросов охраны окружающей среды, рационального природопользования, защиты здоровья населения и формирования экологически безопасной среды жизнедеятельности.

Общие экологические требования, соблюдение которых обязательно при градостроительном проектировании, установлены: Законом РФ "Об охране окружающей среды"; Водным кодексом РФ; Законом РФ "О недрах"; Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях"; Федеральным законом "Об экологической экспертизе".

В соответствии со статьей 44 Закона РФ "Об охране окружающей среды":

1. При размещении, проектировании, строительстве, реконструкции городских и сельских поселений должны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, обеспечивающие благоприятное состояние окружающей среды для жизнедеятельности человека, а также для обитания растений, животных и других организмов, устойчивого функционирования естественных экологических систем. Здания, строения, сооружения и иные объекты должны размещаться с учетом требований в области охраны окружающей среды, санитарно-гигиенических норм и градостроительных требований.

2. При планировании и застройке городских и сельских поселений должны соблю-

даться требования в области охраны окружающей среды, приниматься меры по сани-

тарной, очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства и потребления, соблюдению нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а также по восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий и иные меры по обеспечению охраны окружающей среды и экологической безопасности в соответствии с законодательством.

3. В целях охраны окружающей среды городских и сельских поселений создаются защитные и охранные зоны, в том числе санитарно-защитные зоны, озелененные территории, зеленые зоны, включающие в себя лесопарковые зоны и иные изъятые из интенсивного и хозяйственного использования защитные и охранные зоны с ограниченным режимом природопользования.

В настоящем разделе проекта использованы следующие основные термины и определения [1]:

| окружающая среда | —совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов; |
| --- | --- |
| природная среда | —совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов; |
| компоненты природной среды | —земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, жи-вотный мир и иные организмы, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле; |
| охрана окружающей среды | —деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физи-ческих лиц, направленная на сохранение и восста-новление природной среды, рациональное исполь-зование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяй-ственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий; |
| качество окружающей среды | —состояние окружающей среды, которое характе-ризуется физическими, химическими, биологичес-кими и иными показателями и (или) их совокуп-ностью; |
| благоприятная окружающая среда | —окружающая среда, качество которой обеспечи-вает устойчивое функционирование естествен-ных экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов; |
| негативное воздействие на окружающую среду | — воздействие хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к негативным изменениям качества окружающей среды; |
| загрязнение окружающей среды | — поступление в окружающую среду вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или коли-чество которых оказывают негативное воздей-ствие на окружающую среду; |
| загрязняющее вещество | — вещество или смесь веществ, количество и (или) концентрация которых превышают установленные для химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормативы и оказывают негативное воздействие на окружающую среду; |
| нормативы в области охраны окружающей среды | — установленные нормативы качества окружаю-щей среды и нормативы допустимого воздействия на нее, при соблюдении которых обеспечивается устойчивое функционирование естественных эко-логических систем и сохраняется биологическое разнообразие; |

| нормативы качества окружающей среды | — нормативы, которые установлены в соответ-ствии с физическими, химическими, биологическими и иными показателями для оценки состояния окру-жающей среды и при соблюдении которых обеспечивается благоприятная окружающая среда; |
| --- | --- |
| нормативы допустимого воздействия на окружа-ющую среду | --- нормативы, которые установлены в соответ-ствии с показателями воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и при которых соблюдаются нормативы качества окружающей среды; |
| природный объект | — естественная экологическая система, природ-ный ландшафт и составляющие их элементы, со-хранившие свои природные свойства |
| антропогенный объект | — объект, созданный человеком для обеспечения его социальных потребностей и не обладающий свойствами природных объектов; |
| природный комплекс | — комплекс функционально и естественносвязанных между собой природных объектов, объединенных географическими и иными соответствующими признаками; |
| природный ландшафт | —территория, которая не подверглась изменению в результате хозяйственой и иной деятельности и характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических усло-виях; |
| экологическая безопасность | —состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их послед-ствий. |

В последнее время довольно активно развивается идея перехода к модели устойчивого развития регионов на основе создания экологического каркаса территории. Под экологическим каркасом территории понимается совокупность ее экосистем, с индивидуальными характеристиками природопользования для каждого участка, образующих пространственно-организованную инфраструктуру, которая поддерживает экологическую стабильность территории, предотвращает потери биоразнообразия и деградацию ландшафтов. Основная суть идеи создания экологического каркаса сводится к установлению индивидуальных режимов природопользования для определенных территорий и даже конкретных земельных участков в целях поддержания их экологического потенциала и сохранения ценных природных объектов.

В этой связи разработка экономических и правовых технологий создания экологического каркаса территории[36] становится одним из актуальнейших направлений природоохранной деятельности в условиях начавшейся земельной реформы и перехода к приватизации земель. Наиболее действенным механизмом создания экологического каркаса является его включение в систему территориального зонирования земель. Такое включение должно происходить посредством разработки и учета экологических требований и ограничений к землевладельцам и землепользователям при формировании системы территориальных зон, с последующим закреплением данных требований и ограничений в соответствующих правовых и учетных документах, а также раз-

работкой и установлением различных экономических санкций к нарушителям данных

требований и ограничений.

Современное законодательство предоставляет большие возможности для использования процедуры зонирования земель в целях охраны окружающей среды. В настоящее время земельным, градостроительным и иным законодательством зонирование земель рассматривается как один из инструментов управления земельными ресурсами и планирования развития территории. Это обстоятельство позволяет уже сейчас осуществлять охрану окружающей среды на основе создания экологического каркаса территории методами прямо совместимыми с проводимыми рыночными преобразованиями в земельно-имущественной сфере, и при этом достаточно мягко в рамках действующего правового поля смещать акценты в проведении природоохранной политики с уровня федерального центра на региональный и даже локальный уровень, решая экологические проблемы собственными силами и средствами, не дожидаясь централизованных решений.

Наиболее значительные правовые основания для создания экологических каркасов в рамках экологически ориентированных систем территориального зонирования земель дают три законодательных акта. Это - Федеральный закон "О государственном земельном кадастре", Градостроительный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".

Закон "О государственном земельном кадастре" вводит понятие территориальной зоны и порядок установления ее границ. В указанном законе территориальной зоной называется часть территории, характеризующейся особым правовым режимом использования земельных участков. При этом границы территориальных зон предлагается определять в процессе зонировании земель в соответствии с земельным, градостроительным, лесным, водным законодательством, законодательством об охране окружающей среды, а также иными законодательными актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Как следует из данного определения, при зонировании земель речь также идет об особом правовом режиме использования территории на основе ограничений, вытекающих, из природоохранного законодательства. В соответствии с настоящим законом сведения о территориальных зонах подлежат внесению в документы государственного земельного кадастра на основании данных, полученных от органов, осуществляющих регистрацию или учет территориальных зон.

Другой документ федерального уровня Градостроительный кодекс Российской Феде-

рации также предусматривает процедуру зонирования территории для установления определенных правовых режимов и градостроительных регламентов при использовании земельных участков в выделенных территориальных зонах. Сведения о градостроительных регламентах подлежат внесению в государственный градостроительный кадастр. Для усиления правового аспекта процедуры зонирования земель Градостроительным кодексом вводится понятие "правовое зонирование", под которым понимается деятельность органов местного самоуправления в области разработки и реализации правил застройки территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований посредством введения градостроительных регламентов. Термин "правовое зонирование" подразумевает разработку и утверждение местными органами власти правил застройки и землепользования, определяющих права и ограничения по способам использования земель и недвижимости на основе территори-

ального зонирования.

Третьим документом федерального уровня, позволяющим выстроить действенный инструмент охраны окружающей среды на основе процедуры зонирования земель с

учетом экологических требований, является закон "О государственной регистрации

прав на недвижимое имущество и сделок с ним".

В соответствии с этим законом, под государственной регистрацией прав понимается

юридический акт признания и подтверждения государством не только факта возникновения, перехода или прекращения прав, но и соответствующих ограничений на недвижимое имущество. Данное положение особенно важно потому, что дает возможность юридически оформлять особые природоохранные режимы использования территорий применительно к каждому конкретному земельному участку и землепользователю, и тем самым позволяет реализовывать основную идею создания экологического каркаса правовыми методами.

Инициатива в проведении экологически ориентированного зонирования территории и придания такому зонированию правового статуса может и должна принадлежать местным органам власти, заинтересованным в сохранении своего экологического потенциала в условиях земельной реформы и создания полноценного рынка земли. Государственная регистрация ограничений (обременений) прав, установленных в публичных интересах (интересах общества и особенно местных общин) в соответствии с действующим законодательством должна осуществляться по инициативе органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Основной целью работы по включению экологического каркаса в систему зонирования земель должно стать установление жестких требований по сохранению ценных природных объектов при землепользовании, и закрепление их в виде зарегистрированных обременений и ограничений в правоустанавливающих и правоподтверждающих документах при предоставлении земельных участков с одновременным введением экономических санкций за несоблюдение данных ограничений.

2. Краткие сведения об объекте проектирования.

Территория Восточного сельского поселения расположена в северной части  Усть-Лабинского  района  Краснодарского  края.

Административные границы сельского поселения проходят по смежеству:

- на севере – с Выселковским районом;

- на востоке – с Вимовским сельским поселением;

- на юге – с Двубратским сельским поселением;

- западе – с Кирпильским сельским поселением

В границах муниципального образования Восточное сельское поселение находится один населенный пункт – станица Восточная, которая является центром сельского поселения.  Станица Восточная расположена в 85 км от краевого центра – г.Краснодара и в 25 км от районного центра – г.Усть-Лабинска.

Численность населения сельского поселения по оценке на 01.01.2009 г. составляет 2321 человек.

В своих административных границах Восточное сельское поселение занимает площадь 18901,61 га.

Территория Восточного сельского поселения представляет собой, в основном, зону сельскохозяйственного назначения.

Сельскохозяйственный сектор экономики представлен 1 сельскохозяйственным предприятием (ОАО «Агрообъединение «Кубань») и 28 крестьянско-фермерским хозяйствами. Среднегодовой  объем  производства  зерна  по  поселению  в 2008 г. составил  10,5 тысячи тонн. Ежегодно  хозяйства поселения  производят  более  1,1  тысячи  тонн  семян  подсолнечника,  8,9 тысячи  тонн  сахарной  свеклы.

Поголовье крупного рогатого скота в поселении во всех категориях хозяйств составляет в настоящее время  222 голов, в том числе коров  108 голов. Численность  поголовья  свиней – 256 голов, овец и коз – 92 голов.

По центру поселения с востока на запад протекает р. Кирпили.

Карта-схема района расположения Восточного СП представлена на рис. 1

РИС 1

3. Функциональное зонирование территории.

Цель разработки раздела - оценить зонирование территории Восточного сельского поселения, как средство экологического регулирования проектного решения, обеспечивающего приоритетность вопросов охраны окружающей среды.

Анализ существующей градостроительной ситуации.

Муниципальное образование  Восточное сельское поселение расположено в северной части  Усть-Лабинского  района  Краснодарского  края.

Территория поселения представляет собой в основном земли сельскохозяйственного назначения.

Станица Восточная находится в южной части земель сельского поселения, в 33 км от г.Усть-Лабинска .

Территория станицы в существующих границах составляет 463,21 га.

Функциональное зонирование станицы исторически складывалось на основе развития транспортных автомобильных дорог и с учетом природных факторов – реки и рельефа местности.

Территория станицы представляет собой единое планировочное образование, расположенное на берегах р. Кирпили.

Производственная зона станица сложилась в основном в северной части населенного пункта.

Существующая планировочная структура территории станицы представлена густой сеткой улиц разной ширины, которая образует кварталы различной площади. Улицы в основном расположены с запада на восток и с юга на север. Кварталы расположенные вдоль р. Кирпили выходят к ней огородами. Благоустройство реки на территории населенного пункта отсутствует. Жилые кварталы застроены одноэтажной усадебной застройкой с приусадебными  участками.

Основной общественный центр станицы расположен в геометрическом центре населенного пункта на ул. Красная и ограничен улицами  Советской и Садовой. В общественном центре размещаются административно-хозяйственные учреждения общественного назначения: административное здание Восточного сельского поселения, почта, узел связи, дом культуры, библиотека,  благоустроенный парк и магазины.

Среди жилой застройки станицы расположены два участка детских дошкольных учреждений и общеобразовательная школа. В центральной части станицы на пересечении улиц Школьной и Спортивной находится врачебная амбулатория.

В зону рекреационного назначения входит парк у Дома культуры.

Станица недостаточно обеспечена зелеными насаждениями общего пользования, которые представлены озеленением главной и, частично, магистральных улиц, площади перед административным зданием, парком у Дома культуры. Отсутствует единая взаимоувязанная система зеленых насаждений.

Зону особо охраняемых территорий составляют памятники истории, культуры и архитектуры с соответствующими охранными зонами, водоохранная и прибрежная зоны реки Кирпили.

3.2. Анализ ландшафтной ситуации и пригодности территорий

3.2.1. Наличие на территории поселения объектов природного комплекса

По центру поселения с востока на запад протекает р. Кирпили. Особоохраняемые территории и памятники природы на территории поселения отсутствуют.

3.2.2. Наличие ландшафтно-исторических объектов

На территории Восточного сельского поселения согласно исследованиям и заключению ОАО «Наследие Кубани», располагаются расположен 1 памятник археологии и 2 объекта культурного наследия.

3.3. Анализ промышленно-производственных, коммунально-складских, энергетических и других инженерных объектов, транспортных сооружений, крупных транспортных коммуникаций.

Производственные территории представлены предприятиями агропромышленного комплекса, расположены без учета санитарных разрывов до жилой застройки. В жилой зоне станицы  на ул. Колхозной расположен зерносклад. В северной части населенного пункта находятся: -маслоцех, полевой стан, крестьянско-фермерское хозяйство (конеферма), зерноток, центральные ремонтные мастерские, лесопилка, молочно-товарная ферма.

Население ст.Восточной снабжается водой от 5 артезианских скважин. Источником питания являются подземные воды.

Скважины расположены:

- № 4778 по ул.Партизанской/ул.Дружбы,

- № 4613 рядом с зерноскладом,

- № 6928 по ул.Восточной/ул.Садовой,

- № 4778 по ул.Советской/ул.Партизанской,

- № 5405 на СТФ.

По ул.Советской и ул.Шаумяна расположены водонапорные башни Рожновского. Скважины оснащены глубинными насосами ЭЦВ6-10-10 мощностью 5,5 кВт.

Существующие водопроводные сети тупиковые, асбестоцементные Ø100 мм.

Протяженность сетей 12 км. Процент обеспеченности жилищного фонда водопрово-дом 50%. По результатам проверки установлено, что износ водопроводных сетей составляет 50% - 70%.

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В ст.Восточной централизованная канализация отсутствует.

Сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки А-50, АС-50 и А-70 от подстанции ПС 35/10 кВ «Восточная» мощностью 2,5 МВА.

Сельское кладбище, расположено в южной части станицы, без санитарных разрывов до жилой застройки.

Вывоз мусора производится на контрактной основе.

С населенными пунктами района связь осуществляется по автомобильным регионального значения г. Темрюк – г. Краснодар – г. Крапоткин, межмуниципального значения ст. Ладожская – ст. Кирпильская, а также местного значения п. Двубратский – ст. Восточная.

Земли гослесфонда расположены в юго-восточной части поселения.

Перечень промышленно-производственных, коммунально-складских, энергетических и других объектов Восточного сельского поселения приводится в таблице 1.

В перечне выделены полужирно объекты, оказывающие в результате своей деятельности существенное давление на компоненты окружающей среды.

Таблица 1.

| поз. | Наименование объекта, предприятия(организации) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| станица Восточная |
| 25 | СТФ ОПХ «Ладожское» не действ. |
| 26 | Конеферма (бойня) 20 голов |
| 27 | Конеферма |
| 28 | Зерносклад агрофирма «Исток» (распродажа) не действует |
| 29 | Зернохранилище |
| 1 | 2 |
| 30 | Полевой стан |
| 31 | Полевой стан |
| 32 | Строительная бригада, агрофирма «Исток» |
| 33 | Кондитерский цех |
| 34 | Продуктовый склад (торги) не действует |
| 35 | ЖКХ (торги) не действует |
| 36 | ГСМ не действует |
| 37 | Электроподстанция |
| 38 | ГРП |
| 39 | ГРП |
| 40 | Водонапорные башни |
| 41 | Водонапорные башни |
| 42 | Не санкционированная свалка (карьер кирпичного (завода) |
| Территория поселения |
|  | Полевой стан (СЗЗ 300м)-2 ед. |
|  | ПТФ |
|  | МТФ |
|  | Полевой стан со взлетной полосой сельхозавиации |

3.4. Эколого-градостроительное зонирование.

3.4.1.Экологические ограничения в развитии территории[37].

Развитие поселения всегда требует освоения новых территорий. Перспективный прирост численности населения, особенно в средних и крупных поселениях, не всегда возможно обеспечить территорией для жизни и деятельности в пределах не только существующих границ жилых и производственных зон, но и в пределах границ всего поселения. Выход из ситуации кажется простой – наращивание застроенной территории поселения за счёт прилегающих земель, которые очень часто - сельскохозяйственного назначения.

Имеющийся резерв территорий, в виде находящихся среди жилых и производствен-

ных зон физически и морально устаревших промышленных объектов, будет быстро

исчерпан.

Вынос действующих промышленных предприятий, находящихся в жилой застройке, или примыкающих к ней, в специально проектируемые промышленные зоны, соответ-

ствующие санитарным требованиям, ограничивается правами собственников предприятий и реализуется в проектах генпланов поселений не часто.

Муниципальные отходы поселений растут, причём темп рост объёма превышает темп рост населения и тем более промышленного производства. Морфологический состав отходов зеркально отражает улучшение качества жизни, а при отсутствии раздельного сбора компонентов отходов увеличивает нагрузку на объекты утилизации отходов, вследствие огромного количества упаковочных материалов, изделий сложного комбинированного состава, идущих в отходы, в основной своей массе горючих и содержащих опасные для окружающей среды компоненты. Мелкие инцинденты на свалках поселений проходят не заметно, но последствия для наших потомков будут значительны, вследствие образования биогаза на свалках и инфильтрации сточных вод свалок в подземные водные горизонты. Территории, занятые и занимаемые под свалки муниципальных отходов практически невозможно вернуть в использование

для целей жилищного строительства и весьма проблематично для других целей.

3.4.2. Анализ принятых архитектурно-планировочных решений

Единственный населенный пункт в составе Восточного сельского поселения является малоурбанизированным ареалом проживания. Степень экологичности этого ареала зависит от того, какие субсистемы доминируют: природные или антропогенные. В поселении с экстенсивной малоэтажной застройкой, а именно такой является станица Восточная, преобладают природные ландшафты: естественный рельеф местности, открытые водоемы и водотоки, парки и другие зеленые насаждения. Природа как бы входит в состав территории поселения. Обеспечивается пространственное единство застройки, зеленых массивов и водных поверхностей. В результате обеспечиваются экологические потребности людей.

Такое поселение можно рассматривать как экополис - природно-антропогенную систему. Устанавливается, что оптимальная плотность населения на его жилой территории не должна превышать 50 чел/га[12]. В этом случае можно сохранить озелененные пространства, по площади равные территориям, занимаемым асфальтовыми

покрытиями, зданиями и различными сооружениями.

Восточное сельское поселение имеет следующие показатели:

| Наименование | плотность населения чел/га |
| --- | --- |
|  | на современное состояние | на расчётный срок |
| станица Восточная | 8,19 | 7,79 |

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Производственные территории представлены предприятиями агропромышленного комплекса и сосредоточены, в основном, вблизи станицы Восточной. На землях сельскохозяйственного назначения, расположены животноводческие предприятия, на территории которых функционируют мастерские, крытые токи, зернохранилища, конторские здания, склады удобрений, стоянки сельскохозяйственной техники, сохраняемые или предлагаемые к восстановлению проектом по прямому функциональному назначению.

Земли гослесфонда расположены в юго-восточной части поселения и составляют 1503,85 га.

Первая очередь строительства предлагается на юго-восточной и юго-западной частях населенного пункта. Для освоения на расчетный срок (до 2029г.) в северо-восточном, юго-западном и юго-восточном направлениях. Так же на перспективу проектом определены территории развития жилой зоны, расположенные в юго-восточной и юго-западной части станицы Восточной. Проектом предложена интенсивная реконструкция жилой застройки на окраинах населенного пункта.

Проектом выделена основная производственная зона, расположенная в северной и восточной части населенного пункта, которая получает территориальное развитие в северном направлении. Проектом предусмотрен резерв производственных территорий малых предприятий.

Основной общественный центр станица формируется на базе уже существующего центра, расположенного в геометрическом центре населенного пункта На берегу реки Кирпили в станице предусматривается строительство благоустроенной зоны отдыха с пляжем, лодочной станцией и аттракционами.

3.4.3. Эколого-градостроительные требования к генеральному плану Восточного сельского поселения.

Ограниченное градостроительное давление на естественную среду обеспечивает экологическое равновесие. На местности сохраняется репродуктивность, т. е. способность воспроизводить потребляемые элементы среды. Однако если интенсивность давления превышает экологическую емкость территории, то репродуктивность нарушается, возникает вероятность экологического риска деградации природной среды.

Каждое поселение, в том числе и рассматриваемое в проекте, потребляет потоки вещества и энергии в значительно большей степени, чем производит. Экологическое равновесие объясняется искусственным привлечением извне значительного количества потоков веществ и энергии, поэтому экологическое равновесие экологических систем поселений крайне неустойчиво. На это накладывается несбалансированность биомасс. За счет концентрации людей в любом поселении отношение фитомассы к зоомассе иное, чем в естественной природе. Пищевые цепи нарушены, сети разомкнуты в основных звеньях. Процессы потребления ресурсов (включая продукты) и выделения отходов сильно отличаются от круговорота веществ в природе.

Управление развитием поселения должно основываться на анализе градостроительной деятельности на всех стадиях: от разработки проекта до многолетнего мониторинга при эксплуатации и реконструкции. В поселении доминируют люди, поэтому они искусственно создают и регулируют потоки вещества и энергии. В силу социального поведения человечество во многом влияет на эти процессы, формирует и разрывает природные трофические цепи, например, газового и теплового обмена. Население создает среду своего обитания, поскольку материальная сфера и архитектура сельского поселения представляют собой результат деятельности человека и они довлеют над природными процессами. Эта деятельность особо ощутима при эксплуатации городских структур(менее-сельских), их функционального использования, беспрерывного преобразования и развития, а потребность в этом возникает повсеместно под давлением экономической, социальной, демографической и транспортной ситуации.

Восточное сельское поселение - это аккумулирующая система. Баланс вредных веществ в его пределах, как правило, положительный и ведет к накоплению предшествующих отходов и преобразований. Достаточно отметить рост культурного слоя. Нарушается природный рельеф местности, однако появления возвышенностей, оползней и провалов на территории рассматриваемого поселения не отмечено.

Существует определенная закономерность накопления в поселениях не свойственных живой природе явлений. Атмосфера засоряется выбросами, почвы собирают вредные вещества. Возникают и другие отрицательные последствия урбанизации, с которыми природа не может справиться, поскольку теряется способность к самовосстановлению.

Помимо потребления природных ресурсов и энергии сельское поселение производит определённое количество отходов. Муниципальные отходы определяются как отходы, собранные местными органами исполнительной власти или по их поручению, и включают в себя следующие типы отходов:

• Бытовые отходы (собираемые отходы, отходы, собираемые для рециклинга и компостирования, и отходы, размещаемые домовладельцами на участках размещения

бытовых отходов) - они составляют 89% отходов;

• Бытовые опасные отходы;

• Крупногабаритные отходы из домовладений;

• Уличный смет и мусор;

• Отходы парков и садов;

• Неопасные торговые отходы, собираемые местными органами исполнительной власти;

• Отходы учреждений и т. д;

• Промышленные отходы.

Можно сделать вывод, что на территории Восточного сельского поселения нарушен естественный экологический баланс.

Развитие и функционирование структур поселения определяется, как правило, не законами природы, а потребностью людей. Такие структуры являются результатом разрушительной и созидательной деятельности многих поколений. Природа реагирует на такие преобразования неоднозначно. Только ограниченное градостроительное давление на естественную среду обеспечивает экологическое равновесие. На местности сохраняется репродуктивность, т. е. способность воспроизводить потребляемые элементы среды. Однако если интенсивность давления превышает экологическую емкость территории, то репродуктивность нарушается, возникает вероятность экологического риска деградации природной среды.

Каждое поселение потребляет потоки вещества и энергии в значительно большей степени, чем производит. Искусственное привлечение извне огромного количества потоков веществ и энергии приводит к тому, что экологическое равновесие систем поселений крайне неустойчиво. На это накладывается и несбалансированность биомасс. За счет концентрации людей в сельском поселении малой величины, которым и является Восточное поселение, отношение фитомассы к зоомассе иное, чем в естественной природе. Пищевые цепи нарушены, сети разомкнуты в основных звеньях. Процессы потребления ресурсов (включая продукты) и выделения отходов сильно отличаются от круговорота веществ в природе. Продуктивность экосистем поселения ничтожна, фитомасса не обеспечивает зоомассу и надежность функционирования природно-градостроительных систем может быть достигнута другими средствами, нежели она обеспечивается в естественных условиях. Необходима подпитка продовольствием извне.

Восточное сельское поселение можно рассматривать как конгломерат искусственных экологических микросистем: зданий и сооружений жилой, промышленной и коммунально-складской застройки. Эти архитектурные и инженерные объекты являются замкнутыми средами постоянного или временного обитания населения. Гигиеничность внутренних пространств зданий во многом зависит от чистоты воздуха в помещениях и воздухообмена, т. е. выведения наружу вредных веществ. Существенно влияет и тепловлажностный режим: относительная влажность воздуха, его температура в помещении и на поверхности ограждений. Особое значение имеет теплообмен с наружной средой. С точки зрения гигиены он необходим в определенных пределах. Однако потери тепла ведут к неоправданному расходу энергетических природных ресурсов, поэтому эффективное содержание зданий должно основываться на энергосберегающих технологиях и конструктивных решениях ограждающих конструкций. В современных зданиях часто применяют конструкции, отделку, мебель и другое оборудование из токсичных материалов. Они отрицательно влияют на людей. Здания и сооружения, являясь замкнутыми, не представляют собой автономные экологические системы, т.к связаны с окружающей средой. Газы, пыль и живые микроорганизмы переносятся в помещения из загрязненного наружного воздуха. В жилой застройке не всегда обеспечиваются надлежащие аэрационные и инсоляционные режимы, что усугубляет экологическую ситуацию. На экологическую комфортность внутренней среды существенно влияет шумовое загрязнение прилегающих к застройке территорий.

Нормативными документами установлены следующие требования к застройке территории селитебного назначения: удобный рельеф, допускающий возведение зданий и сооружений, прокладку улиц и дорог, организацию сбора и отвод поверхностных вод, сохранение рельефа местности, устойчивые грунты; благоприятные условия для организации инженерного обеспечения водоснабжения, канализации, теплоснабжения, транспортного обслуживания.

Плотность застройки жилых, смешанных жилых участков (суммы участков), соответствующей требованиям застройки структурной части посёлка будет определяться на

следующих стадиях проектирования.

Обеспеченность жителей озелененными территориями складывается из суммы удельных площадей: озелененных площадок придомовой территории, 50% участков детских дошкольных учреждений, 40% участков школ, участков зеленых насаждений общего пользования поселений. На территории жилого района размещаются: микрорайоны, жилые кварталы, объекты общего пользования с участками периодического обслуживания, в том числе спортивные сооружения, зеленые насаждения, а также коммунальные объекты.

Функционально-планировочная организация территории жилого района учитывает геоморфологические и микроклиматические условия, способствующие рассеиванию вредных примесей в атмосферном воздухе.

При проектировании уличной сети жилого района учитывается существующий и перспективный уровень загрязнения атмосферного воздуха отработавшими газами автотранспорта и предусматриваются планировочные и технические мероприятия по локализации зон загазованности.

В случае примыкания жилого района к территориям с зелеными насаждениями общего пользования следует осуществить организацию их буферной части для обеспечения потребности населения жилого района в озелененных территориях, но не далее, чем в 15-минутной доступности и без уничтожения существующих зеленых насаждений. Расстояние между жилой застройкой и ближним краем лесопаркового массива следует принимать не менее 30 м для лиственных и 50м для хвойных пород.

Среди факторов, оказывающих отрицательное влияние на окружающую среду в поселении, необходимо прежде всего выделить воздействие сельскохозяйственных объектов, крупных объектов коммунального хозяйства(свалки). Промышленные объекты находятся за пределами проектируемых районов перспективной застройки по всем направлениям застройки, однако их влияние необходимо учитывать при определении зоны эколого-планировочных ограничений(см. далее в настоящем разделе проекта).

Важные положительные факторы воздействия:

- Крупные зеленые массивы расположены в южной части поселения.

Реки и большие водоемы река Кирпили, открытые пространства, имеющие контакты с водоёмами.

Характер застройки, высотность, плотность, композиционно-градостроительное решение способствуют активному визуальному раскрытию особенностей естественного рельефа. Высокое качество функционально-планировочной и архитектурно-пространственной организации жилого района должно рассматриваться как существенный экологический фактор, обеспечивающий визуально-эстетический комфорт и благоприятность проживания.

Оценка воздействия производственно-коммунальных объектов и улично-дорожной сети, расположенных внутри и на границах проектируемой территории, включает в себя функциональные характеристики объектов, целесообразность их сохранения; установление границ санитарно-защитных зон и планировочных ограничений. Оценка воздействия объектов на окружающую среду по отдельным параметрам (шум, вибрация, загрязнения воздушного бассейна и пр.) и разработка комплексных мероприятий проводится в составе специальных подразделов настоящего проекта.

Оценка воздействия существующих транспортных магистралей и объектов, инженерной инфраструктуры должна содержать на последующей стадии проектирования жи

лых микрорайонов: анализ связи и взаимовлияние местных транспортных магистралей и инженерных коммуникаций с общими системами жизнеобеспечения; условия подключения местных сетей и коммуникаций к общегородским системам; прогноз изменений структуры и интенсивности транспортных потоков на перспективу.

Оценка воздействия транспортных магистралей и инженерных коммуникаций по отдельным параметрам (шум, вибрация, загрязнения и пр.) и разработка комплексных мероприятий проводится в составе специальных подразделов раздела "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" на следующих этапах проектирования жилых микрорайонов.

Анализ системы открытых пространств - существенный аспект оценки функционально

го зонирования территории, так как открытые пространства - важнейшие структурно-

планировочные элементы с различными функциональными характеристиками. К ним относятся компоненты природного ландшафта (водоемы, озелененные территории общего пользования - бульвары, скверы и др.), свободные территории и т. д. В результате разработки генплана выявлены тенденции развития и трансформации открытых пространств, установлены их планировочные, функциональные и пространственные взаимосвязи с различными элементами жилых районов и прилегающих территорий.

Характер застройки, высотность, плотность, композиционно-градостроительное решение способствуют активному визуальному раскрытию особенностей естественного рельефа, водных и зеленых массивов. Высокое качество функционально-планировочной и архитектурно-пространственной организации жилых районов рассматривается как существенный экологический фактор, обеспечивающий визуально-эстетический комфорт и благоприятность проживания.

3.5. Оценка влияния ландшафтных характеристик проектируемой территории на функциональное зонирование.

Оценка природного комплекса, историко-культурных и ландшафтных памятников выполняется в соответствии с нормами планировки и застройки.

Оценка отдельных природно-ландшафтных объектов включает в себя ранжирование природных компонентов по их ценности для экологических целей при проектировании, строительстве жилых районов, их значение в реализации концепции генерального плана Восточного сельского поселения, уточнение границ отдельных природно-ландшафтных элементов лесопарка, выделение составляющих их функциональных элементов (уникальных ландшафтов, мест обитания редких и ценных растений и животных и т.п.), уточнение границ охранных зон; определение зоны планировочных ограничений.

Природная основа ландшафтов поселения предопределяет предельно-допустимые нагрузки, которые ландшафты могут выдержать с учетом соблюдения санитарно-гигиенических и природоохранных требований.

Планировочная структура населённых пунктов подчинена направлениям сложившейся градостроительной ситуации.

При оценке влияния природного ландшафта на функциональное зонирование жилых районов, кроме экологически ценных, выделены также участки, которые необходимо сохранить свободными от застройки или предназначить для объектов, требующих для своего функционирования особых санитарно-гигиенических или природных условий, а именно экологически уязвимые участки, нарушение которых способно поставить под угрозу стабильность местной экологической системы; участки, обладающие особо благоприятными общими условиями и микроклиматом (для размещения детских, лечебных или оздоровительных учреждений); территории, пригодные и удобные для целей рекреации (см. Карту-схему эколого-градостроительного зонирования с планиро

вочными ограничениями рис.2). При этом учитывается то обстоятельство, что рекреационные цели не всегда совместимы с задачами охраны природы.

Функциональное зонирование территорий и застройки предусматривает размещение

застройки и сопутствующее ей благоустройство на незагрязненных почвах (см. п.7 настоящего проекта). Хорошо проницаемые почвы, выполняя санитарно-гигиеническую и природоохранную роль, уменьшают интенсивность поверхностного стока и регулируют водный баланс территории.

В составе функционального зонирования предусматривается экологически безопасная и обоснованная трассировка улиц и магистралей поселения, которая должна отвечать следующим общим правилам: при переходе через заболоченные территории следует отдавать предпочтение эстакаде перед выторфовыванием грунта; трассировка транспортной сети жилого района и создание дорожного русла не должны нарушать естественной дренажной сети местности; должны быть предусмотрены специальные защитные меры на местности для предотвращения загрязнения водоемов от улично-дорожной сети; на пойменных землях нельзя допускать размещения застройки, проведения дорог с твердым покрытием, складирования стройматериалов, так как эти ландшафты наиболее уязвимы и требуют сохранения или реабилитации.

3.6. Экологический каркас территории сельских поселений

Под экологическим каркасом территории [36] понимается совокупность ее экосистем, с индивидуальными характеристиками природопользования для каждого участка, образующих пространственно-организованную инфраструктуру, которая поддерживает экологическую стабильность территории, предотвращает потери биоразнообразия и деградацию ландшафтов.

Наиболее действенным механизмом создания экологического каркаса является его

включение в систему территориального зонирования земель. Такое включение должно происходить посредством разработки и учета экологических требований и ограничений к землевладельцам и землепользователям при формировании системы территориальных зон, с последующим закреплением данных требований и ограничений в соответствующих правовых и учетных документах, а также разработкой и установлением различных экономических санкций к нарушителям данных требований и ограничений. Основной целью работы по включению экологического каркаса в систему зонирования земель должно стать установление жестких требований по сохранению ценных природных объектов при землепользовании, и закрепление их в виде зарегистрированных обременений и ограничений в правоустанавливающих и правоподтверждающих документах при предоставлении земельных участков с одновременным введением экономических санкций за несоблюдение данных ограничений или, наоборот, предоставлением льгот за добровольное их выполнение.

Другим аспектом деятельности по отражению экологических требований при зонировании земель должно стать экологически ориентированное управление земельными ресурсами, основанное на территориальном планировании использования земель различных категорий с выходом на процедуру предоставления земельных участков для строительства или иной деятельности без нанесения существенного вреда природной среде и ценным в экологическом и социальном отношениям природным объектам.

Работа должна проводиться в несколько этапов, основными из которых являются следующие работы:

1. Составление списка ценных природных объектов и земель, для которых требуется

установление или уже установлены особые режимы их использования. На данном этапе возможна разработка предложений по созданию экологического каркаса как на основе уже существующей сети особо охраняемых территорий, так и на основе ландшафтных подходов с выделением новых территорий, предлагаемых для включения в

экологический каркас. В данный перечень должны войти уже существующие различные зоны, выполняющие те или иные природоохранные функции, например зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, зеленые зоны поселения.

2. Систематизация существующих режимов использования данных территорий и разработка на их основе ограничений и обременений, включаемых в документы при регистрации прав на недвижимое имущество и формировании земельных участков, подготавливаемых для вовлечения в оборот или предоставления для строительства и иного освоения. На этой же стадии возможна разработка градостроительных регламентов разрешенного использования и правил застройки и землепользования.

3. Составление списка зон, описание градостроительных регламентов по видам раз-

решенного использования, видам использования, требующего специального согласования, а также описание иных природоохранных режимов использования земель и природных ресурсов в границах территориальных зон. Разрешенное использование находящихся в пределах территориальных зон земельных участков или их частей должно формироваться в соответствии с ограничениями на их использование и на распоряжение ими, что крайне важно для сохранения экологического каркаса, так как позволяет избежать необоснованного изъятия из сети особо охраняемых территорий ценных природных участков под коммерческое использование. Ограничения, в свою очередь, должны определяться решениями органов государственной власти или органов местного самоуправления на основе федеральных законов, законов субъекта Российской Федерации или иных, в том числе местных нормативных правовых актов,

например, правил землепользования и застройки.

4. Разработка порядка и процедуры учета выделенных зон и установленных для них регламентов, ограничений и обременений в кадастровых и иных учетных документах. Здесь важно определить на какой картографической основе и в каких кадастрах - земельном, градостроительном или кадастре недвижимости, который планируется вести в будущем, следует фиксировать выделенные зоны и регламенты, а также порядок и процедуру использования данной информации местными структурами и органами власти при принятии различных решений в сфере управления земельными и иными природными ресурсами.

5. Разработка различных экономических санкций за несоблюдение установленных регламентов и процедур взыскания причиненного в связи с этим местному сообществу ущерба, а также процедур, позволяющих компенсировать убытки частных лиц, владельцев и собственников недвижимого имущества, вызванные ограничением деятельности их в выделенных территориальных зонах.

6. Проведение экономической оценки земельных участков, входящих в систему экологического каркаса на основе показателя их общей экологической ценности и создания реального инструмента защиты данных объектов экономическими методами в виде установления соответствующих платежей за нанесение ущерба, разрешенный перевод земель из одной категории в другую, изменение вида целевого использования или градостроительного регламента, а также их изъятие из муниципальной и государственной собственности. Данный этап самым тесным образом связан с реализацией такого приоритета экологической политики, как повышение ценности биологических ресурсов и объектов на практике, так как непосредственно направлен на разработку механизма установления экономической ответственности за разрушение экологического потенциала территории. Разработка механизма контроля за соблюдением установленных регламентов, обременений и ограничений.

7. "Землеустроительное" и кадастровое формирование выделенного экологического каркаса в виде разработки и утверждения проектов территориальных зон (в том числе землеустроительных) на основе как действующей инструктивно-нормативной базы так и на основе вновь разрабатываемых принципов ландшафтно-экологического зониро

вания территории; вынос в натуру границ территориальных зон; нанесение границ территориальных зон на генеральные планы развития территории или иные градостроительные документы аналогичного характера; нанесение границ территориальных зон на "планы землепользования".

8. Внесение соответствующих отметок о наличии территориальных зон, а также соответствующих им ограничений и обременений в правоустанавливающие и правоподтверждающие документы при оформлении прав на земельные участки или при их передаче частным собственникам из государственной и муниципальной собственности, а также предоставлении в аренду. На основе перечисленного представлены рекомендации администрации Восточного сельского поселения по программе экологического обустройства территории проектируемых районов поселения.

Нормативные показатели по Восточному сельскому поселению приводятся в табл. 2.

Таблица 2

Нормативные показатели по сельскому поселению

| Наименование показателей | ед.изме-рения | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | современ-ное состояние | расчётный срок |
| Восточное сельское поселение |
| Общая площадь земель в установленных границах, в т.ч: | га | 6058,08 | 6058,08 |
| земли сельскохозяйственного назначения |  | 5171,25 | 5056,09 |
| земли водного фонда |  | 114,90 | 81,63 |
| земли населенных пунктов |  | 688,49 | 688,49 |
| станица Восточная |
| Численность населения | тыс.чел. | 2,321 | 2,655 |
| Общая площадь земель в установленных границах, в т.ч: | га | 688,49 | 688,49 |
| жилой зоны |  | 283,23 | 340,99 |
| общественно-деловой зоны |  | 5,95 | 19,01 |
| производственной и коммунально-складской зоны |  | 1,92 | 3,52 |
| с/х использования |  | 153,76 | 41,41 |
| рекреационные зоны |  | 4,53 | 15,17 |
| зон специального назначения |  | 3,48 | 3,26 |
| инженерной и транспортной инфраструктур |  | 98,16 | 101,46 |
| улицы, дороги, проезды, площади |  | 96,83 | 91,44 |
| зеленые насаждения общего пользования водная территория |  | 3,17 81,63 | 10,62 81,27 |
| Плотность населения на территории жилых районов | чел/га | 8,19 | 7,79 |
| Обеспеченность жителей озелененными территориями | м2/чел | 13,66 | 40,00 |

РИСУНОК  2

РИСУНОК  3

4. Метеоклиматические условия Восточного сельского поселения.

4.1. Общая фоновая климатическая характеристика.

Фоновая климатическая характеристика включает два основных аспекта: - оценку климата с позиций влияния на физиологическую комфортность человека, выраженную через тепловое состояние человека; - оценку климата с позиций влияния на условия рассеивания вредных примесей, определяющих уровень загрязнения воздуха.  Пофакторная и комплексная оценка фоновых метеопараметров и местных микроклиматических условий проводится на основе установленных нормативных биоклиматических и санитарно-гигиенических показателей и критериев.

Усть-Лабинский район находится на стыке двух климатических провинций, но все, же доминирующее влияние на погодные условия исходит от южных границ предгорий и краткая климатическая характеристика приводится, исходя из этого.

Климатические условия, и, прежде всего количество, особенности распределения и химический состав атмосферных осадков, динамика воздушных течений, характер погоды, температура и состав воздуха, оказывают значительное влияние на течение экзогенных геоморфологических процессов.

Согласно климатическому районированию по СниП 2, 01, 01-82, территория работ относится к подрайону III Б, для которого характерны следующие природно-климатические факторы: среднемесячная температура воздуха в январе от –5 до +2, в июле от +21 до +250С. Эти факторы определяют необходимую теплозащиту зданий и сооружений в холодный период и защиту от излишнего перегрева в тёплый период года.

Годовой ход температуры  воздуха характеризуется не очень значительной амплитудой средних месячных температур (25,10С), что говорит об умеренном климате.

В условиях климата территории резкой границы между отдельными сезонами нет. Условным показателем сезонов является переход средней суточной температуры через определённые установленные пределы. Средняя дата наступления отрицательных среднесуточных температур (зима) – 18 декабря, а окончания – 22 февраля.

Период со средней суточной температурой выше 150С (лето) начинается 5 мая и заканчивается 29 сентября.

Первые заморозки обычно наступают 20 сентября, после 10  апреля их, как правило, не бывает. Устойчивые морозы большой продолжительностью довольно редки. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 192 дня.

Расчётная температура воздуха самой холодной пятидневки равна – 190С, средняя наиболее холодных суток – 230С. Зимняя вентиляционная температура составляет – 50С.

Средняя глубина промерзания почвы равна 0,31 м, наибольшая – 0,7 м.

Среднегодовая сумма осадков составляет 702 м. Абсолютный максимум 1020 мм наблюдался в 1915г. Распределение осадков в течение года неравномерное. Амплитуда между самым засушливым месяцем (сентябрь) и самым дождливым (декабрь) составляет 37мм.

Тип годового хода осадков внутриматериковый с чертами средиземноморского, который характеризуется наличием двух максимумов в июне и декабре, почти одинаковых по величине и одним максимумом в сентябре.

Наибольшее количество осадков (201мм) наблюдалось в ноябре 1909 года, сумма осадков более чем втрое превысила норму (61мм). Суточные максимумы 1, 2 и 5% обеспеченности составляют 90, 78 и 65 мм.

Если в ряду годовых сумм осадков выделить осадки ниже 600мм и выше 700мм, то для первой градации период повторений в первые 10 лет составляет от 1 до 4 лет, в следующие годы он вырисовывается чётче и равен 5-7 годам. Для сумм осадков выше 700мм вообще не прослеживается никакой закономерности.

В период с положительной средней суточной температурой на Кубани, который составляет 10 месяцев, испарение преобладает над осадками, хотя в отдельные месяцы могут наблюдаться отклонения от установленных норм. Снежный покров неустойчив. В течение зимы он может неоднократно появляться и исчезать. Средняя дата его первого появления -  6 декабря, схода – 9 марта. Число дней в году со снежным покровом 42. Средняя высота снежного покрова за зиму колеблется в пределах от 4 до 8см, средняя из наибольших – 19см, максимальная – 54см. Средняя плотность снега при наибольшей декадной высоте – 0,18см3. Запас воды в снеге, средний из наибольших за зиму, - 62см.

По повторяемости высот снежного покрова по декадам и наибольшей декадной высоте из всех наблюдаемых самой суровой явилась зима 1985 года.

Район работ характеризуется сравнительно небольшими скоростями ветра, почти одинаковыми во все сезоны года.

В течение всего года господствуют ветры широтного и субширотного направлений

На долю восточных и западных ветров приходится 35%, северо-восточных и юго-западных – 37%. Повторяемость южных и северных ветров составляет в сумме всего 13%.

Относительная влажность воздуха имеет отчётливо выраженный годовой ход. Наибольшие значения отмечаются зимой, наименьшие летом. Минимальные значения относительной влажности приурочены к июлю-августу, максимальные – к январю

Максимальная относительная влажность наблюдается в ночные и предутренние часы, как в теплый, так и в холодный период. Минимальная влажность воздуха наблюдается в 13 часов во все сезоны года. В различной синоптической обстановке суточный ход относительной влажности может существенно меняться. Так во время обложных дождей, туманов влажность может достигать 95–98% и не меняться в течение нескольких суток.

В качестве ведущих градостроительных факторов для Восточного сельского поселения рассматриваются радиационный, температурно-влажностный и ветровой режимы.

Многолетние климатические характеристики Восточного СП приведены по данным [15] в таблице 3.

Таблица 3.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Средние температуры воздуха по месяцам | I – минус 1,90 II – минус 0,50 III – 4,30 IV – 12,00 V – 17,00 VI – 20,60 VII – 23,20 VIII – 22,60 IX – 17,80 X – 10,90 XI – 6,00 XII – 1,40 |
| Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца | минус 5,60 февраль |
| Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца | 29,80 июль |
| Среднегодовая температура воздуха | 11,10 |
| Ветровой режим - повторяемость направлений ветра, % | С – 7 СВ –20 В – 25 ЮВ –8 Ю – 7 ЮЗ –1 4 З – 12 |
|  | СЗ – 7 штиль - 3 |
| Наибольшая скорость ветра, повторяемость превышения которой в данной местности составляет менее 5% (U*) | 7,7 м/с |

Оценка комфортности и дискомфортности отдельных климатических элементов проводится по критериям[16], указанным в табл. 4.

Таблица 4.

Критерии биоклиматической оценки факторов климата

| Факторы климата | Комфорт | Дискомфорт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Перегрев | Охлаждение |
| Температура воздуха °С Скорость ветра, м/с Относительная влажность, % | 12- 24 0,5 - 3,0 30 - 70 | Более 24 Менее 0,5 Более 3,0 Менее 30 Более 70 | -30 -35 при ветре 1,5 м/с; - 25 при ветре 2,0 м/с; - 15 при ветре 3, 5 м/с Более 5 при отрицательных температурах Более 80 |

Оценка радиационно-тепловых условий предусматривает анализ интенсивности прямой солнечной радиации на различно ориентированные поверхности, режима ультра-

фиолетовой радиации, суточного хода температуры воздуха, вероятности различных градаций температуры воздуха.

Оценка ветрового режима проводится на основе данных по повторяемости направлений ветра в годовом и суточном ходе (розы ветров, преобладающий ветер), вероят-

ности и непрерывной продолжительности скорости ветра различных градаций.

Факторы климата для Усть-Лабинского района оцениваются как комфортные по месяцам апрель-сентябрь. Остальные месяцы по биоклиматической оценке дискомфортны. Ветрозащиту жилой территории необходимо предусмотреть при повторяемости ветра какого-либо направления более 20% в месяц, что соответствует ветрам восточного и южного направления и скорости его зимой более 4 м/с, а летом более 5 м/с [17].

4.2. Анализ санитарно-гигиенического состояния приземного слоя воздуха

Анализ санитарно-гигиенического состояния приземного слоя воздуха на территории

Восточного сельского поселения включает в себя оценку метеоклиматических условий, влияющих на рассеивание вредных примесей в атмосфере и определяющих метеопотенциал загрязнения атмосферы.

Крупные предприятия– загрязнители воздушного бассейна на территории поселения отсутствуют. Состояние приземного слоя воздуха характеризуется соблюдением критериев качества атмосферного воздуха, регламентирующих предельно допустимое содержание в нем вредных (загрязняющих) веществ для здоровья населения и основных составляющих экологической системы(см. раздел 5).

4.3. Метеоклиматические ограничения.

Основные градостроительные требования, рекомендации и ограничения, целесообразные для применения на территории Восточного сельского поселения следующие: защита территории перспективной застройки от неблагоприятных ветров южного и восточного направления, приносящих зимой холодные воздушные массы, а также обеспечение достаточных условий ее аэрации; смягчение зимних холодных условий, которое может быть обеспечено ослаблением скорости ветра до нужных пределов планировочными средствами;  максимальное использование благоприятных природно-климатических условий.

Местоположение перспективных районов жилой и промышленной застройки в планах поселений и преобладающие ветры в значительной степени будут влиять на микроклимат застройки и санитарно-гигиенические условия. Так, если жилой район расположен в центре поселения или с наветренной стороны, то в этих случаях как при преобладающих, так и при всех направлениях ветра сюда будут приходить сильно трансформированные поселением, более теплые, сухие и загрязненные воздушные массы. Наиболее благоприятное размещение перспективной застройки для Восточного сельского поселения по микроклиматическим условиям – юго-восточное, что возможно и по экологическим ограничениям(см. раздел 3).

4.4. Оценка влияния рельефа местности, его морфометрических характеристик.

Район изысканий входит в пределы равнины аккумулятивной, аккумулятивно-денудационной, эрозионно-аккумулятивной, лессовой, пологоволнистой (Прикубанская равнина).

Рельеф Прикубанской равнины характеризуется сочетанием невысоких водораздельных плато с широкими, но неглубокими долинами степных рек и балок.

В пределах равнины выделяется аккумулятивный рельеф рек и их притоков и денудационно-аккумулятивный рельеф водораздельных пространств.

Более мелким геоморфологическим таксоном Прикубанской равнины, в пределы которого входит часть территории Усть-Лабинского района является - равнина возвышенная, лессовая, покатая, аккумулятивно-денудационная, эрозионно-аккумулятивная, пологоволнистая (юго-восточная часть Прикубанской равнины). Граничит с востока со Ставропольской возвышенностью. Аккумулятивно-денудационный рельеф характерен для водоразделов Челбаса, Бейсуга, Калалы и Кубани.

Эрозионно-аккумулятивный лощинно-балочный рельеф характерен для склонов водоразделов. Отмечается неглубокая расчлененность многочисленными балками и лощинами, которые придают склонам слабоволнистый характер. Из покровных отложений развиты эолово-делювиальные отложения, представленные  суглинками  просадочными.

Территория Восточного сельского поселения в связи с вышеизложенным, согласно [10] классифицируется как долина, причём влияние рельефа на скорость ветра и скорость атмосферного загрязнения значительно, и коэффициент, учитывающий влияние рельефа для расчета распространения загрязняющих веществ в атмосфере более 1,0 [15].

4.5. Оценка влияния зеленых насаждений и водных объектов.

Территория Восточного сельского поселения представляет собой благоприятную по климатическим условиям зону для произрастания многих видов растений. Район относится к зоне умеренного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков составляет 702 мм.

Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла.

Вегетационный период растений достаточно продолжительный и составляет около 190 дней. Проектом генплана максимально сохраняются существующие зеленые на-

саждения и предусматриваются мероприятия, направленные на создание единой системы озеленения, улучшающей состояние окружающей среды. Микроклиматическая эффективность зеленых насаждений определяется в соответствии с существующими нормативами. Это — количественные показатели воздействия зеленых насаждений на радиацию, температуру, влажность воздуха, ветровой режим. Величина показателей зависит от размеров территории и участков, занятых зелеными насаждениями, их структуры, породного состава, полноты, высоты и месторасположения.

Большой положительный эффект с позиции усиления проветривания и изменения температурного режима дают водные поверхности рек и водоёмов.

4.6. Анализ влияния на микроклимат жилых районов поселения промышленных объектов и крупных транспортных магистралей, расположенных на их террито-

рии или в непосредственной близости.

Влияние магистралей на микроклимат прилегающих территорий формируется за счет

их "утепляющего" эффекта летом и "охлаждающего" зимой и в переходные сезоны го-

да. Уровень загрязнения магистралей и степень их влияния на прилегающую жилую застройку определяется условиями их проветривания, которые в свою очередь зависят от направления магистрали и ее размеров.

Оценка влияния архитектурно-планировочной организации застройки жилого района поселения на его микроклиматические характеристики на последующей стадии проектирования проводится экспериментальными, графоаналитическими методами, основанными на знании закономерностей изменения элементов микроклимата в зависимости от характера застройки (приемы планировки и плотность застройки, конфигурация территории жилого района, рисунок и направление межквартальных проездов, формы группировки зданий, протяженность зданий и разрывы между ними, формы дворовых пространств и т.д.).

Автомобильный транспорт является одним из основных факторов влияния на микро-

климат жилых районов особенно при наличии крупных транспортных магистралей, расположенных на территории или в непосредственной близости от жилого района, что весьма существенно влияет на состояние населения.

Основой источник загрязнения — это двигатели на бензине и, особенно, дизельном топливе. Переход на газообразные энергоносители снижает риск деградации среды. В последнее время в Усть-Лабинском районе (как и в целом по Краснодарскому краю) наблюдается резкое увеличение парка индивидуального автотранспорта. Количество машин на душу населения скачкообразно растет, возросла доля легкового транспорта до 86%, а доля грузовых автомобилей уменьшилась до 13%.

Оценка воздействия транспортных магистралей и инженерных коммуникаций по отдельным параметрам (шум, вибрация, загрязнения и пр.) и разработка комплексных мероприятий проводится далее в составе специальных подразделов.

Проектами генпланов в районах новой застройки поселения жилые здания отодвинуты от проезжей части улицы, а в состав тротуаров включены защитные полосы зеленых насаждений. Ширину таких полос и дендрологический состав посадок на последующей стадии проектирования необходимо подбирать расчетным путем по уровню шума, который нужно погасить. Его же определяют по процентному отношению грузового, общественного и индивидуального транспорта, интенсивности и скорости потоков движения в обе стороны.

На последующей стадии проектирования разрабатываемые в проектах выноса (реконструкции) предприятий поселений технологические и технические решения должны быть детально обоснованы результатами опытно-промышленных испытаний, при проектировании производств на основе новых технологий - данными опытно-экспе-риментальных производств, материалами зарубежного опыта по созданию подобного производства. В предпроектной, проектной документации на реконструкцию или тех-

ническое перевооружение действующих предприятий и сооружений должны быть предусмотрены мероприятия и средства на организацию и благоустройство санитарно-защитных зон, включая переселение жителей, в случае необходимости. Проект организации, благоустройства и озеленения представляется одновременно с проектом на вынос, реконструкцию, техническое перевооружение предприятия. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны по принятой классификации должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

В Кирпильском сельском поселении основным источником шума является автомобильный транспорт и сельхозмашины. Их доля составляет около 90% от общего фонового шума, передающегося через атмосферу.

На стадии рабочего проектирования застройки жилых микрорайонов  для контроля ка-

чества окружающей среды необходимо использовать математические и графоаналитические методы расчета инсоляции и аэрации территории на основании чертежей генпланов застройки микрорайонов.

При проектировании новой застройки поселений выбор оптимального планировочного решения жилых микрорайонов должен соответствовать позиции влияния на формирование благоприятной окружающей среды.

На стадии дальнейшего проектирования при рабочих проектах планировки жилых районов необходима разработка рекомендаций по улучшению микроклимата, восстановлению нарушенных санитарных норм инсоляции для районов, располагаемых в в существующей застройке поселения, температурно-влажностного и ветрового режимов, определяющих комфортность проживания населения.

На стадии рабочего проектирования застройки жилых микрорайонов  для контроля качества окружающей среды необходимо использовать математические и графоаналитические методы расчета инсоляции и аэрации территории на основании чертежей генпланов застройки микрорайонов.

5. Состояние воздушного бассейна на территории Восточного сельского поселения.

Цель настоящего раздела - исследование состояния атмосферного воздуха террито-рии Восточного сельского поселения для выявления зон с повышенным уровнем загрязнения и опасных для здоровья населения.

Управление качеством воздушной среды в России основано на весьма высоких стандартах качества воздуха, выдаче детальных разрешений на выбросы в атмосферу, платежах за загрязнение воздуха, а также на создании специальных зон охраны воздушной среды.

Федеральный закон об охране воздушной среды, принятый в мае 1999 г., устанавливает стандарты выбросов для стационарных и мобильных источников, описывает соответствующие технологические процессы и оборудование, вводит сертификаты соответствия, определяет топливные стандарты и, впервые, формулирует требование учета критических нагрузок на экосистемы и трансграничного загрязнения. В 1990-х гг. существенно снизились выбросы традиционных загрязнителей: на 37% для SOX, на 34 % для твердых частиц, на 29 % для NOX, на 25% для летучих органических соединений (ЛОС), на 24% для СО и на 37% для СО2. Россия выполнила или приблизилась к выполнению своих международных обязательств по выбросам SOX, NOX и СО2.

Однако снижение выбросов не превысило уровня, вызванного снижением валового

внутреннего продукта (ВВП). Наоборот, сокращение выбросов было меньшим, чем снижение ВВП за тот же период: положительное воздействие от снижения ВВП, перехода на природный газ (до 54% потребления топлива) и усилий по управлению качеством воздушной среды (вложения в меры по уменьшению загрязнения воздуха и контроль, эквивалентные 0,1% ВВП), было более чем нейтрализовано противодействующими факторами. Среди них - относительно возросшая доля тяжелой и энергоемкой промышленности в российской экономике, устаревающие основные фонды и недостаточные вложения в их обновление, структурные недостатки системы энергоснабжения (например, низкие цены на энергоносители для бытовых пользователей, нехватка счетчиков и измерительных приборов, отсутствие рынков и рыночной дисциплины, продолжающаяся ориентация промышленности на плановое производство). Удельное потребление энергии на единицу продукции в российской экономике, которое выросло в 1990-х гг., в настоящее время в три раза выше среднего показателя по европейским странам-членам ОЭСР. Все основные показатели выбросов в атмосферу - SOX, твердых частиц, NOX, летучих органических соединений (ЛОС), СО и СО2 - увеличились в 1990-х гг. относительно ВВП и составляют величину, заметно превышающую средние показатели по ОЭСР(Организация экономического сотрудничества и развития). В целом, качество воздуха остается крайне низким во многих российских посёлках. Загрязнение воздуха имеет значительные последствия для здоровья населения (например, респираторные заболевания, отравления детей соединениями свинца) и вызывает существенное снижение средней продолжительности жизни в критических регионах. Многое еще предстоит сделать для повышения эффективности управления качеством воздуха, включая концентрацию усилий на основных загрязняющих веществах и крупных загрязнителях, усиление стимулирующего эффекта платежей за загрязнение, введение намеченных отсрочек налоговых платежей для предприятий, осуществляющих меры по борьбе с загрязнением воздуха.

Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории Краснодарского края обусловлен, во-первых, высокой антропогенной нагрузкой на атмосферу, связан-ной с эксплуатацией автотранспортных средств, объектов электроэнергетики, нефтепродуктопроводного транспорта, предприятий топливной, химической, нефтехимической промышленности, стройиндустрии и агропромышленного комплекса, деятельностью портов по перевалке различных грузов, в том числе нефти и нефтепродуктов; и, во-вторых, особыми климатическими условиями, характеризующимися пониженной рассеивающей способностью атмосферы.

В атмосфере выбрасываемые отдельные частицы или группы частиц движутся благодаря молекулярной и турбулентной диффузии, обеспечивающей одинаковое течение процесса переноса тепла, вредных газов, мелких аэрозолей, водяных паров.

Рассеивание газовой струи, осуществляемое за счет молекулярной диффузии, незначительно. Турбулентная диффузия способствует более интенсивному переносу частиц в направлении от высокого давления к низкому. Ветер, представляющий собой турбулентное движение воздуха над поверхностью земли, является основным метеорологическим фактором, влияющим на распространение загрязняющих веществ. Ветер не является устойчивым течением; направление и скорость его движения не остаются постоянными: скорость возрастает с увеличением перепада атмосферного давления. Установлено, что наибольшие загрязнения воздуха наблюдаются только при слабых ветрах (в пределах 0—1 м/с) от низких источников. При выбросах из высоких источников максимальные концентрации загрязнения наблюдаются при опасных скоростях движения ветра в пределах 1—7 м/с в зависимости от скорости выхода газовоздушной смеси из устья источника. Температурная стратификация атмосферы также влияет на уровень приземной концентрации вредных веществ. Способность поверхности земли поглощать или излучать тепло влияет на вертикальное распреде-

ление температуры. В обычных условиях с подъемом вверх температура падает. Температурный градиент составляет примерно 6,5 0С на 1 км подъема вверх; в реальных условиях наблюдается отклонение от него. Состояние атмосферы, характеризующееся отклонениями температурного градиента, носит название температурной инверсии.

Различают приземные и приподнятые инверсии. Приземные характеризуются отклонениями температурного градиента непосредственно у поверхности земли, а приподнятые — появлением более теплого слоя воздуха на некоторой высоте. Толщина инверсионного слоя может меняться так же, как и высота появления инверсий. В инверсионных условиях ослабляется турбулентный обмен, что ведет к ухудшению рассеивания промышленных выбросов и накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы.

К наиболее опасным условиям загрязнения воздуха для высоких источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу относятся:

— приподнятая инверсия, нижняя граница которой находится над источником выбросов, увеличивающая максимальную приземную концентрацию на 50—100%;

— штилевой слой, расположенный ниже источника выбросов, когда на уровне выбросов скорость движения ветра в 1,5—2 раза превышает величину скорости самого выброса. Согласно расчетам, при наличии штилевого слоя, распространяющегося от поверхности земли до высоты 30 м, максимальная концентрация примеси от источника высотой 100— 150 м увеличивается примерно на 70% по сравнению с ее величиной при отсутствии штиля.

Для низких источников выбросов наиболее неблагоприятным является сочетание приземной инверсии со слабым ветром. Особенно сильное загрязнение воздуха происходит при холодных выбросах, когда приподнятая инверсия, расположенная непосредственно над источником, сопровождается слабым ветром, близким к штилю.

Рельеф местности, даже при наличии сравнительно невысоких возвышенностей, существенно изменяет микроклимат в отдельных районах, а также характер рассеивания вредных веществ. Исследования загрязнения атмосферного воздуха оксидами азота показали, что на пересеченной местности распространение вредных примесей носит неравномерный характер: в пониженных местах образуются застойные, плохо проветриваемые зоны с высокой концентрацией.

5.1. Фоновый уровень загрязнения атмосферы.

Уровень загрязнения атмосферы в районе Восточного сельского поселения характеризуется следующими факторами:

- автоматических систем контроля  в Восточном СП нет;

- значения фонового загрязнения атмосферного воздуха, т.е. загрязнения, которое создается всеми предприятиями в населённом пункте, рассчитывается органом Росгидромета и составляют(согласно [15]): по диоксиду серы –0,022 ПДКм.р; по оксиду углерода – 0,36 ПДКм.р;  по диоксиду азота – 0,28 ПДКм.р; по взвешенным веществам – 0,28 ПДКм.р; по сероводороду – 0,5 ПДКм.р.

Характеристика уровня загрязнения атмосферы и его влияния на окружающую среду представлена в таблице 5.

Таблица 5.

Фоновое загрязнение атмосферы по видам загрязняющих веществ, мг/м3

| Код [33] | Загрязняющее вещество | Значение |
| --- | --- | --- |
| 0301 0328 0330 0337 2902 | диоксид азота (N02 ) сероводород сернистый ангидрид (диоксид серы SO2) углерода оксид (СО) взвешенные вещества | 0,056 0,004 0,011 1,8 0,14 |

Высокий уровень загрянения атмосферы характерен для территорий, прилегающих к объектам агропромышленного комплекса(фермы).

5.2. Оценка воздействия предприятий на состояние воздушного бассейна районов прилегающих территорий жилой застройки Восточного сельского поселения.

Оценка проводится по документам генерального плана. Т.к согласованная градо-

строительная документация в объёме общих проектов нормативов предельно допустимых выбросов(ПДВ) для Восточного сельского поселения отсутствует, то детальная оценка воздействия прилегающих территорий на состояние воздушного бассейна перспективных жилых районов проводится на следующей стадии проектирования жилых районов расчетным путем с применением методов математического моделирования, основанных на положениях ОНД-86[10]. В расчет включаются выбросы предприятий - основных источников загрязнения воздуха, промплощадки которых прилегают к перспективным жилым кварталам или зона влияния выбросов которых распространяется на эти кварталы.

Основным видом воздействия промышленных объектов на состояние воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ, тепла, водяного пара, аэрозолей, а также их влияние на микроклимат прилегающей территории при образовании открытых водных пространств и нарушении температурного баланса района их расположения.

Загрязнение воздушного бассейна в Восточном сельском поселении происходит в результате поступления в него:

- продуктов сгорания топлива в котельных установках и бытовых печах;

- выбросов газообразных и взвешенных веществ от различных производств промышленных и сельскохозяйственных объектов, несанкционированной свалки;

- выхлопных газов автомобильного транспорта и сельхозмашин;

- испарений из емкостей для хранения топлива;

- пыли с поверхности карьеров, отвалов, из узлов погрузки, разгрузки и сортировки строительных материалов, топлива, зерна и т.п.

В Восточном сельском поселении основное количество загрязняющих веществ поступает в атмосферу с промышленными выбросами предприятий и с газами от работы транспорта. В результате перечисленных воздействий увеличивается загрязненность воздуха, меняется температурно-влажностный режим воздушного бассейна, возникают моросящие осадки, туманы, увеличивается облачность, уменьшаются освещенность и инсоляционные параметры территории, зимой интенсифицируются гололедные явления.

Промышленные и транспортные выбросы в атмосферу, содержащие взвешенные и газообразные загрязняющие вещества, характеризуются объемом, интенсивностью выброса, температурой, классом и концентрацией загрязняющих веществ. Их негативное воздействие обычно рассматривается в зоне влияния промышленного объекта. Зоной влияния объекта на атмосферный воздух в соответствии с ОНД-86 считается территория, на которой суммарное загрязнение атмосферы от всей совокупности источников выбросов предприятия (объекта), в том числе низких и неорганизованных, превышает 0,05 ПДК. Зоны влияния объектов и предприятий определяются по каждому вредному веществу или комбинации веществ с суммирующимся воздействием отдельно.

К источникам воздействия на атмосферный воздух относят точечные, линейные или площадные объекты выброса взвешенных и химических загрязняющих веществ, тепла. По функциональному назначению источники воздействия связаны с деятельностью различных производств предприятия, в отдельных случаях - различных объектов инфраструктуры селитебных территорий.

Каждый источник выброса характеризуется размерами, высотой, конфигурацией, интенсивностью выброса (выделения) загрязняющих веществ в атмосферу, ориентацией и расположением на местности.

Виды и количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу промыш-ленными предприятиями, определяются на основе анализа технологических процессов.

Документация – инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и разрабатываемые на их основе проекты нормативов предельно-допустимых выбросов проходят согласование в установленном порядке [13]

В результате этой работы предприятие должно подтвердить безопасность воздействия своей деятельности на атмосферный воздух поселения. При превышении установленных ПДКм.р назначаются мероприятия.

При нормировании выбросов загрязняющих веществ (3В) в атмосферу определенным предприятием (площадкой, группой предприятий или площадок) необходим учет фонового загрязнения атмосферного воздуха, т.е. загрязнения, создаваемого выбросами источников, не относящихся к рассматриваемому предприятию (площадке, группе предприятий или площадок).

Такой учет обязателен для всех предприятий (площадок и т.д.), всех загрязняющих веществ, для которых выполняется условие:

qм.прj >0,1 (3.1)

где: qMпрj, (в долях ПДК) - величина наибольшей приземной концентрации j-ro 3В, соз-

даваемая (без учета фона) выбросами рассматриваемого предприятия в зоне влияния выбросов предприятия на границе ближайшей жилой застройки.

Если для какого-либо вещества, выбрасываемого предприятием, условие (3.1) не вы-

полняется, то при нормировании выбросов такого вещества предприятием учет фонового загрязнения воздуха не требуется. Учет фона по группе веществ, обладающих комбинированным вредным воздействием, выполняется в случаях, когда все вещества, входящие в группу, присутствуют в выбросах предприятия. Если приземная концентрация вредного вещества в атмосферном воздухе, формируемая выбросами этого вещества предприятием, не превышает 0,1 ПДК, то учет фонового загрязнения атмосферы не требуется, и группы веществ, обладающие комбинированным вредным воздействием, в которые входит данное вещество, не рассматриваются.

5.3. Нормирование воздействия на состояние атмосферного воздуха объектов, расположенных в границах Восточного сельского поселения.

Нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу производится для каждого действующего, реконструируемого, строящегося или проектируемого предприятия или другого объекта, имеющего стационарные источники загрязнения атмосферы [1,13].

Целью нормирования выбросов загрязняющих веществ объекта, от которого они поступают в атмосферу, является обеспечение соблюдения критериев качества атмосферного воздуха, регламентирующих предельно допустимое содержание в нем вредных (загрязняющих) веществ для здоровья населения и основных составляющих экологической системы, а также условия непревышения показателей предельно допустимых (критических) нагрузок на экологическую систему и других экологических нормативов. При нормировании выбросов учитываются технические нормативы выбросов (ТНВ) и фоновое загрязнение атмосферного воздуха.

Предельно допустимый выброс - норматив предельно допустимого выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, который устанавливается для стационарного источника загрязнения атмосферного воздуха с учетом технических нормативов выбросов и фонового загрязнения атмосферного воздуха при условии не-

превышения данным источником гигиенических и экологических нормативов качества атмосферного воздуха, предельно допустимых (критических) нагрузок на экологиче-

ские системы, других экологических нормативов [1].

Нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предусматривает учет не только гигиенических, но и экологических нормативов качества атмосферного воздуха.

Согласно [1] экологический норматив качества атмосферного воздуха - это критерий качества атмосферного воздуха, который отражает предельно допустимое максимальное содержание вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе и при котором отсутствует вредное воздействие на окружающую природную среду.

Таким образом при нормировании выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для каждого, j-ro загрязняющего вещества поступающего в атмосферу проверяется условие:

qсум = qпр + qуф ( 1,0

где:	qпр = Спр / ПДК или qпр = Спр / 10ПДКс.с

Спр - приземная концентрация j-го 3В, создаваемая выбросом рассматриваемого объекта, рассчитанная по утвержденной в установленном порядке методике расчета, мг/м3

ПДК - ПДКм.р (предельно допустимая концентрация рассматриваемого (J-го) вещества в атмосферном воздухе населенных мест, утвержденная Минздравом России), мг/ м3;

ПДКэ - предельно допустимая концентрация рассматриваемого (j-го) вредного вещества в атмосферном воздухе для определенного вида экологической системы (лесные насаждения, растительность, сельскохозяйственные угодья разных видов, почвы и т.д.),мг/м3;

qуф - учитываемая фоновая концентрация этого вещества создаваемая выбросами других обьектов, (в долях ПДК)

В соответствии со ст.22 [2] по результатам инвентаризации выбросов должны быть установлены источники и перечень вредных веществ, подлежащих нормированию.

Перечень вредных веществ, подлежащих нормированию, устанавливается на основе поэтапного исключения из общего перечня веществ, выбрасываемых в атмосферу предприятием, определенного по результатам инвентаризации выбросов, конкретных вредных веществ, не удовлетворяющих ниже приведенным условиям.

На первом этапе необходимость учета источников выбросов и вредных веществ при нормировании выбросов характеризует параметр Фj, который рассчитывается для

каждого (j-ro) выбрасываемого вещества [13]:

Мj(г/с)
Фj = А • (•-——--------------

Нi • ПДKj

где: А - коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы;

( - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности;

Mj(r/c) - суммарное значение выброса j-ro вредного (загрязняющего) вещества от всех источников предприятия, соответствующее наиболее неблагоприятным из установленных условий (режимов) выброса предприятия в целом, определенное на основе результатов инвентаризации выбросов и источников их поступления в атмосферу;

Примечание: В тех случаях, когда на стадии расчета для предприятия параметра Ф'j , определение режимов его работы с наибольшими значениями суммарного выброса (г/с) затруднено, можно в качестве Mj использовать сумму максимальных значений мощностей выбросов из отдельных источников

Н, - средневзвешенное значение высотыы источников предприятия, из кото-

рого выбрасывается данное вещество;

Примечание: В тех случаях, когда значение средневзвешенной высоты составляет меньше 2-х метров, полагается Н=2м.

ПДК j (мг/м3) – максимально разовая предельно допустимая концентрация j-ro вещества в атмосферном воздухе населенных мест;

• в случае, если для какого-либо вещества ПДКмр не установлена, используется ОБУВ этого вещества;

• в случае отсутствия ПДКмр и OBУBj используется величина 10 ПДКСС j;

где ПДКСС j - среднесуточная ПДК j-ro вещества;

• в случае отсутствия для вещества установленных ПДКмр, ОБУВ, и ПДКсс, допускается, на этапе определения категории предприятия, использовать величину

0,3ПДКрз, где ПДКрз - ПДК j-ro вещества в воздухе рабочей зоны.

Для каждого вещества из определенного по результатам инвентаризации общего перечня вредных веществ, поступающих в атмосферу от предприятия, проверяется выполнение условия:

Ф ( I

Перечень веществ может уточняться с учетом особенностей местоположения источников загрязнения атмосферы по отношению к селитебной территории и к другим зонам, к которым предъявляются повышенные экологические требования, а также нормативным размерам СЗЗ.

Для этого проводятся расчеты загрязнения атмосферного воздуха в соответствии с ОНД-86[8] с использованием согласованной в установленном порядке унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА).

Проведение расчетов загрязнения атмосферы начинается с оценки целесообразности расчетов в соответствии с [13], согласно которой детальные расчеты могут не проводиться при соблюдении условия:

где  - сумма максим. концентраций, мг/м3

- коэффициент целесообразности расчета.

5.4. Оценка прогнозного воздействия на атмосферный воздух транспорта

Прогноз состояния атмосферного воздуха на территориях, прилегающих к транспортным магистралям: загрязнение воздуха несомненно увеличится, вследствие увеличения транспортного потока, но увеличение выбросов не прогнозируется катастрофическим, т.к ожидается реализация ограничений протоколов Евро-2 и Евро-4 и решений настоящего проекта генплана.

5.5. Воздействие на атмосферный воздух промышленных предприятий.

Основные по воздействию на атмосферный воздух предприятия на территории Восточного сельского поселения приводятся в табл. 6.

Таблица 6.

| поз. | Наименование объекта, предприятия(организации) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| станица Восточная |
| 26 | Конеферма (бойня) 20 голов |
| 27 | Конеферма |
| 30 | Полевой стан |
| 31 | Полевой стан |
| 32 | Строительная бригада, агрофирма «Исток» |
| 1 | 2 |
| 33 | Кондитерский цех |
| 42 | Не санкционированная свалка (карьер кирпичного (завода) |
| Территория поселения |
|  | Полевой стан -2 ед. |
|  | ПТФ |
|  | МТФ |
|  | Полевой стан со взлетной полосой сельхозавиации |

В хозяйствах, занимающихся возделыванием сельскохозяйственных культур, источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются:

стоянки сельскохозяйственной техники с ремонтным блоком;

склады ГСМ;

склады аммиака;

склады минеральных удобрений;

зернохранилища;

овощехранилища;

котельные.

Перечень загрязняющих веществ от вышеперечисленных источников представлен в табл. 6.1.

Таблица 6.1.

Источники выбросов загрязняющих веществ от объектов в сельском хозяйстве

| Источник загрязнения | Наименование источника выделения | Наименование загрязняющего вещества |
| --- | --- | --- |
| Стоянка техники | Автотранспорт | Оксид углерода, оксиды азота, сернистый ангидрид, углеводороды, сажа. |
| Ремонтный блок | Зарядка аккумуляторов | Серная кислота |
|  | Нанесение лакокрасочных покрытий | бутилацетат, этилацетат, спирт н-бутиловый, спирт этиловый, этилцеллозольв, толуол, ксилол, уайт-спирит. |
|  | Мехмастерские | Пыль металла и абразивов |
|  | Столярные мастерские | Пыль древесная |
|  | ТО и ТР техники | Оксид углерода, оксиды азота, сернистый ангидрид, углеводороды, сажа. |
|  | Сварочный пост | Сварочный аэрозоль, оксид марганца, фтористый водород |
| Склад ГСМ | Емкости для хранения топлива | предельные углеводороды C1 -С5, предельные углеводороды С6 – С10, предельные углеводороды С12 – C19, амилены, бензол, ксилол, толуол, этилбензол, сероводород, масло минеральное нефтяное |
| Зернохранилище |  | Пыль зерновая |
| Склад аммиака | Емкости для хранения аммиака | Аммиак |
| Склад минеральных удобрений |  | Калий хлористый, мука известняковая, карбамид, суперфосфат двойной, аммофос, нитрофоска, сульфат аммония. |
| Котельные | Топливо – газ | Оксиды азота, оксид углерода |
|  | Топливо – мазут | Оксиды азота, оксид углерода, оксид серы, твердые частицы (сажа, зола) |

Специфика предприятий по выращиванию, откорму и содержанию животных определяется следующим:

преобладающее влияние неорганизованных выбросов (пруды – отстойники, навозохранилища, очистные сооружения) - до 99,5% от общей массы выделений;

нерегулярный характер процессов выделения и образования загрязняющих веществ, определяющих выбросы как от самих животных, так и от продуктов их жизнедеятельности, связанный с деятельностью микроорганизмов - деструкторов, которая зависит от температурных условий и среды обитания.

Источники выделения загрязняющих веществ на животноводческих комплексах представлены в табл. 6.2.

Таблица 6.2.

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от животноводческих комплексов

| Наименование производства | Наименование источника выделения | Наименование загрязняющего вещества |
| --- | --- | --- |
| Основное производство | Свиноводческие комплексы | Микроорганизмы, аммиак, сероводород, меркаптаны (по метилмеркаптану), пыль меховая (шерстяная, пуховая) |
|  | Биологическая очистка и хранение свиного навоза свиноводческих комплексов. | Микроорганизмы, аммиак, сероводород, меркаптаны (по метилмеркаптану), пыль меховая (шерстяная, пуховая) |
|  | Комплексы КРС | Микроорганизмы, аммиак, пыль меховая (шерстяная, пуховая) |
|  | Овцеводческие фермы | Микроорганизмы, аммиак, пыль меховая (шерстяная, пуховая) |
| Вспомогательное производство | Кормоприемный цех, кормосклад, цех по обогащению кормов | Взвешенные вещества, пыль комбикорма, пыль мясокостной муки. |
|  | Скотобазы | Микроорганизмы, аммиак, сероводород, фенол, альдегид пропионовый, капроновая кислота, мегилмеркаптан, диметилсульфид, диметиламин, пыль меховая (шерстяная, пуховая). |
|  | Биологическая очистка и хранение свиного навоза свиноводческих комплексов. | Микроорганизмы, аммиак, сероводород, меркаптаны (по метилмеркаптану), пыль меховая (шерстяная, пуховая) |
|  | Навозохранилища | Аммиак, сероводород |
|  | Дезинфекционные блоки | Пары дезрастворов (формальдегид, щелочь, трикрезол и др.) |
|  | Котельные Топливо – газ | Оксиды азота, оксид углерода |
|  | Топливо – мазут | Оксиды азота, оксид углерода, оксид серы, твердые частицы (сажа, зола) |
|  | Мехмастерские | Пыль металла и абразивов |
|  | Столярные мастерские | Пыль древесная |
|  | Транспортный цех | Оксид углерода, оксиды азота, углеводороды |

Источники выделения загрязняющих веществ на предприятиях птицеводческого направления представлены в табл. 6.3.

Таблица 6.3.

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от птицеводческих

предприятий

| Наименование производства | Наименование источника выделения | Наименование загрязняющего вещества |
| --- | --- | --- |
| Основное производство | Птичники | Пыль комбикормовая, взвешенные вещества, пыль пуха и пера, аммиак, сероводород, вещества, выделяющиеся при санитарной обработке помещений. |
|  | Инкубатории | Пыль пуха, дезинфицирующие в-ва. |
| Вспомогательное производство | Кормоприемный цех, кормосклад, цех по обогащению кормов | Взвешенные вещества, паль комбикорма, пыль мясокостной муки. |
|  | Цех убоя птицы | Пыль пуха |
|  | Цех переработки отходов птицеводства | Меркаптаны, аммиак, сероводород |
|  | Цех яичного порошка | Пыль органическая |
|  | Пометохранилища | Аммиак, сероводород |
|  | Дезинфекционные блоки | Пары дезрастворов (формальдегид, щелочь, трикрезол и др.) |
|  | Агрегаты витаминной муки | Продукты сгорания топлива, взвешенные вещества |
|  | Очистные сооружения | Аммиак, сероводорд, хлор. |
|  | Котельные Топливо – газ | Оксиды азота, оксид углерода |
|  | Топливо – мазут | Оксиды азота, оксид углерода, оксид серы, твердые частицы (сажа, зола) |
|  | Мехмастерские | Пыль металла и абразивов |
|  | Столярные мастерские | Пыль древесная |
|  | Транспортный цех | Оксид углерода, оксиды азота, углеводороды |

Загрязнение воздушного бассейна от энергетических установок происходит в результате поступления в него продуктов сгорания топлива.

При эксплуатации ТЭЦ, ТЭС и котельных, работающих на газообразном топливе, в атмосферу выбрасываются следующие загрязняющие вещества:

оксид азота;

диоксид азота;

оксид углерода;

сернистый ангидрид;

бенз(а)пирен.

При эксплуатации установок, работающих на мазутном топливе, к вышеперечисленным веществам добавляется мазутная зола и сажа, а для установок, работающих на твердом топливе (угле) – угольная зола и сажа.

В деревообрабатывающих цехах в процессах раскроя пиломатериалов на заготовки и рейки, в цехах по изготовлению оконных и дверных блоков, дверей, досок пола, паркета, плинтусов, заготовок мебели, товаров культбыта, тары и др. выделяется древесная пыль.

Свалка муниципальных отходов производит в процессе своей деятельности выброс в атмосферу: азота диоксид, аммиак, сажа, серы диоксид, сероводород, углерода оксид, ксилол, бенз/а/пирен, фенол, пропаналь, кислота валериановая, метилмеркаптан, смесь природных меркаптанов, этилмеркаптан, диметиламин, керосин, уайт-спирит, взвешенные вещества, пыль костной муки, пыль зерновая, пыль меховая, специфических веществ от процессов утилизации отходов.

Строительные и транспортные предприятия характеризуются незначительными максимально-разовыми выбросами ЗВ, в основном предельных углеводородов, продуктов сгорания топлива и пылевыми неорганизованными выбросами.

5.6. Экологические граничные условия

На последующей стадии рабочего проектирования жилых микрорайонов и реконструкции промышленных предприятий в составе проекта разрабатывается раздел "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" (ПМООС) в котором должен быть выполнен анализ валовых выбросов загрязняющих веществ по отдельным ингредиентам. В результате работы составляется сводная таблица валовых выбросов загрязняющих веществ от предприятий, размещенных на проектируемой территории. Расчет рассеивания загрязняющих веществ проводится по приоритетным загрязнитепям. В состав приоритетных загрязнителей входят: основные ЗВ (окись углерода,двуокись азота, сернистый ангидрид, пыль); вещества 1-й категории опасности. Категория опасности загрязняющих веществ определяется в соответствии с [33].

На стадиях рабочего проектирования изучается динамика валовых выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферу с учетом выбросов размещаемых и существующих объектов. Проводится расчет загрязнения атмосферного воздуха выбросами сохра-няемых (с учетом изменений технологии и объемов производства на перспективу) и размещаемых объектов. Расчет так же осуществляется для приоритетных загрязнителей.

5.7. Экологическая оценка градостроительной деятельности [42].

Градостроительный Кодекс РФ устанавливает необходимость экологической оценки

градостроительной деятельности, т.е «деятельности по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемой в виде архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства»(ст. 48). Для градостроительной деятельности в части территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий прямых требований к экологической оценке нет. Так же ГК РФ требует осуществление градостроительной деятельности проводить с соблюдением требований охраны окружающей среды и экологической безопасности. Процедура экологической экспертизы градостроительной деятельности не конкретизирована. Экспертная оценка территориального планирования иногда проводится по критериям оценки строительства, в связи с чем возникают замечания к проектировщику градостроительной деятельности.

Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. N 87 утверждено «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и определен состав проектной документации объектов капитального строительства, включающий перечень мероприятий по охране окружающей среды. При этом, территориальное планирование, градостроительное зонирование, проекты планировки   территорий в "Положение" не включены, причём вполне обосновано.

Рассмотрим корректность распространения требований в области экологической оцен

ки архитектурно-строительного проектирования на всю градостроительную деятельность, на примере генеральных планов поселений. Генплан поселения устанавливает, в частности, размещение объектов капитального строительства местного значения, при этом не определяется конкретный профиль деятельности, указывается класс

промышленной зоны по санитарной классификации. Не  возможно при этом реализовать требования "Положения" в виде результатов расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, выполнить анализ и предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам. Назначить мероприятия по охране атмосферного воздуха можно только в виде общих рекомендаций администрации поселения по организации проектной деятельности и сведений по организации сводных расчётов загрязнения атмосферного воздуха. Оценку воздействия существующих предприятий поселения на окружающую среду не возможно провести корректно по следующим причинам (рассмотрим только воздействие на атмосферный воздух, но такая же ситуация и по оценке воздействия на водные объекты, обращению с отходами и т.д):

низкое качество исполнения инвентаризаций источников выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферу, что связано с  использованием расчётных методов определения максимально-разовых выбросов с искусственным занижением результатов различными способами; в случаях применения инструментальных методов недостаточность наработки временной статистики по выбросам; широкое и часто необоснованное применение в расчётах «осреднения» выбросов, игнорирование расчёта среднесуточного загрязнения; низкое качество картографического материала, влекущее ошибки в привязке источников выбросов на местности; отсутствие длительных наблюдений за интенсивностью и качественным составом транспортных потоков по улицам и дорогам поселения, что влечёт ошибки в определении уровня загрязнения атмосферы от транспорта; «расчётный» способ определения фонового загрязнения атмосферы  и т.д

Исходные данные по существующим предприятиям поселения, часто не соответствующие действительности, практически не доступны.

В Статье 23. Градостроительного кодекса РФ "Содержание генеральных планов поселений и генеральных планов городских округов" отсутствует требование о включении в состав проекта генерального плана раздела "Оценка воздействия на окружающую среду".

В Статье 29. ГК РФ "Государственная экспертиза проектов документов террито-риального планирования" в п. 5.  указано: «Результатом государственной экспертизы проекта документа территориального планирования является заключение о соответствии этого проекта требованиям технических регламентов и требованиям рациональной организации территории (положительное заключение) или о несоответствии проекта документа территориального планирования требованиям технических регламентов и требованиям рациональной организации территории (отрицательное заключение)».

Технический регламент о составе раздела "Охрана окружающей среды" на стадии генеральных планов поселений и генеральных планов городских округов отсутствует.

В соответствии с требованиями "Порядка разработки, согласования, утверждения и состава обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений" СП 11-101-95 составление раздела "Оценка воздействия на окружающую среду" обязательно при разработке обоснования инвестиций в строительство объектов различного назначения.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ:

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов.

В проекте генплана сельского поселения не проектируются конкретные промышленные объекты, а производится  градостроительное зонирование территории и даются общие направления по подготовке к проектированию, организации проектирования и

оценке проектных решений по размещению предприятий (оговаривается лишь принадлежность к классам санитарной классификации).

Соответственно, выполнить раздел "Оценка воздействия на окружающую среду" с детальной проработкой и анализом существующей антропогенной нагрузки и прогнозом на перспективу возможно при разработке обоснований инвестиций и проектной документации на строительство конкретных объектов капитального строительства, по конкретно проработанным проектным решениям, по конкретным принятым технологическим решениям, т.е на следующих стадиях разработки проектной документации.

6. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия.

Цель разработки раздела - обеспечение безопасности проведения строительных работ и эксплуатации зданий и сооружений, предотвращение деформаций геологической среды.

Раздел включает характеристику современного и прогнозного состояния геологической среды. Ранжирование проектируемой территории на пригодность для жилой застройки с геологических позиций рассматривается в [18].

Источниками получения информации по инженерно-геологическим и гидрогеологическим условиям состояния территории и жилого фонда рассматриваемого района являются материалы инженерно-геологических изысканий ООО «ГеоАрхСтройПроект»

###### [18]; фондовые и литературные данные.

6.1. Оценка современного состояния геологической среды.

6.1.1. Общая оценка

Район поселения входит в пределы равнины аккумулятивной, аккумулятивно-денудационной, эрозионно-аккумулятивной, лессовой, пологоволнистой (Прикубанская равнина).

Рельеф Прикубанской равнины характеризуется сочетанием невысоких водораздельных плато с широкими, но неглубокими долинами степных рек и балок.

В пределах равнины выделяется аккумулятивный рельеф рек и их притоков и денудационно-аккумулятивный рельеф водораздельных пространств.

Более мелким геоморфологическим таксоном Прикубанской равнины, в пределы которого входит часть территории Усть-Лабинского района является - равнина возвышенная, лессовая, покатая, аккумулятивно-денудационная, эрозионно-аккумулятивная, пологоволнистая (юго-восточная часть Прикубанской равнины). Граничит с востока со Ставропольской возвышенностью. Аккумулятивно-денудационный рельеф характерен для водоразделов Челбаса, Бейсуга, Калалы и Кубани.

Эрозионно-аккумулятивный лощинно-балочный рельеф характерен для склонов водоразделов. Отмечается неглубокая расчлененность многочисленными балками и лощинами, которые придают склонам слабоволнистый характер. Из покровных отложений развиты эолово-делювиальные отложения, представленные  суглинками  просадочными.

6.1.2. Анализ состояния подземных вод.

Территория Усть-Лабинского района находится на стыке двух гидрогеологических структур: Западно-Кубанского и Восточно-Кубанского прогибов.

На изучаемой территории распространены безнапорные воды, которые являются составной частью единой гидравлической системы с общими факторами формирования, питания и разгрузки.

Глубина залегания подземных вод по площади и по времени непостоянна и зависит от геоморфологического положения, степени подтопленности его техногенными водами, от близости поверхностных водотоков и водоемов, от водности года по осадкам и т.д.

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта в поймах приурочены к современным аллювиальным и аллювиально-делювиальным отложениям. Они представлены суглинками с включением песков.

Режим подземных вод – приречный и характеризуется непосредственной гидравлической связью с водами в реках.

Схематизируя условия формирования потока подземных вод на участках с приречным видом режима, можно отнести их к типу пласт-полоса в границах с постоянным напором со стороны террасы и склона и постоянным напором вод реки.

Сезонные колебания уровня воды в реке изменяют базис дренирования и определяют положение подземных вод изменением гидравлического уклона.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая.

Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 2.0 до 1.5 м.

В пределах ложбин стока уровень подземных вод изменяет свое положение от 0.0 до 2.0 м, от 2.0 до 5.0, от 5.0 до 10.0м и более.

Подземные воды обладающие агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям распространены локально.

Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта на надпойменных террасах  приурочены к покровным лессовым суглинистым эолово-делювиальным и песчаным аллювиальным отложениям.

Режим подземных вод – террасовый.

В общей схеме такое залегание подземных вод представляет собой двухслойную систему, верхний слой которой приурочен к суглинисто-глинистым покровным отложениям, а нижний к аллювиальным супесчано-песчанистым.

В верхнем слое происходят, в основном, вертикальные перемещения поверхности подземных вод. Основные статьи баланса здесь: приходная часть – инфильтрация атмосферных осадков, вод из поверхностных водотоков и водоемов, вод поступающих за счет утечек и переливов из водонесущих коммуникаций и емкостей резервирования, а в расходной части – за счет испарения и траспирации растениями.

Такая более или менее надежная обеспеченность притока подземных вод сглаживает колебания, связанные с осадками.

Спад уровней в периоды сокращения или отсутствия питания относительно плавный, чему в значительной степени способствуют довольно высокие коллекторные свойства аллювиальных песков и близость базиса дренирования грунтовых вод.

В целом, площадь питания подземных вод совпадает с площадью их распространения, однако на застроенной части  процессы инфильтрации в значительной степени осложняются асфальтированием улиц и отдельных площадок, посадкой зданий и сооружений различного назначения. Кроме того, процессы инфильтрации осложняются, барражирующим эффектом дорог, плотин, дамб, насыпей.

Разгрузка подземных вод происходит путем естественного оттока в русло реки, а также за счет перетекания в ниже залегающие горизонты.

Различия в гипсометрическом положении позволяют отнести режим к четырем разновидностям по глубине залегания их уровней.

Первая разновидность террасового режима характеризуется положением уровней на глубинах  от 2.0 до 5.0м.

Вторая разновидность режима характеризуется положением уровней на глубинах от 5.0 до 10.0м.

Третья разновидность террасового режима характеризуется положением уровней на глубинах  более 10.0м.

Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая. Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.

Амплитуда сезонного колебания уровня подземных вод определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года и принимается  на этой территории -1.0м.

В целом, подземные воды не обладают агрессивным воздействием на бетоны и железобетонные конструкции.

6.2.   Инженерно-геологические   условия.

Геологическое строение территории обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы, распространенные с поверхности:

- голоценовые аллювиальные отложения;

- голоценовые пролювиально-делювиальные отложения;

- голоценовые аллювиально-делювиальные отложения;

- голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные;

- верхнеплейстоценовые покровные эолово-делювиальные;

- верхнеплейстоценовые аллювиальные;

- среднеплейстоценовые аллювиальные отложения;

- нижнеплейстоценовые аллювиальные отложения.

Аллювиальные  отложения (aQIV) распространены в поймах рек и представлены крупнообломочными грунтами: гравийными, галечными и песчаными с различными заполнителями на высоких пойменных террасах, а на севере  в степных реках глинами и суглинками с гнездами песка.

Аллювиально-делювиальные отложения (adQIV) распространены с поверхности на поймах рек в виде покровных отложений и представлены суглинками непросадочными и глинами с включениями гравия, гальки, песка.

Пролювиально-делювиальные отложения (pdQIV) распространены в балках и представлены крупнообломочными грунтами, хорошо и плохо окатанными, с песчаным и суглинистым заполнителями  на высоких пойменных террасах и суглинками в степной зоне территории.

Голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные отложения (dQIII-IV) являются покровными для склонов балок и эрозионных уступов, представлены глинами и суглинками .

Верхнеплейстоценовые эолово-делювиальные покровные отложения (vdQIII) распространены на надпойменных террасах. Они перекрывают верхнее-средне- и нижнеплейстоценовые аллювиальные отложения. Представлены они супесями, суглинками просадочными и непросадочными. Общая мощность плейстоценовых отложений колеблется от 2,0 до 10,0 м.

Верхнеплейстоценовые среднеплейстоценовые  и нижнеплейстоценовые аллювиальные отложения (aQIII, aQII, aQI) залегают под покровными эолово-делювиальными отложениями на надпойменных террасах. Верхнеплейстоценовые отложения (aQIII) развиты на  первой надпойменной террасе. Они представлены аллювиальными галечниками с валунами и глинисто-песчаным заполнителем, и песками с включением гравия. Среднеплейстоценовые аллювиальные  отложения (aQII) распространены под покровными на второй надпойменной террасе. Литологически среднеплейстоценовый аллювий состоит из галечника с гравием и валунами, с песчано-глинистым заполнителем. Реже присутствуют пески, супеси и глины. Мощность среднеплейстоценовых отложений 5,0–25,0 м. Нижнеплейстоценовые аллювиальные  отложения (aQI) распространены под покровными на третьей надпойменной террасе, также представлены крупнообломочными грунтами.

Под четвертичными отложениями залегают породы неогеновой системы (апшеронские и куяльницкие слои), представленные глинами песками, галечниками.

Из специфических грунтов на территории изысканий распространены:

- просадочные грунты.

Просадочные грунты обособлены при проектировании потому, что основания, сложенные просадочными грунтами, должны проектироваться с учетом их особенности, заключающейся в том, что при повышении влажности выше определенного уровня они дают дополнительные деформации просадки от внешней нагрузки или от собственного веса.

Грунтовые условия площадок, сложенных просадочными грунтами, в зависимости от возможности проявления просадки грунтов от собственного веса подразделяются на два типа:

I – тип – грунтовые условия, в которых возможна в основном просадка от внешней нагрузки, а просадка от собственного веса отсутствует или не превышает 5см;

II – тип грунтовые условия, в которых, помимо просадки грунтов от внешней нагрузки, возможна их просадка от собственного веса и размер ее превышает 5см.

На площади поселения выделены грунты первого и второго типа грунтовых условий по просадочности.

ИГЭ- 5 – суглинки легкие, пылеватые, твердые, просадочные. Распространены локально  до глубины 2.0 м. Первый тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 90 кПа.

ИГЭ - 9 – супеси твердые, просадочные. Второй тип грунтовых условий по просадочности. Залегают до глубины – 6.0-8.0м. Фациально замещаются  суглинками просадочными. Просадка от собственного веса составляет – 13.7см (по архивным материалам ЗАО «СевКавТИСИз»).

ИГЭ-10 – суглинки легкие, твердые, пылеватые, просадочные. Распространены до глубины 8.0-15.0 м. В этих интервалах залегают погребенные почвы, мощностью до 2.0м. II тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 55 кПа. Просадка от собственного веса составляет 17.1 см

ИГЭ-11 – суглинки тяжелые, твердые, пылеватые, просадочные. Распространены до глубины 8.0-12.0 м. I тип грунтовых условий по просадочности. Начальное просадочное давление 100 кПа. Просадка от собственного веса и под нагрузками не превышает 5см.

Кроме того, просадочными свойствами обладают почвы, залегающие выше описанных грунтов.

Фоновая сейсмичность территории Усть-Лабинского  района  согласно карты ОСР-97(А), СниП 11-07-87-2000* составит –7 баллов. На территории пойм рек и водораздельных пространствах, сложенных просадочными грунтами второго типа - категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно итоговая сейсмичность на пойме и таких водоразделах составит – 8 баллов, на остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 7 баллов.

6.3. Особенности проектирования объектов на насыпных грунтах со строительным мусором и бытовыми отходами.

На территории Восточного сельского поселения должна быть исключена возможность включения участков бывших свалок строительного мусора и муниципальных (бытовых) отходов в участки перспективной застройки. Решение применимо только в случае выполнения полного комплекса мероприятий по рекультивации земель.

6.4. Комплексная оценка природных факторов

Оценка территории по степени пригодности для градостроительного освоения в за-

висимости от природных условий производится путем определения состава мероприятий и величин затрат, требующихся на ее инженерную подготовку и надежную защиту от воздействия неблагоприятных инженерно-геологических процессов зданий и со-

оружений для обеспечения их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности.

Основными критериями оценки территории по степени благоприятности для строи-

тельства с точки зрения инженерно-геологических условий являются: устойчивость грунтов; глубина залегания грунтовых вод; наличие физико-геологических явлений и инженерно-геологических  процессов.

Выделяются следующие категории территорий: условно благоприятные; условно неблагоприятные; неблагоприятные; исключаемые из застройки(на территории перспективной застройки поселков таких нет). Для территорий первой категории стоимость мероприятий по подготовке площадки строительства и обеспечению удобства строительства и эксплуатации зданий и сооружений ориентировочно может составить 1-2% от общей стоимости работ. Для территорий второй категории - 2-3% от общей стоимости строительных работ. Для третьей категории - 3-5% и более [24].

Мероприятия по инженерной подготовке территорий должны разрабатываться с учетом очередности их выполнения, в увязке с очередностью строительства микрорайонов в поселке. Начало работы по инженерной подготовке должно, как правило, опережать строительство.

К опасным геологическим процессам территории поселения относятся следующие.

затопление;

подтопление;

потенциальное подтопление;

заболачивание;

боковая эрозия;

оползни, осовы, крип;

делювиальный снос;

просадка грунтов;

сейсмичность.

На территории изысканий распространено флювиальное затопление, то есть затопление водами постоянных и временных водотоков.

Так как специальных гидрологических исследований не проводилось, то по аналогии с условиями горных рек, можно охарактеризовать паводковые условия на реках Усть-Лабинского района. Весеннее половодье обычно начинается в конце февраля - начале марта. Его продолжительность трудно предугадать, так как оно колеблется от двух-трех недель до двух месяцев. Высота подъема уровней достигает 0.5-1.3м, а иногда 2.5-3.0м.

В летний период, с конца мая - начала июня, по сентябрь – октябрь устанавливается, несмотря на выпадение дождей, низкая межень. Межень нарушается непродолжительными дождевыми паводками, которые наблюдаются чаще всего в июле-августе. Они достигают высоты 1-1.5м, а в отдельные годы у некоторых пунктов превышают подъемы уровней в период половодья. Многолетняя амплитуда колебания наивысших уровней по горным рекам составляет 1.15-4.46м.

К затопляемым поверхностными водами, отнесены территории низких и высоких пойм и тальвеги оврагов. На схематической карте инженерно-геологического районирования для строительства участки затопления даны для максимально неблагоприятных, почти экстремальных  условий и окрашены красным цветом.

Подтопление территории осуществляется подземными водами, первого от поверхно-

сти водоносного горизонта, представляющего основной интерес при инженерных изысканиях для строительства. Существующее положение уровня или напора подземных вод и возможность его изменения в период строительства и последующей эксплуатации возводимых зданий и сооружений влияют на выбор водозащитных мероприятий, типа фундамента и его размеров, а также на характер производства строительных ра-

бот.

Процесс подтопления в зависимости от его развития по территории может носить: объектный (локальный) – отдельные здания, сооружения и участки и площадной характеры.

Долина реки степного типа Кирпили представляет собой разветвленную эрозионную сеть с многочисленными ложбинами стока, впадающими в неё. Контуры долины нечетко просматриваются в рельефе, растянуты и сглажены.  Ширина их от 100 до  300-400м. Первоначальный рельеф изменен техногенной деятельностью, т.е. построены дамбы, русла разбиты на каскады прудов и т.д.

В зависимости от источников питания выделяют три основных типа подтопления: градостроительный (городской), гидротехнический и ирригационный.

Причинами подтопления являются несколько факторов:

Техногенные:

зарегулирование рек;

сооружение искусственных прудов;

утечки из водонесущих коммуникаций;

барражный эффект дорог, отсутствие водопропускных сооружений;

изменение влажностного режима в местах плотной застройки, т.е. уменьшение испарения влаги под зданиями и сооружениями;

Естественные:

близкое залегание водоупорных грунтов;

низкие фильтрационные свойства грунтов;

заиление русел и тальвегов ложбин стока;

реакция на глобальные тектонические изменения в земной коре.

В  районе к таким площадям отнесены территории пойм рек, оврагов и балок, передовые части надпойменных террас.

На карте инженерно-геологического районирования выделена  территория потенциального подтопления, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2.0 до 5.0 м по среднемноголетним наблюдениям. На этой территории в обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности.

В прибрежной полосе рек и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, развивается заболачивание.

Поверхностные и подземные воды, в целом,  неагрессивны к бетонным и железобетонным конструкциям.

Эрозионно-акккумулятивные процессы временных водотоков

Выделяется два типа временных водотоков.  Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие  атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории района имеют развитие оба этих типа водной эрозии.

Площадной смыв является начальной стадией развития водной эрозии, происходит на склонах крутизной от 2°-3° и характеризуется смыванием рыхлых пород без следов линейного размыва. Смыву подвергается в основном, гумусированный слой почвы и  почвенный горизонт А. Основными причинами развития этого вида эрозии являются талые воды и ливневые осадки, а также распашка склонов, причем техногенные фак-

торы являются основными. В результате смыва в днищах балок и лощин образуются намывные делювиальные шлейфы.

Помимо площадного смыва, существует струйчатый смыв, происходящий по небольшим , непостоянным мигрирующим промоинам, с глубиной вреза 10-30 см. При струйчатом смыве размываются гумусированный слой и почвенные горизонты А и В. При ненарушенном растительном покрове площадной и струйчатый смыв практически не проявляется. Эти явления возникают на распаханных склонах, а также по проселочным дорогам, пересекающим эти склоны.

Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины, промоины, овраги и балки. Промоины и небольшие рытвины, образовавшиеся на склонах в результате струйчатого размыва, при благоприятных условиях могут дать начало образованию оврагов. Овраги развиваются на склонах, сложенных слабосвязанными рыхлыми отложениями: глинами, супесями, суглинками, особенно лессовидными.

В развитии оврагов выделяются 4 стадии.

На первой стадии образуются промоины, рытвины, понижения, глубиной до 30-50 см, реже до 1м с крутыми или отвесными бортами. Такие формы микрорельефа могут возникнуть в течение одного дождя.

Во вторую стадию происходит врезание оврага в склон своей вершинной частью и его рост в длину и глубину. Глубина оврага достигает 10-25м, склоны по-прежнему крутые и активно разрушаются. На этой стадии овраги часто бывают висячими – врезанными в склоны основной долины.

В третьей стадии происходит выравнивание  продольного профиля оврага, то есть его устье достигает местного базиса эрозии, при этом происходит его дальнейшее углубление и расширение. Склоны оврага остаются крутыми и обрывистыми, но в подошве начинает образовываться овражный пролювий и делювий, который быстро покрывается растительностью.

В четвертую, заключительную стадию развития дальнейший рост и углубление оврагов прекращается, овраг начинает расширяться за счет разрушения и выполаживания склонов до угла естественного откоса данных пород. Продукты размыва накапливаются на дне оврага, выположенные склоны быстро зарастают и овраг превращается в балку.

Новое оживление процессов оврагообразования может произойти при нарушении естественного  равновесия, прежде всего, при понижении базиса эрозии или увеличении количества осадков. При этих условиях в дно балки часто врезаются донные овраги, а на склонах образуются береговые овраги. Таким образом, овражное расчленение может вторично накладываться на более древние эрозионные формы.

В целом, подверженность территории района эрозии временных водотоков можно расценивать как низкую.

Боковая эрозия. Береговые эрозионные процессы подразделяются на три степени активности - интенсивную, умеренную и слабую, взависимости от темпов отступания эрозионных берегов. При наличии количественных данных,  к интенсивной отнесена эрозия со скоростью более 1м/год, к умеренной – 0.1-1.0 м/год, к слабой менее 0.1м/год. Скорость размыва берегов определяется, в основном, скоростью течения и

прочностью пород.

Просадочные грунты широко распространены как покровные на надпойменных террасах и лессовой равнине. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов не-

обходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III.

6.5.  Оценка изменений геологической среды.

Прогнозная сценка изменений геологической среды проводится на следующей стадии проектирования и включает исследования, касающиеся воздействия подземных сооружений и конструкций на состояние геологической среды в соответствии с местными геоморфологическими, инженерно-геологическими, гидрогеологическими и другими условиями на основе учета следующих факторов: технологии строительства; глубины заложения фундаментов.

Анализ проектных решений должен проводиться на основе следующих исходных материалов: генерального плана с функциональным зонированием территории, этаж-

ностью и плотностью застройки; схемы инженерного оборудования (ливневая канализация, водопровод и канализация); схемы вертикальной планировки и инженерной подготовки территории; сведений о глубинах и объемах освоения подземного пространства.

7. Состояние почв

Цель разработки раздела – оценка выбора мест размещения площадок строительства перспективных микрорайонов на менее ценных почвах, недопущения размещения зданий и сооружений на земельных участках, загрязненных органическими, радиоактивными и токсико-химическими (органической и неорганической природы) отходами; оценка загрязнения почв как фактора, оказывающего воздействие но состояние здоровья населения и обуславливающего принятие решения о необходимости санирования и рекультивации почв; оценка разработки схем озеленения жилых районов и создания рекреационной зоны.

При последующих стадиях проектных работ исходные данные и параметры типов почв следует определять на основе материалов Государственного земельного кадастра, территориальных комплексных схем охраны природы, ландшафтных, почвенных и других карт, данных земельных комитетов.

Почва — это обладающая плодородием сложная полифункциональная и поликомпонентная открытая многофазная структурная система в поверхностном слое коры выветривания горных пород, являющаяся комплексной функцией горной породы, организмов, климата, рельефа и времени.

По В. И. Вернадскому, почва является биокосным телом природы, занимая промежуточное положение между живыми (биологическими) организмами и косными телами (горные породы, минералы).

Почвенный покров Земли образует педосферу — одну из составных частей биосферы. Педосфера выполняет глобальные функции: обеспечивает существование жизни на Земле (растения из почвы получают элементы минерального питания и воду, в

почвах существует огромное количество живых организмов и пр.).

Педосфера регулирует взаимодействие большого геологического и малого биологического круговоротов (циклов) вещества на земной поверхности. При этом в почвах

аккумулируются элементы питания (при выветривании горных пород и др.), которые через трофические цепи возвращаются в почвы (биологический круговорот малый). Одновременно из почвы элементы частично выносятся атмосферными осадками в Мировой океан, где образуют осадочные горные породы, которые в продолжение геологической истории могут выйти на поверхность, что составляет большой геологический круговорот вещества.

Педосфера поддерживает химический состав атмосферы и гидросферы (почвенное

"дыхание" совместно с фотосинтезом и дыханием животных определяют состав приземного слоя атмосферы; через круговорот воды почва влияет на состав веществ, поступающих в гидросферу).

Педосфера аккумулирует активное органическое вещество и регулирует биосферные процессы в результате воспроизводства почвенного плодородия, обеспечивая плотность жизни на Земле. Кроме этого, почва — неотъемлемая подсистема всех наземных экосистем и основное средство сельскохозяйственного производства.

Техногенная интенсификация производства способствовала загрязнению и дегумификации, уплотнению, нарушению, вторичному засолению, эрозии почв и др. негатив-

ным последствиям.

Загрязнение почв — это привнесение в почву новых (не характерных для нее) физических, химических или биологических агентов или превышение их концентраций естественного среднемноголетнего уровня в рассматриваемый период времени.

В связи с тем, что почва — это основа биологического круговорота, она становится источником миграции загрязняющих веществ в смежные сферы — атмосферу и гидросферу, а также в продукты питания (через растения).

При сельскохозяйственном производстве происходит загрязнение почв агрохимика-

тами, пестицидами, микробами и т. п.

В настоящее время прогнозируется применение удобрений дозой 300 кг/га, что приведет к избытку нитратного азота, который не сорбируется почвой и загрязняет грунтовые воды. Кроме нитратов, почву загрязняют и аммиачные соединения азота (отходы животноводства).

Аномально высокие соединения азота в почве образуются при орошении сточными водами (содержание NО3 достигает 400 мг/кг почвы, a NH4 — 2200 мг/кг).

Зафосфачивание почв (повышенное содержание фосфора) происходит в связи с низкой растворимостью почвенных соединений фосфора.

Применение калийных удобрений (особенно хлорида калия — КСl) приводит к накоплению в почве ионов хлора.

При поливах сточными водами в почву попадают яйца и личинки гельментов, цисты простейших, патогенные микроорганизмы, канцерогенные вещества.

Охране от загрязнения подлежат почвы сельскохозяйственных и лесных угодий — пашни, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения. Степень загрязнения почв

оценивают предельно допустимыми концентрациями.

Техногенное подкисление почв вызывает выпадение кислотных дождей (число рН < 5,6), образованных при растворении в атмосферной влаге промышленных выбросов (НСl, NО3, SO2). В результате неполного сгорания угля и нефти почвы загрязняются бенз(а)пиреном, который передвигается по трофическим цепям (он вызывает раковые заболевания). Загрязнение почв тяжелыми металлами происходит при сжигании ископаемого топлива - угля, нефти и в результате применения удобрений и пестицидов.

Источниками загрязнения почв в Восточном сельском поселении служат сельскохозяйственные предприятия и сады.

Дегумификация почв — это уменьшение содержания и запасов органического вещества при распашке почв. Запасы гумуса в пахотном слое в течение 30—50 лет умень-

шаются на 30—40% (наибольшее резкое уменьшение происходит в первые 5—10 лет).

Гумус — это органическое вещество почвы, возникающее при разложении растительных и животных остатков и продуктов жизнедеятельности организмов. Гумус имеет темную окраску и содержит основные элементы питания растений. Потери гумуса приводят к истощению почв и опустыниванию. В пахотных почвах ежегодные потери гумуса составляют 1,5-8 т/га, что приводит к уплотнению и ухудшает водопроницаемость в 15—20 раз. Дегумификация связана с уменьшением количества и ухудшением качества органики, поступающей в почву. Для создания бездефицитного баланса гумуса в среднем в пахотные почвы необходимо вносить 8 -12 т/га навоза в год (органических удобрений). Кроме этого необходимо запахивать пожнивные остатки в почву; применять мульчирование поверхности почвы соломой и др.; использовать минеральные удобрения. Оптимальным считают содержание гумуса в верхних горизонтах черноземов в пределах 5—7%. Уплотняются почвы ходовыми системами сельско-хозяйственных машиннотракторных агрегатов не только при эксплуатации тяжелых энергонасыщенных тракторов, массой более 4—8 т (МТЗ-82, Т-150Т и др.). Практически все типы сельскохозяйственных тракторов при существующих раздельных способах уборки, внесения удобрений, посева, междурядных обработок уплотняют почвы до глубины 0,3—1,2 м (особенно рыхлую и увлажненную). Это приводит к возрастанию твердости и ухудшению структуры почв, увеличению поверхностного стока и эрозии, снижению урожая и пр. Среднее равновесное уплотнение черноземов в пахотном слое обычно равно 1,15г/см3. В конце вегетации в посевах кукурузы плотность может возрастать до 1,3-1,4 г/см 3.

Поле, укатанное колесами тракторов, покрывается колеей (глубиной 26—30 см). При

этом черноземы теряют межагрегатные поры, почвенные агрегаты деформируются и вытягиваются в горизонтальном направлении.

Трактора способны уплотнять черноземы до 1,45—1,5 г/см3 в слое 0—20 см. Общее возрастание плотности прослеживается до глубины 60—70. При этом водопроницаемость почв снижается в 1,5—4 раза, что влечет за собой эрозию. В результате этого снижается урожайность сельскохозяйственных культур: зерновых колосовых — на 10—30%; зеленой массы кукурузы — на 8—40%.

Разуплотнение почвы происходит за зимне-весенний период после нескольких циклов увлажнения-высушивания. Однако сильноуплотненные почвы (свыше 1,3 г/см) имеют ухудшенные агрофизические свойства в течение двух и более лет.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы нарушаются в результате образования карьерных выемок, траншей и трасс трубопроводов, возникновения промплощадок и транспортных коммуникаций ликвидированных предприятий и др.

Отработанными называют нарушенные земли, надобность в которых у предприятий отпала в связи с завершением разработок месторождений полезных ископаемых, геолого-разведочных, строительных и других работ, связанных с нарушением почвенного покрова.

Рекультивация — это искусственное восстановление почв после их нарушения, когда они приводятся в состояние, пригодное для использования в сельском хозяйстве (иногда в водном).

Техническая рекультивация — это планировка, формирование откосов, передвижение и трансплантация плодородных пород и почв на рекультивированную площадь, строительство мелиоративных сооружений и дорог.

Биологическая рекультивация включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на возобновление обитания животных и растений

и восстановление хозяйственной продуктивности земель.

Наиболее перспективный вид биологической рекультивации — облесение или сельскохозяйственное освоение восстановленных земель. Непременным спутником земледелия является эрозия почв, под которой понимают процесс разрушения верхних, наиболее плодородных почвенных горизонтов и материнских пород талыми или дождевыми водами.

Дефляция почв — это их разрушение с помощью ветра. Существует геологическая

эрозия или декудация, когда разрушение почв компенсируется почвообразовательными процессами, что сохраняет характер сложившейся поверхности. Выделяют антропогенную эрозию и дефляцию — ускоренное разрушение почв и пород с помощью воды в связи с хозяйственной деятельностью.

7.1. Характеристика почвенного покрова территории Восточного сельского поселения.

На территории Усть-Лабинского района почвенный покров представлен: черноземами выщелоченными среднегумусными и малогумусными сверхмощными и мощными; черноземами выщелоченными слитыми малогумусными сверхмощными; луговато-черноземными и лугово-черноземными; темно-серыми и серыми лесостепными и лесными почвами.

В пойме рек распространены аллювиальные луговые почвы, которые занимают выровненные и повышенные участки.  Почвообразующей породой является слоистый аллювий. Дифференциация почвенного профиля на горизонты выражена слабо, механический состав слоев почвенного профиля неоднороден. Окраска гумусного слоя обычно серая, с оливковым оттенком, содержание гумуса не превышает 3-5%.

Черноземы выщелоченные среднегумусные и малогумусные сверхмощные и мощные расположены на водоразделах горных рек. Основным признаком, отличающим среднегумусные от малогумусных карбонатных черноземов, является более высокое содержание перегноя, что вызывает более темную окраску, лучше выраженную структуру, большую емкость поглощения.

Черноземы выщелоченные слитые малогумусные сверхмощные расположены в междуречье южнее среднегумусных черноземов. Характерной чертой этих почв является высокая плотность горизонта В, представляющего собой во влажном состоянии сплошную слитую массу. Механический состав глинистый, мощность гумусовых горизонтов достигает 180 см, содержание гумуса 5–7%.

Луговато-черноземные и лугово-черноземные почвы имеют довольно большую мощность (до 90 см), темно-серую окраску, хорошую структуру. Механический состав тяжелый, с глубиной становится легче. Содержание гумуса около 4%.

Серые лесостепные и лесные почвы распространены на южной границе района. Характерной особенностью серых лесостепных почв является наличие слитого, очень плотного, тёмноокрашенного горизонта В. Содержание гумуса до 3%. Серые лесные почвы формируются под широколиственными лесами Северо-Западного Кавказа. Механический состав чаще всего суглинистый, утяжеляющийся книзу. Почвы затронуты водной эрозией.

## Продуктивность почв Усть-Лабинского района оценивается в 80-100 баллов.

Бонитировка почв Краснодарского края проводилась в туровой системе оценки качества сельскохозяйственных земель, проводившихся на территории СССР. Последний 4 тур оценки земель был проведён в 1986 году. На основании его материалов составлена карта схема баллов бонитета почв Краснодарского края (Комплексная схема градостроительного планирования развития территории Краснодарского края. Бонитет почв, 2003 г. рис. 8.2, Комплексная схема градостроительного планирования развития территории Краснодарского края).

Наиболее высоким плодородием обладают чернозёмы. Материалы оценки качества земель, также как и материалы государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения характеризуют продуктивность сельскохозяйственных угодий для выращивания основных полевых культур, так как многолетние насаждения занимают около 3% от площади пашни.

Анализ состояния почвенного покрова территорий на дальнейшей стадии проектирования, в проекте планировки жилого района должен содержать следующие основные позиции: геохимический состав почв; содержание гумуса (для озелененных территорий); эродированность и оценку потенциальной опасности эрозии (по ГОСТ 17.4.4.03-86); степень химического загрязнения и санитарного состояния (по ГОСТ 17.4.4.03.-84, ГОСТ 17.4.3.04-85, ГОСТ 17.4.3.06-86, ГОСТ 17.4.2.01-81).

7.3. Анализ санитарно-эпидемиологического состояния почв.

К показателям экологического состояния почв селитебных территорий относятся гено-токсичносгь и показатели биологического загрязнения (число патогенных микроорганизмов, коли-титр и содержание яиц гельминтов). Схема оценки эпидемиологической опасности почвы Восточного сельского поселения приводится в таблице 7.

Таблица 7.

Схема оценки эпидемической опасности почв

| Категория загрязнения почв | Индекс БГКП | Индекс энтеро- кокков | Пато- генные бактерии, в т.ч. сальмонеллы | Яйца геоель- минтов экз/кг | Личинки-Ли куколки-К мух экз. в почве с площадью 20 х 20 см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чистая | 1-10 | 1-10 | 0 | 0 | 0 |
| Умеренно Опасная | 10-100 | 10-100 | 0 | До 10 | Л до 10 К – отс. |
| Опасная | 100-1000 | 100-1000 | 0 | До 100 | Л до 100 К до 10. |
| Чрезвычайно опасная | 1000 и выше | 1000 и выше | 0 | Более 100 | Л более 100 К более 10 |

Эпидемиологическое состояние почв следует считать относительно удовлетворитель-ным при соблюдении следующих условий [11]: число патогенных микроорганизмов

в 1 г почвы - менее 104; коли-титр - не более 1,0; генотоксичность почвы - не более 2.

В почвах на территориях жилой застройки не допускается[40]:

- по санитарно-токсикологическим показателям - превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) или ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) химических загрязнений;

- по санитарно-бактериологическим показателям - наличие возбудителей каких-либо кишечных инфекций, патогенных бактерий, энтеровирусов. Индекс санитарно-показательных организмов должен быть не выше 10 клеток/г почвы;

- по санитарно-паразитологическим показателям - наличие возбудителей кишечных паразитарных заболеваний (геогельминтозы, лямблиоз, амебиаз и др.), яиц геогельминтов, цист (ооцисты), кишечных, патогенных, простейших;

- по санитарно-энтомологическим показателям - наличие преимагинальных форм синантропных мух.

- по санитарно-химическим показателям - санитарное число должно быть не ниже 0.98 (относительные единицы).

Почвы, отвечающие предъявленным требованиям, следует относить к категории "чистая".

7.4. Оценка геохимического состояния почв.

Очаги техногенного загрязнения, как правило, представляют собой избыточную концентрацию не одного, а целого комплекса химических элементов. Химическое загрязнение почв оценивается по суммарному показателю концентрации СПК, являющемуся индикатором неблагоприятного воздействия на здоровье населения. Суммарный показатель концентрации химических элементов характеризует степень химического загрязнения почв обследуемых территорий вредными веществами различных классов опасности и определяется как сумма коэффициентов концентрации отдельных компонентов загрязнения по формуле:

СПК = ( (С – Сф)/Сф = (( Кк – 1),

где	С - содержание элементов в пробе, мг/кг;

Сф - фоновые содержания элементов, мг/кг;

Кk - коэффициент концентрации относительно фона.

В случае расположения жилого района вблизи производственного объекта почвенные исследования должны проводиться на обнаружение химических элементов, характеризующих этот объект как источник загрязнения окружающей среды.

Экологическое состояние почв следует считать относительно удовлетворительным при условии, что суммарный показатель концентрации химических элементов СПК - меньше 16.

В таблице 8 приводится оценочная шкала опасности загрязнения почв по суммарному показателю концентрации химических элементов.

Таблица 8.

Ориентировочная оценочная шкала опасности загрязнения по суммарному показателю аномальных концентраций химических элементов.

| Величина СПК | Уровень загрязнения | Категория загрязнения | Оценка экологической обстановки |
| --- | --- | --- | --- |
| Меньше 16 | Слабый (низкий) | Допустимая | Относительно удовлетворительная |
| 16-32 | Средний | Умеренно опасная | Напряженная и критическая |
| 32- 128 | Сильный (высокий) | Опасная | Кризисная |
| Больше 128 | Максимальный | Чрезвычайно опасная | Катастрофическая |

На стадии инженерно-экологических изысканий для строительства в соответствии с [11] для получения данных о региональных фоновых уровнях загрязнения почв должны быть отобраны фоновые пробы почв вне сферы локального антропогенного воздействия. При отсутствии фактических данных по региональному фоновому содержанию контролируемых химических элементов в почве допускается использование справочных материалов или ориентировочных значений[11]. Если фактические данные опробования не превышают фоновых величин, дальнейшие исследования и мероприятия можно не проводить.

При загрязнении почвы одним компонентом органического происхождения степень загрязнения определяется исходя из его класса опасности и ПДК. При многокомпонентном органическом загрязнении допускается оценка степени опасности по компоненту с максимальным содержанием.

Определение классов опасности, предельно допустимых концентраций (ПДК), ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) загрязняющих веществ и общую оценку

санитарного состояния почв следует проводить в соответствии с нормативными документами Минздрава (СанПиН 42-128. 4433-87) и государственными стандартами Российской Федерации (ГОСТ 17.4.2.01-81; ГОСТ 17.4.1.02-83; ГОСТ 17.4.1.03-84; ГОСТ 17.4.3.04-85 ГОСТ 17.4.3.06-86).

В случае, если фактически наблюдаемые концентрации загрязняющих веществ превышают максимально допустимые значения, принятие решений о необходимости санации почв осуществляется с учетом факторов риска, стоимости рекультивационных мероприятий, реального влияния загрязнений на охраняемые объекты, отсутствия отрицательных вторичных последствий санации и других обстоятельств.

Следует учитывать тот факт, что практически все сельскохозяйственные территории в Краснодарском крае загрязнены соединениями азота во всех трех его формах - аммоний, нитриты и нитраты. Наиболее свежо загрязнение аммонием. Обширные поля с содержаниями аммония выше фоновых являются прекрасным индикатором "свежего" азотного загрязнения почв и служат "компасом" для выявления их источника.

Аммоний на данной территории накапливается вследствие перевнесения азотных удобрений на поля и сады.

Наиболее опасным из видов азота являются нитраты. Высокая мобильность аниона и

способность накопления нитратов в водном цикле ставит это соединение на первое место в ряде азотного загрязнения почв. Основные площади загрязнения почв нитратами могут наблюдаться как на сельскохозяйственных угодьях, так и в пределах городской застройки. Пространственно практически все повышенные содержания нитратов повторяют аномалии по аммонию и нитритам. Кроме азотного загрязнения почв на территории Восточного сельского поселения может быть окисление и засоление почв. Решающую роль в изменении кислотности играют техногенные факторы воздействия на окружающую среду. Кислые почвы наблюдаются на техногенно-загру-женных территориях и в районах лесов, садов и огородов. Поля с кислой реакцией почв на уровне PН равном 6,5-7 обусловлены вокруг промзоны вследствие выпадения кислотных дождей от выбросов предприятий на почвы. Засоление почв происходит также в черте влияния промышленно загруженных территорий от ферм. Большинство загрязненных территорий пространственно совпадают с техногенно-загруженными

территориями и сельскохозяйственными угодьями с интенсивным земледелием.

7.5. Радиоактивность почв.

Основными источниками радиоактивного загрязнения окружающей среды являются

техногенные радионуклиды (ТРН), аккумулирующиеся на участках захоронений, погребенных неорганизованных свалок, аварий, неконтролируемых протечек и газоаэрозольных выбросов и поступающие в почвы, грунты и грунтовые воды непосредственно на территории предполагаемого строительства или в процессе миграции с прилегающих территорий. Следует иметь в виду, что скорость проникновения радионуклидов в почву зависит от состояния поверхности и ее влажности. Глубина проникновения на легких почвах для цезия-137 составляет до 50 см, для стронция-90 -до 100 см. Основное количество технических радионуклидов сосредоточено в верхнем 10-сантиметровом слое почвы. Гамма-излучение донных осадков экранируется толщей воды.

На стадии дальнейшего детального проектирования должны быть представлены данные естественного фона и искусственной радиоактивности. Для получения достоверной информации необходима инструментальная работа по замерам на местности. При наличии радиоактивного излучения на местности в пределах территории предполагаемого размещения жилого района должны быть проведены дезактивационные работы, рекультивация участков с соблюдением всех действующих требований.

7.6. Производство земляных работ

Производство земляных работ планируется в соответствии с результатами исследований почвы на территории проектируемой застройки. При превышении нормативных уровней загрязнения почвы предусматриваются мероприятия по рекультивации с утилизацией загрязненной почвы на согласованные места захоронения.

8.Состояние и охрана водных объектов.

Целью разработки раздела является определение комплекса водоохранных мероприятий, направленных на обеспечение необходимого качества воды в соответствии с требованиями осуществляемого на нем водопользования (хозяйственно-питьевое, культурно-бытовое, рыбохозяйственное).

8.1. Качество вод и виды водопользования.

Под качеством воды в целом понимается характеристика ее состава и свойств, определяющая ее пригодность для конкретных видов водопользования (ГОСТ 17.1.1.01–77), при этом критерии качества представляют собой признаки, по которым производится оценка качества воды.

Предельно допустимая концентрация в воде водоема хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (ПДКв) – это концентрация вредного вещества в воде, которая не должна оказывать прямого или косвенного влияния на организм человека в течение всей его жизни и на здоровье последующих поколений, и не должна ухудшать гигиенические условия водопользования.

Предельно допустимая концентрация в воде водоема, используемого для рыбохозяйственных целей (ПДКвр) – это концентрация вредного вещества в воде, которая не должна оказывать вредного влияния на популяции рыб, в первую очередь промысловых.

Нормирование качества воды состоит в установлении для воды водного объекта совокупности допустимых значений показателей ее состава и свойств, в пределах которых надежно обеспечиваются здоровье населения, благоприятные условия водопользования и экологическое благополучие водного объекта.

Правила охраны поверхностных вод устанавливают нормы качества воды водоемов и

водотоков для условий хозяйственно-питьевого, культурно-бытового и рыбохозяйст-

венного водопользования. Вещество, вызывающее нарушение норм качества воды, называют загрязняющим.

Виды водопользования на водных объектах определяются органами Министерства

природных ресурсов РФ и подлежат утверждению органами местного самоуправле-

ния субъектов РФ.

К хозяйственно-питьевому водопользованию относится использование водных объектов или их участков в качестве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для снабжения предприятий пищевой промышленности. В соответствии с Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4.559–96, питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.

К культурно-бытовому водопользованию относится использование водных объектов для купания, занятия спортом и отдыха населения. Требования к качеству воды, установленные для культурно-бытового водопользования, распространяются на все участки водных объектов, находящихся в черте населенных мест, независимо от вида их использования объектами для обитания, размножения и миграции рыб и других водных организмов.

Рыбохозяйственные водные объекты могут относиться к одной из трех категорий:

к высшей категории относят места расположения нерестилищ, массового нагула и

зимовальных ям особо ценных видов рыб и других промысловых водных организмов, а также охранные зоны хозяйств любого типа для разведения и выращивания рыб, других водных животных и растений;

к первой категории относят водные объекты, используемые для сохранения и воспроизводства ценных видов рыб, обладающих высокой чувствительностью к содержанию кислорода;

ко второй категории относят водные объекты, используемые для других рыбохозяйственных целей.

Предельно допустимая концентрация вещества в воде устанавливается:

для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (ПДКв) с учетом трех показателей вредности:

органолептического;

общесанитарного;

санитарно-токсикологического.

для рыбохозяйственного водопользования (ПДКвр) с учетом пяти показателей вредности:

органолептического;

санитарного;

санитарно-токсикологического;

токсикологического;

рыбохозяйственного.

Органолептический показатель вредности характеризует способность вещества изменять органолептические свойства воды. Общесанитарный – определяет влияние вещества на процессы естественного самоочищения вод за счет биохимических и химических реакций с участием естественной микрофлоры. Санитарно-токсикологический показатель характеризует вредное воздействие на организм человека, а токсикологический – показывает токсичность вещества для живых организмов, населяющих водный объект. Рыбохозяйственный показатель вредности определяет порчу качеств промысловых рыб.

Наименьшая из безвредных концентраций по трем (пяти) показателям вредности принимается за ПДК с указанием лимитирующего показателя вредности.

Рыбохозяйственные ПДК должны удовлетворять ряду условий, при которых не должны наблюдаться:

гибель рыб и кормовых организмов для рыб;

постепенное исчезновение видов рыб и кормовых организмов;

ухудшение товарных качеств обитающей в водном объекте рыбы;

замена ценных видов рыб на малоценные.

На качество природных вод в Восточном сельском поселении влияют природные и антропогенные факторы.

Формирование химического состава природных вод определяют в основном две группы факторов:

прямые факторы, непосредственно воздействующие на воду (т.е. действие веществ, которые могут обогащать воду растворенными соединениями или, наоборот, выделять их из воды): состав горных пород, живые организмы, хозяйственная деятельность человека;

косвенные факторы, определяющие условия, в которых протекает взаимодействие веществ с водой: климат, рельеф, гидрологический режим, растительность, гидрогеологические и гидродинамические условия.

Анализ факторов приводится в таблице 9.

Таблица 9.

Факторы формирования химического состава природных вод

| Факторы формирования и результаты их воздействия | Виды природных вод |
| --- | --- |
|  | Атмосферные осадки (дождь, снег, иней, град) | Поверхностные воды суши (реки, ручьи, озера, болота) | Подземные воды |
| Прямые факторы формирования | почвы, породы, растения, соли солончаков, соли с поверхности льда, деятельность человека, космическая пыль, разряд атмосферного электричества (оксиды азота), вулканические газы, пыль | атмосферные осадки, почвы, породы, растения, подземные воды, сточные воды (промышленные, сельскохозяйственные, хозяйственно-бытовые) | поверхностные воды, почвы, породы, физико-химические процессы (растворение–осаждение, сорбция–десорбция и др.) |
| Результаты воздействия прямых факторов на состав воды | переход в растворимое состояние солей: поступление в атмосферу и образование в ней твердых и жидких аэрозолей и газов | поступление химических веществ в различных формах: взвешенные, коллоидные, растворенные (ионы, комплексные соединения, недиссоциированные соединения) | поступление химических веществ в растворенной форме, осаждение в результате физико-хими-ческих процессов |
| Косвенные факторы формирования | климат | климат, рельеф, растительность, водный режим | климат, рельеф, геологические условия, глубина залегания, температура и давление |
| Результат воздействия косвенных факторов на состав воды | обогащение атмосферных осадков химическими веществами в различных концентрациях в зависимости от климатических условий и интенсивности антропогенного воздействия в регионе | дифференциация поступления химических веществ в поверхностные воды в пространстве (географическая, климатическая зональность) и во времени (гидрохимический режим) | изменение химического состава воды по концентрации (минерализация) и соотношению компонентов (относительный состав) |

Классификация вод по интегральным показателям качества.

К категории наиболее часто используемых показателей для оценки качества вод

ных объектов относят гидрохимический индекс загрязнения воды ИЗВ и гидробиологический индекс сапробности S.

Индекс загрязнения воды, как правило, рассчитывают по шести–семи показателям, которые можно считать гидрохимическими; часть из них (концентрация растворенного кислорода, водородный показатель рН, биологическое потребление кислорода БПК5) является обязательной.

где 	Ci –концентрация компонента (в ряде случаев – значение параметра);

N – число показателей, используемых для расчета индекса;

ПДКi – установленная величина для соответствующего типа водного объекта.

В зависимости от величины ИЗВ участки водных объектов подразделяют на классы (классификация приводится в табл. 10).

Таблица 10.

Классы качества вод в зависимости от значения индекса загрязнения воды

| Воды | Значения ИЗВ | Классы качества вод |
| --- | --- | --- |
| Очень чистые | до 0,2 | 1 |
| Чистые | 0,2–1,0 | 2 |
| Умеренно загрязненные | 1,0–2,0 | 3 |
| Загрязненные | 2,0–4,0 | 4 |
| Грязные | 4,0–6,0 | 5 |
| Очень грязные | 6,0–10,0 | 6 |
| Чрезвычайно грязные | >10,0 | 7 |

Индексы загрязнения воды сравнивают для водных объектов одной биогеохимической провинции и сходного типа, для одного и того же водотока (по течению, во времени, и так далее).

Из гидробиологических показателей качества в России наибольшее применение нашел так называемый индекс сапробности водных объектов, который рассчитывают исходя из индивидуальных характеристик сапробности видов, представленных в различных водных сообществах (фитопланктоне, перифитоне):

где:	Si – значение сапробности гидробионта, которое задается специальными таблицами;

hi – относительная встречаемость индикаторных организмов (в поле зрения микроскопа);

N – число выбранных индикаторных организмов.

Каждому виду исследуемых организмов присвоено некоторое условное численное значение индивидуального индекса сапробности, отражающее совокупность его физиолого-биохимических свойств, обусловливающих способность обитать в воде с тем или иным содержанием органических веществ. Для статистической достоверности результатов необходимо, чтобы в пробе содержалось не менее двенадцати индикаторных организмов с общим числом особей в поле наблюдения не менее тридцати.

В табл. 11 приведена классификация водных объектов по значению индекса сапробности S, которые также нормируются.

Таблица 11

Классы качества вод в зависимости от индексов сапробности

| Уровень загрязненности | Зоны | Индексы сапробности S | Классы качества вод |
| --- | --- | --- | --- |
| Очень чистые | ксеносапробная | до 0,50 | 1 |
| Чистые | олигосапробная | 0,50–1,50 | 2 |
| Умеренно загрязненные | a-мезосапробная | 1,51–2,50 | 3 |
| Тяжело загрязненные | b-мезосапробная | 2,51–3,50 | 4 |
| Очень тяжело загрязненные | полисапробная | 3,51–4,00 | 5 |
| Очень грязные | полисапробная | >4,00 | 6 |

Индекс загрязнения воды и индекс сапробности следует отнести к интегральным характеристикам состояния. Уровень загрязненности и класс качества водных объектов иногда устанавливают в зависимости от микробиологических показателей (табл. 12).

Таблица 12.

| Уровень загрязненности и класс качества вод | Микробиологические показатели |
| --- | --- |
|  | Общее число бактерий, 106 клеток/мл | Число сапрофитных бактерий, 1000 клеток/мл | Отношение общего числа бактерий к числу сапрофитных бактерий |
| Очень чистые, I | <0,5 | <0,5 | <1000 |
| Чистые, II | 0,5–1,0 | 0,5–5,0 | >1000 |
| Умеренно загрязненные, III | 1,1–1,3 | 5,1–10,0 | 1000–100 |
| Загрязненные, IV | 3,1–5,0 | 10,1–50,0 | <100 |
| Грязные, V | 5,1–10,0 | 50,1–100,0 | <100 |
| Очень грязные, VI | >10,0 | >1000 | <100 |

8.2. Характеристика водных объектов.

Главной водной артерией Восточного СП является река Кирпили. Исток реки Кирпили находится в 7-8 км северо-западнее ст. Ладожской. Длина реки – 202км, площадь бассейна 3431км2, устьем реки является Кирпильский лиман, который через лиманы Рясный и Ахтарский связан с Азовским морем. Наиболее крупный приток река Кочеты, впадающая в р. Кирпили у ст. Медведовской. Зимой река замерзает. Вода реки используется для обводнения, орошения, рыболовства. В бассейне реки много дамб, свыше 200 прудов.

Пруды используются для обводнения, частичного орошения земель, рыбоводства. Рост потребления воды для хозяйственных целей и личных надобностей неизбежно влечет за собой преобразование существующей гидрографической сети. В условиях бассейна р. Кубани реконструкция речной сети идет довольно интенсивно.

Преобразование гидрографической сети бассейна привело к внутригодовому и многолетнему выравниванию колебаний речного стока.

Основным источником питания реки являются атмосферные осадки и грунтовые воды. Для всех рек этого района характерно весеннее половодье от таяния снегов, наступающее обычно в начале марта.

Максимальная высота подъема уровня весеннего половодья чаще бывает в марте-начале апреля и достигает 1-1,5 м.

Половодье отличается резким подъемом уровней, достигая максимума за 4-5 дней. Максимальное стояние уровней наблюдается всего 5-6 часов, затем наступает медленный спад.

Продолжительность половодья в среднем достигает 1-2 месяца и заканчивается оно в конце апреля - начале мая.

Наибольшая интенсивность подъема уровней воды составляет 2-30 см/сут., средняя -10-18 см/сут. Интенсивность спада несколько ниже: для высокого половодья составляет 10-60 см/сут., средняя – 5-10 см/сут., а для низкого половодья наибольшая – 5-30 см/сут., средняя – 1-5 см/сут.

Годовые минимумы уровней отмечаются в декабре-феврале, часто летом. Амплитуда колебаний уровней за год на средних реках колеблется от 30 до 380 см, на малых – от 20 до 150 см, достигая в отдельные годы 300 см.

У большинства рек Приазовья  сплошное течение наблюдается только в период половодья. Летом они пересыхают или распадаются на ряд стоячих, осолоненных плесов, разделенных сухими перешейками. Только после сильных ливней эти пересохшие русла наполняются водой.

Высота подъема уровня летне-осенних паводков, вызванных выпадением дождей ливневого характера, обычно составляет 0,5-1,0 м, но в отдельные годы может превышать максимум весеннего половодья.

В мягкие теплые зимы при частых оттепелях зимняя межень нарушается небольшими паводками.

# Общие требования к составу и свойствам воды водных объектов в контрольных створах и местах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования

приводятся в таблице   [ 42].

┌────┬──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

│    │              │              Категории водопользования               │

│    │              ├─────────────────────────┬────────────────────────────┤

│ N  │  Показатели  │     Для питьевого и     │     Для рекреационного     │

│    │              │  хозяйственно-бытового  │ водопользования, а также в │

│    │              │ водоснабжения, а также  │   черте населенных мест    │

│    │              │для водоснабжения пищевых│                            │

│    │              │       предприятий       │                            │

├────┼──────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────┤

│ 1  │      2       │            3            │             4              │

├────┼──────────────┼─────────────────────────┴────────────────────────────┤

│ 1  │  Взвешенные  │При сбросе сточных вод, производстве работ  на  водном│

│    │  вещества *  │объекте и  в  прибрежной  зоне  содержание  взвешенных│

│    │              │веществ  в  контрольном  створе  (пункте)  не   должно│

│    │              │увеличиваться по сравнению с  естественными  условиями│

│    │              │более чем на                                          │

│    │              ├─────────────────────────┬────────────────────────────┤

│    │              │       0,25 мг/дм3       │        0,75 мг/дм3         │

│    │              ├─────────────────────────┴────────────────────────────┤

│    │              │Для водных объектов,  содержащих  в  межень   более 30│

│    │              │мг/дм3  природных  взвешенных   веществ,   допускается│

│    │              │увеличение их содержания в воде в пределах 5%.        │

│    │              │Взвеси со  скоростью  выпадения  более  0,4   мм/с для│

│    │              │проточных водоемов и более 0,2 мм/с для водохранилищ к│

│    │              │спуску запрещаются                                    │

├────┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│ 2  │  Плавающие   │На поверхности воды не  должны  обнаруживаться  пленки│

│    │   примеси    │нефтепродуктов,  масел,  жиров  и   скопление   других│

│    │              │примесей                                              │

├────┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│ 3  │   Окраска    │         Не должна обнаруживаться в столбике          │

│    │              ├─────────────────────────┬────────────────────────────┤

│    │              │          20 см          │           10 см            │

├────┼──────────────┼─────────────────────────┴────────────────────────────┤

│ 4  │    Запахи    │Вода не должна приобретать запахи интенсивностью более│

│    │              │2 баллов, обнаруживаемые:                             │

│    │              ├─────────────────────────┬────────────────────────────┤

│    │              │непосредственно  или  при│      непосредственно       │

│    │              │последующем  хлорировании│                            │

│    │              │или    других    способах│                            │

│    │              │обработки                │                            │

├────┼──────────────┼─────────────────────────┴────────────────────────────┤

│ 5  │ Температура  │Летняя температура воды в  результате  сброса  сточных│

│    │              │вод не должна повышаться более чем на 3°С по сравнению│

│    │              │со среднемесячной  температурой  воды  самого  жаркого│

│    │              │месяца года за последние 10 лет                       │

├────┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│ 6  │  Водородный  │                                                      │

│    │  показатель  │       Не должен выходить за пределы 6,5 - 8,5        │

│    │     (рН)     │                                                      │

├────┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│ 7  │Минерализация │Не более 1000 мг/дм3, в т.ч.:                         │

│    │     воды     │хлоридов - 350;                                       │

│    │              │сульфатов - 500 мг/дм3                                │

├────┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│ 8  │ Растворенный │Не должен быть менее 4 мг/дм3 в любой период  года,  в│

│    │   кислород   │пробе, отобранной до 12 часов дня.                    │

├────┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│ 9  │Биохимическое │       Не должно превышать при температуре 20°С       │

│    │ потребление  ├─────────────────────────┬────────────────────────────┤

│    │  кислорода   │       2 мг 02/дмЗ       │        4 мг О2/дмЗ         │

│    │   (БПК_5)    │                         │                            │

│    │              │                         │                            │

├────┼──────────────┼─────────────────────────┴────────────────────────────┤

│ 10 │  Химическое  │                                  Не должно превышать:│

│    │ потребление  ├─────────────────────────┬────────────────────────────┤

│    │  кислорода   │      15 мг О2/дм3       │        30 мг О2/дм3        │

│    │ (бихроматная │                         │                            │

│    │окисляемость),│                         │                            │

│    │     ХПК      │                         │                            │

├────┼──────────────┼─────────────────────────┴────────────────────────────┤

│ 11 │  Химические  │Не  должны  содержаться  в  воде  водных    объектов в│

│    │   вещества   │концентрациях, превышающих ПДК или ОДУ                │

│    │              │                                                      │

├────┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│ 12 │ Возбудители  │    Вода не должна содержать возбудителей кишечных    │

│    │   кишечных   │                       инфекций                       │

│    │   инфекций

│                                                      │

├────┼──────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤

│ 13 │Жизнеспособные│                                                      │

│    │     яйца     │                                                      │

│    │  гельминтов  │                                                      │

│    │  (аскарид,   │                                                      │

│    │  власоглав,  │                                                      │

│    │  токсокар,   │                                                      │

│    │  фасциол),   │          Не должны содержаться в 25 л воды           │

│    │  онкосферы   │                                                      │

│    │   тениид и   │                                                      │

│    │жизнеспособные│                                                      │

│    │    цисты     │                                                      │

│    │  патогенных  │                                                      │

│    │   кишечных   │                                                      │

│    │  простейших  │                                                      │

├────┼──────────────┼─────────────────────────┬────────────────────────────┤

│ 14 │Термотолерант-│Не более 100 КОЕ/100 мл**│  Не более 100 КОЕ/100 мл   │

│    │     ные      │                         │                            │

│    │ колиформные  │                         │                            │

│    │  бактерии ** │                         │                            │

├────┼──────────────┼─────────────────────────┴────────────────────────────┤

│ 15 │    Общие     │                       Не более                       │

│    │ колиформные  │                                                      │

│    │  бактерии**  │                                                      │

├────┼──────────────┼─────────────────────────┬────────────────────────────┤

│    │              │    1000 KOE/100 мл**    │        500КОЕ/100мл        │

├────┼──────────────┼─────────────────────────┴────────────────────────────┤

│ 16 │Колифаги**    │                       Не более                       │

│    │              ├─────────────────────────┬────────────────────────────┤

│    │              │     10 БОЕ/100 мл**     │       10 БОЕ/100 мл        │

├────┼──────────────┼─────────────────────────┴────────────────────────────┤

│ 17 │Суммарная     │                                                      │

│    │объемная      │                                                      │

│    │активность    │                Сумма (Ai / YBi) <= 1                 │

│    │радионуклидов │                                                      │

│    │при совместном│                                                      │

│    │присутствии   │

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от загрязнения рассматриваются в разделе 13.

Исходные данные для разработки рабочей документации на стадии дальнейшего проектирования должны включать в себя результаты анализов качества воды в вод-

ных объектах, сточных вод в источниках их образования по лабораторным данным; данные разделов 'Водоснабжение" и 'Канализация" по источникам водоснабжения, объемам водопотребления и водоотведения жилого района, а также местам сброса сточных вод в водоем и степени их очистки; данные раздела "Инженерная подготовка территории" по существующим и проектируемым сетям дождевой канализации, очистным сооружениям поверхностного сбора, их мощности и эффективности работы; статистическая отчетность по форме 2ТП-Водхоз; том ПДС, экологический паспорт предприятия; разрешение на спецводопользование.

Источниками загрязнения поверхностных вод являются:

сточные воды предприятий различных отраслей промышленности, сельского и жилищно-коммунального хозяйства;

поверхностный сток с сельскохозяйственных угодий;

поверхностный сток с территорий городов, поселков и сельских населенных пунктов;

непосредственное использование водных объектов (речной транспорт, маломерный флот, регулирование стока).

Наибольшее воздействие в бассейне оказывает точечный сброс сточных вод. Большинство сооружений по очистке сточных вод не обеспечивает их очистку до установленных нормативов. Значительная часть очистных сооружений морально и физически устарела. Остается нерешенной проблема утилизации и очистки коллекторно-дренажных вод, оказывающих отрицательное влияние на качество воды в водоприемниках.

Большую часть загрязняющих веществ, поступающих в водные объекты со сточными водами, составляют сульфаты – 33%, хлориды 28%, азот нитратный 17%, кальций и магний соответственно 8% и 2,5%, органические загрязнители – 4% и взвешенные вещества – 4,8%. Прочие загрязняющие вещества составляют менее 1% общей массы, однако сброс со сточными водами некоторых из них, может приводить к ухудшению качества воды в водных объектах. Так, увеличение массы сброса железа, меди и нитритов в водные объекты является следствием сохранения уровня их загрязненности.

Для улучшения гидрохимического состояния водных объектов необходимо:

повышение эффективности работы очистных сооружений на промышленных, коммунальных и сельскохозяйственных объектах, доведение фактического сброса загрязняющих веществ до установленных нормативов;

строительство новых очистных сооружений на промышленных и жилищно-коммунальных предприятиях;

строительство ливневой канализации в населенных пунктах;

разработать проекты  и откорректировать устаревшие с учетом современного состояния по устройству и обустройства водоохранных зон;

усиление контроля за использованием водоохранных зон;

инвестиции на водоохранные мероприятия, в том числе на предотвращение эрозионных процессов;

расширение системы государственного мониторинга качества поверхностных и сточных вод, для развития которой необходимо:

оснастить пункты наблюдений за гидрологическими и гидрохимическими показателями на водных объектах современными приборами и вспомогательным оборудованием;

для ведения регулярных наблюдений за состоянием водных объектов и получения достоверной гидрохимической информации необходимо постоянно укреплять техническую базу гидрохимических лабораторий, пополняя их современными приборами, оборудованием,  химическими реактивами, посудой;

для раннего обнаружения экстремального загрязнения (ЭВЗ) водных объектов, оценки и прогнозирования изменения состояния водных объектов необходимо обеспечить аналитические службы аттестованными экспресс - методами определения основных загрязняющих веществ: нефтяных углеводородов, фенолов, тяжелых металлов, веществ группы азота.

Анализ и оценка существующего санитарного состояния водоемов на стадии дальней-

шего проектирования проводится на основании лабораторных данных по качеству воды и гидрологических характеристик водного объекта.

Оценка качества поверхностных вод осуществляется в соответствии с санитарными нормами и государственными стандартами качества воды применительно к видам во-

допользования.

Население ст.Восточной снабжается водой от 5 артезианских скважин.

Скважины расположены:

- № 4778 по ул.Партизанской/ул.Дружбы,

- № 4613 рядом с зерноскладом,

- № 6928 по ул.Восточной/ул.Садовой,

- № 4778 по ул.Советской/ул.Партизанской,

- № 5405 на СТФ.

По ул.Советской и ул.Шаумяна расположены водонапорные башни Рожновского. Скважины оснащены глубинными насосами ЭЦВ6-10-10 мощностью 5,5 кВт.

Существующие водопроводные сети тупиковые, асбестоцементные Ø100 мм.

Протяженность сетей 12 км. Процент обеспеченности жилищного фонда водопроводом 50%.

По результатам проверки установлено, что износ водопроводных сетей составляет 50% - 70%.

Для обеспечения водой населения ст.Восточной на расчетный срок предусматривается строительство узла водозаборных сооружений для жилой зоны производительностью 1300 м3/сут в составе:

- 2 скважины существующие реконструируемые;

- 2 скважины проектируемые;

- резервуаров для хранения хозпитьевого противопожарного запаса воды с фильтрами-поглотителями;

- насосной станции II подъема;

- электролизной;

- трансфоматорной;

проходной, а также объединенного хозпитьевого противопожарного водопровода (кольцевая сеть).

Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных кольцевых сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые и противопожарные нужды. Водопроводные сети существующие, попадающие под строительство кольцевых сетей, подлежат демонтажу, а распределительные сети, находящиеся в удовлетворительном состоянии подлежат переключению на кольцевую сеть. Для обеззараживания воды на площадке головных водопроводных сооружений предусматривается строительство электролизной установки, разработанной ГУП «СКНИИбиоТехХим». Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Место размещения проектируемого узла водопроводных сооружений соответствует

требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения» и СНиП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

Площадка водозаборных сооружений должна быть огорожена и иметь санитарно-защитную зону.

8.3. Оценка воздействия существующих систем канализации, расположенных на территории Восточного сельского поселения, на санитарное состояние водоемов.

В ст. Восточной централизованная канализация отсутствует.

8.4. Проектные решения по канализации Восточного сельского поселения

Расход стоков по ст.Восточной составляет:

Q = 685,95 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 833,60 м3/ сут – на первую очередь.

Q = 912,66 м3/ сут – на расчетный срок.

С учетом вертикальной планировки территории проектом канализации в станице запроектированы  канализационные насосные станции.

Рекомендуемые очистные сооружения фирмы «Экотор» г. Краснодар или г.Волгоград. Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны.

Сети самотечной хозбытовой канализации приняты из полимерных труб Ø160 - 300 мм. Напорные коллекторы предусматриваются в две нитки Ø 110 мм. Общая протяженность проектируемых сетей 28575,88м.

Предусматриваются очистные сооружения производительностью 1100 м3/сут,. Для обеспечения требуемого качества очистки сточных вод, в связи с их сбросом в водоем рыбохозяйственного значения, предусматривается три ступени очистки:

механическая;

биологическая;

доочистка.

Площадки очистных сооружений ограждаются и благоустраиваются.

Исходные данные для разработки рабочей документации на стадии дальнейшего проектирования должны включать в себя результаты анализов качества сточных вод в источниках их образования по лабораторным данным; данные разделов 'Водоснабжение" и 'Канализация" по источникам водоснабжения, объемам водопотребления и водоотведения жилого района, а также местам сброса сточных вод в водоем и степени их очистки; данные раздела "Инженерная подготовка территории" по существующим и проектируемым сетям дождевой канализации, очистным сооружениям поверхностного сбора, их мощности и эффективности работы; статистическая отчетность по форме 2ТП-Водхоз; том ПДС, экологический паспорт предприятия; разрешение на спецводопользование.

В прогнозный состав сточных вод входят:

1. Загрязнения сточных вод от населения

Расчетное количество загрязнений сточных вод от населения на расчётный срок приведено в таблице 13.

2. Загрязнения промышленных сточных вод

Концентрация загрязнений сточных вод от промышленных предприятий на стадии проектирования ОСК, принимается по анализам, представленным промпредприятиями.

Таблица 13.

| № | Наименование | К-во загрязнений, | К-во населения, | К-во загрязнений, кг/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ингредиентов | г/сут. на 1 чел. | тыс.чел. |  |
|  |  | От канализованных районов | От неканализованных районов | В канализованных районах | В неканализованных районах | От канализованных районов | От неканализованных районов |
| станица Восточная |
| 1 | Взвешенные вещества | 65 | 21,5 | 2,655 |  | 172,58 |  |
| 2 | БПКполн. неосветленных сточных вод | 75 | 24,8 |  |  | 199,13 |  |
| 3 | БПКполн. осветленных сточных вод | 40 | 13,2 |  |  | 106,20 |  |
| 4 | Азот аммонийных солей | 8 | 2,64 |  |  | 21,24 |  |
| 5 | Фосфаты (Р2О5) | 3,3 | 1,1 |  |  | 8,76 |  |
| 6 | Хлориды (Сl) | 9 | 3 |  |  | 23,90 |  |
| 7 | Поверхностно-активные вещества | 2,5 | 0,83 |  |  | 6,64 |  |

В соответствии с "Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно - питьевого назначения" № 2640, СНиП 2.04.02-84* СанПиН 2.1.4.1110-02 зоны санитарной охраны организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

Зона санитарной охраны представляет собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. ЗСО организуются в составе трех поясов. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включа-ется:

а) определение границ зоны и составляющих ее поясов;

б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

Многие из источников водоснабжения не имеют проекта «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения», а у части объектов отсутствуют даже ограждения первого пояса санитарной охраны. Следовательно, охрана источников водоснабжения не осуществляется в полной мере и мероприятия по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника на предприятиях не реализуются.Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

Для водозабора и водопроводных сооружений зоны санитарной охраны представлены первым поясом (зоной строгого режима).

Границы ЗСО первого пояса для водопроводных площадок устанавливаются на расстоянии 30м от резервуаров чистой воды.

Ограждение площадок выполняется в границах первого пояса. Предусматривается сторожевая охрана.

Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств, по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ).

Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны первого пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100м.

Для водоводов хозяйственно-питьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10м

по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

8.5. Характеристика поверхностных стоков с территории Восточного сельского поселения.

Сети дождевой канализации предназначенные для отвода атмосферных вод с территории проездов, крыш и газонов в населенном пункте отсутствует.

8.5.1. Качественная характеристика поверхностного стока с селитебных территорий и площадок предприятий[39].

Степень и характер загрязнения поверхностного стока с селитебных территорий и площадок предприятий различны и зависят от санитарного состояния бассейна водосбора и приземной атмосферы, уровня благоустройства территории, а также гидрометеорологических параметров выпадающих осадков: интенсивности и продолжительности дождей, предшествующего периода сухой погоды, интенсивности процесса весеннего снеготаяния.

Количество загрязняющих веществ, выносимых с селитебных территорий поверхностным стоком, определяется плотностью населения, уровнем благоустройства территорий, видом поверхностного покрова, интенсивностью движения транспорта, частотой уборки улиц, а также наличием промышленных предприятий и количеством выбросов в атмосферу.

Концентрация основных примесей в дождевом стоке тем выше, чем меньше слой

осадков и продолжительнее период сухой погоды, и изменяется в процессе стекания

дождевых вод. Наибольшие концентрации имеют место в начале стока до достижения максимальных расходов, после чего наблюдается их интенсивное снижение.

Концентрация примесей в талых водах зависит от количества осадков, выпадающих в

холодное время года, доли грунтовых поверхностей в балансе площади стока и притока талых вод с прилегающих незастроенных территорий.

Сток поливомоечных вод отличается относительно стабильным составом и высокими концентрациями примесей.

Основными загрязняющими компонентами поверхностного стока, формирующегося на селитебных территориях, являются продукты эрозии почвы, смываемые с газонов и открытых грунтовых поверхностей, пыль, бытовой мусор, вымываемые компоненты дорожных покрытий и строительных материалов, хранящихся на открытых складских

площадках, а также нефтепродукты, попадающие на поверхность водосбора в результате неисправностей автотранспорта и другой техники. Специфические загрязняющие компоненты выносятся поверхностным стоком, как правило, с территорий промышленных зон или попадают в него из приземной атмосферы.

Загрязняющие вещества, присутствующие в поверхностном стоке селитебных территорий, можно классифицировать как:

минеральные и органические примеси естественного происхождения, образующиеся в результате адсорбции газов из атмосферы и эрозии почвы,

грубодисперсные примеси (частицы песка, глины, гумуса), а также растворенные органические и минеральные вещества;

вещества техногенного происхождения в различном фазово-дисперсном состоянии − нефтепродукты, вымываемые компоненты дорожных покрытий, соединения тяжелых

металлов, СПАВ и другие компоненты, перечень которых зависит от профиля пред-

приятий местной промышленности;

бактериальные загрязнения, поступающие в водосток при плохом санитарно-техническом состоянии территории и канализационных сетей.

Учитывая многообразие факторов, влияющих на формирование поверхностных сточных вод, характер и степень их загрязнения минеральными и органическими компонентами различного происхождения, в качестве приоритетных показателей, на которые следует ориентироваться при выборе технологической схемы очистки поверхностного стока с селитебных территорий, необходимыми и достаточными являются такие обобщенные показатели качества воды, как содержание взвешенных веществ, нефтепродуктов и значение показателей БПК20 и ХПК, суммарно характеризующие присутствие легко- и трудноокисляемых органических соединений.

Специфические загрязняющие компоненты в составе поверхностного стока с селитебных территорий, которые подлежат удалению в процессе очистки (например, СПАВ, соли тяжелых металлов, биогенные элементы), являются, как правило, результатом техногенного загрязнения или неудовлетворительного санитарно-технического состояния поверхности водосбора. Поэтому их следует включать в перечень приоритетных показателей только по данным натурных исследований после изучения причин, обусловливающих их присутствие.

Поверхностный сток с территории промышленных предприятий имеет, как правило, более сложный состав и определяется характером основных технологических процессов, а концентрация примесей зависит от вида поверхности водосбора, санитарно-технического состояния и режима уборки территории, эффективности работы систем газо- и пылеулавливания, организации складирования и транспортирования сырья, промежуточных и готовых продуктов, а также отходов производства.

На крупных предприятиях, включающих различные производства, поверхностный сток

с отдельных территорий по составу примесей может заметно отличаться от стока с других участков и общего стока, что должно учитываться при разработке технологии очистки и схемы его отведения.

В зависимости от состава примесей, накапливающихся на промышленных площадках и смываемых поверхностным стоком, промышленные предприятия и отдельные их территории можно разделить на две группы.

К первой группе относятся предприятия и производства, сток с территории которых

при выполнении требований по упорядочению источников его загрязнения, изложен-

ных в настоящем проекте, по составу примесей близок к поверхностному стоку с

селитебных территорий и не содержит специфических веществ с токсичными свойствами. Основными примесями, содержащимися в стоке с территории предприятий первой группы, являются грубодисперсные примеси, нефтепродукты, сорбированные

главным образом на взвешенных веществах, минеральные соли и органические примеси естественного происхождения. К первой группе относятся предприятия черной металлургии (за исключением коксохимического производства), машино- и приборостроительной, электротехнической, угольной, нефтяной, легкой, хлебопекарной, молочной, пищевой промышленности, серной и содовой подотраслей химической промышленности, энергетики, автотранспортные предприятия, речные порты, ремонтные заводы, а также отдельные производства нефтеперерабатывающих, нефтехимических, химических и других предприятий, на территорию которых не попадают специфические загрязняющие вещества.

Для Восточного сельского поселения это действующие предприятия:

Таблица 14.

| поз. | Наименование объекта, предприятия(организации) |
| --- | --- |
| станица Восточная |
| 29 | Зернохранилище |
| 30 | Полевой стан |
| 31 | Полевой стан |
| 32 | Строительная бригада, агрофирма «Исток» |
| 33 | Кондитерский цех |
| 37 | Электроподстанция |
| 38 | ГРП |
| 39 | ГРП |
| 40 | Водонапорные башни |
| 41 | Водонапорные башни |
| Территория поселения |
|  | Полевой стан (СЗЗ 300м)-2 ед. |
|  | Полевой стан со взлетной полосой сельхозавиации |

Ко второй группе относятся предприятия, на которых по условиям производства не

представляется возможным в полной мере исключить поступление в поверхностный сток специфических веществ с токсичными свойствами или значительных количеств органических веществ, обусловливающих высокие значения показателей ХПК и БПК20 стока. Ко второй группе относятся предприятия цветной металлургии, обработки цветных металлов, коксохимического производства, бытовой химии, химической, лесохимической, целлюлозно-бумажной, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и микробиологической промышленности, кожевенно-сырьевые и кожевенные заводы, мясокомбинаты, шпалопропиточные заводы, аэропорты, производства химической и электрохимической обработки поверхностей металлов (гальванические производства), окрасочные производства, производства синтетических моющих средств (СМС) и др.

Для Восточного сельского поселения это предприятия:

Таблица 15.

| поз. | Наименование объекта, предприятия(организации) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| станица Восточная |
| 26 | Конеферма (бойня) 20 голов |
| 27 | Конеферма |
| 42 | Не санкционированная свалка (карьер кирпичного (завода) |
| 1 | 2 |
| Территория поселения |
|  | ПТФ |
|  | МТФ |

Концентрации загрязняющих веществ в поверхностном стоке селитебных территорий и промышленных площадок, отводимом по коллекторной сети на очистные сооружения или в водные объекты, рекомендуется принимать по данным натурных исследований. При этом определение средних значений показателей выполняют путем статистической обработки данных химического анализа, исходя из предположения нормального (или логарифмически нормального) распределения случайных изменений качественного состава воды.

При отсутствии результатов анализа концентрации загрязняющих веществ в поверхностном стоке, отводимом на очистку, допускается принимать по аналогам (селитебные территории должны располагаться в близких природно-климатических районах, а предприятия, помимо этого, должны иметь схожую технологию производства).

8.5.2. Количественная характеристика поверхностного стока с селитебных территорий и площадок предприятий.

Определение среднегодовых объемов поверхностных сточных вод

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на селитебных тер-

риториях и площадках предприятий в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, определяется по формуле:

Wг = Wд + Wт + Wм,

где Wд , Wт и Wм − среднегодовой объем дождевых, талых и поливомоечных вод, м3.

Среднегодовой объем дождевых (Wд) и талых (Wт) вод, стекающих с селитебных территорий и промышленных площадок, определяется по формулам:

Wд = 10hд(д F;

Wт = 10hт(т F

где 	F − общая площадь стока, га;

hд − слой осадков, мм, за теплый период года, по табл. 2 СНиП 23-01−99;

hт − слой осадков, мм, за холодный период года (определяет общее годовое количество талых вод) или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния, определяется по табл. 1 СНиП 23-01−99;

(д и (т − общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно.

При определении среднегодового количества дождевых вод Wд, стекающих с селитебных территорий, общий коэффициент стока (д для общей площади стока F рассчитывается как средневзвешенная величина из частных значений для площадей стока с разным видом поверхности, а для небольших поселений составляет 0,35.

При определении среднегодового объема дождевых вод Wд, стекающих с территорий промышленных предприятий и производств, значение общего коэффициента стока (д находится как средневзвешенная величина для всей площади стока с учетом средних значений коэффициентов стока для разного вида поверхностей, которые следует принимать:

для водонепроницаемых покрытий 0,6−0,8;

для грунтовых поверхностей − 0,2;

для газонов − 0,1.

При определении среднегодового объема талых вод общий коэффициент стока (т с

селитебных территорий и площадок предприятий с учетом уборки снега и потерь воды за счет частичного впитывания водопроницаемыми поверхностями в период отте-

пелей можно принимать в пределах 0,5−0,7.

Общий годовой объем поливомоечных вод Wм, м3, стекающих с площади стока, определяется по формуле:

Wм = 10m 10-3 k Fм (м,

где 	т − удельный расход воды на мойку дорожных покрытий (как правило, принимается 1,2−1,5 л/м2 на одну мойку);

k − среднее количество моек в году;

Fм − площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га;

(м − коэффициент стока для поливомоечных вод (принимается равным 0,5)

Расчёт среднегодового объема поверхностных сточных вод приводится в таблице 16.

8.5.3. Определение среднегодового объема выноса загрязняющих веществ поверхностными сточными водами.

Вынос естественных примесей с дождевым стоком с селитебных территорий для укрупненных расчетов в первом приближении осуществляется по следующей формуле[39]:

Wroд = F * N * К * 10-3, т/год

где :	F - площадь водосбора поселения, га;

N – удельный вынос, кг/(га(год)

К – поправочный коэффициент.

Для малых и средних поселений со старой малоэтажной застройкой и недостаточным уровнем благоустройства удельный вынос взвешенных веществ следует принимать с К=1,2. По остальным показателям для малых, средних и крупных поселений, селитебная плотность которых значительно отличается от

величины 100 чел/га, следует вводить поправочный коэффициент, равный П/100, где П – селитебная плотность населения рассматриваемого объекта.

Прогнозный расчет поверхностного стока приводится в табл.17.

| Расчёт среднегодового объема поверхностных сточных вод |  |  |  |  |  | Таблица 16. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| станица Восточная |
| Зона | F,га | hд | hт | д | т | Wд | Wт | Fм | k | м | т | Wм | Wг, куб.м/год |
| селитебная,дороги | 451,44 | 243 | 360 | 0,35 | 0,6 | 383949,72 | 975110,4 | 451,44 | 120 | 0,5 | 120 | 32504 | 1391564 |
| промышленная | 3,52 | 243 | 360 | 0,6 | 0,7 | 5132,16 | 8870,4 | 3,52 | 100 | 0,5 | 100 | 176 | 14179 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 1405742 |

Таблица 17.

| Загрязняющие компоненты | Удельный вынос, кг/(га×год) | поправочный коэффициент К | площадь водосбора, га | вынос, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| станица Восточная |
| Взвешенные вещества | 2500 | 1,2 | 454,96 | 1364,88 |
| Органические вещества по показателям: |  |  |  |  |
| ХПК | 1000 | 0,07786 | 454,96 | 35,4 |
| БПК20 | 140 | 0,07786 | 454,96 | 5,0 |
| Нефтепродукты | 40 | 0,07786 | 454,96 | 1,4 |
| Биогенные элементы: |  |  |  |  |
| соединения азота | 6 | 0,07786 | 454,96 | 0,2 |
| соединения фосфора | 1,5 | 0,07786 | 454,96 | 0,05 |
| Минеральные соли | 400 | 0,07786 | 454,96 | 14,2 |

Для последующей стадии проектирования примерный состав поверхностного стока для различных участков водосборных поверхностей селитебных территорий приведен в табл. 18.

Таблица 18.

| Площадь стока | Дождевой сток | Талый сток |
| --- | --- | --- |
|  | взвешенные вещества, мг/дм3 | БПК20, мг/дм3 | нефте-продукты, мг/дм3 | взвешенные вещества, мг/дм3 | БПК20, мг/дм3 | нефте-продукты, мг/дм3 |
| Участки селитебной территории с высоким уровнем благоустройства и регулярной механизированной уборкой дорожных покрытий (центральная часть с административными зданиями, торговыми центрами) | 400 | 40 | 8 | 2000 | 70 | 20 |
| Современная жилая застройка | 650 | 60 | 12 | 2500 | 100 | 20 |
| Магистральные улицы с интенсивным движением транспорта | 1000 | 80 | 20 | 3000 | 120 | 25 |
| Территории, прилегающие к промышленным предприятиям | 2000 | 90 | 18 | 4000 | 150 | 25 |
| Кровли зданий и сооружений | < 20 | < 10 | 0,01−0,7 | < 20 | < 10 | 0,01−0,7 |
| Территории с преобладанием индивидуальной жилой застройки; газоны и зеленые насаждения | 300 | 60 | < 1 | 1500 | 100 | < 1 |

Наиболее загрязненным по всем показателям является талый сток, который по значению показателя БПК20 приближается к неочищенным хозяйственно-бытовым сточным водам. Особо загрязненные поверхностные стоки, которые образуются в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий с участков, расположенных на селитебных территориях, перед сбросом в водоем должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются в водоем без очистки.

Генеральным планом предусматривается осуществить отвод дождевых вод со всех водосборных бассейнов станицы Восточной.

Схемой инженерной подготовки территории намечено организовать поверхностный водосток по всем улицам и кварталам.

Учитывая современные высокие требования к охране водоемов от загрязнения и необходимость, в связи с этим, очистки дождевого стока с территорий при выпуске их в водоемы, наиболее перспективной является раздельная система канализации:

- отвод бытовых и производственных стоков (сеть К1);

- отвод дождевых и талых вод (сеть К2).

Согласно решениям генерального плана на территории населенного  пункта предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием в основном закрытой системы водоотвода.

Открытая сеть ливнестоков является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений и выполняется по улицам вдоль проезжей части с обочинами, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги.

Согласно требованиям СНиП 2.06.15-85 в районах 1-2 этажной застройки внутриквартальные кюветы рекомендуется строить открытыми.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:2, 1:3. Согласно СНиП 2.05.11-83 на территориях с ценными сельскохозяйственными угодьями крутизну откосов уменьшают – 1:1.5. Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%).

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенного пункта рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники.

При открытой системе водоотвода выпуск загрязненных поверхностных вод с территории допускается осуществлять в пруды-отстойники с фильтрами и далее в водоприемники. Учитывая размер водосборной площадки очистные сооружения можно организовывать в виде ряда прудов-отстойников.

Расчет общего стока дождевых вод с территории произведен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* по методу предельных интенсивностей.

Расчетный расход дождевых вод в проектируемых границах генерального плана Восточного сельского поселения составляет 3947.7 л/сек га.

Расчет выполнен на 20 минут 2% обеспеченности.

Основными водоприемниками водостоков являются река Кирпили и балки Сажаева, Крючкова, Пшик. После очистки и отстоя, водостоки отводятся по рельефу в сторону рек.

На стадии проекта генплана в соответствии со СНиП 11-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов и площадок очистных сооружений, ливнеспусков.

Для полного благоустройства застроенной территории рекомендуется разработка проекта дождевой канализации.

Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть.

В станице Восточной водосточную сеть закрытого типа рекомендуется предусмотреть в центральной части.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Для очистки дождевых стоков на небольших площадях водосборных бассейнов рекомендуется применять локальные очистные сооружения производительностью до 20 л/сек. полной заводской готовности типа SOR II-JKS фирмы «Фортекс» или на основе оборудования ″ИНСТЭБ″ и локальные очистные сооружения для населенных пунктов населением до 15 – 20 тыс. чел. производительностью до 500 л/сек "Свирь".

Для разгрузки ливневой канализации и уменьшения подачи воды на очистные сооружения при больших расходах дождевого стока перед очистными сооружениями устраиваются разделительные камеры. Они делят поток на 2 части:

наиболее чистая направляется в водоем без очистки;

загрязненная подается на очистные сооружения.

С целью уменьшения и выравнивания расходов, поступающих на очистные сооружения, при необходимости устанавливаются регулирующие емкости.

В качестве регулирующих емкостей можно использовать существующие пруды, не являющиеся источником питьевого водоснабжения и не используемые для купания и спорта.

Согласно "Техническим указаниям по проектированию и строительству дождевой канализации", с небольших селитебных территорий, допускается сбрасывать  поверхностный сток без очистки.

Загрязненная часть воды, пройдя стадию очистки на очистных сооружениях, отводится в водоприемник.

Размеры очистных сооружений принимаются расчетом, согласно СНиП 2.04.03-85.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям ″Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами″. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод является настоятельной необходимостью.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

К таким мероприятиям можно отнести укрепление берегов реки,  расчистку дна реки и балок, террасирование береговых бортов и прибрежных склонов, устройство дамб обвалования, строительство ливневой канализации, агролесомелиорацию.

Повышение гребня дамб обвалования над расчетным уровнем воды водных объектов необходимо определять в зависимости от класса защитных сооружений и с учетом требований СНиП 2.06.05-84.

9. Система зеленых насаждений.

Цель разработки раздела - оценить систему зеленых насаждений проекта генерального плана Восточного сельского поселения как важнейшего фактора в структуре элементов природного комплекса сельского поселения и охраны окружающей среды поселения. Зеленые насаждения всех категорий обеспечивают наилучшее проветривание территорий, оздоровление его воздушного бассейна и являются местами отдыха жителей.

Озеленение поселения является сложной системой, включающей в себя участки озеленения общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары); участки озеленения ограниченного пользования (придомовые, школьных и дошкольных детских учреждений, учреждений здравоохранения, культурно-бытовых учреждений); участки специального назначения (технические зоны, уличное озеленение, санитарно-защитные зоны, производственные, питомники и кладбища).

Определение и характеристики основных элементов системы озеленения общего пользования и специального назначения приводятся ниже.

Парк - многофункциональная или специализированная озелененная территория размером не менее 2 га, с развитой системой благоустройства и рекреационной деятель-

ности, предназначенная для периодического массового отдыха населения.

Сад - озелененная территория размером от 3,0 до 10,0 га с ограниченным набором видов рекреационной деятельности, предназначенная для кратковременного отдыха населения, преимущественно для детей и людей пожилого возраста.

Бульвар - озелененная территория линейной формы размером не менее 0,5 га (с минимальной шириной бульвара не менее 15 м), предназначенная для массового пешеходного движения, прогулок, кратковременного отдыха, связанная с линейными планировочными элементами поселения - улицами.

Сквер - компактная озелененная территория размером от 0,15 га и предназначенная для повседневного кратковременного отдыха населения.

Озелененные полосы вдоль улиц и дорог - территории специального назначения,

предназначенные для защиты пешеходов, застройки и окружающей среды от воздей-

ствия транспорта.

Питомник - озелененная территория специального назначения, предназначенная для выращивания посадочного материала для озеленения поселения, уровень озелененности достигает 95%.

Кладбище - озелененная территория специального назначения, выполняющая роль ритуального парка поселения. Кладбища должны находиться вне жилых и общественных территорий, расстояние от кладбища до ближайших жилых и общественных зданий должно быть не менее 300 м.

Технические зоны (инженерных сетей и др.) - озелененные территории специального назначения, выполняющие охранные функции с ограничением хозяйственной деятельности.

Санитарные полосы отчуждения создаются для магистральных трубопроводов (газо

проводов, нефтепроводов), транспортных коммуникаций (автодорог республиканского значения, железных дорог), высоковольтных линий.

9.1. Градостроительная, экологическая и эстетическая роль зеленых насаждений в формировании среды сельских поселений.

Зеленые насаждения являются органичной частью сельской планировочной структуры и выполняют в ней определенные, весьма важные функции: санитарно-гигиеническую; декоративно-планировочную; рекреационную.

Санитарно-гигиенические функции зеленых насаждений связаны с очищением воздуха населенного пункта от пыли и загрязняющих газообразных веществ, с ветрозащитной ролью, с фитонцидным действием, с теплорегулирующим фактором, с влиянием на влажность воздуха, с шумозащитной ролью.

Защитные примагистральные полосы из пылезадерживающих пород деревьев в облиственном состоянии являются активным средством снижения содержания пыли и газов. Газозащитная роль зеленых насаждений во многом зависит от степени газоустойчивости пород. Классификация древесно-кустарниковых пород по степени газоустойчивости приведена в таблице 19.

Уровень снижения степени загрязнения воздушного бассейна в зависимости от характера зеленых насаждений зависит от числа рядов посадки деревьев и кустарников, высоты деревьев и составляет от 5% для однорядной полосы до 25% при четырехрядной полосе деревьев высотой 12-15 м с кустарником. Условия проветривания зависят от плотности посадок деревьев и кустарников. Зеленые насаждения защищают жилую застройку от неблагоприятных ветров. Ветрозащитное влияние зеленых насаждений зависит от ширины лесной полосы или лесного массива, от направленности лесной полосы к ветровому потоку, плотности посадок и ажурности крон, ширины разрыва между лесной полосой и проездами (проходами) и строениями. Сочетание посадок деревьев и кустарников обеспечивает наиболее оптимальные условия для населения как при нахождении в домах, так и на открытой территории.

Такое сочетание особенно рекомендуется для застройки, ориентированной на восток.

Зеленые насаждения повышают влажность воздуха как внутри своих территорий, так и на прилегающих открытых пространствах. За 1 год лес испаряет 20 - 30% атмосферных осадков. За вегетационный сезон 1 м2 газона испаряет от 500 до 700 л воды. Установлено, что влажность воздуха может повышаться до 30% в зоне, отстоящей от лесного массива до 500 м. Даже неширокая древесно-кустарниковая полоса (10,5 м) уже на расстоянии 600 м увеличивает влажность воздуха на 8% по сравнению с открытой площадью.

|  |  | Таблица 19. |
| --- | --- | --- |
| Классификация древесно-кустарниковых пород по степени газоустойчивости |
| Устойчивые | Сравнительно устойчивые | Слабо устойчивые |
| Бирючина обыкновенная Вяз: гладкий, шершавый, мелколистный Дуб черешчатый Ива древовидная Клен ясенелистный Осина Ольха черная Тополь: амурский, бальзамический, канадский, пирамидальный, черный Яблоня сибирская Ясень зеленый Ясень пенсильванский Акация желтая Боярышник обыкновенный Бузина красная Вишня дикая Дерен: белый, кроваво-красный, сибирский Жимолость татарская Ирга яйцевидная Калина обыкновенная Кизильник обыкновенный Лох серебристый Можжевельник виргинский, казацкий,сибирский Облепиха Розы: собачья, колючая, многоцветковая, морщи-нистая Сирень обыкновенная Смородина альпийская и золотистая Спирея: Вагутта, Бумальда, калинолистная Туя западная Чубушник | Береза бородавчатая Ель Энгельмана Ель колючая Липа мелколистная Лиственница европейская Рябина обыкновенная Тополь белый Ива корзиночная Клен татарский Черемуха Маака | Каштан конский Клен остролистный Липа крупнолистная Лиственница сибирская Ясень маньчжурский Ясень обыкновенный Арония черноплодная Сирень венгерская Черемуха виргинская Черемуха обыкновенная |

Зеленые насаждения в перспективных жилых районах играют большую роль в борьбе с шумом. Располагаемые между источниками шума и жилыми домами, участками для отдыха и спорта зеленые насаждения снижают уровень шума на 5 - 10%. Кроны лиственных деревьев поглощают до 26% падающей на них звуковой энергии. Хорошо развитые кустарниковые и древесные породы с густой кроной на
участке шириной в 30 - 40 м могут снижать уровни шума на 17 - 23 дБА, а небольшие

скверы и внутриквартальные посадки с редкими деревьями на 4 - 7 дБА. Наличие травяного покрова также способствует снижению уровня шума. Сочетание зеленых насаждений с жилой застройкой особенно эффективно, когда зеленые насаждения входят вглубь застройки, поддерживая ее композиционно и декорируя архитектурно неинтересные поверхности и сооружения.

Рекреационное значение зеленых насаждений тесно связано с организацией отдыха населения. Система внутрирайонного отдыха рассчитана непосредственно на жителей квартала, групп жилых домов, микрорайона и района. Она включает в себя сеть спортивных площадок, площадок отдыха, размещаемых среди зеленых насаждений. Озелененные придомовые территории предназначены для игр детей, спортивных занятий, отдыха и бытовых целей.

Обеспеченность дворовыми зелеными насаждениями зависит от типов жилой застройки и должна осуществляться в соответствии с нормативными требованиями .

Система отдыха среди зеленых насаждений общего пользования рассчитывается на жителей жилого района или поселения. Она предусматривает сочетание кратковременного отдыха в скверах и бульварах с длительным отдыхом в парках и лесопарках.

Являясь неотъемлемой частью общей планировочной структуры озеленение несет на

себе следующие функции:

- общего пользования (парк, зона отдыха);

- ограниченного пользования (участки производственных, общественных и жилых зданий);

- специального назначения (санитарно и шумозащитные зоны, ветрозащитные полосы).

9.2.Анализ существующего состояния и перспективного развития зеленых насаждений.

Рекреационная зона населенного пункта представлена благоустроенным  парком в центре станицы, зелеными насаждениями при административных зданиях, проектируемой территорией зоны отдыха на берегу реки Кирпили с пляжем, спортивными и игровыми площадками и аттракционами.

Каждый объект зеленого строительства имеет свои функциональные особенности и художественное оформление, поэтому породный состав насаждений носит индивидуальный характер.

Проектируемые парки и скверы, а также реконструируемые существующие парк озеленяются богатым составом древесных и кустарниковых пород со значительным процентом хвойных пород деревьев. Старые деревья в парковой зоне подлежат замене.

Скверы рекомендуется устраивать как открытого партерного типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа.

Для оформления скверов и площадей используются сезонные композиции цветущих в одном ритме многолетних цветочных растений и кустарников. В качестве компонентов используются элементы малых архитектурных форм, которые подчеркивают своеобразный характер каждого проектируемого сквера.

Применяются декоративные цветочные группы, многолетние травы. Посадочный материал, используемый в оформлении участков общественных зеленых насаждений, должен быть крупномерным, незамедлительно создающим эффект.

Существующее озеленение общественных и административных зданий дополняется посадками роз, акцентами из вечнозеленых растений у входа в здания, группами рябин и одиночными посадками черемухи обыкновенной, багряника, форзиции, калины Бульдонеж и спиреи Вангутта.

В озеленении детских учреждений  используются растения не вредные для детского организма. На территориях школ и детских садов по всему периметру должна быть

создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистый, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др. Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, бирючина и др.) рекомендуются для разграничения  различных площадок и сооружений.

Большую роль в озеленении играют рядовые посадки вдоль улиц.

Для озеленения жилых кварталов используются спокойные тона и композиции насаждений, создающие комфортные условия для отдыха населения.

Насаждения специального назначения в населенном пункте размещаются в зависимости от их целевого назначения. К ним относятся санитарно-защитные зоны между производственными территориями и жилыми массивами, от автодороги общего пользования, от производственных дорог и прибрежные защитные полосы вдоль реки и балки.

Зеленые насаждения на территории производственной зоны по их функциональному назначению можно разделить на внешние (защитные) и внутренние (разделительные, защитно-теневые и декоративные). Функции первых заключаются в защите производственных зданий и территорий от ветров, шума транспортных магистралей. Значение вторых – изоляция отдельных частей производственной зоны и создание комфортных условий для пребывания людей и животных.

Зеленые насаждения специального назначения в проекте представлены санитарно-защитным озеленением производственных объектов, федеральной автодороги и ветрозащитными  полосами  по периметру населенного пункта.

Санитарно-защитное озеленение создается согласно санитарным нормам со специальным подбором пород, снижающих вредную микрофлору воздуха, загрязнение его выхлопными газами транспорта, шумовые нагрузки.

Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почве, обладать крупной листвой, быстрым ростом, непросматриваемостью.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на придорожной полосе. Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозионного ветрозащитного и снегозадерживающего средства. Композиционные формы и виды придорожной растительности определяются с учетом удовлетворения объемно-пространственной, инженерно-технической, эстетической, психологической и биологической функций ландшафтного оформления дорог. На Кубани для ветрозащитных полос широко применяют дубы, клены широколистные.

Для создания полноценной водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы рек и балок проектом предусматривается посадка влаголюбивых пород деревьев и кустарников, создание лесопарков, озелененных зон отдыха.

Соблюдение всех предлагаемых проектом мероприятий сохранит экосистему прибрежных территорий, улучшит её состояние.

Предложения по созданию зеленой зоны и рекреационной зоны в проекте генерального плана предусматриваются в качестве прогноза. Регламенты их использования и детальное функциональное зонирование необходимо разработать на следующих стадиях проектирования.

Историко-ландшафтных объектов на территории поселения нет.

9.3. Рекомендации по улучшению структуры и состояния существующих зеленых насаждений.

Как правило, в условиях среды поселения зеленые насаждения, даже в составе круп-

ных лесопарковых массивов, находятся в состоянии деградации той или иной степени, так как постоянно подвергаются воздействию антропо- и техногенных факторов. В условиях исторической застройки жилых районов, как правило, от 20 до 50% зеленых насаждений полностью или частично деградированы при полном отсутствии травяного покрова. Поэтому для улучшения санитарно-гигиенических и декоративных характеристик существующих зеленых насаждений, а также для обеспечения возможно оптимального ингаляционного режима в условиях старой застройки, необходимо разрабатывать реконструктивные и реабилитационные мероприятия. В качестве основных мероприятий на стадии проекта планировки жилого района рекомендуется следующее: санитарным рубкам следует подвергать древесно-кустарниковые массивы, находящиеся в аварийном состоянии. В условиях реконструкции жилого района санитарные рубки следует также проводить с целью осветления загущенных придомовых посадок на расстоянии до 5 метров от домов; восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений; целенаправленное формирование крупных массивов насаждений из декоративных деревьев и кустарников, устойчивых к влиянию антропо - и техногенных факторов.

Проектом предлагается организация парков, скверов и открытых спортивных сооружений на свободных от застройки территориях.

9.4. Прогнозная оценка состояния зеленых насаждений.

Цель прогноза состоит в оценке проектных предложений по формированию оптимальной системы зеленых насаждений поселения, обеспечивающей выполнение экологических, рекреационных и декоративно-планировочных функций на первую очередь, расчетный срок и более далекую перспективу. Рассмотрим проектные предложения по формированию системы зеленых насаждений, ожидаемых изменений в системе зеленых насаждений в связи с новым строительством и реконструкцией старой застройки.

Важной позицией при разработке рабочей документации по застройке жилых районов, является определение соотношения между минимально необходимым процентом озеленения жилого района и максимально возможным при соблюдении

нормативных требований.

Подбор пород на последующей стадии проектирования проводится с учетом экологических требований застройки района (см.табл.19).Озеленение жилой и общественной застройки (озелененные территории ограниченного пользования) следует проектировать в соответствии с данными таблицы 20.

Таблица 20.

Расчетные показатели озелененных участков жилой и общественной застройки

| Территории (участки) объектов нормирования | Уровень озеленения (максимальная площадь озеленения), % от общей площади объекта | Минимальная норма озеленения, м2/жителя |
| --- | --- | --- |
| Придомовая | 60 | 5,0-7,0 |
| Детских садов-яслей | 50 | 0,7-1,2 |
| Школ | 40 | 0,9-1,5 |
| Лечебных учреждений | 50 | 1,2 |
| Культурно-просветительных учреждений | 60 | 0,8 |

Вокруг промышленных предприятий, размещенных на территории существующих жилых районов и граничащих с жилыми районами, должны быть предусмотрены санитарно-защитные зоны.

Минимальный уровень озеленения санитарно-защитных зон следует принимать не менее 60% при ширине СЗЗ до 100 м(для предприятий IV и V классов) и не менее 50% для предприятий II и III классов [9].
Со стороны селитебной территории необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м. Организация озеленения промышленных объектов определяется особенностями функционально-технологического назначения каждого из них.

Площадь участков озеленения в пределах площадки предприятия ориентировочно следует определять из расчета 3 м2 на работающего. Предельный уровень озеленения должен составлять от 10-15% от производственной территории. Ширина санитарно-защитных полос для осаждения аэрозолей выбросов должна составлять 22 -25 м, в пределах полосы должно быть 7-10 рядов деревьев и кустарников.

В проектной документации по реконструкции жилой застройки, попадающей в СЗЗ кладбищ, должны быть предусмотрены мероприятия по организации и благоустройству СЗЗ, включая вывод жилых и общественных зданий, а также детских и спортивных учреждений. Кроме того, в составе проектно-сметной документации должен быть представлен проект по организации, благоустройству и озеленению санитарно-защитной зоны в соответствии с действующей нормативной документацией.

В зеленых зонах учебных заведений должны быть созданы условия для отдыха уча-

щихся, и, в первую очередь, широкая сеть спортивных площадок и спортивных соору-

жений. Площадь озеленения участков школ должна составлять 40% площади участка. Зеленые насаждения детских садов - яслей включают в себя газоны, посадки деревьев и кустарников, цветники. Общая площадь зеленых насаждений детских садов-яслей должка составлять 50% от всей территории участка, в том числе цветники должны составлять 1%.

9.5. Нормируемые показатели озеленения в функционально-планировочной организации жилой застройки.

При проектировании планировки и застройки жилого района нормируются: удельный

вес озелененных территорий различного назначения (уровень озелененности территории застройки) в границах территории жилого района должен быть не менее 25%, включая суммарную площадь озелененной территории микрорайона; показатель обеспеченности жителей озелененными территориями - не менее 12 м2/чел., в том числе зеленых насаждений общего пользования - не менее 6 м2. Данные показатели выдерживаются на перспективу развития в поселении. В случае примыкания жилого района к общепоселковым зеленым массивам возможна организация части их территории для обеспечения потребности населения жилого района в озелененных территориях общего пользования, но не далее, чем в 15-минутной доступности. На озелененных территориях общего пользования нормируются: соотношение территорий общего пользования, занятых зелеными насаждениями и элементами благоустройства, при этом норма озеленения на 1 человека - 6 м2/чел.

На озелененных территориях ограниченного пользования нормируются: уровень озелененности территории объектов, при этом норма озеленения на одного человека 5-7 м2/ чел.

10. Санитарная очистка территории.

Цель разработки раздела – определение инженерно-экологических условий к "Генеральному плану Восточного сельского поселения", позволяющих обеспечить нормативный уровень санитарно-гигиенического состояния поселения, снижение неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления на здоровье населения и среду обитания человека путем внедрения современных малоотходных и безотходных технологий в процессе производства; минимизации их объема и снижения их опасности при первичной обработке; возможность использования полупродуктов и отходов основных цехов предприятий в качестве вторичного сырья в производственных циклах вспомогательных цехов или на специальных предприятиях по переработке; предупреждения их рассеивания или потерь в процессе перегрузки, транспортировки и промежуточного складирования.

Процессы обращения с отходами (жизненный цикл отходов) включают в себя следующие этапы: образование, накопление и временное хранение, первичная обработка (сортировка, дегидрация, нейтрализация, прессование, тарирование и др.), транспортировка, вторичная переработка (обезвреживание, модификация, утилизация, использование в качестве вторичного сырья), складирование, захоронение и сжигание.

Обращение с каждым видом отходов производства и потребления зависит от их происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств субстрата, количественного соотношения компонентов и степени опасности для здоровья населения и среды обитания человека.

Степень (класс) опасности отходов определяется в соответствии с действующими нормативными документами[14,19,20,29,30,34] расчетным и экспериментальным путем. Допускается временное складирование отходов производства и потребления, которые на современном уровне развития научно-технического прогресса не могут быть утилизированы на предприятиях.

Различают следующие основные способы складирования отходов:

- временное хранение на производственных территориях на открытых площадках (на территории поселения применяется) или в специальных помещениях (в цехах, складах, на открытых площадках, в резервуарах и др.);

- временное складирование на производственных территориях основных вспомогательных (дочерних) предприятий по переработке и обезвреживанию отходов (в амбарах, хранилищах, накопителях);

- складирование вне производственной территории - на усовершенствованных полигонах промышленных отходов – для Восточного сельского поселения не применяется;

- складирование на площадках для обезвоживания илового осадка от очистных сооружений - на территории поселения не применяется.

Отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для окружающей среды и оговариваются в "Проектах нормативов образования отходов и лимитов на их размещение "(ПНООЛР) промышленных предприятий и цели разработки которых состоят в: инвентаризации отходов предприятия; определении нормативных количеств отходов; предельных объёмов размещения отходов. Задачи ПНООЛР состоят в: а) стабилизации и снижении уровня загрязнения окружающей среды, связанного с отходами; б) экономии природных ресурсов путем повторного использования и рециркуляции отходов; в) сбор, обработка и предоставление в установленном порядке данных для государственного статистического наблюдения в области обращения с отходами; г) назначении мероприятий по охране окружающей среды и здоровья людей от негативного влияния отходов при их образовании, сборе, перемещении, утилизации, размещении, захоронении и уничтожении.

Основой для решения проблем обезвреживания, захоронения и утилизации отходов является создание информационной базы по отходам и способам их переработки, частью которой являются ПНООЛР. Сбор и анализ информации об образовании и размещении отходов является приоритетным направлением в управлении промышленными отходами.

При деятельности, связанной с образованием отходов запрещаются: сброс отходов производства и потребления в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву; размещение опасных отходов на территориях, прилегающих к городским и сельским поселениям, в лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах, на путях миграции животных, вблизи нерестилищ и в иных местах, в которых может быть создана опасность для окружающей среды, естественных экологических систем и здоровья человека; захоронение опасных отходов на водосборных площадях подземных водных объектов, используемых в качестве источников водоснабжения, в бальнеологических целях, для извлечения ценных минеральных ресурсов.

К факторам вредного воздействия на окружающую среду твердых коммунальных отхо

дов (код по [34] 910 000 00 00 00 0), относятся сопутствующие им выбросы в воздух неприятных запахов и газообразных веществ.

На территории Российской Федерации в хранилищах, накопителях, складах, могильниках, а также на полигонах, свалках и других объектах, принадлежащих предприятиям, накоплено свыше 1,9 млрд. т опасных отходов. Оценка ситуации позволяет сделать вывод о постоянном росте количества образующихся в стране отходов. При этом показатель использования и обезвреживания отходов снизился до 43,3%. В связи с нехваткой полигонов для складирования и захоронения отходов распространена практика их размещения в местах неорганизованного складирования (несанкционированных свалках), что представляет большую опасность для окружающей среды.

За 2004 г. в Южном Федеральном округе образовалось 14 млн. т отходов производства и потребления. Более 40% количества отходов производства и потребления, образовавшихся на территории ЮФО в 2004 г., приходится на Краснодарский край (в первую очередь, отходы многочисленных сахарных заводов), еще более трети – на две области: Ростовскую (угольная промышленность и энергетика) и Волгоградскую (химическая и металлургическая отрасли).

Особое место среди экологических проблем Краснодарского края занимают проблемы обращения с отходами. При общем спаде производства количество отходов возрастает: на начало 2003 г. в крае накоплено 9066 тыс. т отходов производства и потребления. Ежегодно образуется около 1800 тыс. т муниципальных отходов(ТБО).

Для решения проблем необходимо внедрение новых технологий по переработке отхо-

дов, а не только захоронение; требуется применение налоговых и кредитных льгот для предприятий, частных предпринимателей, занимающихся переработкой отходов, а также более активное участие органов краевого и муниципальных управлений в организации дифференцированного сбора отходов с целью их переработки, в приобретении и строительстве мусороперерабатывающих установок. В 2002 г. ГУПР и ООС по Краснодарскому краю утверждена разработка краевой целевой программы "Отходы". Обеспечивался контроль за выполнением мероприятий по обращению с отходами на 52 предприятиях. В ФЦП "Юг России" включено строительство мусороперерабатывающего завода, а также сборной сортировочной перегрузочной станции с сортировкой и прессованием мусора в г. Сочи. В краевой смете пообъектного финансирования предусмотрено строительство свалки в г. Белореченск и обустройство места захоронения пестицидов в ст. Варениковская.

Существующая несанкционированная свалка мусора проектом предложена к закрытию с рекультивацией земель.

В соответствии с краевой целевой программой "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края на 2009 - 2013 годы" в Усть-Лабинском районе  намечено:

1. Разработка проектно-сметной документации на обустройство полигона (свалки)   ТБО со строительством мусоросортировочного комплекса, согласование и экспертиза проекта.

2. Обустройство полигона (свалки) ТБО со строительством мусоросортировочного
комплекса, приобретением спецтехники и получением разрешительной документации

Санитарная очистка станицы проектируется по контейнерному варианту сбора твердых бытовых отходов с нормативными сроками временного хранения в контейнерах. Отходы собираются в мусоросборники, расположенные на площадках по внутренним проездам жилой застройки, для обеспечения удобного подъезда мусоровозов, в зонах жилой застройки, а также возле зданий и сооружений общественного назначения: учреждений, магазинов, на территориях школ, рынков и т.п. . Площадки для мусоросборников проектируются бетонированными изолированно от мест отдыха и отделяются зелеными насаждениями. При этом контейнерные площадки располагают на расстоянии не ближе 20 метров от окон жилых и общественных зданий, детских и спортивных площадок, мест отдыха.

Площадки для установки сборников должны быть ограждены, иметь твердое водонепроницаемое покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%, быть удобны в отношении их уборки и мойки.

При реализации данной схемы обращения с отходами опасность загрязнения окружающей среды на планируемой территории практически отсутствует.

10. 2. Расчет основных показателей системы санитарной очистки.

Состав и содержание основных показателей: объемы и виды образующихся отходов; потребность в мусоровозном транспорте для своевременного удаления отходов до мест их обезвреживания и переработки; выявление существующих и проектируемых мощностей по перегрузке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов, наиболее приближенных к проектируемому району.

В соответствии с исходной информацией и действующими нормами накопления отходов проводится расчет объемов образования муниципальных (твердых бытовых отходов), в т. ч. по жилому сектору и по нежилым объектам.

Наряду с ТБО, в жилом секторе рассчитываются объемы образования крупногабаритных отходов, система сбора и вывоза которых отлична от ТБО.

По результатам полученных расчетным путем объемов образования бытовых отходов определяется потребность в мусоросборниках для различных видов отходов, как для жилого фонда, так и для объектов общественного назначения, с учетом рекомендуемой периодичности вывоза отходов.

В соответствии с расчетными объемами образования бытовых отходов, видами мусоровозного транспорта и расстоянием перевозки отходов определяется потребность в мусоровозах(вместим. 7,5 м3) для удаления отходов из ст. Восточной до мест обезвреживания и переработки с учетом перспектив развития объектов санитарной очистки.

10.3. Прогнозная оценка состояния санитарной очистки территории

Расчётное количество муниципальных отходов на расчётный срок приводится в таблице 21 (СНиП 2.07.01-89* приложение 11)

Таблица 21

| Наименование | Численность населения (площадь покрытий) | Норма образования бытовых отходов в год на 1 чел. (на 1 м2) | Годовое накопление муниципальных отходов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг | м3 | тонн | м3 |
| станица Восточная |
| Общее количество ТБО с учетом общественных зданий и учреждений | 2655 чел. | 0,3 | 1,4 | 796,5 | 3717,0 |
| Общее количество крупных отходов с учетом общественных зданий и учреждений | 2655 чел. | 0,015 | 0,075 | 39,8 | 199,1 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий, площадей | 902880 кв.м. | 0,005 | 0,008 | 4514,4 | 7223,0 |
| Итого: |  |  |  | 5350,7 | 11139,2 |

Расчёт необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора муниципальных и крупногабаритных отходов и периодичность вывоза приводится в таблице 22.

Таблица 22.

| Наименование | числ. | Общий | ТБО | КГО | Б кон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| станица Восточная | 2655 | 3916,1 | 3717,0 | 199,1 | 50,9 | 0,95 |
| С коэфф.1,1 |  |  |  |  | 57 | 2 |

В расчетах числа спецмашин для вывоза муниципальных отходов взяты два наиболее часто применяемых типа мусоровозов: КО-413 на шасси ГАЗ-3307; КО-440-3 на шасси ГАЗ-3307 и КамАЗ-53213 КО-415А, предлагаемый для приобретения на расчетный срок.

Расчет производится с учетом перехода работы мусоровозного транспорта на полуторасменный рабочий день. В этом случае обеспечивается наибольшая по сравнению с односменным режимом работы производительность и, как следствие, меньшая потребность в технике.

Число мусоровозов М, необходимых для вывоза бытовых отходов, определяют по формуле:

М = Пгод/ (365 ( Псут ( Кисп),

где Пгод – количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением данной системы, м3;

Псут.- суточная производительность единицы данного вида транспорта м3;

Кисп – коэффициент использования машин – 0,75

Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле:

Псут = Р ( Е,

где Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3;

Число рейсов за смену определяется по формуле:

Р = Т – (Тпз + То) / (Тпог + Траз + Тпрб)

где Т – продолжительность смены, час;

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, 0,45 час.;

То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), 0,5 часа;

Тпог. – продолжительность погрузки, час;

Тразг. – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час;

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона или обратно.

Исходные данные для расчета приводятся в таблице 23.

Таблица 23

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГАЗ 3307 КО-413 (МЗГ) | ГАЗ 3307 КО-440-3 | КамАЗ-53213 КО-415А |
| Количество отходов, вывозимых за один рейс | т | m | 3,3 | 3,3 | 9,37 |
| Емкость кузова | м3 | е | 7,5 (8,2) | 7,5 | 22,5 |
| Коэффициент уплотнения мусора |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Количество ТБО вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения | м3 | Е | 15,0 (16,4) | 15 | 45 |
| Продолжительность рабочего дня | час | Т | 12 | 12 | 12 |
| Время на подготовительно-заключительные операции | час | Тпз | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Продолжительность нулевых пробегов | час | То | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Продолжительность погрузки мусоровоза | час | Тпог. | 2 | 2 | 6 |
| Коэффициент использования машин | - | Кисп | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Средняя транспортная скорость | км/ч | V1 | 40 | 40 | 40 |
| Средняя внутриквартальная скорость | км/ч | V2 | 5 | 5 | 5 |
| Время на разгрузку | час | Траз | 0,5 | 0,5 | 0,7 |

Расчет количества мусоровозов, необходимых для вывоза муниципальных отходов приводится в таблице 24.

Таблица 24.

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Плечо вывоза ТБО | км | L | 18 |
| Из низ по кварталам | км | Lкв | 4 |
| Время, затрачиваемое на пробег составит: | час | Тпрб | 1,15 |
| Число рейсов мусоровозов | р/сут | Р | 2,00 |
| Суточная производительность мусоровозов с учетом уплотнения | м3/сут | Псут | 30 |
| Объем ТБО, подлежащий вывозу на расчетный срок | м3/год | Пгод | 7226,8 |
| Число мусоровозов на расчетный срок | шт. | М | 1 |

Согласно полученному результату требуется 1 машина марки КамАЗ-53213 КО-415А, ГАЗ 3307 КО-413 и КО-440-3 (более маневренны, стоимость их меньше чем КамАЗ-53213 КО-415А).

Для вывоза крупногабаритных отходов (предметы мебели, отходы после ремонта квартир, обрезки деревьев и т.д.) и ТБО по заявкам предприятий, строительного мусора, отходов производства целесообразно применение еще и 1 бортовой машины.

Для вывоза смета при механизированной уборке тротуаров и проезжей части улиц, дорог, площадей предусматривается использование машин специализированного назначения. Сбор смета в контейнеры совместно с муниципальными отходами не про-

изводится.

10.4.Санитарная очистка территории от строительного мусора.

На стадии проектирования планировки перспективных районов необходимо учесть вопросы вывоза и уборки строительного мусора в целях предотвращения его закапывания в землю или образования стихийных свалок на граничащих с жилым районом территориях. Строительный мусор может вывозиться на полигон складирования муниципальных (бытовых) отходов.

10.5. Загрязнение ОС промышленными и сельскохозяйственными отходами.

Наиболее остро в ст. Восточной, как и в целом по краю стоит проблема с отходами образующимися от автотранспортного комплекса (далее АТК). Основной причиной такой ситуации является значительный рост транспортного парка, который происходит, в основном, за счет подержанных автомобилей иностранного производства. Увеличение доли старых транспортных средств в совокупности с “взрывным” ростом общей численности парка приводит к усилению процесса эмиссий отработавших газов в атмосферу. Наряду с этим, старые иномарки резко обострили проблему утилизации отслуживших транспортных средств и вызвали необходимость сбора и переработки большого объема автомобилей с Запада. Хотя стоит отметить, что в отсутствии налаженных систем сбора и переработки отходов АТК и отечественный автомобиль, только сошедший с конвейера - уже потенциальный загрязнитель ОС.

Проблема сбора и утилизации отходов АТК, как и проблемы ТБО, отходов производства, сельскохозяйственных отходов и химических отходов средств защиты растений является комплексной для Краснодарского края. Отходы автотранспортных средств характеризуются большой неоднородностью по объему, составу и динамике образования, но все они при неправильном обращении наносят значительный ущерб ОС.

Отходы на предприятиях станицы собираются в соответствии с требованиями, установленными в проектах ПНООЛР и передаются для утилизции организациям, имеющим лицензии.

К сельскохозяйственным отходам относят: органические отходы животноводства – 3-5 кл. опасности, полеводства и тепличных хозяйств 5 кл., отходы перерабатывающих производств – 4-5 кл., а также применяемые в полеводстве удобрения и пестициды 1-2 класса опасности.

Сельскохозяйственные отходы, при не налаженном своевременном сборе, хранении, переработке, оказывают существенное влияние на экологическое состояние прилегающих территорий и, распространяясь с поверхностными водами, способны привести к деградации естественных биоценозов.

Отходы жизнедеятельности животных образуются в Восточном сельском поселении:

| Поз. | Наименование | Отходы |
| --- | --- | --- |
| 26 | Конеферма (бойня) 20 голов | навоз конский свежий 0,64т/сут |
| 27 | Конеферма | навоз конский свежий3,2 т/сут |
|  | ПТФ | помет птичий свежий 0,075 т/сутки |
|  | МТФ | навоз от КРС свежий 3,5 т/сутки |

Отходы собираются при объектах образования, в навозохранилищах, после перепревания вывозится под запашку на поля, в качестве удобрения.

К числу наиболее распространённых и опасных в экологическом отношении относятся отходы содержания животных и птиц (код 131 000 00 0), в том числе: помет птичий свежий, навоз от свиней свежий (3 кл. опасности).

Стоки от навозохранилищ при поступлении в водоемы неизбежно нарушают экологическое равновесие и значительно ухудшают органолептические свойства воды. Часть стоков оседает в местах выпуска, разлагается в безкислородной среде с образованием дурно пахнущих газов – сероводорода, меркаптанов, алъдегидов, да и сами стоки имеют неприятный запах. При массированных сезонных стоках в водоемы поступает значительное количество органических веществ. В результате их биоразложения создается отрицательный кислородный баланс, поступающие загрязнения не успевают разлагаться, в воде резко снижается концентрация растворенного кислорода и, как следствие, гибнет рыба, происходит перегруппировка микро- и макрофлоры и фауны и в целом нарушается биологическое равновесие в водоеме.

При хранении и обработке навоза и помета в навозохранилищах в ходе биохимических превращений в дополнение к уже упомянутым газам образуются другие вредные вещества: аммиак, амины, нитраты и другие соединения, также загрязняющие окружающие территории.

Вместе с тем потенциал органических сельскохозяйственных отходов может в значительной степени удовлетворить потребности сельхозпроизводителя в органоминеральных удобрениях и способствовать восстановлению утраченного плодородия почв.

Применяемые в настоящее время технологии переработки и утилизации отходов животноводства основаны на максимальном использовании содержащихся в них полезных элементов и соединений для целей полеводства, огородничества и садоводства.

Однако использование навоза в качестве удобрения без предварительной обработки не представляется возможным в связи с тем, что в нём содержится большое количество аммиака, солей аммония, которые, создавая щелочную реакцию среды, разрушают почву и убивают почвенные микрофлору. Чтобы перевести вещества, содержащиеся в навозе, в форму употребляемую растениями используют следующие виды переработки:

компостирование – сбраживание навоза совместно с отходами растениеводства собственной микрофлорой;

вермикомпостирование навоза с помощью колоний дождевых червей;

термическая или вакуумная сушка навоза и помета с получением сухого концентрированного удобрения;

анаэробное сбраживание отходов в реакторах с целью получения биогаза.

Компостирование традиционно проводят в буртах или компостных кучах в течение 1,5-3 месяцев. Метод не требует специального оборудования.

Вермикомпостирование – это ускоренное разложение (в 1.5 - 2 раза быстрее, чем при обычном компостировании) органических отходов специально выведенными червями с выходом высокоэффективного удобрения - вермикомпоста (биогумуса). В вермикультурах используются дождевые черви семейства Lumbricidae-Eisenia foetida и его подвид Е. Foetida andrei.

Низкотемпературное вакуумное обезвоживание позволяет разделить исходный пульпообразный продукт, в том числе и навоз, на три составляющие - сухой остаток, влажностью до 1%, чистую дистиллированную воду, пригодную для дальнейшего использования и незначительный экологически безопасный выхлоп. При использовании технологии в сухом продукте сохраняются все его питательные свойства, происходит

его полное обеззараживание, что позволяет без добавления консервантов сохранять продукт в течение двух лет и более. В сухом продукте сохраняется процентное содержание белка, структура и цвет. Разработаны автоматические модульные установки непрерывного действия. Единичный модуль имеет суточную производительность от 15 до 55 тонн пульпы влажностью до 98%. Удельный расход энергии на 1 тонну готового продукта - 0,63 Гкал.

Биогазовые технологии - способ обезвреживания и переработки органических отходов растительного и животного происхождения, включая экскременты животных и человека, с одновременным получением высококалорийного энергоносителя - биогаза и высокоэффективных экологически чистых органоминеральных удобрений.

В основе биогазовых технологий лежат сложные природные процессы биологического разложения органических веществ в анаэробных (без доступа воздуха) условиях под воздействием консорциума групп анаэробных бактерий. Процесс сопровождается санацией массы отходов, конечный продукт переработки, в некоторых случаях, может использоваться в качестве удобрения.

Биогаз содержит 60% метана и 40% углекислого газа, ряд токсичных, дурнопахнущих микропримесей, включая сероводород, летучие жирные кислоты и т.д. Его теплотворная способность до 20 тыс. КДж/мЗ. Используется без ограничений в любых газовых приборах.

Получаемые жидкие и твёрдые органические удобрения содержат необходимые для растений минеральные компоненты, биологически активные ростостимуляторы, а также витамины группы «В», в том числе и витамин «В12», активно влияющие на корневую ризосферу. Удобрения действуют сразу же после их внесения в почву. Средняя норма расхода 1-3 тонны на гектар по своему эффекту эквивалентна 80-100 т навоза.

В РФ также налажен выпуск нескольких типов биогазовых установок, пригодных, как для индивидуального использования, так и для применения в условиях малых и средних фермерских хозяйств.

10.6. Особенности обращения с медицинскими отходами.

Амбулатория (дневной стационар) ст. Восточной производит медицинские отходы.

Отходы класса А , т.е отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, нетоксичные отходы; пищевые отходы всех подразделений ЛПУ, кроме инфекционных (в т.ч. кожно-венерологических), фтизиатрических; мебель, инвентарь, неисправное диагностическое оборудование, не содержащие токсичных элементов; неинфицированная бумага, смет, строительный мусор и т.д – передаются на свалку ТБО.

Следуя рекомендациям СанПиН 2.1.7.728-99, необходимость применения технологий термического обеззараживания распространяется только на отходы классов Б и В, которые ввиду загрязнения биологическими жидкостями могут представлять эпидемиологический риск. Одновременно возникает проблема степени их необходимой санации, т.е. достаточна ли в этом случае дезинфекция или необходима их стерилизация или полное изменение субстрата, и какой метод, относящийся к категории термического обеззараживания предпочтительней.

В настоящее время медицинские отходы находятся в составе ТБО и поступают на свалки. Система сбора и утилизации отходов не реализована не в России, не в Краснодарском крае. Однако, даже сейчас, без внедрения эпидемиологически безопасной системы их сбора и утилизации, отходы классов Б и В иногда подвергаются химической дезинфекции на местах их образования, после чего хотя и не происходит полной санации отходов, но общая микробная обремененность их значительно ниже, чем у ТБО. Кроме того, работники ЛПУ должны осуществлять сбор острых, колющих и режущих предметов в герметичные емкости, что снижает риск передачи таких инфек-

ций, как ВИЧ и гепатиты В и С.

Следуя рекомендациям санитарных правил, внедрение вышеуказанной системы обращения с отходами классов Б и В будет, разумеется, полностью исключать их нахождение в контейнере ТБО, но для этого необходимо в ЛПУ или регионе иметь технологии термического обеззараживания, специальную систему сбора, хранения и транспортировки этого вида отходов.

В отношении требования стерильности отходов классов Б и В: после их гарантированного обеззараживания и измельчения не предполагается прямого контакта с телом человека и проникновения в стерильные полости и ткани, как например, для хирургического инструментария. Рекомендации ВОЗ также не требуют стерилизации отходов. Поэтому стерильность отходов, конечно предпочтительнее прочих, но вовсе не обязательна. Внедрение технологий термического обеззараживания с измельчением отходов может в достаточной мере решить проблему переработки отходов классов Б и В.

Технологии обеззараживания отходов ЛПУ

Основное требование к технологиям обеззараживания – это гарантия устранения инфекционного начала. Еще одним требованием является уменьшение объема и исключение несанкционированного использования составляющих таких отходов (лекарств, шприцев, и т.д.), т.е. полная потеря товарных свойств. Это достигается, в том числе за счет измельчения отходов.

К технологиям обеззараживания могут быть отнесены те, которые позволяют добиться санации отходов в той или иной степени – это дезинфекция, стерилизация отходовили их сжигание. Стерилизация (за исключением инструмента) требует дорогостоящих растворов и длительного времени обработки. Кроме этого, дезинфекция и стерилизация не пригодны для обезвреживания лекарственных препаратов.

Выводы по ситуации, сложившейся в Краснодарском крае в сфере обращения с медицинскими отходами:

- Медицинские отходы класса А повсеместно захораниваются на свалках ТБО, расположенных в городах, в которых происходит образование отходов, либо – в райцентрах (в сельской местности). В Мостовском районе захоронение отходов осуществляется также на местном кладбище. В г. Армавир часть отходов передается на утилизацию ОАО «Пластформ» (завод по изготовлению изделий из пластмасс).

- Медицинские отходы классов Б и В захораниваются на местных свалках (60% случаев) и кладбищах (11%), иногда отходы разделяются между свалкой и кладбищем. В пяти случаях (из 35) данные виды отходов подвергаются предварительной дезинфекции.

Часть отходов передается для утилизации специализированным организациям. только лечебно-профилактические учреждения 4-х городов и 10-ти районов края утилизируют медицинские отходов классов Б и В, из них ЛПУ 3-х городов и 5-ти районов имеют специализированные предприятия по утилизации в собственном населенном пункте (райцентре), и ЛПУ 1-го города и 4-х районов – передают отходы на утилизацию предприятиям, находящимся в других районах.

Причем, г. Геленджик, Крымский и Абинский районы утилизируют медицинские отходы классов Б и В в специализированных организациях, находящихся в «разумной» степени транспортной доступности

Департаментом здравоохранения Краснодарского края на перспективу в стратегии развития отрасли предусмотрено размещение комплекса по утилизации медицинских отходов лечебно-профилактических учреждений в г. Краснодаре.

В целом, в Краснодарском крае сбором (перезатариванием) и транспортировкой пришедших в негодность пестицидов и тары из под них, а также лекарственных средств,

утративших потребительские свойства, занимается одно лицензированное предприятие – ГП КК «Кубаньпромэкология», располагающееся в г. Краснодаре.

Таким образом, существующая ситуация обращения с медицинскими отходами, сложившаяся в Краснодарском крае, требует решения, путем создания и внедрения системы обращения с указанными отходами в соответствии с существующими санитарными правилами и требованиями ВОЗ.

10.7.  Свойства отходов.

Данные о качественном и количественном составе промышленных, сельскохозяйственных отходов и отходов ЛПУ представлена в проектах ПНООЛР предприятий и учреждений ст. Восточной. ГК РФ не требует включать в состав генерального плана Восточного СП  разработку сводного тома ПНООЛР, поэтому юридически необосновано проведение такой дорогостоящей работы для администрации сельского поселения. Так же не ясна практическая цель выполнения такой работы..

Состав и свойства твердых бытовых отходов при эксплуатации должны определяться

согласно нормативных документов. Отбор проб проводят по сезонам года и по районам поселения на местах обезвреживания отходов. При исследовании твердых отходов обслуживающий персонал полигона определяет их морфологический и фракционный составы, среднюю плотность, влажность, химический состав и теплотворную способность. Данные показатели зависят от многочисленных факторов, например, степени благоустройства зданий - объектов образования отходов, вида топлива, применяемого для местного отопления, климата, местных условий, и индивидуальны для каждого населенного пункта.

Под морфологическим составом отходов принято понимать содержание отдельных составляющих частей отходов, выраженное в процентах к их общей массе. Его определяют при естественном состоянии отходов. Для этого среднюю пробу бытовых отходов просеивают через сито с размерами ячеек 15x15 мм. Оставшиеся на сите непросеянные части разбирают вручную на отдельные компоненты.

Под фракционным составом бытовых отходов понимают содержание частей разного размера, выраженное в процентах к общей массе твердых отходов. Определяют фракционный состав последовательным просеиванием средних проб отходов на ситах с размером ячеек 300; 250; 200; 150; 100; 50; 30 и 20 мм и установлением морфологического состава на каждом сите.

Одним из основных параметров бытовых отходов является их средняя плотность. Ее определяют в лабораторных условиях с помощью мерного металлического бака вместимостью 45 л. В такой бак отходы помещают в рыхлом состоянии и взвешивают. Среднюю плотность можно определять в мусоровозных контейнерных машинах путем взвешивания их в порожнем и груженом состояниях с учетом степени заполнения отходами контейнеров. Средняя плотность зависит от морфологического состава, средней плотности отдельных компонентов и влажности твердых отходов.

Важным показателем отходов является влажность. Показатели влажности учитываются при определении объема хранилища, его герметичности и характера защитного экрана, а также при выборе методов обезвреживания и использования отходов и регулирования биохимических процессов переработки бытового мусора. Для определения общей влажности твердых отходов из лабораторной пробы после предварительного дробления отбирают образец массой 50 -100 г и просушивают его при 105°С до постоянной массы. Влажность бытовых отходов зависит от соотношения содержащихся в них основных компонентов (бумаги и пищевых отходов) и их влажности, а также от условий кратковременного хранения на местах сбора (в сборниках на площадках или в закрытых помещениях, защищенных от атмосферных воздействий).

К основным химическим показателям, позволяющим оценивать отходы как материал

для компостирования, относятся зольность, содержание органического вещества, общего, аммиачного и нитратного азота, общего фосфора и калия, кальция, углерода, клетчатки, хлоридов, сульфатов и реакция среды (рН).

Среди теплотехнических характеристик бытовых отходов можно выделить элементный

состав, отнесенный к рабочей массе сырых отходов (влажность, зольность, содержание азота, серы, углерода, водорода и кислорода), теплотворность и выход летучих веществ. Они определяются экспериментальным или расчетным путем. Теплотехнические показатели зависят от соотношения горючих компонентов (бумага, текстиль, кожа, резина, древесина, пластмасса, пищевые отходы) и негорючих (металл, стекло, камень, шлак, зола и пр.).

Ориентировочный предварительный морфологический состав отходов по Восточному сельскому поселению, предлагаемых к размещению на полигонах муниципальных отходов:

бумага – 30-35%

дерево – 20-25%

металл – 4-5%

стекло – 2-3%

резина – 1-2%

минеральные составляющие(камни, песок) – 6-8%

кости - 0,8-1%

пластмасса – 4-5%

прочие – 32-16%

Основная масса твердых бытовых отходов приходится на фракцию 300 мм, которая составляет 80-90% от общей массы отходов. Крупногабаритные предметы составляют 0,5-2,0% от общей массы отходов. Влажность твердых бытовых отходов колеблется по

времени года от 40 до 70%.

Ориентировочный предварительный химический состав состав отходов по Восточному сельскому поселению, предлагаемых к размещению на полигонах муниципальных отходов:

органические вещества – 50 –70%

зольность – 28-41%

углерод – 28-34%

азот - 0,8-1,0%

кальций -2,0-3,7%.

11. Физические факторы .

Цель проектной оценки физических факторов — обеспечение безопасности и комфортных условий проживания населения, путем снижения негативного влияния физических факторов - шума, вибраций, радиационных излучений, потенциальной радоноопасности, электромагнитных излучений (ЭМИ), теплового воздействия до нормативных уровней.

При обосновании строительства на территории Восточного сельского поселения сооружений сотовой связи, радиопередатчиков необходимо проведение анализа расчетных и натурных данных, характеризующих существующие уровни воздействия физических факторов в районе проектируемой или реконструируемой жилой застройки.

11.1. Оценка состояния гамма-фона, радиоактивного излучения и потенциальной радоноопасности.

В отношении данного вопроса проект генплана по существу отражает положения до-

кументации по отводу территорий под строительство, так как еще на этом предпроектном этапе предусмотрено получение информации об уровне гамма-фона и наличии (отсутствии) радиоактивного излучения на участках предполагаемой перспективной жилой застройки. Для получения достоверной информации необходима инструментальная работа по замерам на местности.

При наличии радиоактивного излучения на местности в пределах территории предполагаемого размещения жилого района должны быть проведены дезактивационные работы, рекультивация с соблюдением всех действующих требований.

В непосредственной близости от территорий перспективных жилых районов сельского поселения предприятий, работающих с источниками ионизирующих излучений или материалами с возможным повышенным содержанием радиоактивных веществ (природные строительные материалы, сырье, отходы производства и пр.), а также исследовательских установок, реакторов и т.п нет.

Оценка потенциальной радоноопасности территории на последующей стадии проектирования жилых районов должна осуществляться по комплексу геологических и гео-

физических признаков.

К геологическим признакам относятся: наличие определенных петрографических типов пород, разрывных нарушений, сейсмическая активность территории, присутствие радона в подземных водах и выходы радоновых источников на поверхность.

Геофизические признаки включают; высокую удельную активность радия в породах,

слагающих геологический разрез; уровни объемной активности (ОА) радона (концентрация) в почвенном воздухе, эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона в зданиях и сооружениях, эксплуатируемых на исследуемой территории и в прилегающей зоне, а также плотность потока радона с поверхности грунта.

В состав проектной оценки должны входить: оценка способности пород к эмалированию и переносу радона; оценка потенциальной радоноопасности территории, данные о сезонном колебании уровня грунтовых вод.

На основании этих данных разрабатывается заключение о необходимости противо-радоновой защиты зданий и сооружений и указывается содержание и объем мероприятий по ликвидации радоноопасности на территории жилого района.

11.2. Оценка уровня акустического загрязнения территории.

Шумовой режим окружения зданий в основном зависит от внутригородского транспорта. По этой причине в первую очередь анализируют его влияние на застройку. Шумы оценивают эквивалентным уровнем звука LA экв. Величину этого показателя замеряют шумомерами с фильтрами, уменьшающими чувствительность в низкочастотном спектре. Однако такие замеры отражают состояние на момент измерений, а не стабильное значение уровня звука. Поэтому чаще применяют расчет по формулам.

Они выведены на основании независимых исследований ряда специалистов, которые предложили различные формулы расчета.

По нашему мнению, наиболее проста формула, рекомендованная ЦНИИП градострои-тельства. По этой формуле суммарный уровень звука на расстоянии 7,5 м от оси крайней проезжей части магистрали LA экв, дБА, равен:

LA экв = A lg N + 1,7 lg v + 43,2,	(11.1)

где:	А = 6,83 + 0,025 + 0,0375 р — коэффициент, зависящий от интервалов движения и характеристики проезжей части;

N—интенсивность движения в оба направления, авт/ч;

v- средняя скорость автомобильного потока, км/ч;

р — суммарный процент грузового и общественного пассажирского транспорта, %.

В этой формуле приняты некоторые допущения. Например, считают, что расстояние

между экипажами S < 20 м, интенсивность движения составляет N < 2000 авт/ч, а скорость движения v > 40 км/ч. При таких значениях транспортного потока его относят к линейному источнику шума. Эти допущения позволяют упростить расчеты, а определенные погрешности в результатах вполне допустимы для градостроительного проектирования.

Еще одна погрешность не учтена этой формулой: пульсирующее движение транспорта, которое имеет место на городских улицах. В них потоки формируются у регулируемых перекрестков, автомобили движутся «пачками» с интервалами, соответствующими циклам светофора. Основанием для пренебрежения этой погрешностью служит то обстоятельство, что горожанину безразлично, какой шум: постоянный или пульсирующий. Человек реагирует на максимальные значения звуковых волн.

На базе приведенной выше формулы ученые ЦНИИП градостроительства предложили графоаналитический метод расчета уровня звука.

Как правило, экранирующими сооружениями в жилой застройке являются здания. Они способны снизить звуковое давление примерно на 40дБА.

Например, звукоизолирующая эффективность стены высотой 2,4 м равна 16 дБА. Примерно такая же у торговых павильонов и киосков значительной протяженности, которые возводят вдоль проезжей части улиц, а вот у зеленых насаждений шириной 40—50 м всего 5-6 дБА. Кроме того, лиственный покров в Краснодарском крае сохраняется 6 месяцев в году, поэтому зеленый барьер не может быть решающим средством защиты.

Встречающиеся в поселениях искусственно созданные экранирующие выемки и насыпи обладают значительной эффективностью, зависящей от конструктивных параметров сооружений. Например, при правильном выборе габаритов они способны снизить уровень звука на 14—20 дБА.

При определении влияния транспорта на шумовой режим помещений считают, что самым слабым местом ограждающих конструкций являются оконные блоки. Проникая

через эти элементы зданий, воздушный шум ослабевает.

Отношение переданной звуковой энергии к попадающей на ограждения выражают коэффициентом передачи звука т. Используя этот коэффициент, изоляционные свойства R, дБА, можно представить в виде формулы

R = 10 lg 1/т	(11.2)

Коэффициент т зависит от размеров окна, его массы на единицу поверхности и жесткости. Не вдаваясь в подробности, которые рассмотрены в строительной физике, можно констатировать, что снижение уровня шума оконными коробками широко распро-страненных в строительной практике России конструкций может достигать 50 дБА, о чем свидетельствуют данные, приведённые в таблице 25[24]

Еще большего эффекта можно достичь, применяя оконные блоки современных конструкций. Теперь для переплетов используют полимеры, специально обработанное дерево и комбинированные металлодеревянные изделия. За счет стеклопакетов, в которых из пазух между наружными и внутренними стеклами выкачен воздух, обеспечения герметичности притворов и совершенства запорных устройств достигается почти полная звукоизоляция помещений. Коэффициент звукопередачи может иметь весьма малые значения, а звукоизоляция - 60—90 дБА.

Объектами защиты от источников внешнего шума в Восточном сельском поселении являются жилые и общественные здания, спортивные и лечебные учреждения и их рекреационные зоны.

Эквивалентные и максимальные уровни (дБА) проникающего шума в помещениях жилых и общественных зданий и шума на территории застройки не должны превышать значений нормируемых.

Таблица 25

| Тип заполнения оконного проема | Конструкция окна | Снижение уровня звука, дБА |
| --- | --- | --- |
|  | толщина стекла, мм | воздушный промежуток между стеклами, см | притворы без прокладок | притворы с уплотняющими прокладками | глухое остекление |
| Открытое окно | - | - | 5 | - |
| Открытая форточка | - | - | 10 | - | - |
| Одинарный переплет | 1,5-2 | - | 20 | 20 | 22 |
|  | 4-5 | - | 21 | 23 | 26 |
|  | 6-8 | - | 24 | 27 | 29 |
| Спаренный переплет | 1,5-2 | 3-5 | 21 | 22 | 24 |
|  | 4-5 | 3-5 | 23 | 25 | 27 |
|  | 6-8 | 3-5 | 25 | 28 | 30 |
| Двойной переплет | 1,5-2 | 10-12 | 31 | 36 | 38 |
|  |  | 20-25 | 34 | 39 | 41 |
|  | 4-5 | 10-12 | 35 | 40 | 43 |
|  |  | 20-25 | 38 | 44 | 46 |
|  | 6-8 | 10-12 | 37 | 42 | 45 |
|  |  | 20-25 | 40 | 46 | 48 |

Ширина проектируемых дорог и улиц в красных линиях составляет 16,0 - 30,0 м, ширина проезжей части  7,0 м.

Основными центрами транспортного тяготения являются места приложения труда – производственные зоны, а также общественные центры.

При реконструкции улично-дорожной сети необходимо выполнить благоустройство улиц и дорог устройство усовершенствованного покрытия, «карманов» для остановки общественного транспорта, парковок и стоянок автотранспорта в местах скопления людей в зоне общественных центров, в зонах массового отдыха, промышленных зонах и т.д., а также уширение проезжих частей улиц и дорог перед перекрестками. На стоянках выделяется не менее 2-х процентов мест для автомобилей инвалидов.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Для улучшения обслуживания населения проектом предусматривается размещение открытых стоянок для временной парковки легковых автомобилей в жилых районах, производственных зонах, в общественных центрах, в зонах массового отдыха.

Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

Перспективное состояние акустической среды должно рассматриваться на дальнейшей стадии проектирования жилых микрорайонов и промзоны, при этом устанавливаются основные транспортные источники акустического загрязнения территории, проводится анализ транспортных источников шума, устанавливаются шумовые характеристики транспортных потоков автомобильного видов транспорта; определяются территории, имеющие превышение допустимых уровней звука (зоны акустического дискомфорта); определяются уровни звука на фасадах домов, попадающих в зону акустического дискомфорта, устанавливаются основные производственные источники акустического загрязнения территории. Проводится анализ производственных источников шума: определяются шумовые характеристики от производственных, коммунальных и промышленных объектов; уточняются границы санитарно-защитных зон по шуму.

На основе суммарных данных выявляются зоны акустического дискомфорта территории. В случае необходимости органом Роспотребнадзора проводятся натурные замеры уровней шума.

Шумовые характеристики источников внешнего шума, уровни проникающего в жилые и общественные здания звука и уровни шума но территориях застройки, требуемая величина их снижения, выбор мероприятий и средств шумозащиты следует определять по действующим нормативным документам.

11.3. Прогноз изменения акустической среды проектируемой территории.

Анализ и оценка проектных материалов проводится по позициям, аналогичным позициям п. 11.2., с включением расчетных данных, соответствующих проектной документации, разрабатываемой при детальной планировке перспективных районов.

11.4. Разработка и расчет необходимых шумозащитных мероприятий.

На основе расчетов и данных по зонам акустического дискомфорта разрабатываются в рабочей документации необходимые планировочные, строительно-акустические и технологические мероприятия по шумозащите жилой застройки: расположение в планировочной структуре жилого района транспортных магистралей и сооружений, промышленных и коммунальных предприятий и объектов, других источников интенсивного шума, исходя из обеспечения максимально возможного ограничения распространения шума в окружающей среде; активное использование подземного пространства для размещения транспортных и других источников интенсивного внешнего шума; обеспечение функционального зонирования территории и формирования застройки с учетом требуемой степени акустического комфорта; устройство санитарно-защитной зоны между жилой застройкой посёлка и промышленными, коммунально-транспортными предприятиями, другими пространственными источниками шума; применение планировочных и объемно-пространственных решений застройки, использующих шумозащитных свойства окружающей среды (в первую очередь рельефа и зеленых насаждений); использование шумозащитных экранов (барьеров), в том числе специального озеленения, размещаемых между источниками шума и защищаемыми объектами – это относится к части жилого района, примыкающей к автомобильной дороге.

11.5. Оценка защиты от вибрации территории и застройки проектируемых жилых районов.

Неблагоприятное воздействие вибрации зависит от расстояния источника до жилой застройки, продолжительности действия, частотного спектра, уровня виброскорости.

При разработке планировочных решений жилого района следует учитывать расположение внутри территорий или на внешних границах источников вибраций, к которым относятся промышленные объекты, где в качестве технологического оборудования применяются машины и механизмы, создающие динамические нагрузки, распространяющиеся по грунтовому массиву в жилой район.

При расположении жилых домов и зданий культурно-бытового назначения в пределах технических зон указанных выше объектов требуется выполнение специальных технических и исследовательских работ, направленных на обеспечение требований Строительных и Санитарных норм в жилой застройке по условиям вибраций.

Санитарная зона для промышленных объектов определяется путем специальных ис-

следований конкретно для каждого случая с учетом технологической специфики и применяемого динамического оборудования.

В случае если вибрации в зданиях превышают предельно-допустимые значения, их расположение вблизи объектов - источников вибраций допускается исключительно с использованием специальных защитных мероприятий и устройств, обеспечивающих требуемый уровень защиты.

11.6. Оценка воздействия электромагнитного поля.

Оценка воздействия электромагнитного поля предусматривает два вида источников

электромагнитные поля радиоизлучений и поля промышленной частоты 50 Гц.

По первому виду электромагнитного воздействия необходимо на последующей стадии проектирования установить источник радиоизлучения (передающие, телевизионные станции и т.п.); охарактеризовать мощность передатчиков, их количество, типы применяемых антенн, высоты установки, углы максимального излучения, места размещения антенн и направления их излучения, привести нормированные диаграммы направленности антенн в вертикальные и горизонтальные плоскости, все необходимые технические характеристики; провести расчеты распределения электромагнитного поля на территории, прилегающей к радиотехническому объекту.

Особую важность для оценки влияния электромагнитных излучений от радиотехнических источников на жилую застройку имеют результаты измерений уровней электромагнитного поля на высоте 2 м от поверхности земли и на высотах прилегающей или проектируемой застройки с шагом по высоте 3 м для строительства в зоне действующих объектов.

Зоной ограничения застройки в данном случае является территория, где на высоте более 2 м от поверхности земли превышаются предельно допустимые уровни электромагнитного поля. Внешняя (верхняя) граница зоны ограничений определяется по максимальной высоте зданий реальной и перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровни электромагнитного поля не превышают допустимых значений.

К объектам электромагнитных излучений промышленной частоты 50 Гц относятся линии электропередач. Размеры санитарно-защитных зон по отношению к жилой застройке в этом случае предусматриваются соответствующими нормативными документами [9].

На территории жилой застройки, где уровень электромагнитного воздействия превышает предельно-допустимые величины, необходимо предусматривать проведение архитектурно-планировочных и инженерно-технических мероприятий (ограничение мощности радиопередающих объектов, изменение высоты установки антенны и направления угла излучения, вынос радиопередающего объекта за пределы жилья или жилья из зоны влияния радиопередающего объекта).

11.7. Оценка воздействия теплового загрязнения

На территории перспективной застройки Восточного сельского поселения или прилегающей к ней, источников теплового излучения - промышленных и коммунально-бытовых предприятий, ТЭЦ, подземных коммуникаций и газоходов, мазутных резервуаров нет.

В пределах территорий крупных поселений на средних глубинах (10—30 м) наблюдается тенденция к формированию обширных геотермических аномалий с превышением температуры над фоновой на 2—6°С, что обусловлено работой скважин технического водоснабжения, кондиционеров большой мощности, наличием обогреваемых подземных сооружений – для поселения это не характерно.

Экологический характер воздействия температурного поля на окружающую среду определяется по негативному влиянию на геологические процессы, санитарное состояние атмосферного воздуха, качество воды поверхностных водоемов, почву и растительный покров.

Температурное поле влияет на циркуляцию воздушных масс атмосферы, способствуя образованию «тепловых пятен», увеличивающих концентрацию загрязнения атмосферного воздуха.При оценке влияния температурного поля на водоемы, почвы и растительный покров рассматриваются процессы, связанные с разрушением их био-

логических составляющих, деградацией зеленых насаждений и травяного покрова.

Воздействие температурного поля имеет существенное значение при оценке степени механической устойчивости грунтов. Температура геологической среды, наряду с влажностью, определяет скорость химической, электрохимической и биологической коррозии.

12. Оценка экологического состояния Восточного сельского поселения в результате природного, антропогенного и техногенного воздействия на окружающую среду.

### 12.1. Состояние воздушного бассейна

Уровень загрязнения атмосферы в районе Восточного сельского поселения характеризуется следующими факторами:

- автоматических систем контроля  в Восточном СП нет;

- значения фонового загрязнения атмосферного воздуха, т.е. загрязнения, которое создается всеми предприятиями в населённом пункте, рассчитывается органом Росгидромета и составляют(согласно [15]): по диоксиду серы –0,022 ПДКм.р; по оксиду углерода – 0,36 ПДКм.р;  по диоксиду азота – 0,28 ПДКм.р; по взвешенным веществам – 0,28 ПДКм.р; по сероводороду – 0,5 ПДКм.р.

- Высокий уровень загрянения атмосферы характерен для территорий, прилегающих к объектам агропромышленного комплекса(фермы).

### 12.2. Состояние почв

На территории Усть-Лабинского района почвенный покров представлен: черноземами выщелоченными среднегумусными и малогумусными сверхмощными и мощными; черноземами выщелоченными слитыми малогумусными сверхмощными; луговато-черноземными и лугово-черноземными; темно-серыми и серыми лесостепными и лесными почвами.

В пойме рек распространены аллювиальные луговые почвы, которые занимают выровненные и повышенные участки.  Почвообразующей породой является слоистый аллювий. Дифференциация почвенного профиля на горизонты выражена слабо, механический состав слоев почвенного профиля неоднороден. Окраска гумусного слоя обычно серая, с оливковым оттенком, содержание гумуса не превышает 3-5%.

## Продуктивность почв Усть-Лабинского района оценивается в 80-100 баллов.

12.3. Состояние водных объектов

Главной водной артерией Восточного СП является река Кирпили. Основным источником питания реки являются атмосферные осадки и грунтовые воды. Население ст.Восточной снабжается водой от 5 артезианских скважин.

В ст. Восточной централизованная канализация отсутствует.

12.4. Состояние зеленых насаждений

Зелёные насаждения общего пользования станицы представлены: парком в центральной части станицы, зелеными насаждениями при административных зданиях.

12.5. Санитарная очистка территории

Существующая несанкционированная свалка мусора проектом предложена к закрытию с рекультивацией земель.

13. Заключение. Мероприятия по охране окружающей среды.

Комплексная оценка является интегральным показателем, определяющим совокупность факторов воздействия на состояние окружающей среды, проявляющимся в состоянии здоровья и безопасности проживания населения и сохранении природных особенностей территории.

Экологические требования к градостроительному развитию территорий формируются

на двух уровнях. На первом уровне — требования общего характера для поселения, на втором — локальные требования, которые обусловлены конкретной градостроительной ситуацией и особенностями комплексной оценки состояния окружающей среды.

13.1. Мероприятия по оценке основных элементов региональной экологической среды.

В соответствии со статьей 36 [1] при проектировании зданий, строений, сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы размещения отходов производства и потребления, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные наилучшие существующие технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов.

При разработке проектной документации в обязательном порядке должна выполняться оценка экологической ситуации в районе проектируемого объекта с учетом вкладов от источников выбросов и сбросов загрязняющих веществ, возникающих при строительстве и последующей эксплуатации объекта, в приземный слой атмосферы; решение проблем обезвреживания, захоронения и утилизации отходов; вопросы охраны и рационального использования земельных ресурсов; охраны поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения. Данное требование справедливо к проектированию объектов всех территориальных зон Восточного сельского поселения.

Мониторинг состояния окружающей среды (экологического мониторинга) в Усть-Лабинском районе является важнейшим инструментом, поддерживающим управление экологической безопасностью, и может рассматриваться, как одна из информационных составляющих, обеспечивающих общее управление районом. Информация, поставляемая системой мониторинга, должна поступать для формирования соответствующих баз данных и последующего принятия решений по управлению состоянием окружающей среды.

Организация мониторинга, объем затрат, необходимых на его реализацию, зависит от целей и задач, которые перед ним ставятся:

анализ соответствия состояния окружающей среды эколого-гигиеническим требованиям для выработки решений по обеспечению экологического благополучия;

снижение степени неопределенности, обусловленной неточностью методов расчетных прогнозных оценок;

решение спорных вопросов, связанных с влиянием промышленных и сельско-хозяйственных объектов на экологические условия, прежде всего в жилых микрорайонах посёлка;

пополнение базы данных по состоянию окружающей среды в Усть-Лабинском районе;

фиксация всех случаев техногенных происшествий, сопровождающихся негативным воздействием на окружающую среду в окрестности строительства (разливы ГСМ, токсических жидкостей, несанкционированное размещение отходов) с выработкой предложений по предотвращению негативных последствий.

Основанием для проведения экологического мониторинга служат требования пп. 4.8.7, 4.8.8, 4.8.9, 4.9.2, 4.9.3, 4.9.4 СН 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания»; требования «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утв. приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. №372.

Все используемые для построения системы экологического мониторинга измеритель-

ные средства должны иметь соответствующую аттестацию Госстандарта РФ, программно-аппаратные средства общего назначения, допущенные для применения ведомственными нормативными документами, а специализированное программное обеспечение принимается в производственную эксплуатацию по итогам опытной эксплуатации специальной комиссией, формируемой администрацией сельского поселения с включением, при необходимости, представителей заинтересованных ведомств.

Полностью развертываемая система экологического мониторинга имеет статус ведом

ственной системы и вводится в производственную эксплуатацию на основании заключения специально формируемой экспертной комиссии.

Инструментальное и организационное обеспечение экологического мониторинга может быть выполнено разными способами. Среди возможных вариантов такого обеспечения предпочтение следует отдавать вариантам, опирающимся на использование современных информационных технологий. Последние наиболее продвинуты в части контроля состояния атмосферного воздуха. В связи с этим для последующего проектирования системы экологического мониторинга предлагается вариант, включающий подсистему мобильного экологического мониторинга атмосферного воздуха и базы данных для решения задач экологической безопасности.

Основная задача специализированной системы экологического мониторинга – сбор и анализ поступающей по каналам связи метеорологической информации, обеспечение мониторинга опасных метеоусловий и осуществление расчетного мониторинга загрязнения атмосферы.

В интересах проведения экологического мониторинга возможно использование средств специализированной лаборатории, действующей по указанию эксплуатирующих служб

района, для контроля состояния почв и измерения шума.

Специализированная лаборатория обеспечивает, как наиболее полные условия мобильности, так и широкий перечень контролируемых факторов. Анализ отобранных

проб может производиться в стационарных условиях аккредитованной лабораторией.

Средствами лаборатории рекомендуется контролировать следующие параметры:

в почве – измерение концентраций нефтепродуктов, бенз(а)пирена, а также измерение pH;

эквивалентные уровни шума – у фасадов жилой застройки ближайшей к промпредприятиям и транспортным магистралям;

гидрохимический мониторинг водных объектов.

13.2. Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха

Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

максимально возможное размещение промышленных объектов в производственных зонах поселения; исключение составляют безопасные в экологическом отношении предприятия, имеющие малые грузообороты;

развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в промзонах, а также за счет освоения новых земельных участков;

обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг промышленных территорий.

К существующим производственным объектам, расположенным в жилой зоне, предъявляются повышенные требования: необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по усовершенствованию технологического цикла для улучшения их санитарного состояния и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

Мероприятия по улучшению экологического состояния для действующих предприятий поселения - это реализация мероприятий по снижению величины промышленных выбросов в атмосферу, определённых проектами нормативов ПДВ для этих предприятий.

1. На последующей стадии рабочего проектирования жилых микрорайонов и реконструкции промышленных предприятий в составе проектов обязательно должен разрабатываться раздел "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" (ПМООС) в котором выполняется анализ валовых выбросов загрязняющих веществ по отдельным ингредиентам. Расчет рассеивания загрязняющих веществ проводится по приоритетным загрязнитепям. В состав приоритетных загрязнителей входят: основные ЗВ (окись углерода,двуокись азота, сернистый ангидрид, пыль); вещества 1-й категории опасности. На стадиях рабочего проектирования изучается динамика валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с учетом выбросов размещаемых и существующих объектов. Проводится расчет загрязнения атмосферного воздуха выбросами сохраняемых (с учетом изменений технологии и объемов производства на перспективу) и размещаемых объектов. Расчет так же осуществляется для приоритетных загрязнителей.

2. Рекомндуется проведение сводных расчетов загрязнения атмосферы выбросами источников всех предприятий и других объектов для всего поселения.

3. Приведение технического уровня существующих региональных дорог в соответствие с расширением автомобильного парка и ростом интенсивности движения.

4. Обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг промышленных территорий.

5. Максимально возможное размещение промышленных объектов в производственных зонах поселения с обеспечением вокруг этих зон необходимых санитарных разрывов.

6. Разработка шумозащитных сооружений вдоль транспортных магистралей на участ-

ках, проходящих по жилой и рекреационным зонам.

7. Мероприятия по объектам транспортной инфраструктуры по снижению давления на атмосферный воздух:

| Позиция по ОП | Наименование | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 36 | Склад ГСМ | оборудование резервуаров ёмкостью средствами снижения выбросов (ССВ); применение на резервуарах эффективных и надежных дыхательных и предохранительных клапанов применение на всём емкостном оборудовании эффективных и надежных дыхательных и предохранительных клапанов; уменьшение количества разъемных соединений, применение сварных соединений в технологических трубопроводах и 100% контроль сварных швов неразрушающими методами; применение высокоэффективных уплотнителей на фланцевых соединениях трубопроводной арматуры, регулярный контроль за техническим состоянием оборудования, механизмов и машин; частота технического контроля - не реже 1 раза в год; контроль за источниками выбросов на промплощадке в соответствии с графиком контроля; сбор утечек производить в закрытые дренажные емкости, что снижает до минимума вредные выбросы углеводородов в окружающую среду; обустройство и озеленение санитарно-защитной зоны. |

8. К северо-востоку от ст. Восточной расположен существующий аэродром. Мероприятия по ограничению негативного воздействия на ОПС в период использования аэродрома и обработки полей ядохимикатами:

| Терри-тория поселения | Площадка сельхозавиации | оборудование резервуаров ёмкостью средствами снижения выбросов (ССВ); применение на резервуарах эффективных и надежных дыхательных и предохранительных клапанов применение на всём емкостном оборудовании эффективных и надежных дыхательных и предохранительных клапанов; уменьшение количества разъемных соединений, применение сварных соединений в технологических трубопроводах и 100% контроль сварных швов неразрушающими методами; применение высокоэффективных уплотнителей на фланцевых соединениях трубопроводной арматуры, регулярный контроль за техническим состоянием оборудования, механизмов и машин; частота технического контроля - не реже 1 раза в год; контроль за источниками выбросов на промплощадке в соответствии с графиком контроля; сбор утечек производить в закрытые дренажные емкости, что снижает до минимума вредные выбросы углеводородов в окружающую среду; обустройство и озеленение санитарно-защитной зоны. Запрет на обработку полей в 300 м зоне от населённых пунктов сельского поселения. |
| --- | --- | --- |

13.3. Мероприятия по охране водных объектов.

1. Запрещается размещение новых и реконструкция уже действующих объектов хозяйственной деятельности, являющихся потенциальными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод, а так же в пределах водоохранных территорий водных объектов.

2. Для каждого населенного пункта предусматриваются очистные сооружения. Для обеспечения требуемого качества очистки сточных вод, в связи с их сбросом в водоем рыбохозяйственного значения, предусматривается три ступени очистки: механическая; биологическая; доочистка.

3. Для отвода дождевых и талых вод с территории генпланом предусматривается: строительство сети ливневой канализации с учетом современного состояния населенного пункта и перспективы его развития; строительство открытых водоотводящих каналов; строительство водопропускных сооружений на всех переездах с расходом, исключающим подтопление прилегающих площадей. Должна быть предусмотрена предварительная очистка поверхностного стока с территории размещения промышленных объектов и выполнены проекты ливневых очистных сооружений.

4. Мероприятия по берегоукреплению

Берегоукрепительные работы реки Кирпили и балок Сажаева, Крючкова, Пшик, необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища.

Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой  деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

Грунт от расчистки водоемов использовать для отсыпки прибрежных территорий.

При строительстве вывоз грунта рекомендуется направить на берега водоемов для

устройства прогулочных, пляжных и спортивных зон, для улучшения санитарно-гигиенических условий для отдыхающих и повышения уровня благоустройства в прибрежной части.

Также, в целях берегоукрепления, по берегам реки Кирпили и балок Сажаева, Крючкова, Пшик, предусмотреть посадку деревьев, кустарников и посев многолетних газонных трав.

5. Благоустройство водоемов

Ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов:

- регулирование и расчистка русла балки;

- профилирование берегов;

-подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

-вертикальная планировка и организация поверхностного стока на прилегающих территориях;

-дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде; укрепление откосов одерновкой и посевом трав.

В случае засыпки временных водотоков необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки необходимо заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

5. Для территорий водоохранных зон водных объектов необходимо выполнение меро-

приятий по благоустройству и озеленению в соответствии с проектом генерального плана.

Размещение новых и реконструкция уже действующих объектов хозяйственной дея-

тельности, являющихся потенциальными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод, в пределах водоохранных территорий настоящим проектом не преду-

сматривается.

С учетом ограничений, определённых настоящим проектом, разрабатываются водоохранные мероприятия, направленные на предотвращение попадания загрязняющих веществ в подземные воды, а также организация и предварительная очистка поверх-

ностного стока с территории размещения промышленных объектов.

Разработка водоохранных мероприятий производится на последующей стадии проектной документации на основе проектных данных застройки жилого района, проекта инженерных коммуникаций промышленной зоны.

Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения сточными водами устанавливаются в соответствии с Водным Кодексом РФ:

При проектировании, размещении, строительстве, реконструкции и эксплуатации гидротехнических сооружений должны предусматриваться и своевременно осуществляться мероприятия по охране водных объектов, а также водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

При эксплуатации водохозяйственной системы запрещается:

1) осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах), а также сточных вод, не соответствующих требованиям технических регламентов;

2) производить забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта в объеме, оказывающем негативное воздействие на водный объект;

3) осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, в которых содержатся возбудители инфекционных заболеваний, а также вредные вещества, для которых не установлены нормативы предельно допустимых концентраций.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров – для балок Сажаева, Крючкова, Пшик;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров- для реки Кирпили.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос так же запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных

полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

На основании полученных предпроектных данных по количественному и качественному составу сточных вод, степени их очистки определяется достаточность предусмотренных корректировкой генерального плана водоохранных мероприятий и, если они не соответствуют нормативным требованиям, даются предложения по разработке дополнительных мероприятий, направленных на увеличение оборотного водоснабжения, реконструкцию и строительство очистных сооружений, обеспечение предельно-допустимого сброса (ПДС) сточных вод в водоемы. Экологические требования к рациональному использованию и охране водных ресурсов должны носить комплексный характер и включать в себя систему градостроительных, технологических, инженерно-строительных и административных мероприятий:

- характеристика водоохранных территорий (водоохранной зоны, зоны санитарной

охраны водозабора и режимов их использования),

- определение потенциальных источников загрязнения поверхностных и подземных вод при размещении и эксплуатации объекта,

- характеристика геолого-гидрогеологических, геоморфологических и гидрогеологических условий,

- прогноз миграции загрязняющих веществ с поверхностным и подземным стоком,

- оценка защищенности подземных вод от проникновения загрязнения,

- зонирование территории по условиям размещения объектов хозяйственной деятельности,

- разработка состава водоохранных мероприятий.

13.4. Мероприятия по охране и восстановлению почв.

1. На стадии инженерно-экологических изысканий для строительства для получения данных о региональных фоновых уровнях загрязнения почв должны быть отобраны фоновые пробы почв вне сферы локального антропогенного воздействия. При отсутствии фактических данных по региональному фоновому содержанию контролируемых химических элементов в почве допускается использование справочных материалов или ориентировочных значений. Если фактические данные опробования не превышают фоновых величин, дальнейшие исследования и мероприятия можно не проводить.

2. В районах перспективного развития поселения возможности деградации почв в зоне воздействия промышленных объектов на районы жилой застройки маловероятны, т.к жилые районы находятся вне зоны влияния выбросов ЗВ в атмосферу от промышленных предприятий. Поэтому и химические изменения - оголения, сульфатредукции почв и др. не прогнозируются.

3. Мероприятия по соблюдению санитарно-защитных зон, локализации и очистке вредных выбросов в атмосферу и по минимизации сбросов сточных вод не должны привести к химическому загрязнению территорий жилых микрорайонов.

4. Охрана плодородного слоя почвы.

Плодородный слой почвы - верхняя гумусированная часть почвенного профиля, обладающая благоприятными для роста растений химическими, физическими и биологическими свойствами.

Для эффективного контроля необходимо разработать систему мероприятий, которая включает в себя:

подготовку проектной документации по обращению с плодородным почвенным слоем на период строительства и эксплуатации объектов сельского поселения;

организацию доступа на объекты строительства в системе плановых и неплановых проверок;

организацию по аккредитации организаций осуществляющих проведение изыскательских и проектных работ по сохранению почвенного слоя почвы.

Объем изысканий для проведения проектных работ осуществляются в соответствие со статьей 20 закона «О государственном регулировании  обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения и СП 11-102-97 и включает:

почвенное обследование;

агрохимическое обследование;

экологическое обследование на установление уровня загрязнения плодородного почвенного слоя.

В разделе ПМООС (перечень мероприятий по охране окружающей среды) проектной документации на строительство на землях сельскохозяйственного назначения в обязательном порядке включается раздел на снятие, транспортировку, хранение и использование плодородного почвенного слоя, который является основой для проведения контроля за исполнением строительными организациями требований проекта.

Необходимыми сопроводительными материалами раздела  проекта являются:

почвенная карта, составленная в соответствии с «Общесоюзной инструкцией по почвенным обследованиям и составлению крупномасштабных  почвенных карт землепользования;

картограмма мощности и содержания гумуса в плодородном почвенном слое;

картограмма рН, содержания подвижного Р и обменного К;

характеристики по загрязнению почвенного слоя;

площади снятия плодородного почвенного слоя (ПСП);

мощности снятия ПСП;

места складирования ПСП;

площади, на которые наносится ПСП.

При плановых проверках проверяется соответствие с проектной документацией:

мест снятия, складирования и нанесения ПСП в натуре;

объёма ПСП;

технологии снятия, хранения и нанесения ПСП;

качества ПСП.

5. Охрана ценных сельскохозяйственных угодий

Сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.

Экологические требования и ограничения при строительстве.

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов, а также недопущения их истощения и деградации, при производстве строительно-монтажных работ должны соблюдаться следующие основные требования к их проведению, которые, в обязательном порядке, должны найти отражение в проектах производства работ, разрабатываемых строительными организациями:

проведение подготовительных работ на площадках строительства в строго согласованные с землепользователями сроки в увязке с календарным графиком строительства;

работы должны вестись строго в границах, отведенной под строительство территории, не допуская сверхнормативного изъятия дополнительных площадей, связанного с нерациональной организацией строительного потока;

недопущение захламления зоны строительства мусором, отходами изоляционных и других материалов, а также ее загрязнение горюче-смазочными материалами. В подобных случаях должны быть своевременно проведены работы по ликвидации указанных выше негативных последствий;

строгое соблюдение всех принятых проектных решений, особенно, в части их, касающихся глубины укладки трубопроводов и коммуникаций, природоохранных мероприя-

тий таких, как противоэрозионные мероприятия, техническая рекультивация и др.;

рациональная компоновка объектов, позволяющая снизить площадь земель, вовлеченных непосредственно в строительство;

рациональное использование материальных ресурсов, снижение объемов отходов производства с их утилизацией и обезвреживанием.

Технология селективного снятия, сохранения и использования плодородного почвенного слоя почвы при производстве земляных работ будет определяться особенностью возводимых сооружений:

здания, технологические сооружения, внутриобъектные дороги, площадки для транспорта и другие постоянные объекты;

временные строительные дороги, временные площадки для складирования технологического оборудования и строительных конструкций;

подземные трубопроводы, коммуникации, кабели связи, электрические кабели.

Технология селективного снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ под постоянные объекты, его хранение и дальнейшее использование грунта определяется следующими его характеристиками:

значительной мощностью гумусовых горизонтов почв;

суглинистым и глинистым механическим составом;

для всех почв характерна нейтральная или слабо щелочная реакция среды.

Мощность гумусовых почвенных горизонтов, которые должны быть сняты, составляет 20-50 см. Мощности потенциально плодородных горизонтов составляют 20-70 см.

Технология производства работ, места складирования и характеристики буртов определяются Проектом снятия плодородного слоя почвы.

Плодородный почвенный слой может использоваться на землевание малопродуктивных сельскохозяйственных угодий.

Проектом должны быть предусмотрены следующие технические условия рекультивации:

в зоне распространения минеральных почв производится снятие наиболее плодородного гумусового горизонта со средней мощностью 0.4 -0.5 м;

определены места складирования плодородного гумусового слоя и условия его сохранения;

разработаны технологические схемы использования плодородного слоя.

Проверка качества выполненных работ осуществляется инспектором-экологом подрядной организации по строительству и государственным инспектором по охране и использованию земель.

Технология селективного снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ под временные объекты. С учетом ценности занимаемых ими угодий, в целях минимизации наносимого ущерба проектом должны предусматриваться:

устройство оснований временных зданий и сооружений из инвентарных сборных железобетонных плит;

устройство дорог для подъездов к площадкам и внутриплощадочным проездам из инвентарных сборных железобетонных плит;

демонтаж сборных железобетонных плит и всех временных сооружений после окончания строительства, рыхление почвенного слоя, служившего основанием указанных плит, планировка поверхности и ее биологическая рекультивация.

Технология селективного снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ при прокладке подземных коммуникаций.

Прокладка подземных коммуникаций возможна:

траншейным способом - путем прокладки траншеи, куда укладывается трубопровод или коллектор;

бестраншейным способом – укладка кабеля специальной машиной без перемещения почвенных горизонтов.

Селективное снятие плодородного слоя является необходимым условием при траншейном способе укладки коммуникаций вне зоны сплошного снятия плодородного почвенного слоя.

Для сохранения плодородного почвенного слоя и земельных ресурсов на линейных объектах необходимо предусмотреть следующие технические условия рекультивации:

на минеральных почвах снятие наиболее плодородного гумусового горизонта А со средней мощностью 0.3-0.5 м на всю ширину траншеи, полосы прохода и работы машин и механизмов и зоны складирования горизонтов А и В, С;

складирование разработанного минерального грунта (горизонт В, С, D) на горизонт А в 1 метре от траншеи;

обратную засыпку траншей производить, начиная с минерального грунта;

осуществление обратного перемещения почвенного слоя горизонта А на полосу рекультивационных работ (ширина траншеи, полоса прохода машин и механизмов и зона складирования горизонтов А, В, С).

Проверка качества выполненных работ осуществляется инспектором-экологом подрядной организации по строительству и государственным инспектором по охране и использованию земель.

6. Мероприятия, направленные на предотвращение развития деградационных процессов в почвах.

Для предотвращения плоскостной и овражной эрозии, а также процессов слитогенеза

будет выполнен следующий комплекс природоохранных мер:

максимальное сохранение естественного стока - устройство водопропусков;

для стабилизации склонов предусматривается также применение настилов из соломы

с уложенной сверху проволочной сеткой. После укладки сетки ее закрепляют колышками в нескольких точках таким образом, чтобы сетка удерживалась на месте, а солома не сдувалась сильными ветрами;

регулирование поверхностного стока с учетом восстановления естественного;

проведение работ по рассредоточению стока с водосборов и отводу дождевых вод от траншеи и кюветов технологических дорог;

планировка водосборов с закреплением их растительностью, увеличение шероховатости тальвегов существующих ложбин кустарником и земляными валиками. Для отвода вод возможно применение бетонных лотков с ребрами шероховатости;

увеличение шероховатости поверхности путем создания земляных валиков;

проведение технической и биологической рекультивации;

на биологическом этапе рекультивации соблюдение приемов агротехники, предусматривающих распашку земель поперек склонов с целью недопущения образования линейных эрозионных форм (борозды, колеи, канавы) вдоль по склону.

Сбор и ликвидация строительных отходов, мусора и бытовых отходов, образующихся в процессе строительства. Строительная подрядная организация, осуществляющая строительство, организует площадки для сбора строительных отходов и мусора и оборудует ее соответствующими емкостями и контейнерами. Ответственность за проведение работ по сбору строительных отходов и ГСМ возлагается на начальника подрядной организации. На пути движения и в зоне работы транспорта и строительной техники не разрешается слив нефтепродуктов и выброс производственных и бытовых отходов вне специально оборудованных площадок. Все эти отходы будут вывозиться, использоваться по назначению или складироваться в специально отведенных местах, согласованных с местными органами охраны природы.

Места вывоза мусора и порядок его захоронения будут согласованы генподрядчиком с местными природоохранными органами.

7. Организация производственно-экологического контроля.

В процессе строительства при производстве земляных работ будет организован производственный контроль за:

технологией снятия и складирования плодородного слоя почв;

наличием и объемом неиспользованного плодородного слоя почвы, а также условиями его хранения;

качеством планировочных работ;

соответствием выполненных работ утвержденному проекту рекультивации;

своевременной реализацией в полном объеме всех заложенных в проекте природоохранных мероприятий;

в полной мере реализацией проекта землевания;

полнотой выполнения требований экологических, агротехнических, санитарно-гигиенических, строительных и других нормативов, стандартов и правил в зависимости от вида нарушения почвенного покрова и дальнейшего целевого использования земель;

использованием природо- и ресурсосберегающих технологий строительства, в целях сокращения потребности в минеральных и сырьевых ресурсах;

качеством выполненных противоэрозионных и других мероприятий, определенных проектом или условиями рекультивации земель;

наличием на площадке мест складирования строительных и других отходов, а также их утилизацией;

рациональным и бережным использованием материальных ресурсов.

наличием и оборудованием пунктов мониторинга за состоянием рекультивированных земель.

13.5. Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, подземных вод.

1. Развитие негативных процессов (эрозии, дефляции, подтопления и пр.) при разработке рабочей документации проектов застройки микрорайонов и промышленных предприятий должно быть исключено.

2. Предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий, направленных на лик-

видацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышение благоустройства и санитарного состояния территории:

Застройка территории Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района, рекультивация балок, прокладка автомобильных дорог в дальнейшем привели к изменению гидрогеологических условий местности, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков.

На геологическую среду оказывают влияние техногенные процессы: прокладка трасс коммуникаций, дорог, водопроводов газопроводов, линий электропередач и др.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое, биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозийные свойства.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты территории Восточного сельского поселения от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет заиливания дна реки, каналов, подтопления территорий и наличием уже осуществленных мероприятий и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

2. Разработка проектов регулирования русел рек, с защитой от подтопления территории Восточного сельского поселения с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности), в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита от затопления и подтопления″.

3. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений и усиление конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана Восточного сельского поселения в данном проекте предусматриваются следующие мероприятия:

- дренирование территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод;

-  защита от подтопления и  затопления пойменных территорий;

-  противоэрозионные мероприятия;

-  защита от ветровой дефляции;

-  противооползневые мероприятия.

4. Дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод

В пониженных местах наблюдается повышенное стояние грунтовых вод.

В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, способствующей подтоплению территорий и снижению их инженерных и санитарных свойств.

Проектом предусматривается засыпка или намыв этих территорий с одновременным их дренированием. Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. Выпуск дренажных вод предусматривается в ливневые коллекторы. Полный объем перечисленных работ выполнить на стадии рабочего проекта.

5. Защита от затопления, подтопления и заболачивания

В целях защиты от подтопления и затопления пойменных территорий проектом предусматриваются мероприятия по расчистке и регулированию русла реки, каналов, создание уклона русла, обвалование прибрежной территории, расчистка существующих водопропускных труб или замена их в случае необходимости.

6. Противоэрозионные мероприятия

Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков

Выделяется два типа временных водотоков.  Первый – площадной смыв и делювиальная аккумуляция, которые происходят, когда выпадающие  атмосферные осадки, скатываясь по склону, захватывают, переносят и откладывают мелкие частицы грунта. Второй – линейная эрозия, происходит, когда вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

На территории района имеют развитие оба этих типа водной эрозии.

Помимо площадного смыва, существует струйчатый смыв, происходящий по небольшим , непостоянным мигрирующим промоинам, с глубиной вреза 10-30 см. При струйчатом смыве размываются гумусированный слой и почвенные горизонты А и В. При ненарушенном растительном покрове площадной и струйчатый смыв практически не проявляется. Эти явления возникают на распаханных склонах, а также по проселочным дорогам, пересекающим эти склоны.

Линейная эрозия временных водотоков образует такие формы рельефа, как ложбины, промоины, овраги и балки. Промоины и небольшие рытвины, образовавшиеся на склонах в результате струйчатого размыва, при благоприятных условиях могут дать начало образованию оврагов. Овраги развиваются на склонах, сложенных слабосвязанными рыхлыми отложениями: глинами, супесями, суглинками, особенно лессовидными.

В развитии оврагов выделяются 4 стадии. На первой стадии образуются промоины, рытвины, понижения, глубиной до 30-50 см, реже до 1м с крутыми или отвесными бортами. Такие формы микрорельефа могут возникнуть в течение одного дождя.

Во вторую стадию происходит врезание оврага в склон своей вершинной частью и его рост в длину и глубину. Глубина оврага достигает 10-25м, склоны по-прежнему крутые и активно разрушаются. На этой стадии овраги часто бывают висячими – врезанными в склоны основной долины.

В третьей стадии происходит выравнивание  продольного профиля оврага, то есть его устье достигает местного базиса эрозии, при этом происходит его дальнейшее углубление и расширение. Склоны оврага остаются крутыми и обрывистыми, но в подошве начинает образовываться овражный пролювий и делювий, который быстро покрывается растительностью.

В четвертую, заключительную стадию развития дальнейший рост и углубление оврагов прекращается, овраг начинает расширяться за счет разрушения и выполаживания склонов до угла естественного откоса данных пород. Продукты размыва накапливаются на дне оврага, выположенные склоны быстро зарастают и овраг превращается в балку.

Новое оживление процессов оврагообразования может произойти при нарушении естественного  равновесия, прежде всего, при понижении базиса эрозии или увеличении количества осадков. При этих условиях в дно балки часто врезаются донные овраги, а на склонах образуются береговые овраги. Таким образом, овражное расчленение может вторично накладываться на более древние эрозионные формы.

В целом, подверженность территории района эрозии временных водотоков можно расценивать как среднюю.

Процесс просадки грунтов имеет распространение как покров на надпойменных тер

расах и лессовой равнине. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III.

Для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища балок необходимо выполнить берегоукрепительные работы, а именно:

профилирование откосов с их укреплением;

обвалование, предотвращающее свободную миграцию р. Протоки;

профилирование и террасирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод;

укрепление берегов одерновкой;

укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

7. Противооползневые мероприятия

Оползни развиты на склонах.  Мелкие фронтальные оползни и оползни-оплывины  развиты преимущественно по бортам оврагов и в подошве склона. Образование их связано со стадиями активности оврагов и с боковой эрозией рек.

Крип развит практически по поверхности всех склонов, а также на бортах оврагов. Крип также является фактором образования оползней-оплывин.

Суффозия развита на поверхности склона в лессовидных суглинках. Суффозия способствует возникновению и росту оврагов.

Оползневыми склонами или благоприятными к оползанию можно назвать эрозионные уступы древних террас, с углом наклона более 5 градусов. Смещению подвержен, в основном, почвенно-растительный слой и верхняя наиболее увлажненная часть делювиального покрова. Оплывины образуются как оползни второго порядка на более крупных блоково-консистентных смещениях.

Оползневые территории застроены, на них проведены те или иные противооползневые мероприятия, которые не всегда оказались эффективными.

На освоенных оползневых территориях, на которых по каким-то причинам защита не выполнена или выполнена недостаточно, предусмотреть осуществление полного комплекса противооползневых мероприятий в составе:

- отвода напорных вод путем строительства дренажей (дренажных штолен, прорезей, арочных контрфорсных и пр. разгрузочных скважин в основании склонов);

- отвода поверхностных вод;

- агролесомелиорации.

Строительство удерживающих сооружений может быть выполнено в зависимости от категории оползней.

Освоение территорий необходимо производить после детального изучения оползней с точным определением их строения и динамики каждого блока и каждого яруса.

Оползни IV категории самые простые, обычно не вызывают сложностей при освоении.

Достаточно выполнить поверхностный водоотвод, террасирование. Иногда построить невысокие подпорные стены – бутовые или железобетонные, выполнить агролесомелиорацию.

На данной стадии подсчитать объемы оползневых территорий, занятых под вновь проектируемые жилые и прочие массивы, не представляется возможным и будет произведено на последующих стадиях проектирования.

В данном проекте защитными мероприятиями являются:

- правильная организация стока дождевых и талых вод, не допускающая поступление их на оползневые склоны;

- правильная организация сети фекальной канализации, водопровода и других сооружений, связанных с хранением запасов воды, обеспечивающая невозможность утечки воды и обводнение склонов;

- организация постоянно действующих противооползневых станций для наблюдения за состоянием поверхности оползневых склонов и процессов, происходящих в их глубине;

- максимально использовать территории оползневых склонов для посадки деревьев и кустарников и приспосабливать для прогулок и отдыха населения; при озеленении склонов не следует делать загущенную посадку деревьев и кустарников для нормального проветривания склонов и предотвращения их переувлажнения;

- фундаменты при строительстве объектов выполнять свайными, способом забуривания (во избежание динамических нагрузок и сотрясений запрещается применение копра для забивки свай);

- здания и сооружения вписывать в рельеф, без срезки пластов земли на склонах. Укрепление склонов с посевом трав предохранит горные породы от выветривания.

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом  водопользования.

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

Укрепление склонов  посевом трав предохранит от выветривания.

8. Устранение просадочных свойств грунтов.

Просадочные грунты широко распространены как покровные на надпойменных террасах и лессовой равнине. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.

При проектировании и выборе способов устранения просадочных свойств грунтов необходимо провести инженерные изыскания в соответствии с СП 11-105-97, часть III.

9. Проектом генплана поселения не предусматривается сброс сточных вод в подземные горизонты.

13.6. Мероприятия по санитарной очистке территории

Существующая несанкционированная свалка мусора проектом предложена к закрытию с рекультивацией земель.

В соответствии с краевой целевой программой "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Краснодарского края на 2009 - 2013 годы" в Усть-Лабинском районе  намечено:

1. Разработка проектно-сметной документации на обустройство полигона (свалки)   ТБО со строительством мусоросортировочного комплекса, согласование и экспертиза проекта.

2. Обустройство полигона (свалки) ТБО со строительством мусоросортировочного
комплекса, приобретением спецтехники и получением разрешительной документации

Санитарная очистка станицы проектируется по контейнерному варианту сбора твердых бытовых отходов с нормативными сроками временного хранения в контейнерах. Согласно санитарным и технологическим нормам и правилам сбор и удаление бытовых отходов предлагается осуществлять по планово - регулярной системе, включающей в себя:

1. Организацию сбора и временного хранения бытовых отходов в местах их образования;

2. Своевременное удаление бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

3. Осуществление обезвреживания и утилизации бытовых отходов.

Для осуществления данных мероприятий в зонах жилой застройки, а также возле зданий и сооружений общественного назначения планируется разместить специальные площадки для мусоросборников – контейнерные площадки. Они должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие, ограждение и отделяться живой изгородью зеленых насаждений.

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз производится по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

13.7. Эколого-градостроительные требования в проекте генплана Восточного сельского поселения.

Эколого-градостроительные требования к застройке и реконструкции территории населённых пунктов поселения определены в настоящем проекте и являются обязательными при выполнении любых проектных работ в пределах границ рассматриваемого поселения.

Эти требования достаточно условно можно разделить на две крупные группы. Первая группа требований относится к центральной и исторически сложившейся территории населённых пунктов, на которой новые градостроительные образования могут возникнуть только вследствие реконструктивных мероприятий. Вторая группа относится к периферийным и резервным территориям посёлка, где новые районы формируются, как правило, на основе естественного природного ландшафта.

Выполнение требований эколого-градостроительного развития территорий обеспечивается проведением ряда функционально-организационных мероприятий. В качестве основных экологических требований, которые необходимо иметь в виду при разработке проектов детальной планировки жилых и промышленных районов целесообразно отметить следующие.

Для исторически сложившихся и центральных территорий основные экологические требования заключаются в формировании безопасной среды в жилой застройке; сокращении зон шумового дискомфорта на территориях жилой и общественной застройки, в рекреационной и общественной зонах; сокращении зон загазованности примагистральных территорий; создании благоприятных микроклиматических условий на участках жилой застройки, общественных зон, исторического центра населённого пункта;

защита исторически сложившихся территорий с высокой плотностью застройки от перегрева и застоя атмосферного воздуха.

Выполнение перечисленных выше требований обеспечивается проведением следующих функционально-планировочных и организационных мероприятий, реализованных в «Проекте генерального плана Восточного сельского поселения» и предлагаемых далее в виде граничных экологических условий и рекомендаций администрации поселения для реализации:

Основной тип застройки предусматривается индивидуальными жилыми домами с при-

усадебными участками. Участки жилой застройки, остающиеся в пределах санитарно – защитных и прибрежных зон, генпланом рассматриваются как территории ненормативного градостроительного использования, то есть предусматривается запрет на этой территории нового строительства.

Существующие производственные объекты подлежат реконструкции. Необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по усовершенствованию технологического цикла для улучшения их санитарного состояния и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

Незастроенные и свободные от транспорта и складов участки целесообразно занять под зеленые насаждения.

Участки для трёх полигонов муниципальных отходов размещаются на нормативном расстоянии от жилых зон. Рабочая эксплуатация полигонов должна выполняться с условием выполнения требований настоящего раздела проекта.

Генпланом предусматриваются решения, направленные на охрану окружающей среды:

-организация буферных зеленых зон между промышленными территориями и жилой застройкой;

- организация вдоль автомобильных магистралей защитных полос из зеленых насаждений, устойчивых к влиянию техногенных нагрузок и шумозащитных конструкций;

- разгрузка внутрирайонных улиц и проездов от внешнего транспорта, создание сети пешеходных зон и бульваров.

- организация ветрозащиты жилой застройки за счет зеленых насаждений;

- проектирование застройки жилых кварталов с учетом аэродинамических свойств со-

оружений;

- проведение санации и реабилитации участков территорий, подвергшихся длительной техногенной нагрузке, загрязненных солями тяжелых металлов и прочее, до полного восстановления экологического потенциала территории – размещение этих участков определяется при геохимических изысканиях и уточняется на площадях перспективных жилых микрорайонов на проектной стадии.

14. Эколого-градостроительное зонирование территории Восточного сельского поселения

Нами приняты следующие критерии при проведении эколого-градостроительного зонирования:

1. Экологическая ценность ландшафтов и их компонентов, определяется по значимости выполняемых ими средозащитных, средообразующих, биостационных и иных фун-кций;

2. Ценность природных ресурсов (лесных основного и побочного пользования, водных поверхностных и подземных, промысловых животных и рыб и др.) с точки зрения их значимости для местных землепользователей;

3. Природоохранные ограничения, предъявляемые законодательством, в котором обосновывается выделение водоохранных зон охраны природы;

3. Наличие особо охраняемых природных территорий в пределах поселения;

4. Состояние экосистем, антропогенная нарушенность которых снижает их экологическую и ресурсную ценность;

5. Пожароопасность территорий, определяемая классом горимости лесов и зелёных насаждений;

6. Динамические категории ландшафтов, включающие коренные, мнимо коренные, серийные и устойчиво длительно производные группы фаций; 
7. Уровень развития ландшафтов (оптимальный, ограниченный, редуцированный); 
8. Техногенная устойчивость ландшафтов, определяемая по соотношению чувствительности, восстанавливаемости и способности к ассимиляции загрязнителей (буферность);

9. Инженерно-геологические условия - прочность грунтов, крутизна склонов, наличие зон разгрузки подземных вод, их геологическая защищенность, развитие геодинамических процессов, в том числе опасных и катастрофических, например, оползней, просадок грунтов, наводнений и паводков в долинах рек и др.; 
Для рассмотренных критериев предложена система оценочных показателей, выполненная по трехбалльной шкале. По принятой терминологии балл называется классом экологического бонитета.

В зоне I класса бонитета наиболее высокие ограничения на размещение промышленных объектов и жилой застройки. Здесь представлены ценные в экологическом и хозяйственном отношениях природные объекты и ресурсы, ландшафты с пониженной техногенной устойчивостью. Для зоны характерны неблагоприятные инженерно-геоло-гические условия. В то же время земли этой зоны наиболее привлекательны для веде-ния сельского хозяйства.

В зоне II класса бонитета отсутствуют экологические ограничения на перспективное развитие жилых микрорайонов.

В зоне III класса бонитета, напротив, нет особых природоохранных ограничений, ландшафты мало значимы в экологическом и ресурсном плане, устойчивы к техногенным воздействиям. Здесь преобладают техногенные пустоши и нарушенные земли. Инженерно-геологические условия благоприятные для строительства и эксплуатации инженерных сооружений, не выявляются геологические осложнения для промышленного строительства. Неотъемлемой частью процесса жизнедеятельности населения является загрязнение окружающей среды, в частности, приземного слоя атмосферы. Ее чувствительность к загрязнению зависит от режимов солнечной радиации, ветра, осадков, характера вертикального распределения температуры воздуха.

Имеет место определенная экологическая емкость атмосферы, которая обеспечивает необходимое качество воздуха для здоровья человека. Она определяет радиус размещения производств в зависимости от сочетания класса опасности предприятий и объема их валовых выбросов, а также цели развития территории.

На основе анализа принятых критериев разработана карта-схема зонирования Восточного сельского поселения  по классам экологических бонитетов – рис.4.

Существенное значение для оценки рекреационных ресурсов климата имеет учет особенностей режима поступления солнечной энергии и ее перераспределение на земной поверхности. Составляющие радиационного баланса здесь изменяются в больших пределах.

Рассмотрим критерии качества климата:

– благоприятность климатических условий для проживания человека – Усть-Лабинский район обладает благоприятными условиями;

– возможность использования рекреационного потенциала климата для развития туризма – ограниченные возможности.

В пределах рассматриваемой территории не выделены зоны дискомфортности.

Комплексный анализ всех факторов рекреации, основанный на современных представлениях о влиянии климата на человека, позволил установить три градации значения рекреационно-климатического потенциала: низкое (ПРПК < 0,5), среднее (ПРПК =

0,5–1), высокое (ПРПК > 1,0).

Высокий рекреационно-климатический потенциал летом характерен для Восточного сельского поселения, достаточно обеспеченного теплом и малой повторяемостью облачных погод.

В целом благоприятный для проживания населения климат поселения является предпо-сылкой её интенсивного освоения, но повышенная чувствительность атмосферы к загрязнению должна регулировать цели развития.

Экологическое зонирование направлено на поддержание естественного функциониро- вания климата, снижение уровня загрязнения атмосферы в промышленных районах, улучшение качества жизни и оптимизацию использования ресурсов климата.

Администрации Восточного сельского поселения рекомендуется организовать экологически ориентированное управление земельными ресурсами, основанное на территориальном планировании использования земель различных категорий с выходом на процедуру предоставления земельных участков для строительства или иной деятельности без нанесения существенного вреда природной среде и ценным в экологическом и социальном отношениям природным объектам.

Работа должна проводиться в несколько этапов, основными из которых являются следующие:

1. Составление списка ценных природных объектов и земель, для которых требуется установление или уже установлены особые режимы их использования.

2. Систематизация существующих режимов использования данных территорий и разработка на их основе ограничений и обременений, включаемых в документы при регистрации прав на недвижимое имущество и формировании земельных участков, подготавливаемых для вовлечения в оборот или предоставления для строительства и иного освоения.

3. Составление списка зон, описание градостроительных регламентов по видам разрешенного использования, видам использования, требующего специального согласования, а также описание иных природоохранных режимов использования земель и природных ресурсов в границах территориальных зон.

4. Разработка порядка и процедуры учета выделенных зон и установленных для них регламентов, ограничений и обременений в кадастровых и иных учетных документах.

5. Разработка различных экономических санкций за несоблюдение установленных регламентов и процедур взыскания причиненного в связи с этим местному сообществу ущерба.

6. Проведение экономической оценки земельных участков, входящих в систему экологического каркаса на основе показателя их общей экологической ценности.

7. "Землеустроительное" и кадастровое формирование выделенного экологического каркаса в виде разработки и утверждения проектов территориальных зон; вынос в натуру границ территориальных зон; нанесение границ территориальных зон на генеральные планы развития территории или иные градостроительные документы аналогичного характера; нанесение границ территориальных зон на "планы землепользования".

8. Внесение соответствующих отметок о наличии территориальных зон, а также соответствующих им ограничений и обременений в правоустанавливающие и правоподтверждающие документы при оформлении прав на земельные участки или при их передаче частным собственникам из государственной и муниципальной собственности, а также предоставлении в аренду.

Интегральными показателями, определяющими совокупность факторов неблагоприятного воздействия на состояние окружающей среды, являются состояние здоровья и безопасность проживания населения при максимальном сохранении элементов природного ландшафта.

РИС.4

Список литературы.

|  | Закон РФ "Об охране окружающей среды" |
| --- | --- |
|  | Закон РФ "Об охране атмосферного воздуха" |
|  | Закон РФ "Об особо охраняемых природных территориях" |
|  | Закон РФ "Об отходах производства и потребления" |
|  | Закон РФ "О недрах" |
|  | Водный кодекс РФ |
|  | Федеральный закон "О государственном земельном кадастре" |
|  | Градостроительный кодекс Российской Федерации |
|  | Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.Новая редакция(с 01.03.2008) |
|  | ОНД – 86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Л., Гидрометиздат.1987. |
|  | СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства |
|  | СНиП 2.07.01-2000.Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. |
|  | Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. НИИ Атмосфера. Санкт-Петербург., 2005. |
|  | СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. |
|  | Справка О состоянии природной среды. Усть-Лабинский район. Краснодарский краевой центр по гидрометеорологии. Краснодар, 2006. |
|  | Роль зелёных насаждений в оздоровлении внешней среды. Стройиздат. М.,1974 |
|  | Рекомендации по учёту местных климатических условий при выборе архитектурно-планировочных решений жилища. ЦНИИЭП жилища.М.,1978 |
|  | Технический отчёт «Составление схематической карты инженерно-геологического районирования для строительства» в составе проекта: «Схема территориального планирования территории муниципального образования Усть-Лабинский район Краснодарского края» ООО «ГеоАрхСтройПроект». Краснодар, 2008. |
|  | Сборник удельных показателей образования производства и потребления. Госкомитет РФ по охране окружающей среды. М.,1999. |
|  | Порядок накопления,транспортировки,обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов(санитарные правила).М.,1985. |
|  | СНиП 23 – 01 – 99*. Строительная климатология. |
|  | СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений". |
|  | Доклад о состоянии окружающей среды Краснодарского края в 2000г. Комитет природных ресурсов по Краснодарскому краю. Краснодар, 2001. |
|  | Маслов Н.В. Градостроительная экология. Высшая школа. М.,2002 |
|  | WWW.economy.kuban.info |
|  | Луканин В.Н., Трофименко Ю.В. Промышленно-транспортная экология. Высшая школа. М., 2001 |
|  | Киселев С.Г. Расчет проектных нормативов образования и размещения отходов на базе программы электронных таблиц. В сб.: Экология, эконо-мика, информатика. Ростов-на-Дону, Изд-во СКНЦ ВШ, 2000. |
|  | Киселев С.Г. Реляционная система управления базами данных об отходах на уровне предприятия-природопользователя. В сб.: Экология, экономика,информатика,экспертиза.Ростов-на-Дону,Изд-во СКНЦ ВШ, 2002. |
|  | Приказ МПР России от 15.06.2001г. № 511. Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды. |
|  | Санитарные правила СП 2.1.7.1386-03. "Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления" |
|  | Санитарные правила СП 2.1.7.1038-01. "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов" |
|  | В.И. Стурман. Экологическое картографирование.М., Аспект Пресс. 2003. |
|  | Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. - СПб., НИИ Атмосфера, 2005. |
|  | Федеральный классификационный каталог отходов(ФККО).М., 2005. |
|  | СН 496-77. Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод. |
|  | Киселев С.Г. Разработка экологического каркаса территорий при проектировании генеральных планов городских и сельских поселений. В сб.: Экология, экономика,информатика.Ростов-на-Дону,Изд-во СКНЦ ВШ, 2006. |
| 37 | Киселев С.Г. Ограничения в развитии территории городских и сельских поселений. В сб.: Экология, экономика,информатика. Ростов-на-Дону, Изд-во СКНЦ ВШ, 2007. |
| 38. | СанПиН 2.1.5.980-00. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. |
| 39. | Рекомендации по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты. ГНЦ РФ ФГУП «НИИ ВОДГЕО». М, 2006. |
| 40. | СанПиН 2.1.7.1287-03. "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы". |
| 41. | Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.5.980-00. "2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод". |
| 42. | Киселев С.Г. Экологическая оценка градостроительной деятельности. В сб.: Экология, экономика,информатика. Ростов-на-Дону, Изд-во ЦВВР, 2008. |
| 43. | Схема территориального планирования Краснодарского края. ГИПРОГОР,2007. Территории особого экологического регламента. Экоцентр МТЭА. М., 2007. |

44.    Временные рекомендации. Фоновые концентрации для городов и посёлков,

где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы на период 2009-

2013гг.. ГУ «ГГО». СП.б, 2009.

Приложение 1.